АННОТАЦИИ

УДК 621.896 + 06

ОЦЕНКА  ВЛИЯНИЯ  ИСТОЧНИКА  СМАЗКИ  НА  ОСНОВНЫЕ

РАБОЧИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ  ПОДШИПНИКА  КОНЕЧНОЙ  ДЛИНЫ

ПРИ  НАЛИЧИИ  ПЕРЕКОСА

Ахвердиев Камил Самедович

Ростовский государственный университет путей сообщения (РГУПС),

344038, г. Ростов-на-Дону, пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, д. 2,

кафедра «Высшая математика-2»,

доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой,

телефон  (863) 272-62-63,

e-mail:  vm_2kaf.rgups.ru

Приходько Виктор Маркович

РГУПС, кафедра «Начертательная геометрия и графика»,

доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой,

телефон  (863) 272-65-16,

e-mail:  prihodko@rgups.ru

Морозкин Игорь Сергеевич

РГУПС, кафедра «Технология металлов»,

доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой,

телефон  (863) 272-63-47

В работе решается задача о гидродинамическом расчете радиального подшипника конечной длины при наличии перекоса. Дана оценка влияния источника смазки и наличия перекоса на основные рабочие характеристики подшипника скольжения с источником смазки.

Ключевые слова: радиальный подшипник, источник смазки, нелинейная задача, перекос подшипника.

EVALUATION  OF  THE  INFLUENCE  OF  LUBRICANTS  SOURCE

Over  THE  MAIN  WORKING  CHARACTERISTICS  of  BEARING

OF  FINITE  LENGTH  IN  THE  PRESENCE  OF  SAG

Akhverdiev Kamill Samedovich

Rostov State Transport University (RSTU),

2, Rostovskogo Strelkovogo Polka Narodnogo Opolcheniya sq., Rostov-on-Don, 344038, Russia,

Chair «Higher Mathematic-2»,

Doctor of Engineering Sciences, Professor, Head of the Chair,

phone  (863) 272-62-63,

e-mail:  vm_2kaf.rgups.ru

Prihodko Viktor Markovich

RSTU, Chair «Descriptive Geomentry and Drawing»,

Doctor of Engineering Sciences, Professor, Head of the Chair,

phone  (863) 272-65-16,

e-mail:  prihodko@rgups.ru

Morozkin Igor Sergeevich

RSTU, Chair «Technology of Metals»,

Doctor of Engineering Sciences, Associated Professor, Head of the Chair,

phone  (863) 272-63-47.

The task of hydrodynamic calculation of the radial bearing of the ultimate length under the condition of the distortion is revealed in the paper. The influence of the lubrication source and the availability of distortion on the main working features of the bearing of sliding with the lubrication source is estimated.

Keywords: a radial bearing, a lubrication source, a nonlinear equation, skew distortion of a bearing.

УДК 539.234

ВЛИЯНИЕ  СТРУКТУРЫ  И  ФАЗОВОГО  СОСТАВА  ИОННО-ПЛАЗМЕННЫХ

ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ  ПЛЕНОК,  ФОРМИРУЕМЫХ  МЕТОДОМ

МАГНЕТРОННОГО  РАСПЫЛЕНИЯ,  НА  ИХ  ТРИБОЛОГИЧЕСКИЕ,

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ  И  КОРРОЗИОННЫЕ  СВОЙСТВА

Каменева Анна Львовна

Пермский национальный исследовательский политехнический университет,

614990, г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 29,

кафедра «Технология, конструирование и автоматизация в специальном машиностроении»,

кандидат технических наук, доцент,

телефон  8-950-466-76-93,  (342) 224-24-05,

e-mail:  annkam789@mail.ru

Установлены закономерности изменения физико-механических, трибологических и коррозионных свойств пленок на основе TiN под влиянием их структуры, фазового состава; технологических и температурных параметров процесса магнетронного распыления. Получены нанокристаллические пленки с уникальным комплексом свойств.

Ключевые слова: структурные и фазовые изменения в пленках на основе TiN, магнетронное распыление, механические, трибологические и коррозионные испытания пленок.

EFFECT  OF  STRUCTURE  AND  PHASE  COMPOSITION  OF  ION-PLASMA

POLYCRYSTALLINE  FILMS  FORMED  BY  MAGNETRON  SPUTTERING

ON  THEIR  TRIBOLOGICAL,  MECHANICAL  AND  CORROSION  PROPERTIES

Kameneva Anna Lvovna

National Research Perm Polytechnic University,

29, Komsomolsky av., Perm, 614990, Russia,

Chair «Technology, Engineering and Automation in Special Engineering»,

Candidate of Engineering Sciences, Associated Professor,

phone  8-950-466-76-93,  (342) 224-24-05,

e-mail:  annkam789@mail.ru

The regularities of changes in physical, mechanical, tribological and corrosion properties of TiN based films under the influence of their structure, phase composition, process and temperature parameters of the magnetron sputtering process have been established. Nanocrystalline films with a unique combination of properties have been obtained.

Keywords: structural and phase changes in the TiN-based films, magnetron sputtering, mechanical, tribological and corrosive tests of films.

УДК 629.4.077 – 597.7 + 06

ДИНАМИЧЕСКИЙ  МОНИТОРИНГ  СОСТОЯНИЯ  РЕЗЬБОВЫХ

СОЕДИНЕНИЙ  ТОРМОЗНЫХ  СИСТЕМ  ВАГОНОВ

Озябкин Андрей Львович

Ростовский государственный университет путей сообщения (РГУПС),

344038, г. Ростов-на-Дону, пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, д. 2,

кафедра «Транспортные машины и триботехника»,

кандидат технических наук, доцент,

телефон  (863) 272-62-86;  (863) 272-64-33; 8-918-513-11-68,

e-mail:  ozyabkin@mail.ru

Колесников Игорь Владимирович

РГУПС, кафедра «Теоретическая механика», кандидат технических наук, доцент,

телефон (863) 272-64-97,

e-mail:  sap@rgups.ru

Харламов Павел Викторович

РГУПС, кафедра «Транспортные машины и триботехника»,

кандидат технических наук, доцент,

телефон  8-928-774-57-85.

В статье рассматриваются методы динамического мониторинга технического состояния резьбовых соединений тормозных систем вагонов. Показано, что методы параметрического спектрального оценивания не подходят для поставленной задачи мониторинга, так как математические модели по методу наименьших квадратов всегда устойчивы.

Наиболее достоверно отражают упругодиссипативную природу процессов трения методы физико-математического моделирования и трибоспектральной идентификации на основе анализа частотной функции передачи.

Ключевые слова: мониторинг, идентификация, модель, спектр, коэффициент передачи, амплитудно-фазочастотная характеристика, интегральные оценки, стабильность.

DYNAMIC  MONITORING  OF  THE  CONDITION  OF  CARVING  junсTIONS

OF  BRAKE  SYSTEMS  OF  CARS

Ozyabkin Andrey Lvovich

Rostov State Transport University (RSTU),

2, Rostovskogo Strelkovogo Polka Narodnogo Opolcheniya sq., Rostov-on-Don, 344038, Russia, Chair «Transport Machines and Tribotechnics»,

Candidate of Engineering Sciences, Associated Professor,

phone  (863) 272-62-86;  (863) 272-64-33;  8-918-513-11-68,

email:  ozyabkin@mail.ru

Kolesnikov Igor Vladimirovich

RSTU, Chair «Theoretical Mechanics»,

Candidate of Engineering Sciences, Associated Professor,

phone  (863) 272-64-97,

e-mail:  sap@rgups.ru

Kharlamov Pavel Viktorovich

RSTU, Chair «Transport Machines and Tribotechnics»,

Candidate of Engineering Sciences, Associated Professor,

phone  8-928-774-57-85.

Methods of dynamic monitoring of technical condition of carving junctions of brake systems of cars are considered. It is shown that methods of parametrical spectral estimation don't suit for the task of monitoring as mathematical models on the method of the least squares are always steady.

Methods of physical and mathematical modeling and tribospectral identification on the basis of the analysis of frequency function of transfer most authentically reflect elastic-dissipative nature of processes of friction.

Keywords: monitoring, identification, model, spectrum, transfer factor, amplitude-phasefrequency characteristics, integrated estimations, stability.

УДК 621.91 : 669.018.45

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ  ПОДХОД  К  РАСЧЕТУ  ИНТЕНСИВНОСТИ

ОКИСЛИТЕЛЬНОГО  ИЗНАШИВАНИЯ  ТВЕРДЫХ  СПЛАВОВ

Рыжкин Анатолий Андреевич

Донской государственный технический университет (ДГТУ),

344010, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1,

кафедра «Инструментальное производство»,

доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой,

телефон  (863) 273-85-02,  234-40-44,

e-mail:  a.ryzhkin_39@mail.ru

Висторопская Флора Александровна

ДГТУ, кафедра «Литье и художественная обработка материалов»,

старший преподаватель,

телефон  (863) 273-85-81,

e-mail:  flora.vistoropskaya@yandex.ru

Шучев Константин Григорьевич

ДГТУ, кафедра «Инструментальное производство»,

кандидат технических наук, профессор,

телефон  (863) 273-83-77.

Моисеенко Сергей Александович

ДГТУ, кафедра «Инструментальное производство», инженер,

телефон  (863) 273-83-77.

Путем расчетов найдены величины интенсивности окислительного изнашивания твердых сплавов марок ВК8, Т15К6 и КНТ-16 в интервале температур 600–900 ОС.

Получено удовлетворительное соответствие расчетных и экспериментальных значений скоростей окисления для безвольфрамового твердого сплава.

Ключевые слова: твердый сплав, скорость окисления, интенсивность изнашивания.

THE  THERMODYNAMIC  APPROACH  TO  CALCULATION  THE  INTENSITY

OF  OXIDIZING  WEAR  OF  HARD ALLOYS

Ryzhkin Anatoly Andreevich

Don State Technical University (DSTU),

1, Gagarina sq., Rostov-on-Don, 344010, Russia,

Chair «Tools Production», Doctor of Engineering Sciences, Professor, Head of the chair,

phone  (863) 273-85-02,  234-40-44,

e-mail:  a.ryzhkin_39@mail.ru

Vistoropskaya Flora Alexandrovna

DSTU, Chair «Cast and Fancy Metal Working», Senior Lecturer,

phone  (863) 273-85-81,

e-mail:  flora.vistoropskaya@yandex.ru

Shuchev Konstantin Grigorievich

DSTU, Chair «Tools Production»,

Candidate of Engineering Sciences, Professor,

phone  (863) 273-83-77.

Moiseenko Sergey Alexandrovich

DSTU, Chair «Tools Production», Engineer,

phone  (863) 273-83-77.

The values of wear rates caused by the process of oxidation in the temperatures range of 600–900 °С for ВК8, Т15К6 and КНТ-16 hard alloys grades were calculated.

Satisfactory conformity of theoretical and experimental values of oxidation rate for not incorporating tungsten in hard alloys was recieved.

Keywords: hard alloys, speed of oxidation rate, wear rate.

УДК 621.9.06 : 628.5 + 06

МОДЕЛИРОВАНИЕ  ВИБРОАКУСТИЧЕСКОЙ  ДИНАМИКИ

ШЛИФОВАЛЬНЫХ  ЦИЛИНДРОВ  ЦИЛИНДРОШЛИФОВАЛЬНЫХ

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ  СТАНКОВ

Щерба Михаил Юрьевич

Ростовский государственный университет путей сообщения (РГУПС),

344038, г. Ростов-на-Дону, пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, д. 2,

кафедра «Основы проектирования машин», аспирант,

телефон  (863) 2-906-335,

e-mail:  limit@aaanet.ru

В статье приведены результаты теоретического исследования шумообразования шлифовальных цилиндров цилиндрошлифовальных деревообрабатывающих станков с целью выявления инженерных решений снижения шума в источнике.

Ключевые слова: цилиндрошлифовальные станки, исследование шумообразования, санитарные нормы, снижение шума.

MODELLING  THE  VIBRO-ACOUSTIC  DYNAMICS  OF  GRINDING

CYLINDERS  FOR  CYLINDER  GRINDING  WOODWORKING  MACHINE-TOOLS

#### Shcherba Mikhail Yurievich

Rostov State Transport University (RSTU),

2, Rostovskogo Strelkovogo Polka Narodnogo Opolcheniya sq., Rostov-on-Don, 344038, Russia,

Chair «Principles of Machine Engineering», Postgraduate Student,

phone  (863) 2-906-335,

e-mail:  limit@aaanet.ru

This article describes the results of theoretical investigations of a process of noise emission of grinding cylinders for cylinder grinding woodworking machinetools to identify engineering solutions to reduce noise in the source.

Keywords: cylinder grinding machines, research of the process of noise emission, sanitary standards, noise reduction.

УДК 621.9 + 06

ФОРМИРОВАНИЕ  ШЕРОХОВАТОСТИ  ПОВЕРХНОСТИ  ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ

ДЕТАЛЕЙ  ПРИ  МЕХАНИЧЕСКОЙ  ОБРАБОТКЕ  НАПЛАВЛЕННОГО  МЕТАЛЛА

Бойко Николай Иванович

Ростовский государственный университет путей сообщения (РГУПС),

344038, г. Ростов-на-Дону, пл. им. Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, д. 2,

кафедра «Эксплуатация и ремонт машин»,

доктор технический наук, профессор, заведующий кафедрой,

телефон  (863) 247-63-29.

Санамян Георгий Валерьевич

РГУПС, кафедра «Эксплуатация и ремонт машин», ассистент,

телефон  (863) 247-64-29,

e-mail:  George.VS@inbox.ru

В работе выполнены экспериментальные исследования влияния режимов фрезерования и обкатки наплавленного металла в горячем и холодном состояниях на шероховатость формирующейся поверхности. Рассмотрены технологические схемы совмещения в одной операции процессов: наплавки и обкатки, наплавки и фрезерования. Определена рациональная область их применения.

Ключевые слова: наплавка, металл, фрезерование, обкатка, эксперимент, шероховатость, подача, поверхность.

FORMATION  OF  ROUGHNESS  OF  THE  SURFACE  OF  CYLINDRICAL

PARTS  AT  THE  MACHINING  OF  welding  METAL

Boiko Nikolai Ivanovich

Rostov State Transport University (RSTU),

2, Rostovskogo Strelkovogo Polka Narodnogo Opolcheniya sq., Rostov-on-Don, 344038, Russia,

Chair «Operation and Repair of the Machines»,

Doctor of Engineering Sciences, Professor, Head of the chair,

phone  (863) 247-63-29.

Sanamyan Georgiy Valeryevich

RSTU, Chair « Operation and Repair of the Machines», Assistant,

phone  (863) 247-64-29,

e-mail:  George.VS@inbox.ru

Experimental research of the influence of the modes of milling, rolling and welding metal in hot and cold conditions over roughness of a formed surface is done.

Technological schemes for combination the processes of welding and rolling, welding and milling in one operation are considered. The rational area of their application is defined.

Keywords: welding, metal, milling, rolling, experiment, roughness, feed, surface.

УДК 629.4.015 : 531.19

Методика  оценки  параметрической  надежности

поглощающих  аппаратов  автосцепки  с  использованием

статистического  моделирования  и  теории

экстремальных   значений

Болдырев Алексей Петрович

Брянский государственный технический университет (БГТУ),

241035, г. Брянск, бульвар 50-летия октября, 7,

кафедра «Динамика и прочность машин», доктор технический наук, профессор,

телефон  (4832) 56-08-10,

e-mail:  apb@tu-bryansk.ru, apb.tubryansk@gmail.com

Шлюшенков Анатолий Петрович

БГТУ, кафедра «Динамика и прочность машин», кандидат технических наук, профессор,

телефон  (4832) 56-08-10,

e-mail:  dsm@tu-bryansk.ru

Жиров Павел Дмитриевич

БГТУ, кафедра «Динамика и прочность машин», аспирант,

телефон  (4832) 56-08-10,

e-mail:  pashadsm@ya.ru

В работе предлагается методика расчета параметрической надежности поглощающих аппаратов автосцепки с использованием статистического моделирования и теории экстремальных значений. Получены оценки вероятности безотказной работы по параметрическому отказу, связанному с превышением продольной силы нормированного значения, для фрикционно-полимерного поглощающего аппарата с учетом основных эксплуатационных факторов.

Ключевые слова: параметрическая надежность, поглощающий аппарат, теория экстремальных значений, статистическое моделирование, температурный фактор, фактор износа.

TECHNIQUE  FOR  THE  ESTIMATION  OF  PARAMETRICAL  RELIABILITY of

ABSORBING  DEVICES  FOr  AUTOMATIC  COUPLING  WITH  the  USE

Of  STATISTICAL  MODELLING  AND  THE  THEORY  OF  EXTREME  VALUES

Boldyrev Alexey Petrovich

Bryansk State Technical University (BSTU),

7, parkway of the 50 anniversary of October, Bryansk, 241035, Russia,

Chair «Dynamics and Strength of Machines», Doctor of Engineering Sciences, Professor,

phone  (4832) 56-08-10,

e-mail:  apb@tu-bryansk.ru,  apb.tubryansk@gmail.com

Shljushenkov Anatoly Petrovich

BSTU, Chair «Dynamics and Strength of Machines»,

Candidate of Engineering Sciences, Professor,

phone  (4832) 56-08-10,

e-mail:  dsm@tu-bryansk.ru

Zhirov Pavel Dmitrievich

BSTU, Сhair «Dynamics and Strength of Machines», Postgraduate Student,

phone  (4832 56-08-10,

e-mail:  pashadsm@ya.ru

The method for calculating parametrical reliability of the absorbing device of automatic coupling with the use of statistical modeling and the theory of extreme values is offered. Estimations of probability of nonfailure work  on parametrical refusal connected with the excess of longitudinal force of normalized values, for the frictional-polymeric absorbing device taking into account the basic operational factors are received.

Keywords: parametrical reliability, absorbing device, theory of extreme values, statistical modelling, temperature factor, wear factor.

УДК  629.423 : 62-83 + 06

ВЕРИФИКАЦИЯ  МАТЕМАТИЧЕСКОЙ  МОДЕЛИ  ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО

НАКОПИТЕЛЯ  ЭНЕРГИИ  ДЛЯ  ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ  СИСТЕМ

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО  ТРАНСПОРТА

#### Волков Игорь Васильевич

Ростовский государственный университет путей сообщения (РГУПС),

344038, г. Ростов-на-Дону, пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, д. 2,

кафедра «Электрический подвижной состав», доктор технических наук, профессор,

телефон  (863) 272-63-21,

e-mail:  volkov_eps@kaf.rgups.ru

#### Петрушин Дмитрий Александрович

РГУПС, кафедра «Электрический подвижной состав», инженер,

телефон  (863) 257-27-24,

e-mail:  empanger@yandex.ru

В статье приведены результаты физического моделирования работы электромеханического накопителя энергии. В составе накопителя энергии использована вентильно-индукторная электрическая машина. В результате сравнения с данными физического моделирования проведена верификация математической модели электромеханического накопителя энергии для систем электрического транспорта.

Ключевые слова: электрический транспорт, вентильно-индукторная электрическая машина, электромеханический накопитель энергии.

MATHEMATICAL  MODEL  VERIFICATION  OF  THE  ELECTROMECHANICAL

ENERGY  STORAGE  FOR  ENERGY  EFFECTIVE  SYSTEMS

OF  ELECTRIC  TRANSPORT

#### Volkov Igor Vasilyevich

Rostov State Transport University (RSTU),

2, Rostovskogo Strelkovogo Polka Narodnogo Opolcheniya sq., Rostov-on-Don, 344038, Russia,

Chair «Electric Rolling Stock», Doctor of Engineering Sciences, Professor,

phone  (863) 272-63-21,

e-mail:  volkov_eps@kaf.rgups.ru

#### Petrushin Dmitriy Alexandrovich

RSTU, Chair «Electric Rolling Stock», Engineer,

phone  (863) 257-27-24,

е-mail:  empanger@yandex.ru

The results of physical modelling of functioning of electromechanical energy storage are given in the article. Flywheel energy storage includes switched reluctance motor. As a result of comparison with the data of physical modelling verification of mathematical model of the electromechanical store of energy for systems of electric transport is done.

Keywords: electric transport, switched reluctance motor, electromechanical energy storage.

УДК 621.983.073.678.664.004

ЭФФЕКТИВНАЯ  ТЕХНОЛОГИЯ  ИЗГОТОВЛЕНИЯ  ЛИСТОВЫХ  ДЕТАЛЕЙ

В  РЕМОНТНОМ  ПРОИЗВОДСТВЕ  ЛОКОМОТИВНОГО  ХОЗЯЙСТВА

Ефимов Николай Александрович

Самарский государственный университет путей сообщения (СамГУПС),

443066, г. Самара, 1-й Безымянный пер., 18,

кафедра «Электрический железнодорожный транспорт», кандидат технических наук, доцент,

телефон  (846) 999-56-71,

e-mail:  efimov.nikolai@mail.ru

Тычков Александр Сергеевич

СамГУПС, кафедра «Электрический железнодорожный транспорт»,

кандидат технических наук, доцент,

телефон  (846) 999-56-71,

e-mail:  al2000 @rambler.ru

Рассмотрены и проанализированы основные способы штамповки деталей эластичной средой, проведены экспериментальные и численные исследования процессов штамповки листовых деталей полиуретаном в открытом объеме, полуоткрытым и открытым способами. Получены результаты, заключающиеся в определении оптимальных конструктивных параметров, необходимых для выполнения процессов вырезки технологической оснастки и в разработке эффективной технологии штамповки листовых деталей из металлических и неметаллических материалов в мелкосерийном производстве. Разработаны технологические рекомендации для внедрения новой технологии, изложены основные положения, доказывающие эффективность применения новой технологии.

Ключевые слова: штамповка, листовая деталь, полиуретан, открытый объем, оснастка, технология, надёжность, подвижной состав.

EFFECTIVE  MANUFACTURING  TECHNIQUES  OF  SHEET  partS

IN  REPAIR  MANUFACTURE  OF  THE  LOCOMOTIVE  ECONOMY

Efimov Nikolay Alexandrovich

Samara State University of Transport (SSUT)

18, Pervy Bezymyanny pereulok, Samara, 443066,

Chair «Electric Railway Transport»,

Candidate of Engineering Sciences, Associated Professor,

phone  (846) 999-56-71,

e-mail:  efimov.nikolai@mail.ru

Tychkov Alexander Sergeevich

SSUT, Chair «Electric Railway Transport»,

Candidate of Engineering Sciences, Associated Professor,

phone  (846) 999-56-71,

e-mail:  al2000 @rambler.ru

The basic ways of punching the parts by the elastic environment are considered and analysed. Experimental and numerical researches of processes of punching the sheet parts by polyurethane are conducted in the open volume, by means of half-opened and opened ways. Definition of optimum design data necessary for performance of processes of cutting the industrial equipment and the effective technology for punching sheet parts of metal and nonmetal materials in small-batch production is given. Technological recommendations are developed for introduction of new technology, the substantive provisions proving efficiency of application of new technology are stated.

Keywords: punching, sheet article, polyurethane, open volume, gear, technology, reliability, rolling stock.

УДК 629.4.015

Оценка  ДИНАМИЧЕСКОЙ  НАГРУЖЕННОСТИ

ЭЛЕМЕНТОВ  тягового  привода  ТРЕТЬЕГО  КЛАССА

Кузнецов Виктор Федорович

Омский государственный университет путей сообщения (ОмГУПС),

научно-исследовательская часть (НИЧ),

644046, г. Омск, пр. Маркса, 35,

кафедра «Высшая математика», кандидат технических наук, доцент,

телефон/факс  (3812) 31-16-27,  31-68-94,

e-mail:  nich@omgups.ru

Шантаренко Сергей Георгиевич

ОмГУПС, начальник научно-исследовательской части (НИЧ),

кафедра «Технология транспортного машиностроения и ремонта подвижного состава»,

доктор технических наук, доцент, заведующий кафедрой,

тел./факс  (3812) 31-16-27,  31-68-94,

e-mail:  nich@omgups.ru

Пономарев Евгений Владимирович

ОмГУПС, заместитель начальника научно-исследовательской части (НИЧ),

телефон/факс  (3812) 31-16-27,  31-68-94,

e-mail:  nich@omgups.ru

Евсеев Игорь Леонидович

ОмГУПС, кафедра «Технология транспортного машиностроения

и ремонта подвижного состава», аспирант,

телефон/факс  (3812) 31-16-27,  31-68-94,

e-mail:  nich@omgups.ru

В статье приведены результаты математического моделирования динамических сил, действующих на опоры полого вала в системе тягового привода третьего класса, при установленных скоростях движения электровоза в зависимости от условий эксплуатации и технологических параметров колесно-моторного блока. Выполненные расчеты показали, что гироскопические силы возрастают с ростом скорости движения и при увеличении высоты и уменьшении длины неровности верхнего строения пути. Действие гироскопических сил неблагоприятно сказывается на работе колесно-моторного блока, так как эти силы имеют циклический характер. При рассогласовании соосности полого вала и оси колесной пары значение суммарной динамической силы возрастает, что отрицательно сказывается на работе резиновых элементов, тяг и цапф опор полого вала и может привести к их деформации.

Ключевые слова: тяговый привод третьего класса, колесно-моторный блок, полый вал, гироскопическая сила, рассогласование соосности, суммарная динамическая сила, деформация.

ESTIMATION  OF  DYNAMIC  LOADING  the  ELEMENTS  OF  TRACTIve

DRIVE  OF  THE  THIRD  CLASS

Kuznetsov Victor Fedorovich

Omsk State Transport University (OSTU), Research Departament (NICH),

35, K. Marx av., Omsk, 644046, Russia,

Cair «Higher Mathematics»,

Candidate of Engineering Sciences, Associated Professor,

phone/fax  (3812) 31-16-27, 31-68-94,

e-mail:  nich@omgups.ru

Shantarenko Sergey Georgievich

OSTU, Chief of Research Departament (NICH),

Chair «Technology of Transport Engineering and Repair of Rolling Stock»,

Doctor of Engineering Sciences, Associated Professor,

phone/fax.  (3812) 31-16-27,  31-68-94,

e-mail:  nich@omgups.ru

Ponomarev Eugeniy Vladimirovich

OSTU, Deputy Chief of Research Departament (NICH),

phone/fax.  (3812) 31-16-27,  31-68-94,

e-mail:  nich@omgups.ru

Yevseyev Igor Leonidovich

OSTU, Сhair «Technology of Transport Engineering and Repair of Rolling Stock»,

Postgraduate Student,

phone/fax  (3812) 31-16-27,  31-68-94,

e-mail:  nich@omgups.ru

The results of mathematical modelling of the dynamic forces acting on the supports of a hollow shaft in the system of tractive drive of the third class, at the established speeds of an electric locomotive operation depending on service conditions and technological parameters of the wheel-motor block are given. The executed calculations have shown that gyroscopic forces increase with the growth of speed of movement and the increase of height and reduction of length of roughness of the permanent way.

Gyroscopic forces are unfavourable for the work of the wheel-motor block as these forces have cyclic character. At a mismatch alignment of a hollow shaft and an axis of wheel pair the value of total dynamic force increases which negatively affects the work of rubber elements, drafts and pins of supports of a hollow shaft and can lead to their deformation.

Keywords: traction drive of the third class; the wheel-motor block, hollow shaft, gyroscopic force, mismatch alignment, total dynamic force, deformation.

УДК 621.313.333 + 06

УСИЛИЯ  ПОПЕРЕЧНОЙ  САМОСТАБИЛИЗАЦИИ  ТЯГОВОГО  ЛИНЕЙНОГО

АСИНХРОННОГО  ДВИГАТЕЛЯ

Соломин Владимир Александрович

Ростовский государственный университет путей сообщения (РГУПС),

344038, г. Ростов-на-Дону, пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, д. 2,

кафедра «Электрические машины и аппараты», доктор технических наук, профессор,

телефон  (863) 272-62-12,

e-mail:  ema.@ kaf.rgups.ru

Соломин Андрей Владимирович

РГУПС, кафедра «Вагоны и вагонное хозяйство», кандидат технических наук, доцент,

телефон  (863) 272-63-88,

e-mail:  vag.@kaf.rgups.ru

Замшина Лариса Леонидовна

РГУПС, кафедра «Электрические машины и аппараты», кандидат технических наук, доцент,

телефон  (8632) 726-212,

e-mail:  ema.@kaf.rgups.ru

Быкадоров Александр Леонович

РГУПС, кафедра «Автоматизированные системы электроснабжения»,

доктор технических наук, профессор,

телефон  (863) 272-63-85,

e-mail:  asel.@kaf.rgups.ru

На основе решения двухмерной полевой задачи разработана математическая модель тягового линейного асинхронного двигателя с продольно-поперечным магнитным потоком для высокоскоростного транспорта, позволяющая определять усилия поперечной самостабилизации высокоскоростного транспортного экипажа на магнитном подвесе.

Keywords: тяговый линейный асинхронный двигатель, поперечная самостабилизация, токовые контуры, ряды Фурье, математическая модель.

Cross  self-stabilization  efforts  of  linear

asynchronous  power  engine

Solomin Vladimir Alexandrovich

Rostov State Transport University (RSTU),

2, Rostovskogo Strelkovogo Polka Narodnogo Opolcheniya sq., Rostov-on-Don, 344038, Russia,

Chair «Electric Machines and Devices», Doctor of Engineering Sciences, Professor,

phone  (863) 272-62-12,

e-mail:  ema.@kaf. rgups.ru

Solomin Andrei Vladimirovich

RSTU, Chair «Cars and Car Facilities»,

Candidate of Engineering Sciences, Associated Professor,

phone  (863) 272-63-86,

e-mail: vag.@kaf.rgups.ru

Zamshina Larisa Leonidovna

RSTU, Chair «Electric Machines and Devices»,

Candidate of Engineering Sciences, Associated Professor,

phone  (863) 272-6212,

e-mail:  ema.@kaf. rgups.ru

Вykаdorov Alexandr Leonovich

RSTU, Chair «Automated Systems of Electric Power Supply»,

Doctor of Engineering Sciences, Professor,

phone  (863) 272-63-85,

e-mail:  asel.@kaf. rgups.ru

Based on solution of double-measure field task the mathematical model for linear asynchronous power engine with longitudinal-cross magnetic flow for high-speed transport is worked out. It allows to define the efforts of cross self-stabilization of high-speed vehicle on magnetic levitation.

Keywords: linear asynchronous power engine, cross self-stabilization, current circuit, Fourier series, mathematical model.

УДК 629.4.027.4 + 06

РАЗРАБОТКА  ГОСТА  ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ  ВХОДНОГО  КОНТРОЛЯ

ТВЕРДЫХ  СМАЗОЧНЫХ  МАТЕРИАЛОВ,  ИСПОЛЬЗУЕМЫХ

В  УЗЛАХ  ТРЕНИЯ  В  СИСТЕМЕ  «КОЛЕСО – РЕЛЬС»

Шаповалов Владимир Владимирович

Ростовский государственный университет путей сообщения (РГУПС),

344038, Ростов-на-Дону, пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, д. 2,

кафедра «Транспортные машины и триботехника»,

доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой,

телефон  (863) 272-62-43.

Майба Игорь Альбертович

РГУПС, кафедра «Транспортные машины и триботехника»,

доктор технических наук, профессор,

телефон  (863) 272-65-90.

Щербак Петр Николаевич

РГУПС, кафедра «Путь и путевое хозяйство»,

доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой,

телефон  (863) 272-64-95.

Лубягов Александр Михайлович

ОАО «Российские Железные Дороги» (ОАО «РЖД»),

107996, г. Москва, Орликов пер., стр. 2,

Дирекция по ремонту тягового подвижного состава – филиала ОАО «РЖД»,

начальник Дирекции, кандидат технических наук,

телефон  (499) 262-49-71.

Ананко Анатолий Михайлович

РГУПС, кафедра «Транспортные машины и триботехника», аспирант,

телефон  (863) 272-62-86.

Фейзов Эмин Эльдарович

РГУПС, кафедра «Транспортные машины и триботехника», аспирант,

телефон  (863) 272-62-86.

e-mail:  Eminf@yandex.ru.

Обозначена актуальность разработки проекта ГОСТа для определения трибологических характеристик стержневых твердых смазочных материалов.

Ключевые слова: лубрикация, износ, узел трения, трибосистема «колесо – рельс», технология гребнерельсосмазывания «ГРС-РАПС», смазочный материал.

DEVELOPMENT  of  Standard  FOR  THE  INPUT  CONTROL  OF  SOLID

LUBRICANTS  USED  IN  FRICTION units  IN  THE  «WHEEL – RAIL»  system

Shapovalov Vladimir Vladimirovich

Rostov State Transport University (RSTU),

2, Rostovskogo Strelkovogo Polka Narodnogo Opolcheniya, Rostov-on-Don, 344038, Russia,

Chair «Transport Machines and Tribotechnics»,

Doctor of Engineering Sciences, Professor, Head of the Сhair,

phone  (863) 272-62-43.

Majba Igor Albertovich

RSTU, Chair «Transport Machines and Tribotechnics»,

Doctor of Engineering Sciences, Professor,

phone  (863) 272-65-90.

Shcherbak Peter Nicholaevich

RSTU, Сhair «Track and Track Facilities»,

Doctor of Engineering Sciences, Professor, Head of the Chair,

phone  (863) 272-64-95.

Lubyagov Alexander Michaylovich

JSC «Russian Railways» (JSC «RZD»),

2, Orlikov byst., Moscow, 107996, Russia,

Management of Repair of Locomotives – the branch of JSC «RZD»,

Head of the Directorate, Candidate of Engineering Sciences,

phone  (499) 262-49-71.

Ananko Anatoly Michaylovich

RSTU, Chair «Transport Machines and Tribotechnics», Postgraduate Student,

phone  (863) 272-62-86.

Feyzov Emin Eldarovich

RSTU, Chair «Transport Machines and Tribotechnics», Postgraduate Student,

phone  (863) 272-62-86.

e-mail:  Eminf@yandex.ru

State Standard to determine the tribological characteristics of rod lubricants is described.

Keywords: lubrication, tear and wear, friction assembly, wheel-rail tribosystem, technology of wheel-rail lubrication «GRS-RAPS», lubricant.

УДК 621.355 (075.8)

СИНТЕЗ  ТРАКТА  АНАЛОГО-ЦИФРОВОГО  ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

В  СИСТЕМАХ  АВТОМАТИЧЕСКОГО  КОНТРОЛЯ  И  УПРАВЛЕНИЯ

Железнодорожного  ТРАНСПОРТА

Баранов Леонид Аврамович

Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ),

127994, г. Москва, ул. Образцова, д. 9, стр. 9,

кафедра «Управление и автоматика в технических системах»,

доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой,

телефон  +7 (495) 684-22-88,

e-mail:  uitsmiit@zmail.ru

Гречишников Виктор Александрович

МИИТ, кафедра «Энергоснабжение электрических железных дорог»,

кандидат технических наук, доцент,

телефон  +7 (495) 684-21-57,

e-mail:  victor_gre@mail.ru

Рассмотрены вопросы синтеза тракта аналого-цифрового преобразования при различных способах восстановления сигнала с возможностью учета способов обработки сигнала и помех, позволяющей определить погрешности преобразования детерминированных и случайных сигналов, с учетом фильтрации входного сигнала, необходимой для повышения помехоустойчивости тракта преобразования. Получены оценки методических погрешностей и помехоустойчивости при работе тракта преобразования в реальном времени и при исключении погрешности от запаздывания. Созданная модель тракта аналого-цифрового преобразования позволяет для систем автоматического контроля электрифицированного ж.д. транспорта выбирать значения порогов, обеспечивающих заданные показатели качества управления, диагностирования и защитных элементов.

Ключевые слова: аналого-цифровое преобразование, тракт преобразования, методическая погрешность, методика, система автоматического контроля, помехоустойчивость, цифровая фильтрация, модели цифровых систем.

SYNTHESIS  OF  TRACT  for  analog  to  digital  conversion

in  the  systems  of  automatic  control  and  operation

of  Railway  TRANSPORT

Baranov Leonid Avramovich

Moscow State University of Railway Engineering (MIIT),

9/9, Obraztsova st., Moscow, 127994, Russia,

Chair «Control and Automation in Engineering Systems»,

Doctor of Engineering Sciences, Professor, Head of the Chair,

phone  +7 (495) 684-22-88,

e-mail:  uitsmiit@zmail.ru

Grechishnikov Viktor Alexandrovich

MIIT, Chair «Power Supply of Electric Railways»,

Candidate of Engineering Sciences, Associated Professor,

phone:  +7 (495) 684-21-57,

e-mail: victor_gre@mail.ru

The problems of synthesis of tract for analog-digital conversion with various methods of signal recovery with the possibility of accounting methods of signal processing and noise are considered. A model of channel analog to digital conversion, which allows to determine the conversion error of determined and random signals, taking into account filtering the input signal is required to improve noise immunity of channel changes. We obtained estimates of modelling errors at working tract conversions in real time and excluding delay error. The created model channel for analog-digital conversion allows for automatic control systems to choose the thresholds to ensure the specified quality control, diagnosis, and protective elements.

Keywords: analog-digital conversion, conversion tract, methodical error method, system of automatic control, noise immunity, digital filtering, models of digital systems.

УДК 656.254.16 : 656.21

Методика  оценки  работоспособности  рельсовых  цепей

тональной  частоты  при  воздействии  тока электроподвижного

состава  с  асинхронным  тяговым  приводом

Бестемьянов Петр Филимонович

Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ),

127994, Москва, ул. Образцова, 9, стр. 9,

Институт транспортной техники и систем управления, директор,

доктор технических наук, профессор,

телефон  (495) 681-03-85,

e-mail:  ilemsmiit@yandex.ru

Кравцов Юрий Александрович

МИИТ, кафедра «Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте»,

доктор технических наук, профессор,

телефон  (916) 523-02-09,

e-mail:  kgs1@mail.ru

Щербина Евгений Геннадьевич

МИИТ, кафедра «Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте»,

кандидат технических наук, доцент,

телефон  (916) 608-50-34,

e-mail:  ilemsmiit@yandex.ru

Чегуров Андрей Борисович

МИИТ, кафедра «Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте», аспирант,

телефон  (499) 185-16-08,

e-mail:  chegurovi@mail.ru

В статье рассмотрена методика обработки записей тягового тока электроподвижного состава с асинхронным тяговым приводом на предмет оценки мешающего воздействия на рельсовые цепи тональной частоты, работающие в нормальном режиме. Представлены экспериментальные данные по определению допустимых уровней гармонических составляющих тягового тока в рабочей полосе путевых приёмников разного типа рельсовых цепей тональной частоты. Приводятся результаты апробации методики на реальных записях тягового тока ЭПС с асинхронным тяговым приводом.

Ключевые слова: ТРЦ, воздействие тягового тока, измерение, асинхронный тяговый привод.

METHOD  For  TONAL  FREQUENCY  RAIL  CIRCUITS  operational

integrity  estimation  under the  influence  of  the  rolling  stock

equiped  with  asYnChronous  PROPULSION  MOTOR

Bestemjanov Petr Filimonovich

Moscow State University of Railway Engineering (MIIT),

9/9, Obraztsova st., Moscow, 127994, Russia,

Transportation and Control Systems Institute, Director,

Doctor of Engineering Sciences, Professor,

phone  (495) 681-03-85

e-mail:  ilemsmiit@yandex.ru

Kravtsov Yuriy Alexandrovich

MIIT, Chair «Automation and Telecommunication on Rail Transport»,

Doctor of Engineering Sciences, Professor,

phone  (916) 523-02-09,

e-mail:  kgs1@mail.ru

Sherbina Evgeni Gennadievich

MIIT, Chair «Automation and Telecommunication on Rail Transport»,

Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor,

phone  (916) 608-50-34,

e-mail:  ilemsmiit@yandex.ru

Chegurov Andrei Borisovich

MIIT, Chair «Automation and Telecommunication on Rail Transport», Postgraduate,

phone  (495) 185-16-08,

e-mail:  chegurovi@mail.ru

The article describes the method by which rolling stock current records can be processed for the purpose of negative impact estimation of tonal frequency rail circuits working in normal mode. Experimental data of permissible harmonic levels in rolling stock current for different tonal frequency rail circuits are presented. Results of the method approbation on real rolling stock current records are given.

Keywords: tonal frequency rail circuits, propulsion current impact, measurement, asynchronous electrical drive.

УДК 681.142.2

МЕТОД  РАСЧЕТА  ВЕРОЯТНОСТНО-ВРЕМЕННЫХ  ХАРАКТЕРИСТИК

ПРЕБЫВАНИЯ  ЗАЯВОК  В  РАЗОМКНУТОЙ  СЕТИ

МАССОВОГО  ОБСЛУЖИВАНИЯ

Бубнов Владимир Петрович

Петербургский государственный университет путей сообщения (ПГУПС),

190031, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 9,

кафедра «Информационные и вычислительные системы»,

кандидат технических наук, доцент,

телефон  8 (812) 457-83-56,

e-mail:  petr1923@yandex.ru

Предлагается метод расчета закона распределения времени пребывания заявки между двумя произвольными узлами разомкнутой сети массового обслуживания, функционирующей в стационарном режиме. Метод основан на перечислении всех путей на графе сети массового обслуживания и аппроксимации плотности распределения времени нахождения заявки между двумя произвольными узлами распределением Кокса, используя метод моментов.

Ключевые слова: Преобразование Лапласа – Стильтеса, начальный момент, сеть массового обслуживания.

METHOD  FOr  CALCULATION  the  PROBABILITY-TIME  CHARACTERISTICS

OF  REQUESTS  presence  IN  THE  OPEN  QUEUEING  NETWORK

Bubnov Vladimir Petrovich

Petersburg State Transport University (PSTU),

9, Moscow st., Saint-Petersburg, 190031, Russia,

Сhair «Information and Computing Systems»,

Candidate of Science, Assistant Professor,

phone  8 (812) 457-83-56,

e-mail:  petr1923@yandex.ru

The method for calculation of time distribution of  presence of the request between two any knots of the open queuing network functioning in a stationary mode is offered. The method is based on transfer of all ways to the column of a queuing network and approximation of density of time distribution of presence of the request between two any knots of Coxian distributions, using the method of moments.

Keywords: transformation of Laplasa – Stiltesa, initial moment, queuing network.

# УДК 504 : 656.2 + 06

Экспертная  система  экологического  мониторинга

железнодорожного  транспорта

Гуда Александр Николаевич

РГУПС, первый проректор – проректор по научной работе,

кафедра «Информатика», доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой,

телефон  (863) 245-09-17,

e-mail:  guda@rgups.ru

Финоченко Виктор Анатольевич

РГУПС, кафедра «Безопасность жизнедеятельности»,

доктор технических наук, профессор,

телефон  (863) 272-63-75,

e-mail:  rgups_npcot@mail.ru

Веремеенко Богдан Александрович

ООО «Ведит», Производственный Центр,

344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Металлургическая, д. 102/2 «Д»,

системный аналитик,

телефон  (918) 559-27-39,

e-mail:  bogdan_veremeenko@rambler.ru

В статье рассматривается верхний уровень экоинформационной системы железнодорожного транспорта – экспертная система экологического мониторинга, которая применяется в качестве интеллектуальной составляющей и представляет собой программное обеспечение, дающее возможности проведения системного анализа экоинформации и программные модули, необходимые для поддержки принятия решений.

Ключевые слова: экспертная система, экологический мониторинг.

EXPERT  SYSTEM  FOR  ecologicel  MONITORING  RAILWAY  transport

Guda Alexander Nikolaevich

Rostov State Transport University (RSTU),

2, Rostovskogo Strelkovogo Polka Narodnogo Opolcheniya, Rostov-on-Don, 344038, Russia,

Vice Rector for Research,

Chair «Information Technology»,

Doctor of Engineering Sciences, Professor, Head of the chair,

phone  (863) 245-09-17,

e-mail:  guda@rgups.ru

Finochenko Victor Anatolevich

RSTU, Chair «Life Safety», Doctor of Engineering Sciences, Professor,

phone  (863) 272-63-75,

e-mail:  rgups_npcot@mail.ru

Veremeenko Bogdan Alexandrovich

LLC «Vedit», Production Center,

102/2 «D», Metallurgicheskaya st., Rostov-on-Don, 344029, Russia,

Systems Analyst,

phone  +7 (918) 559-27-39,

e-mail:  bogdan_veremeenko@rambler.ru

The article deals with the upper level ecoinformation rail system – an expert system for environmental monitoring, which is used as an intellectual component and is the software that gives the possibility of system analysis of ecoinformation and software modules needed to support decision-making.

Keywords: expert system, environmental monitoring.

УДК 65.011

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ  МОДЕЛИРОВАНИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕМКОСТИ

ТРУДОВОГО  ПОТЕНЦИАЛА  В  СИСТЕМЕ  ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ

Гусева Любовь Леонидовна

Негосударственное образовательное учреждение

Московская академия предпринимательства при Правительстве Москвы –

Ростовский-на-Дону филиал,

344065, Ростов-на-Дону, пер. Беломорский, 98,

кафедра «Экономика», доцент,

телефон  (863) 229-35-00.

Оруджева Анна Александровна

Негосударственное образовательное учреждение

Московская академия предпринимательства при Правительстве Москвы –

Ростовский-на-Дону филиал,

заместитель директора,

телефон  8-918-555-51-00.

Таран Владимир Николаевич

Ростовский государственный университет путей сообщения (РГУПС),

344038, г. Ростов-на-Дону, пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, д. 2,

кафедра «Связь на железнодорожном транспорте»,

доктор физико-математических наук, профессор,

телефон  (863) 256-76-21,  272-64-39.

В настоящей работе рассмотрены обоснования методики оценки трудового потенциала в системе высшего образования. На основании математического моделирования образовательноемкости трудового потенциала в системе высшего образования получена кривая роста квалификации в зависимости от времени обучения студента.

Ключевые слова: математическое моделирование, трудовой потенциал, человеческий капитал, образовательноемкость, компетентность.

Mathematical  modelling  of  EDUCATIONAL  CAPACITY

of  EMPLOYMENT  POTENTIAL  IN  HIGHER  EDUCATION  SYSTEM

Guseva Lubov Leonidovna

Private Educational Institution of Moscow Academy

of Business under the Government of Moscow – Rostov branch,

98, Belomorskiy st., Rostov-on-Don, 344064, Russia,

Chair «Economics», Assosiate Professor,

Phone  (863) 229-35-00.

Orudzheva Anna Alexandrovna

Private Educational Institution of Moscow Academy

of Business under the Government of Moscow – Rostov branch,

Deputy Director,

phone  8-918-555-51-00.

Taran Vladimir Nikolaevich

Rostov State Transport University (RSTU),

2, Rostovskogo Strelkovogo Polka Narodnogo Opolcheniya sq., Rostov-on-Don, 344038, Russia,

Chair «Communication on the Railways»,

Doctor of Physics and Mathematics Sciences, Professor,

phone  (863) 256-76-21,  272-64-39.

The article deals with the problems of grounding the labor potential estimation methods in the system of higher education. On the base of mathematical modelling of educational capacity of labor potential in the system of higher education the curve of the growth depending on time of education of a student was received.

Keywords: mathematical modelling, labor potential, human capital, educational capacity, competence.

УДК 519.113.115 : 681.3 + 06

Интеллектуализация  транспортных  процессов

на  основе  гибридных  технологий  и  мультиагентных  систем

Колесников Владимир Иванович

Ростовский государственный университет путей сообщения (РГУПС),

344038, г. Ростов-на-Дону, пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, д. 2,

академик РАН, заслуженный деятель науки РФ, доктор технических наук, профессор,

ректор Ростовского государственного университета путей сообщения,

заведующий кафедрой «Теоретическая механика»,

главный редактор журнала «Вестник РГУПС»,

телефон/факс  (863) 245-06-13,

e-mail:  rek@rgups.ru

Ковалев Сергей Михайлович

РГУПС, кафедра «Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте»,

доктор технических наук, профессор,

телефон  (863) 272-63-02,

e-mail:  ksm@rfniias.ru

Иванченко Владимир Николаевич

РГУПС, кафедра «Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте»,

доктор технических наук, профессор,

телефон  (863) 272-63-02.

Рассматривается проблема интеллектуализации транспортных процессов и перспективы создания новых классов интегрированных интеллектуальных систем для железнодорожного транспорта. В качестве базовой платформы разработки интеллектуальных транспортных систем предлагаются гибридные мультиагентные технологии распределенного искусственного интеллекта. Дается описание общей модели гибридной системы и обсуждается агентно-ориентированный подход к ее реализации на основе беспроводных сенсорных сетей.

Ключевые слова: интеллектуализация транспортных процессов, гибридные технологии, мультиагентные системы.

Intellectualization  of  transport  processes

on  the  basis  of  hybrid  technologies

Kolesnikov Vladimir Ivanovich

Rostov State Transport University (RSTU),

2, Rostovskogo Strelkovogo Polka Narodnogo Opolcheniya sq., Rostov-on-Don, 344038, Russia,

Rector, Head of the Chair «Theoretical Mechanics»,

Academician of the Russian Academy of Sciences, Honoured Worker of Science,

Doctor of Engineering Sciences, Professor,

Chief editor of the journal «Vestnik RGUPS»,

phone/fax  (863) 245-06-13,

e-mail:  rek@rgups.ru

Kovalev Sergey Mihaylovich

RSTU, Chair «Automation and Telemechanics on Railway Transport»,

Doctor of Engineering Sciences, Professor,

phone  (863) 272-63-02,

e-mail:  ksm@rfniias.ru

Ivanchenko Vladimir Nikolaevich

RSTU, Chair «Automation and Telemechanics on Railway Transport»,

Doctor of Engineering Sciences, Professor,

phone  (863) 272-63-02,

e-mail:  ksm@rfniias.ru

The problem of intellectualization of transport processes and prospects of the development of new classes of the integrated intellectual systems for railway transportation is considered. As a basic platform for working out the intellectual transport systems distributed artificial intellect technologies are suggested. The description of the general model of hybrid system is given and the agent-focused approach to its realisation on the basis of wireless touch networks is discussed.

Keywords: intellectualization of transport processes, hybrid technology, multiagent systems.

ББК 65.43 : УДК 681.5 + 06

ПРИМЕНЕНИЕ  ТЕОРИИ  АВТОМАТИЧЕСКОГО  УПРАВЛЕНИЯ

И  РЕГУЛИРОВАНИЯ  В  ОРГАНИЗАЦИИ  РЕСТОРАННО-ГОСТИНИЧНОГО  БИЗНЕСА

Мишиев Евгений Дмитриевич

Ростовский государственный университет путей сообщения (РГУПС),

344038, г. Ростов-на-Дону, пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, д. 2,

кафедра «Информатика», аспирант,

телефон  8-928-296-05-96.

C позиций системного анализа обоснованы возможность и необходимость использования положений теории автоматического управления и регулирования для формализации динамических процессов, реализуемых в ресторанно-гостиничном бизнесе.

Ключевые слова: ресторанно-гостиничный бизнес, системный анализ, теория автоматического управления и регулирования, информационные технологии.

APPLICATION  OF  THE  THEORY  OF  AUTOMATIC  CONTROL

AND  REGULATION  IN  THE  RESTAURANT and  HOTEL  BUSINESS

Mishiev Evgeny Dmitrievich

Rostov State Transport University (RSTU),

2, Rostovskogo Strelkovogo Polka Narodnogo Opolcheniya sq., Rostov-on-Don, 344038, Russia,

Chair «Information Technology», Postgraduate,

phone  8-928-296-05-96.

From the positions of system analysis the possibility and necessity of the theory of automatic control and regulation for the formalization of the dynamic processes to be implemented in the restaurant and hospitality industry is substantiated.

Keywords: restaurant and hotel business, system analysis, the theory of automatic control and regulation, information technology.

УДК 681.513.7 : 004.896

СИНТЕЗ  СИСТЕМ  АДАПТИВНОГО  УПРАВЛЕНИЯ  ДЛЯ  МНОГОСВЯЗНЫХ

ОБЪЕКТОВ  С  НЕЧЕТКИМИ  ПАРАМЕТРАМИ

Соловьев Виктор Владимирович

Таганрогский технологический институт Южного федерального университета (ТТИ ЮФУ),

347930, г. Таганрог, пер. Некрасовский, 44,

кафедра «Системы автоматического управления», старший преподаватель,

телефон  8 (8634) 371-773,

e-mail:  soloviev-tti@mail.ru

Финаев Валерий Иванович

ТТИ ЮФУ, кафедра «Системы автоматического управления»,

доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой,

телефон  8 (8634) 371-773,

e-mail:  fin_val_iv@tsure.ru

Предложена структура системы управления с адаптивным регулятором для многосвязного технического объекта. Разработана структура адаптивного нечеткого регулятора для одномерного случая и определен принцип его работы. Приведена структура системы управления для объекта с двумя входами и двумя выходами. Проведены модельные эксперименты при изменении параметров элементов системы управления, входных и возмущающих воздействий.

Ключевые слова: адаптивный нечеткий регулятор, механизм адаптации, управление многосвязными объектами.

SYNTHESIS  OF  SYSTEMS  OF  ADAPTIVE  CONTROL  FOR  MULTICOHERENT

OBJECTS  WITH  FUZZY  PARAMETERS

Soloviev Victor Vladimirovich

Taganrog Institute of Technology – Federal State Educational Establishment

of Higher Education «Southern Federal University»(TIT SFedU),

44, Nekrasovskiy byst., Taganrog, 347930, Russia,

Chair «Automatic Control Systems», Senior Lecturer,

phone  8 (8634) 371-773,

e-mail:  soloviev-tti@mail.ru

Finaev Valery Ivanovich

TIT SFedU, Chair «Automatic Control Systems»,

Doctor of Engineering Sciences, Professor, Head of the Chair,

phone  8 (863) 437-17-73,

e-mail:  fin_val_iv@tsure.ru.

The structure of a control system is offered with an adaptive regulator for multicoherent technical object. The structure of an adaptive fuzzy regulator is developed for one-dimensional case and the principle of its work is defined. The structure of a control system for the object with two inputs and two outputs is resulted. Modelling experiments at the change parametres of elements of control system, input and disturbance effect are made.

Keywords: adaptive fuzzy regulator, adaptation mechanism, control of multicoherent objects.

УДК 519.872.7

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ  МОДЕЛИРОВАНИЕ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

железнодорожных  СТАНЦИй  И  ПРЕДПРИЯТИЙ,

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ  их  ДЕЯТельНОСТЬ

Гадасина Людмила Викторовна

Петербургский государственный университет путей сообщения (ПГУПС),

190031, г. Санкт-Петербург, пр. Московский, д. 9,

кафедра «Прикладная математика», кандидат физико-математических наук, доцент,

телефон  +7-(921)-96-128-38,

e-mail:  gadasinal@yandex.ru

Боклаг Владимир Юрьевич

ПГУПС, кафедра «Радиотехника», ассистент, аспирант,

телефон  +7-(921)-63-999-21,

e-mail:  photoself@yandex.ru

Бесперебойность деятельности железнодорожных станций, с одной стороны, зависит от своевременности и полноты обеспечения технологического процесса необходимыми видами ресурсов, с другой стороны – от оперативности устранения возникающих неисправностей. В статье сделана попытка математически определить оптимальные условия функционирования станционного хозяйства, при которых минимизируются непроизводительные издержки в его эксплуатационной деятельности.

Ключевые слова: взаимодействие, железнодорожные станции, математическое моделирование, система массового обслуживания.

IMPROVEMENT  ACTIVITIES  of  the  PERFORMANCE OF  RAILWAY  STATIONS

BASED  ON  THE  PROCESS  APPROACHES

Gadasina Ludmila Viktorovna

Petersburg State Transport University (PSTU),

9, Moskovsky av., st. Petersburg, 190031, Russia,

Chair «Applied Mathematics»,

Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor,

phone  +7-(921) 96-128-38,

e-mail:  gadasinal@yandex.ru

Boklag Vladimir Urevich

PSTU, Chair «Radio Engineering», Postgraduate,

phone  +7- (921) 63-999-21,

e-mail:  photoself@yandex.ru

On the one hand continuity of railway stations depends on the timeliness and completeness of the workflow providing with the necessary types of resources, on the other hand – on the expediting troubleshoot problems. There is an attempt to mathematically determine the optimal conditions for the station management functioning which minimize overhead in its operational activities in the article.

Keywords: interaction, railway stations, mathematical modelling, queueing system.

УДК 656.2.07 + 06

Методы  эффективного  взаимодействия  участников

перевозочного  процесса  в  транспортных  узлах

Зубков Виктор Николаевич

Ростовский государственный университет путей сообщения (РГУПС),

344038, г. Ростов-на-Дону, пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, д. 2,

кафедра «Управление эксплуатационной работой»,

кандидат технических наук, профессор,

телефон  (863) 272-64-44.

Рязанова Екатерина Владимировна

РГУПС, кафедра «Управление эксплуатационной работой»,

кандидат технических наук, доцент,

телефон  (863) 272-64-44.

Даются основные положения эффективной организации и технологии работы с экспортными грузами в транспортных узлах. Предложены алгоритм оценки влияния деятельности дороги и порта  на экономические показатели перевозочного процесса и имитационная модель подвода экспортного груза к транспортному узлу. Изложена методика, предусматривающая корректировку погрузки грузов на этапе реализации плана перевозок и определение эффективности  по снижению неравномерности поступления грузов на перевалку в транспортный узел. Даны предложения по оптимизации взаимодействия железнодорожного и морского видов транспорта.

Ключевые слова: парк вагонов, оценка, неравномерность, имитационное моделирование, меры воздействия, оптимизация.

Methods  for  Efficient  Inferaction  of  Participants

of  Transportation  Process  at  Transport  Junctions

Zubkov Viktor Nikolaevich

Rostov State Transport University (RSTU),

2, Rostovskogo Strelkovogo Polka Narodnogo Opolcheniya st., Rostov-on-Don, 344038, Russia,

Chair «Control of Operating Business»,

Doctor of Engineering Sciences, Professor, Head of the Chair,

phone  (863) 272-64-44.

Ryazanova Ekaterina Vladimirovna

RSTU, Сhair «Control of Operating Business»

Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor,

phone  (863) 272-64-44,

The main principles of efficient organization and technology of operation with export freight at transport junctions are given. Algorithm for the assessment the influence of the activity of railway and port over the economic indices of transportation process and simulation model for carrying export freight to the transportation junction are suggested. Methods envisaging the correction of freight loading at the stage of realization of the plan of services and determination of the efficiency of reduction unevenness of freight carrying to the junction are given. Offers for optimization the interaction of railway and sea kinds of transport.

Keywords: park of cars, an assessment, non-uniformity, imitating modelling, measures of influence, optimization.

УДК 658.71 (043)

ИМИТАЦИОННАЯ  МОДЕЛЬ  РЕГИОАНАЛЬНОЙ  КОНТЕЙНЕРНОЙ

ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ  СИСТЕМЫ

Кочнева Дарья Ивановна

Уральский государственный университет путей сообщения (УрГУПС),

620034, г. Екатеринбург, ул. Колмогорова, 66,

кафедра «Мировая экономика и логистика», аспирант,

телефон  8 (963) 076-11-78 (моб.),

e-mail:  dana_rich@mail.ru

Сай Василий Михайлович

УрГУПС, кафедра «Путь и железнодорожное строительство»,

доктор технических наук, профессор,

телефон  (343) 367-41-11,

e-mail:  VSay@usurt.ru

Предложена имитационная модель региональной контейнерной транспортно-логистической системы, отображающая процесс движения контейнеропотока от момента его поступления на терминалы региона до выбытия из системы. Модель представляет собой пошаговый алгоритм, где на каждом последующем этапе происходит изменение состояния или направления движения потока.

Величина входящего в систему потока, а также порядок распределения контейнеров между терминалами региона рассчитываются на основе метода статистических испытаний.

Отмечается целесообразность применения имитационной модели для принятия решений по вопросам организации работы как отдельных терминалов, так и системы в целом.

Ключевые слова: контейнерные перевозки; организационные сети, транспортно-логисти-ческая система; имитационное моделирование.

SIMULATION  MODEL  FOR  THE  RIGIONAL  CONTAINER

TRANSPORT  LOGISTIC  SYSTEM

Kochneva Daria Ivanovna

Urals State University of Railway Transport (USURT),

66, Kolmogorova st., Ekaterinburg, 620034, Russia,

Сhair «International Economics and Logistic», Postgraduate Student,

phone  8 (963) 076-11-78 (моб.),

e-mail: : dana_rich@mail.ru

Say Vasiliy Michaylovich

USURT, Chair «Track and Railway Engineering»,

Doctor of Engineering Sciences, Professor,

phone  (343) 367-41-11,

e-mail:  VSay@usurt.ru

Simulation model for the regional container transport logistic system, that describes process of container’s flow movement of its receipt on terminals of a region before leaving from the system. The model represents step-by-step algorithm where at each subsequent stage there is a change of the condition or the direction of the flow is offered.

The size of the flow entering the system, and also the order of containers distribution between region terminals is calculated on the basis of a statistical tests method.

The expediency of simulation model application for decision-making concerning the work organization both separate terminals and the system as a whole is marked.

Keywords: container’s shipments; organizational networks, transport logistic system; simulation modelling.

УДК 004.896

СИСТЕМНО-СТРУКТУРНЫЙ  СИНТЕЗ  ПРОГРАММНОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Лыпарь Юрий Иванович

Санкт-Петербургский государственный политехнический университет,

195251, г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, 29,

кафедра «Системный анализ и управление», доктор технических наук, профессор,

телефон  (812) 297-4214,

e-mail:  ylup@mail.ru

Кацко Игорь Алексндрович

Кубанский государственный аграрный университет (КГАУ),

350044, г. Краснодар, ул. Калинина, 13,

кафедра «Статистика и прикладная математика», доктор экономических наук, профессор,

телефон  (861) 221-57-89,

e-mail:  ingward@mail.ru

Крепышев Дмитрий Александрович

КГАУ, кафедра «Компьютерные технологии и системы», старший преподаватель,

телефон  (861) 221-57-89,

e-mail:  s_web@mail.ru

В работе предлагается использование теории системно-структурного синтеза для разработки программного обеспечения предметной области произвольной природы.

Ключевые слова: системный анализ, системно-структурное проектирование, проектирование программных систем.

# SYSTEM-STRUCTURAL  SYNTHESIS  of  SOFTWARE

Lupar Yuri Ivanovich

St.-Petersburg State Polytechnic University,

29, Polytechnic st., St.-Petersburg, 195251, Russia,

Chair «System Analysis and Control», Doctor of Engineering Sciences, Professor,

phone  (812) 297-4214

e-mail:  ylup@mail.ru

Katsko Igor Alexandrovich

Kuban State Agrarian University (KSAU),

13, Kalinina st, Krasnodar, 350044, Russia,

Chair «Statistics and Applied Mathematics», Doctor of Economic Sciences, Professor,

phone  (861) 221-57-89,

e-mail:  ingward@mail.ru

Krepyshev Dmitry Alexandrovich

KSAU, Chair «Computer Technology and Systems», Senior Lecturer,

phone  (861) 221-57-89,

e-mail:  s_web@mail.ru

The paper proposes the use of the theory of systematic structural synthesis of software development of domain of any nature.

Keywords: system analysis, system-structural design, design of software systems.

УДК 656. 224

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ  ПАССАЖИРСКИХ

ПЕРЕВОЗОК  В  ДАЛЬНЕМ  СООБЩЕНИИ  В  ЮЖНОМ  РЕГИОНЕ

Парлюк Евгений Геннадьевич

Северо-Кавказское железнодорожное агентство, главный инженер,

344000, г. Ростов-на-Дону, Привокзальная площадь, 1/2, здание ДЦФТО, каб. 522,

телефон  (863) 275-98-07,

e-mail:  evg-rus1@rambler.ru

Дается анализ состояния пассажирских перевозок в дальнем сообщении в условиях развития транспортного рынка и конкуренции между видами транспорта при сезонных колебаниях спроса и существующей статистической отчетности на железнодорожном транспорте. На основе корреляционного анализа определены зависимости между различными показателями работы пассажирского комплекса, что дает возможность прогнозировать доходы от пассажирских перевозок. Для учета сезонности перевозок при определении доходов предложено использовать методы авторегрессии.

Ключевые слова: пассажирооборот, дальнее сообщение, сезонность, населенность, конкурентоспособность.

IMPROVEMENT  OF  RAILWAY  PASSENGER  TRANSPORTATION

IN  LONG-DISTANCE  TRAFFIC  IN  SOUTH  REGION

Parlyuk Evgenij Gennadievich

North-Caucasus Railway Agency, Chief Engineer,

1/2, Privokzalnaya sq., DCFTO Building, of. 522, Rostov-on-Don, 344000, Russia,

phone  (863) 275-98-07,

e-mail:  evg-rus1@rambler.ru

This paper is dedicated to the analysis of passenger transportation in long-distance traffic in conditions of transport market development and competition between different means of transport, taking into consideration seasonal fluctuations of demand and existing statistical reports on railway transport. Interdependences between different indicators of passenger complex operation are defined on the basis of correlational analysis that in turn gives an opportunity to forecast revenues from passenger transportation. Methods of auto regression are proposed for taking into consideration seasonality of transportation in revenues evaluation.

Keywords: passenger turnover, long-distance traffic, seasonality, density, competitiveness.

УДК 656.21

ЭТАПНОСТЬ  РАЗВИТИЯ  ГОРЛОВИН  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ  СТАНЦИЙ

Четчуев Максим Владимирович

Петербургский государственный университет путей сообщения (ПГУПС),

190031, г. Санкт-Петербург, Ф-31, Московский проспект, 9,

кафедра «Железнодорожные станции и узлы», аспирант,

телефон  (812) 457-83-17.

В статье рассматривается проблема поэтапного развития горловин железнодорожных станций при наращивании их путевого развития в связи с ростом размеров движения. Приводятся методика определения оптимальной этапности развития горловин и результаты анализа целесообразности применения типовых схем участковых станций по условиям возможности этапного развития горловин и парков.

Ключевые слова: горловина, этапность развития железнодорожных станций, теория проектирования железнодорожных станций.

DEVELOPMENT OF RAILWAY STATIONS NECKS IN STAGES

Chetchuev Maxim Vladimirovich

Petersburg State Transport University (PSTU),

9, Moscow av., Saint-Petersburg, F-31, 190031, Russia,

Сhair «Railway Stations and Junctions», Postgraduate,

phone  (812) 457-83-17.

The article is devoted to the problem of optimal gradual development of railway stations necks in the condition of traffic growth. It describes the method of optimal development of railway stations necks in stages. Moreover, the analysis of typical schemes of section stations is performed in relation to the opportunity of staged development of railway necks and parks. The efficient railway station scheme for gradual development was found out.

Keywords: neck of railway station, development of railway stations in stages, theory of railway stations design.

УДК 625.12 + 06

КОНСТРУКЦИЯ  И  ТЕХНОЛОГИЯ  УСИЛЕНИЯ  СТРЕЛОЧНЫХ  ПЕРЕВОДОВ

ДЛЯ  СКОРОСТНОГО  ДВИЖЕНИЯ  ПОЕЗДОВ

Грицык Валерий Иванович

Ростовский государственный университет путей сообщения (РГУПС),

344038, г. Ростов-на-Дону, пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, д. 2,

кафедра «Путь и путевое хозяйство», доктор технических наук, профессор,

телефон  (863) 272-64-04.

В статье изложен новый метод усиления стрелочных переводов железнодорожного пути органическими вяжущими для скоростного движения поездов. Предложены конструкции битумосинтетических и асфальтобетонных покрытий, которые обеспечивают надежность при динамической поездной нагрузке.

Ключевые слова: железнодорожный путь, стрелочный перевод, скоростное движение поездов.

DESIGN  AND  TECHNOLOGY  for  ENHANCEMENT  of Switches

For  high-speed  Trains

Grytsyk Valery Ivanovich

Rostov State Transport University (RSTU),

2, Rostovskogo Strelkovogo Polka Narodnogo Opolcheniya st., Rostov-on-Don, 344038, Russia,

Chair « Track and Track Facilities », Doctor of Engineering Sciences, Professor,

phone  (863) 272-64-04.

The article describes a new method for reinforcement of railway switches by organic binders for high-speed train operation. Construction of bitumen synthetic, and asphalt concrete pavement to ensure reliability during dynamic train loads is offered.

Keywords: railway track, switch, high-speed trains.

УДК 624.131.1 + 06

КОМПЛЕКС  ЗАЩИТНЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ  НА  УЧАСТКЕ  ЖЕЛЕЗНОЙ  ДОРОГИ

ТУАПСЕ – АДЛЕР  С  УЧЕТОМ  ГЕОЛОГИЧЕСКИХ  ПРОЦЕССОВ

ЭНДОГЕННОГО  И ЭКЗОГЕННОГО  ХАРАКТЕРА

#### Курочка Павел Никитович

Ростовский государственный университет путей сообщения (РГУПС),

344038, г. Ростов-на-Дону, пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, 2,

кафедра «Изыскания, проектирование и строительство железных дорог»,

доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой,

телефон  (863) 272-62-26.

##### Кафитин Лев Израилович

РГУПС, кафедра «Изыскания, проектирование и строительство железных дорог»,

кандидат геолого-минералогических наук, доцент,

телефон  (863) 272-62-19.

##### Добрынин Николай Федорович

РГУПС, кафедра «Изыскания, проектирование и строительство железных дорог»,

доктор технических наук, профессор,

телефон  (863) 272-62-19.

##### Опацких Анастасия Николаевна

РГУПС, кафедра «Изыскания, проектирование и строительство железных дорог»,

аспирант,

телефон  (863) 272-62-19.

В статье разработан широкий комплекс защитных мероприятий для обеспечения устойчивости земляного полотна и верхнего строения пути на основе глубокого анализа активных геологических процессов, происходящих на участке железной дороги Туапсе – Адлер.

Ключевые слова: геологические процессы, искусственные защитные сооружения, защитные мероприятия, профилактические мероприятия.

RANGE  OF  PROTECTIVE  MEASURES  AT  THE  RAILWAY  section

TUAPSE – ADLER  taking  INTO  ACCOUNT  GEOLOGICAL  PROCESSES

OF  ENDOGENOUS  AND  EXOGENOUS  nature

Kurochka Pavel Nikitovich

Rostov State Transport University (RSTU),

2, Rostovskogo Strelkovogo Polka Narodnogo Opolcheniya st., Rostov-on-Don, 344038, Russia,

Chair «Investigation, Designing and Construction of Railways»,

Doctor of Engineering Sciences, Professor, Head of the Chair,

phone  (863) 272-62-26.

Kafitin Lev Izrailovich

RSTU, Chair «Investigation, Designing and Construction of Railways»,

Candidate of Geological and Mineralogical Sciences, Associate Professor,

phone  (863) 272-62-19.

Dobrinin Nikolay Fedorovich

RSTU, Chair «Investigation, Designing and Construction of Railways»,

Doctor of Engineering Sciences, Professor,

phone (863) 272-62-19.

Opatskikh Anastasia Nikolaevna

RSTU, Chair «Investigation, Designing and Construction of Railways»,

Post-graduate,

phone (863) 272-62-19.

In this paper a wide range of protective measures to ensure the stability of roadbed and track structure based on a thorough analysis of active geological processes occurring on the railway section Tuapse – Adler is considered.

Keywords: geological processes, artificial protective structures, protective measures, preventive measures.

УДК 625.14 + 06

О  целесообразности  применения  рельсов  длиной

25  метров  на  железобетонных  шпалах

Новакович Василий Иванович

Ростовский государственный университет путей сообщения (РГУПС),

344038, г. Ростов-на-Дону, пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, д. 2,

кафедра «Путь и путевое хозяйство», доктор технических наук, профессор,

телефон  (863) 272-64-04.

Варданян Артавазд Ваграмович

ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» (ЮКЖД),

Республика Армения, 0005, г. Ереван, пр. Тиграна Меца, 50,

#### Служба инфраструктуры, главный инженер,

#### телефон  (8-10-37-410) 51-18-27,

e-mail:  Arto.V.81@mail.ru

Южно-Кавказская железная дорога в Республике Армения планирует иметь 70 % протяженности главного пути на железобетонных шпалах. Рельсы должны быть 25-метровой длины. Применение этой конструкции следует рассматривать как временную меру для современных условий работы дороги. Лучшей конструкцией является бесстыковой путь, который должен быть уложен при допустимой температуре.

Ключевые слова: железобетонные шпалы, бесстыковой путь, допускаемая температурная амплитуда, температуры закрепления, звеньевой путь.

on  the  reasonability  of  usage  of  25  m  leangth  rails

on  reinforced  concrete  sleepers

Novakovich Vasiliy Ivanovich

Rostov State Transport University (RSTU),

2, Rostovskogo Strelkovogo Polka Narodnogo Opolcheniya st., Rostov-on-Don, 344038, Russia,

Chair « Track and Track Facilities », Doctor of Engineering Sciences, Professor,

phone  (863) 272-64-04.

Vardanian Artavazd Vagramovich

CC «South-Caucasian railway» (SCR),

50, Tigrana Metsa av., Erevan, 0005, Armenian Republic,

Directorate of Infrastructure, Head Engineer,

#### phone  (8-10-37-410) 51-18-27,

e-mail:  Arto.V.81@mail.ru

The South-Caucasian railway in the Armenian Republic plans to have 70 % of track with reinforced concrete sleepers. The rails must be 25 m long. This solution deals with the fact, that longitudent displacement of rails depends not only on the rail temperature but, to a substantial degree, on the time factor. The best structures is that of jointless track, which have to be laid at the highest permissible temperature.

Key words: reinforced concrete sleepers, jointless track, permissible temperature amplitude.

УДК 621.331 : 621.332.3 + 06

ПОВЫШЕНИЕ  НАДЕЖНОСТИ  И  БЕЗОПАСНОСТИ  ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

НА  ОСНОВЕ  МОНИТОРИНГА  И  РАННЕГО  ОБНАРУЖЕНИЯ

ОПАСНЫХ  ВНЕШНИХ  ВОЗДЕЙСТВИЙ  И  СКРЫТЫХ  ДЕФЕКТОВ

В  УСТРОЙСТВАХ  ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Жарков Юрий Иванович

Ростовский государственный университет путей сообщения (РГУПС),

344038, г. Ростов-на-Дону, пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, д. 2,

кафедра «Автоматизированные системы электроснабжения»,

доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой,

телефон  (863) 272-62-67,

e-mail:  Zharkov43@gmail.com

Семенов Юрий Георгиевич

РГУПС, кафедра «Автоматизированные системы электроснабжения»,

кандидат технических наук, доцент,

телефон  (863) 272-63-85,

e-mail:  ygsem@mail.ru

Фигурнов Евгений Петрович

РГУПС, кафедра «Автоматизированные системы электроснабжения»,

доктор технических наук, профессор,

телефон  (863) 272-62-67.

Рассмотрены вопросы использования автоматизированных систем для мониторинга и своевременного обнаружения опасных внешних воздействий в устройствах электроснабжения: начала гололедных образований, неисправных токоприемников, скрытых дефектов контактной сети, создающих дуговой токосъем, опасных режимов напряжения на изолирующих рабочих площадках ремонтного подвижного состава.

Ключевые слова: электротяговые сети, контактная сеть, внешние воздействия, скрытые дефекты, системы мониторинга, раннее обнаружение.

Improvement  the  RELIABILITY  AND  SAFETY  OF    ELECTRICAL  SUPPLY

ON  THE  BASIS  OF  MONITORING  AND  EARLY  DETECTION  OF  DANGEROUS

Outward   INFLUENCES  AND  HIDDEN  DEFECTS  IN  ELECTRICAL

SUPPLY  DEVICES

Zharkov Yuriy Ivanovich

Rostov State Transport University (RSTU),

2, Rostovskogo Strelkovogo Polka Narodnogo Opolcheniya sq., Rostov-on-Don, 344038, Russia,

Chair «Automated Systems of Electric Power Supply»,

Doctor of Engineering Sciences, Professor, Head of the Chair,

phone  (863) 272-62-67,

e-mail:  Zharkov43@gmail.com

Semenov Yuriy Georgievich

RSTU, Chair «Automated Systems of Electric Power Supply»,

Candidate of Engineering Sciences, Associated Professor,

phone  (863) 272-63-85,  272-62-28,

e-mail:  ygsem@mail.ru

Figurnov Evgeniy Petrovich

RSTU, Chair «Automated Systems of Electric Power Supply»,

Doctor of Engineering Sciences, Professor,

phone  (863) 272-63-85.

Questions of usage of the automated systems for monitoring and timely detection of dangerous outward influences in electrical supply devices are considered: the beginning of icing formations, faulty pantograph collectors, hidden defects of the catenary creating arcing current collection, dangerous modes of electrical pressure on insulating working platforms of repaired rolling stock.

Keywords: electric traction networks, catenary, outward influences, hidden defects, monitoring systems, early detection.

УДК 621.896.001.57 + 06

МАтематическая  модель  гидродинамической  смазки  упорного

подшипника,  работающего  на  сжимаемой  смазке  с  расплавом

Мукутадзе Мурман Александрович

Ростовский государственный университет путей сообщения (РГУПС),

344038, г. Ростов-на-Дону, пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, д. 2,

кафедра «Высшая математика-2», доцент,

телефон  (863) 272-62-63,

e-mail:  vm_2@kaf.rgups.ru

В данной работе в системе «ползун – направляющая» смазка, обусловленная расплавом направляющей предполагается сжимаемой. Гидродинамический расчет подшипника производится как при экстремальных (больших), так и при промежуточных значениях скорости скольжения направляющей.

Ключевые слова: гидродинамическая смазка, «ползун – направляющая», математическая модель, смазка с расплавом, параметр сжимаемости.

Mathematical  model  for  hydrodynamic  lubrication  of  axial

bearing  operating  at  compressed  lubricant  with  melting

## Mukutadze Murman Alexandrovich

Rostov State Transport University (RSTU),

2, Rostovskogo Srrelkovogo Polka Narodnogo Opolcheniya sg., Rostov-on-Don, 344038, Russia,

Chair «Higher Mathematics-2»,

Candidate of Engineering Sciences, Associated Professor,

phone  (863) 272-62-63,

e-mail:  vm_2@kaf.rgups.ru

Lubricant in the system «slider bearing – guiding lubricant» conditioned by melting of guiding lubricant is supposed to be compressed. Hydrodynamic calculation of bearing is done both at extreme (high) and intermediate values of guiding slide speed.

Keywords: hydrodynamic lubricant, «slider-guiding», mathematical model, lubrication with melting, compression parameter.

УДК 519.217

Рекуррентный  метод  построения  слабых  деформаций

по  процессу  плотностей  в  рамках  модели  стохастического

базиса,  снабженного  специальной  хааровской  фильтрацией

Назарько Ольга Валерьевна

Ростовский государственный строительный университет (РГСУ),

344022, г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 162,

кафедра «Высшая математика», кандидат физико-математических наук, ассистент,

телефон  (863) 222-23-09,

e-mail:  ca_va@inbox.ru.

Павлов Игорь Викторович

РГСУ, кафедра «Высшая математика»,

доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой,

телефон  (863) 274-76-62,

e-mail:  pavloviv2005@mail.ru.

По строго положительному процессу, адаптированному к специальной хааровской фильтрации, строятся слабые деформации. Приведены алгоритмы вычисления этих деформаций. Рассмотрены модельные примеры, отражающие различные нюансы вычислений, связанные с видом исходного процесса плотностей.

Ключевые слова: фильтрованное пространство, специальная хааровская фильтрация, вероятность, слабая деформация, процесс плотностей, алгоритмы.

Recurrent  method  of  the  construction  of  weak  deformations

with  the  help  of  some  density  process  in  the  network

of  a  stochastic  basis  model  provided  with  the  special

Haar  filtration

Nazarko Olga Valerievna

Rostov State Construction University (RSCU),

162, Socialist st., 344022, Rostov-on-Don, Russia,

Chair «Higher Mathematics», Candidate of Physics and Mathematics Sciences, Assistant,

phone  (863) 222-23-09,

e-mail:  ca_va@inbox.ru.

Pavlov Igor Viktorovich

RSCU, Chair «Higher Mathematics»,

Doctor of Physics and Mathematics Sciences, Professor, Head of the Chair,

phone  (863) 274-76-62,

e-mail:  pavloviv2005@mail.ru.

Following a strictly positive process adapted to special Haar filtration weak deformations are constructed. The algorithms for calculation of these deformations are given. Model examples are considered reproducing several calculation nuances associated with the form of the initial density processes.

Keywords: filtered space, special Haar filtration, probability, weak deformation, density process, algorithms.

ТРЕБОВАНИЯ  К  ОФОРМЛЕНИЮ  СТАТЕЙ

ДЛЯ  ПУБЛИКАЦИИ  В  ЖУРНАЛЕ «ВЕСТНИК  РГУПС»

1	Материалы статей представляются в виде текстов, отформатированных и распечатанных на лазерном или струйном принтере (пригодных для сканирования) на белой бумаге формата А4 (210x297 мм) в одном экземпляре. Рекомендуемый объем статьи – 4–10 страниц.

Одновременно текст представляется в виде файла на дискете в текстовом редакторе Word for Windows, шрифт Times New Roman Cyr, 11 pt, межстрочный интервал – одинарный, выравнивание по ширине, абзацный отступ – 1,25 см, все поля – 2 см.

2	На первой странице должны быть указаны:

■	УДК – в левом верхнем углу;

■	интервал;

■	инициалы и фамилии авторов – по центру, курсивом;

■	интервал;

■	название статьи – заглавными буквами, полужирным шрифтом, по центру, без переносов;

■	интервал;

■	текст статьи – печатается с переносами.

■	Статья должна содержать вводную часть, цель научной разработки, основную часть и выводы.

3	Буквы латинского алфавита набираются курсивом, буквы греческого и русского алфавитов – прямым шрифтом. Математические символы lim, ln, arg, const, sin, cos, min, max и т. д. набираются прямым шрифтом.

4	Формулы. При наборе формул пользоваться редактором формул Math Type – Equation.

Большие формулы необходимо разбить на отдельные фрагменты. Фрагменты формул по возможности должны быть независимы (при работе в формульном редакторе каждая строка – отдельный объект). Нумерацию следует печатать в Word отдельно от формул. Располагать формулы следует по центру строки.

Буквы J и I, e и l, h и n, q и g, V и U, О (буква) и 0 (ноль) должны различаться по начертанию.

Тире, дефис, знак «минус» обозначать соответствующими знаками.

Нумеровать следует только те формулы, на которые есть ссылки в тексте.

Обозначения, термины и иллюстративный материал должны соответствовать действующим ГОСТам.

5	Рисунки и фотографии (не более пяти), выполненные четко и контрастно, размещать в порядке их упоминания в тексте, подрисуночная подпись обязательна.

6	Библиографический список приводится общим списком в конце статьи и составляется в соответствии с последовательностью ссылок в тексте, которые обозначаются арабскими цифрами в квадратных скобках. Литература оформляется только согласно ГОСТ 7.1-2003.

Текст статьи должен быть тщательно отредактирован и готов для макетирования и верстки журнала на компьютере.

7	Статья должна быть обязательно подписана всеми авторами.

Материалы, прилагаемые к статье, печатают на отдельном листе.

Обращаем внимание авторов, что со второго квартала 2008 года введены дополнительные требования к изданиям, вошедшим в Перечень ВАК (Решение Президиума ВАК от 7 марта 2008 года).

8	Аннотация (на русском и английском языках):

■	УДК.

■	Название статьи (заглавными буквами, полужирным шрифтом).

■	Аннотация (краткое содержание статьи, включающее 3–4 предложения).

■	Ключевые слова.

Каждое ключевое слово или словосочетание отделяется от другого запятой или точкой с запятой.

9	Сведения об авторах (на русском и английском языках):

■	Фамилия, имя, отчество автора (полностью, без сокращений).

■	Место работы каждого автора в именительном падеже.

■	Почтовый адрес места работы с указанием почтового индекса.

■	Ученая степень, ученое звание, должность.

Важно четко, не допуская иной трактовки, указать место работы конкретного автора. Если все авторы статьи работают или учатся в одном учреждении, можно не указывать место работы каждого автора отдельно.

■	Контактный телефон.

■	E-mail.

Сведения по п. 9 составляются для каждого автора отдельно в порядке упоминания в статье.

Условия и порядок публикации статей в журнале

1	Статья должна быть оформлена по прилагаемым требованиям.

2	Автор имеет право опубликовать в номере одну статью.

###### 3	Автор может прислать статью в адрес редакции:

###### ●	по почте

344038, г. Ростов н/Д, пл. им. Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, 2.

Ростовский государственный университет путей сообщения.

Редакция журнала «ВЕСТНИК РГУПС».

###### ●	по электронной почте

###### E-mail:  vlm_nis@sci.rgups.ru,

###### nis@rgups.ru  (дополнительный).

●	принести в редакцию и передать секретарю Винниковой Ларисе Матвеевне

(гл. корпус, ком. Д 107), телефон  (863) 272-62-74, факс (863) 255-37-85.

4	Статья, подаваемая в редакцию, должна соответствовать тематике издания.

Тематика журнала охватывает основные проблемы транспорта, а также энергетики, машиностроения, экономики и управления. Публикуются статьи по следующим секциям:

–	машиностроение;

–	подвижной состав, безопасность движения и экология;

–	транспортная энергетика;

–	информационные технологии, автоматика и телекоммуникации;

–	управление и логистика на транспорте;

–	экономика и социальная работа на транспорте;

–	железнодорожный путь и транспортное строительство;

–	физико-математические науки.

5	Редакционная коллегия принимает для публикации статьи после тщательной научной экспертизы.

Для публикации отбираются статьи, которые представляют научный интерес и являются новой ступенью в разработке данной проблемы. Статьи публицистического плана не принимаются.

6	На заседании редколлегии принимается решение о возможности публикации статьи только при наличии положительной рецензии.

7	Все расходы по подготовке к публикации и изданию журнала оплачивает университет, в том числе и почтовые расходы при пересылке журнала авторам.

Краткая информация о журнале

Научно-технический журнал «Вестник Ростовского государственного университета путей сообщения» («Вестник РГУПС») издается с октября 1999 года, зарегистрирован в Госкомитете по печати РФ, свидетельство о регистрации № 018074. Журнал имеет международный стандартный сериальный номер (ISSN 0201-727Х), присвоенный Книжной палатой Российской Федерации.

Учредителем и издателем является Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ростовский государственный университет путей сообщения» (РГУПС).

Главный редактор журнала – ректор университета, академик РАН, заслуженный деятель       науки РФ, доктор технических наук, профессор В.И. Колесников.

В состав редакционной коллегии входят ведущие ученые РГУПС, а также других транспортных и академических университетов Северо-Кавказского региона, Москвы, Санкт-Петербурга и Чешской Республики (Остравский технический университет).

В настоящее время журнал выходит с периодичностью 4 номера в год, т. е. каждый квартал.

# С апреля 2004 года «Вестник РГУПС» включен в «Перечень периодических научных и научно-технических изданий, выпускаемых в Российской Федерации, в которых рекомендуется публикация основных результатов диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора наук» (решения Президиума ВАК № 6/4 от 6.02.2004 г., № 7/6 от 13.02.2004 г., № 8/7 от 20 02.2004 г., № 9/8 от 27.02 2004 г.). Также издание вошло и в новый Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий (30.11.2006), который действует с 01 января 2007 года.

Журнал «Вестник РГУПС» – подписное издание. С 2004 года журнал включен в каталог подписных изданий агентства «Роспечать» (в специальном каталоге «ГАЗЕТЫ. ЖУРНАЛЫ» зарегистрирован под индексом – 53720).

Подписаться на журнал можно в любом отделении связи, распространяется на территории Российской Федерации. Подписку можно оформить на квартал, на полгода или на год. Цена одного номера – 150 рублей.

Журнал «Вестник РГУПС» бесплатно рассылается всем отраслевым вузам, в ряд вузов Министерства образования и науки России, центральным и зональным научно-техническим библиотекам, НИИ информации.

Почтовый адрес редакции:

344038, г. Ростов н/Д, пл. им. Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, 2.

Ростовский государственный университет путей сообщения.

Редакция журнала «Вестник РГУПС».

Телефон:    (863) 272-62-74.  Факс: (863) 255-37-85.

E-mail:  vlm_nis@sci.rgups.ru

###### nis@rgups.ru  (дополнительный).

Научное издание

###### ВЕСТНИК

Ростовского государственного университета

путей сообщения

Научно-технический журнал

№ 1 (45)

2012

Уважаемые читатели!

Вы можете подписаться на наш журнал в любом отделении связи.

Индекс журнала по каталогу «Роспечати»  53720

Требования к оформлению статей размещены на сайте:

http://www.rgups.ru  в разделе «Издания»

Редакторы:  А.И. Гончаров, А.В. Артамонов, М.А. Гончаров, Т.В. Бродская,

Н.С. Федорова, Т.И. Исаева, Т.М. Чеснокова, Л.И. Сергейчик, И.А. Елисеев

Л.А. Свиридова (английский текст)

Корректоры:  А.И. Гончаров, А.В. Артамонов, М.А. Гончаров, Т.В. Бродская,

Н.С. Федорова, Т.И. Исаева, Т.М. Чеснокова, Л.И. Сергейчик, И.А. Елисеев

Л.А. Свиридова (английский текст)

Оригинал-макет журнала подготовлен  Л.М. Винниковой

________________________________________________________________________________

| Подписано в печать 19.03.12. | Формат 60х84/8. | Бумага офсетная. |
| --- | --- | --- |
| Печать офсетная. | Усл. печ. л. 27,89. | Уч.-изд. л. 31,05. |
| Тираж 500 экз. | Изд. № 19. | Заказ № 932. |

Ростовский государственный университет путей сообщения.

Адрес университета:

344038, г. Ростов н/Д, пл. Ростовского Стрелкового Полка

Народного Ополчения, д. 2.

Тел. редакции  272-62-74;  факс  255-37-85.

E-mail:  vlm_nis@sci.rgups.ru;  nis@rgups.ru

Отпечатано в типографии ООО «Аркол».

Адрес: 344002, г. Ростов н/Д, пр. Буденновский, 19а, оф. 9.

Тел. (863) 240-60-85.