АННОТАЦИИ

УДК 621.9.06:628.5

МОДЕЛИРОВАНИЕ  ВИБРАЦИИ  ТРУБ  ЛОНЖЕРОНОВ

ПРИ  ВЫСОКОЧАСТОТНОМ  ИМПУЛЬСНОМ  УПРОЧНЕНИИ

Шамшура Сергей Александрович

Институт управления и инноваций авиационной промышленности,

344038, г. Ростов-на-Дону, ул. Ленина, 105/3,

кафедра «Вертолетостроение», кандидат технических наук, доцент,

телефон  (863) 243-05-46,  256-63-66.

В статье приведены результаты теоретического исследования распределения вибраций при высокочастотном импульсном характере технологической нагрузки для заготовок, представляющих собой тонкостенные оболочки. Рассмотрены два варианта моделей, такие как заготовки, шарнирно опертые и жестко защемленные, что определяется соотношением изгибной жесткости самой заготовки и жесткости опор. Получены выражения скоростей колебаний на собственных модах, что позволяет теоретически определить спектр вибраций.

Ключевые слова: вибрации, трубы лонжеронов, высокочастотная импульсная технологическая нагрузка.

Vibration  simulation  of  the  longeron  pipes

IN  high-frequency  impact  work-hardening

Shamshura Sergey Alexandrovich

Institute of Management and Innovation in Aircraft Industry,

105/3, Lenina st., Rostov-on-Don, 344038, Russia,

chair «Helicopter engineering», candidate of engineering sciences, associated professor,

phone  (863) 243-05-46, 256-63-66.

The article shows the results of theoretical research of vibration distribution appearing in high-frequency impact character of the manufacturing load for the thin-shell structure work parts. Two variants of models were taken into consideration: hinge-supported and rigidly restrained work parts. It is determined by the correlation between the bending rigidity of the work part and the support rigidity. The obtained expressions of vibration velocity in characteristic modes allow defining the vibration spectrum in theory.

Key words: vibrations, longeron pipes, high-frequency impact manufacturing load.

УДК 629.4.064.2:536.4

Моделирование  процессов  в  пневматических  магистралях

тормозных  систем  тягового  подвижного  состава

Балон Леонид Вениаминович

Ростовский государственный университет путей сообщения (РГУПС),

344038, г. Ростов-на-Дону, пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, 2,

кафедра «Вагоны и вагонное хозяйство», доктор технических наук, профессор,

телефон  (863) 272-65-41,

e-mail: vag@kaf.rgups.ru

Яицков Иван Анатольевич

РГУПС, научно-исследовательская часть, заместитель директора,

кафедра «Вагоны и вагонное хозяйство», кандидат технических наук, доцент,

телефон  (863) 272-62-80,  255-38-28,

e-mail:  yia_nis@sci.rgups.ru

Разработана математическая модель пневматической тормозной системы тягового подвижного состава, которая учитывает динамические процессы, протекающие в магистрали вспомогательного тормоза и тормозном цилиндре, а также действие системы «поршень – тормозная рычажная передача – тормозная колодка».

Проведено сравнение данных теоретических и экспериментальных исследований, установлена высокая сходимость результатов математического моделирования с результатами проведенных экспериментов, что говорит об универсальности математической модели, учитывающей факторы, влияющие на тормозную эффективность. Математическая модель, представленная в данной статье, позволяет определить рациональные геометрические параметры пневматической тормозной системы вновь проектируемого тягового подвижного состава.

Ключевые слова: тяговый подвижной состав, пневматическая магистраль, расход газа, надкритический и подкритический режимы, моделирование динамических процессов, резервуар, дроссель, тормозная эффективность, эксперимент.

Process  simulation  in  the  brake  system  pneumatic

lines  of  traction  electrical  equipment

Balon Leonid Veniaminovich

Rostov State Transport University (RSTU),

2, Rostovskogo Strelkovogo Polka Narodnogo Opolcheniya sq., Rostov-on-Don, 344038, Russia,

chair «Cars and Car Equipment», doctor of engineering sciences, professor,

phone  (863) 272-65-41,

e-mail:  vag@kaf.rgups.ru

Yaitskov Ivan Anatolyevich

Rostov State Transport University (RSTU),

2, Rostovskogo Strelkovogo Polka Narodnogo Opolcheniya sq., Rostov-on-Don, 344038, Russia,

chair «Cars and Car Equipment», candidate of engineering sciences, associated professor,

phone  (863) 272-62-80,  255-38-28,

e-mail:  yia_nis@sci.rgups.ru

The mathematical model is developed for the pneumatic brake system of the traction electrical equipment. The dynamic processes in the auxiliary brake – brake cylinder line are considered in this model, as well the action of the system «piston – brake rigging – brake block».

The theoretical facts are compared with the results of the experimental investigations. The results of the mathematical simulation correspond well with the results of the experiments and it shows the universality of the mathematical model and the brake efficiency factors to be taken into consideration. The mathematical model represented in the present article allows determining the efficient geometrical parameters of the pneumatic brake system for the traction electrical equipment to be newly developed.

Key words: traction electrical equipment, pneumatic line, gas rate, supercriticality, subcriticality, dynamic process simulation, reserve tube, choker, brake efficiency, experiment.

УДК 656.222.052.46

Управляемое  вписывание  электровозов

серии  2ЭС5К  «Ермак»  в кривые  малого  радиуса

Доронин Сергей Владимирович

Дальневосточный государственный университет путей сообщения (ДВГУПС),

680021, г. Хабаровск, ул. Серышева, 47,

начальник управления по информационным технологиям,

e-mail:  sdoronin@yahoo.com

Статья посвящена проблеме исключения нерегулируемого разворота тележки электровоза 2ЭС5К «Ермак» и уменьшения сил бокового давления гребней колес на наружный рельс. Обоснована необходимость создания управляющего воздействия либо на тележку в целом, либо на ее колесные пары. В результате исследования данной проблемы выявлено, что наилучшие результаты дает установка управляющих устройств между рамой тележки и ее колесными парами.

Ключевые слова: локомотив, тележка, колесная пара, гребень колеса, головка рельса, вписывание подвижного состава в кривые.

Controlled  performance  of  electric  locomotives

of  2ES5K  «Ermak»  type  on  a  short-radius  curves

Doronin Sergey Vladimirovich

Far Eastern State Transport University (FESTU),

47, Serysheva st., Khabarovsk, 680021, Russia,

head of the Information Technologies Department,

e-mail:  sdoronin@yahoo.com

The article is devoted to the problem of avoiding the uncontrolled turning of the bogie of the 2 ES5K «Ermak» eclectic locomotive and reducing the forces of the wheel flange lateral pressure on the exterior rail. The necessity to create a controlled action either on the whole bogie or on its wheel pairs is substantiated. The research data show that the best results could be obtained by mounting the control units between the bogie frame and its wheel pairs.

Key words: locomotive, bogie, wheel pair, wheel flange, rail head, performance of rolling stock on curves.

# УДК 629.01.02/03

Генераторно-приводные  установки  автономных

рефрижераторных  вагонов  и  фитинговых  платформ

для  перевозки  скоропортящихся  грузов

Ворон Олег Андреевич

Ростовский государственный университет путей сообщения (РГУПС),

344038, г. Ростов-на-Дону, пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, 2,

кафедра «Вагоны и вагонное хозяйство»,

кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой,

телефон  8 (863) 272-63-86,

e-mail:  rgups_voron@mail.ru

Самошкин Сергей Львович

ЗАО «Тверской институт вагоностроения»,

170003, г. Тверь, Петербургское шоссе, 45г,

доктор технических наук, заместитель директора по испытаниям, заведующий отделом,

телефон  (48-22) 55-93-07,  8-910-640-61-73.

Соловьев Сергей Анатольевич

ЗАО «Тверской институт вагоностроения»,

кандидат технических наук, старший научный сотрудник,

телефон  (48-22) 55-44-00,  8-920-692-58-75.

Самошкин Олег Сергеевич

ОАО «Тверской вагоностроительный завод»,

170003, г. Тверь, Петербургское шоссе, 45б,

инженер,

телефон  8-910-536-25-86,

e-mail:  Leshyi@yandex.ru

В статье предложены конструктивные решения генераторно-приводных установок ТСО-20ТМ и ТСО-20ТН для пассажирских, рефрижераторных вагонов и автономных фитинговых платформ с системами электроснабжения мощностью 20 кВт с включением генератора на полную нагрузку со скоростей движения 25 км/ч.

Ключевые слова: привод, натяжное устройство, клиноременная передача, тележка, шарнирная подвеска, ведомый шкив, генератор, рефрижераторный вагон, фитинговая платформа.

Generator  and  drive  stations  of  self-consisted  refrigerator  cars  and  fitting  flat  wagons  for  perishable  traffic

Voron Oleg Andreyevich

Rostov State Transport University (RSTU),

2, Rostovskogo Strelkovogo Polka Narodnogo Opolcheniya sq., Rostov-on-Don, 344038, Russia,

chair «Cars and Car Equipment», candidate of engineering sciences, associated professor,

head of the chair,

phone  (863) 272-63-86,

e-mail:  rgups_voron@mail.ru

Samoshkin Sergey Lvovich

Closed Joint-Stock Company «TVER CAR-BUILDING INSTITUTE»,

45g, Petersburgskoye shosse, Tver, 170003, Russia,

doctor of engineering sciences, deputy director of testing, head of the department,

phone  (48-22) 55-93-07,  8-910-640-61-73.

Soloviev Sergey Anatolievich

Closed Joint-Stock Company «TVER CAR-BUILDING INSTITUTE»,

45g, Petersburgskoye shosse, Tver, 170003, Russia,

candidate of engineering sciences, senior research assistant,

phone  (48-22) 55-44-00,  8-920-692-58-75.

Samoshkin Oleg Sergeevich

Closed Joint-Stock Company «TVER CAR-BUILDING INSTITUTE»,

45b, Petersburgskoye shosse, Tver, 170003, Russia,

engineer,

phone  8-910-536-25-86,

e-mail:  Leshyi@yandex.ru

The article contains the structural concepts of the generator and drive stations TSO-20TM and TSO-20TH for passenger cars, refrigerator cars and self-consisted fitting flat wagons with 20 kilowatt power-supply systems. The generator is full load activated when driving speed is 25 km/h.

Key words: driving unit, tensioning device, V-belt drive, bogie, swing hanger, driven pulley, generator, refrigerator car, fitting flat wagon.

УДК 004.8

Теоретико-прикладные  аспекты  реализации  системы

формирования  портфеля  инновационных  проектов

Денисов Андрей Витальевич

Ростовский государственный университет путей сообщения (РГУПС),

344038, г. Ростов-на-Дону, пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, 2,

кафедра «Информатика», аспирант,

телефон  +7(904)340-29-50,

e-mail:  denisov@rfniias.ru

Поставлена задача создания системы формирования портфеля инновационных проектов, и представлены ее общие принципы. Приведены результаты исследования в области поиска наиболее эффективного генетического алгоритма решения задачи формирования портфеля инновационных проектов, а также результаты сравнительного анализа с другими алгоритмами оптимизации. Дано общее описание программного комплекса «Автоматизированная система управления портфелем инновационных проектов», а также приведен пример результата его работы.

Ключевые слова: инновация, проектный подход, портфель инновационных проектов, генетический алгоритм, клиент-серверное приложение.

Theoretical  and  applied  aspects  of  implementation

of  the  system  of  innovation  project  portfolio  FORMInG

Denisov Andrey Vitalievich

Rostov State Transport University (RSTU),

2, Rostovskogo Strelkovogo Polka Narodnogo Opolcheniya sq., Rostov-on-Don, 344038, Russia,

chair «Informatics», postgraduate,

phone  +7 (904) 340-29-50,

e-mail:  denisov@rfniias.ru

The article is about the creation and represents the general principles of the innovation project portfolio forming. The article shows the investigation results of searching for the most effective genetic algorithm of solution of the problem of innovation project portfolio, as well the results of the comparative analysis in comparison with other optimization algorithms. The bundled software «Computer-aided control system for innovation project portfolio» is described; the example of its operating result is represented.

Key words: innovation, project approach, innovation project portfolio, genetic algorithm, client/server application.

УДК 656.254.16:656.21

Корреляционный  способ  дешифрирования

числовых  кодовых  сигналов  АЛСН

Кравцов Юрий Александрович

Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ),

127994, ГСП-4, г. Москва, Образцова, 15,

кафедра «Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте»,

доктор технических наук, профессор,

телефон  (916) 523-02-09,

e-mail:  kgs1@mail.ru

Чегуров Андрей Борисович

МИИТ, кафедра «Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте», аспирант,

телефон  (495) 185-16-08,

e-mail:  chegurovi@mail.ru

Рассматриваются вопросы повышения помехоустойчивости приема числовых кодовых сигналов автоматической локомотивной сигнализации (АЛСН). Предлагаемый алгоритм основан на методе вычисления коэффициента взаимной корреляции принимаемого сигнала и эталонных кодовых комбинаций и реализуется на неспециализированной, универсальной  микропроцессорной системе. Алгоритм учитывает известные особенности принимаемого сигнала, что позволяет добиться более надежного приема.

Ключевые слова: ЦОС, АЛСН, кодовая комбинация, коэффициент взаимной корреляции.

Correlation  method  of  cab  signaling  code  identification

Kravtsov Yuriy Alexandrovich

Moscow State Transport University (MIIT),

15, Obraztsova st., Moscow, 127994, Russia,

chair «Automatics and telemechanics on railway transport»,

doctor of engineering sciences, professor,

phone  (916) 523-02-09,

e-mail:  kgs1@mail.ru

Chegurov Andrey Borisovich

MIIT, chair «Automatics and Telemechanics on Railway Transport», postgraduate,

phone  (495) 185-16-08,

e-mail:  chegurovi@mail.ru

The article describes methods for increasing the interference immunity in reception of cab signaling codes. The developed algorithm is based on the method for the cross-correlation coefficient of received and reference code combinations and is implemented in the nonexpert universal microprocessor system. The known features of received signal are taken into consideration in the algorithm and this allows achieving the more reliable reception.

Key words: DSP, Cab signaling, code combination, cross-correlation coefficient.

УДК 656.2.003 + 06

Развитие  методов  многокритериального  анализа

деятельности  транспортных  систем

Лябах Николай Николаевич

Ростовский филиал ОАО «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте» (ВНИИАС),

344038, г. Ростов-на-Дону, ул. Ленина 44/13,

доктор технических наук, профессор, заместитель директора по науке,

телефон  8-903-462-43-21,

e-mail:  liabakh@rambler.ru

Ростовский государственный университет путей сообщения (РГУПС),

344038, г. Ростов-на-Дону, пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, 2,

кафедра «Информатика», доктор технический наук, профессор,

телефон  (863) 272-65-43.

Честа Александр Викторович

РГУПС, кафедра «Информатика», аспирант,

телефон  8-951-502-46-53.

Показано, что реструктуризация отрасли с учетом экономических критериев требует привлечения формальных процедур оптимизации. Дан краткий анализ существующих подходов к решению оптимизационных задач на транспорте. В частности, рассмотрены: свертка критериев, определение главного критерия, метод Парето, максиминная стратегия принятия решений, принятие решений с помощью композиции нечетких множеств, метод обеспечения максимальной алгоритмической надежности. Перечислены преимущества и недостатки указанных методов, выполнены необходимые усовершенствования, адаптирующие эти методы к условиям решаемой задачи.

Ключевые слова: экономические критерии, принятие решений, векторная оптимизация, управление сортировочной горкой.

Development  of  multi-attribute  methods  of  analysis

of  transport  system  activity

Lyabakh Nikolay Nikolaevich

Rostov branch of Open Joint-Stock Company «Research and Development Institute for Information, Automation and Communication on Railway Transport»,

doctor of engineering sciences, professor, deputy director of science,

43/13, Lenina st., Rostov-on-Don, 344038, Russia,

phone  8-903-462-43-21,

e-mail:  liabakh@rambler.ru

Rostov State Transport University (RSTU),

2, Rostovskogo Strelkovogo Polka Narodnogo Opolcheniya sq., Rostov-on-Don, 344038, Russia,

chair «Informatics», doctor of engineering sciences, professor,

phone  (863) 272-65-43,

e-mail:  liabakh@rambler.ru

Chesta Alexander Victorovich

RSTU, chair «Informatics», postgraduate,

phone  8-951-502-46-53.

It is demonstrated that the branch restructuring in the context of economic criterions requires the involvement of formal optimization procedures. The existing approaches to solving the optimization problems in transport branch are briefly analyzed. The following concepts are examined: convolution of criteria, determining of the main criterion, the Pareto method, maximin strategy of decision making, decision making by means of composition of fuzzy sets, maximum algorithmic reliability method. Advantages and disadvantages of the mentioned methods are specified. The necessary improvements adapting these methods for problem specification are made.

Key words: economic criteria, decision making, vector optimization, gravity hump operating.

УДК 004.94

## Разработка  среды  моделирования  искусственных  нейронных сетей.  Решение  задачи  прогнозирования  временного  ряда

# Пучков Евгений Владимирович

Ростовский государственный строительный университет (РГСУ),

344020, г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 162,

лаборатория инновационных образовательных технологий, инженер,

кафедра «Прикладная математика и вычислительная техника», аспирант,

телефон  8-960-465-39-53,

e-mail:  pychkoff@mail.ru

В результате исследования технологии искусственных нейронных сетей, а также обзора современных сред моделирования реализован нейроэмулятор, обеспечивающий полный цикл обработки и анализа данных. Проведенный эксперимент прогнозирования курса ЦБ РФ по валюте Китайские юани Жэньминьби с применением разработанного программного обеспечения свидетельствуют о том, что сконфигурированная сеть обучилась успешно и смогла выявить тенденцию. Результаты прогноза с использованием нейэроэмулятора оказались лучше, чем результаты работы функции регрессии в Excel.

Ключевые слова: нейронные сети, нейроэмулятор, метод окон, алгоритмы обучения, прогнозирование.

Development  of  environment  of  artificial  neural

networks  modeling.  Solution  of  the  time  series

prediction  problem

Puchkov Evgeniy Vladimirovich

Rostov State University of Civil Engineering (RSUCE),

162, Socialisticheskaya st., Rostov-on-Don, 344020, Russia,

laboratory of innovative educational technologies, engineer,

chair «Applied Mathematics and Computer Science», postgraduate,

phone  8-960-465-39-53,

e-mail:  pychkoff@mail.ru

As a result of studies of artificial neural networks technologies and survey of modern modeling environments the neuroemulator has been developed. It ensures the total cycle of data processing and evaluation. The experiment dealing with predicting the Chinese Renminbi Yuan rate of Central Bank of Russian Federation is conducted using the developed software. The results of the experiment show that the configured network is successfully trained and could exhibit a tendency. The prediction results using the neuroemulator turned out to be better as the ones of the regression function in Excel.

Key words: neural networks, neuroemulator, windowing, training algorithms, prediction.

УДК 656.25

Разработка  классификаТОРА  ошибок

технической  документации  на  устройства  СЦБ

Тележенко Татьяна Александровна

Петербургский государственный университет путей сообщения (ПГУПС),

190031, г. Санкт-Петербург, Московский пр., 9,

кафедра «Автоматика и телемеханика на железных дорогах», ассистент,

e-mail:  tanujshka@mail.ru

Статья посвящена одной из актуальных на сегодняшний день задач в отрасли железнодорожной автоматики и телемеханики, а именно, разработке классификатора ошибок в технической документации на устройства СЦБ. В статье дан краткий анализ существующих методов повышения качества технической документации. Представлены принципы построения классификатора и методы кодирования ошибок в технической документации. Сформулированы требования к разрабатываемому классификатору. Описана структура классификатора и структура кода ошибки.

Ключевые слова: классификатор, ошибки, техническая документация, классификатор ошибок, кодирование ошибок, качество проектов, структура кода, признаки ошибок.

Development  of  classifier  of  engineering  data  errors

for  signaling  arrangements

Telezhenko Tatiana Alexandrovna

Petersburg State Transport University (PGUPS),

9, Moskovski pr., Saint-Petersburg, 190031, Russia,

chair «Automatics and Telemechaniсs on Railways», assistant,

e-mail:  tanujshka@mail.ru

The article is devoted to the problem of current importance in the automatics and telemechanics on railways, namely to the development of the classifier of the engineering data errors for signaling arrangements. The present methods for quality improvement of engineering data are studied in the article. The principles of classifier development and the methods of error coding are represented. The requirements for the developed classifier are formulated. The classifier structure and the error code structure are described.

Key words: classifier, errors, engineering data, error coding, quality of projects, code structure, error flags.

УДК 65.015.13

## Оптимальное  размещение  базовых  технических  станций

## с  неограниченными  мощностями  и  определениЕ

## их  районов  тяготения

Алибеков Байрамбек Исаевич

Дагестанский государственный университет (ДГУ),

367000, Дагестан, г. Махачкала, ул. М. Гаджиева, 43а,

кафедра «Дискретная математика и информатика»,

кандидат физико-математических наук, доцент,

телефон  (8722) 67-08-61,

e-mail:  alibekovbi@yandex.ru

Ламанов Александр Яковлевич

344001, г. Ростов-на-Дону, Привокзальная пл., 1/2,

структурное подразделение Ростовское отделение СКЖД – филиала ОАО «РЖД»,

начальник структурного подразделения Ростовское отделение СКЖД –

филиала ОАО «РЖД»,

телефон  (8-863) 238-33-00,  (8-863) 238-37-12.

Рассматривается последовательность технологических процессов выполнения местной работы. Смоделирована логистика технологических процессов, позволяющих рационально организовать развоз местного груза, как многоэкстремальная задача размещения и развития опорных станций с неограниченными мощностями и прикрепления к ним районов тяготения с нелинейной функцией цели и линейными ограничениями. Чтобы получить оптимальное решение по определенным критериям концентрации и специализации сортировочных станций, решаются многоиндексные, многоэкстремальные задачи размещения с применением методов математического программирования и теории массового обслуживания.

Ключевые слова: задача размещения и развития, сортировочная станция, математическое программирование, алгоритм, теория массового обслуживания.

Optimal  placement  of  base-load  technical  stations

with  unlimited  capacities  and  determination

of  their  districts  served  by  a  railway

Alibekov Bajrambek Isaevich

Dagestan State University (DSU),

43a, M. Gadgieva st., Makhachkala, 367000, Dagestan,

chair «Discrete Mathematics and Informatics»,

candidate of physico-mathematical sciences, associated professor,

phone  (8722) 67-08-61,  (8722) 67-89-97,

e-mail:  alibekovbi@yandex.ru

Lamanov Alexander Yakovlevich

Rostov department of North Caucasian Railway – branch of Open Joint-Stock Company

«Russian Railways»,

1/2, Privokzalnaya sq., Rostov-on-Don, 344001, Russia,

head of Rostov department of North Caucasian Railway – branch of Open Joint-Stock Company «Russian Railways»,

phone  (8-863) 238-33-00,  (8-863) 238-37-12.

The sequence of operational procedures for local work executions is studied. Logistics of operational procedures is simulated which allow to arrange the conveyance of local cargo. It is understood as multiextremal problem of placement and development of base stations with unlimited capacities and attaching to them the districts served by a railway with non-linear target function and linear constraints. To obtain the optimal solution by certain concentration criteria and distributing station specialty the multiindex and multiextremal problems of placement are solved using the mathematical programming approach and the waiting-line theory.

Key words: problem of placement and development, distributing station, mathematical programming, algorithm, waiting-line theory.

УДК 681.3:656.4.078.1

ОПТИМИЗАЦИЯ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  ПОСТАВЩИКОВ  И  ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ПРИ  СЛУЧАЙНОМ  РАЗБРОСЕ  В ПОТРЕБЛЕНИИ  И  ВРЕМЕНИ  ДОСТАВКИ

Козлов Пётр Алексеевич

Научно-производственный холдинг «Стратег»,

109029, г. Москва, ул. Нижегородская, 32, стр. 15,

доктор технических наук, профессор, президент холдинга,

телефон  (495) 262-43-84;  (985) 969-77-04 (моб.),

e-mail:  kolesnikova@css-rzd.ru, laureat_k@mail.ru

Владимирская Ирина Петровна

Научно-производственный холдинг «Стратег»,

кандидат технических наук, начальник отдела моделирования транспортных систем,

телефон  (495) 262-43-84,

e-mail:  kolesnikova@css-rzd.ru, wikary06@gmail.com

В статье приводится анализ возможных потерь у потребителя при наличии случайных отклонений в потреблении и доставке. Дается расчет оптимального времени прибытия. Описывается метод оптимизации взаимодействия поставщиков и потребителей – динамическая транспортная задача с учетом ущербов у потребителя.

Ключевые слова: случайные отклонения, потребление, доставка, потери, динамическая транспортная задача.

Optimization  of  provider-consumer  interaction  in  event

of  random  scatter  in  consumption  and  delivery  time

Kozlov Petr Alexeevich

Research-and-production holding company «Strareg»,

32/15, Nizhegorodskaya st., Moscow, 109029, Russia,

doctor of engineering sciences, professor, president of the holding company,

phone  (495) 262-43-84,  (985) 969-77-04 (mobile phone),

e-mail:  kolesnikova@css-rzd.ru, laureate_k@mail.ru

Vladimirskaya Irina Petrovna

Research-and-production holding company «Strareg»,

candidate of engineering sciences, head of the department for transport system simulation,

phone  (495) 262-43-84,

e-mail:  kolesnikova@css-rzd.ru, wikary06@gmail.com

The article deals with the analysis of customer’s possible disbenefits in the event of random movements in consumption and delivery. The optimal time of arrival is calculated. The method of optimization of provider-consumer interaction is described – the dynamic transport problem dealing with calculations of consumer’s disbenefits.

Key words: random movements, consumption, delivery, disbenefits, dynamic transport problem.

УДК 65.01:656

РЕЗУЛЬТАТЫ  АНАЛИЗА  УСТОЙЧИВОСТИ  СКЖД

КАК  КРУПНОМАСШТАБНОЙ  СИСТЕМЫ

Кузьминов Александр Николаевич

Ростовский государственный университет путей сообщения (РГУПС),

344038, г. Ростов-на-Дону, пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, 2,

кафедра «Информатика», кандидат экономических наук, доцент, докторант,

телефон  8-918-561-26-09,

e-mail:  azs@aport.ru

В статье рассмотрены результаты исследования СКЖД с точки зрения закономерностей техноценологической теории. Выявлено соответствие крупномасштабной транспортной системы ценологическим закономерностям. Проведенный анализ соответствия критериям устойчивости структуры ценозов позволил выявить структурные сдвиги и сформулировать рекомендации по дальнейшему реформированию СКЖД.

Ключевые слова: экономический ценоз, устойчивость структуры, реформирование СКЖД.

Results  of  sustainability  analysis  of  North  Caucasian

Railway  (SKZHD)  as  large-scale  system

Kuzminov Alexander Nikolaevich

Rostov State Transport University (RSTU),

2, Rostovskogo Strelkovogo Polka Narodnogo Opolcheniya sq., Rostov-on-Don, 344038, Russia,

chair «Informatics», candidate of economic sciences, associated professor, postgraduate,

phone  8-918-561-26-09,

e-mail:  azs@aport.ru

The article deals with the results of the SKZHD study in the contest of regularities of the technocenology theory. The correspondence between the large-scale transport system and the cenology regularities is determined. The performed analysis of the correspondence with criteria of cenosis structure sustainability allowed to identify the structure displacements and to formulate the SKZHD reform recommendations.

Key words: economic cenosis, structure sustainability, SKZHD reforming.

УДК 656.21.001.2

Проектирование  южной  сортировочной  системы

станции  Лихая

Числов Николай Никифорович

Ростовский государственный университет путей сообщения (РГУПС),

344038, г. Ростов-на-Дону, пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, 2,

кафедра «Станции и грузовая работа», кандидат технических наук, профессор,

телефон  (863)  272-64-73.

Шкурган Михаил Васильевич

РГУПС, кафедра «Станции и грузовая работа», инженер,

телефон  (863)  272-64-73.

Числов Олег Николаевич

РГУПС, кафедра «Станции и грузовая работа», кандидат технических наук, доцент,

телефон  (863)  272-64-73.

Люц Виктор Леонидович

РГУПС, кафедра «Станции и грузовая работа», ассистент,

телефон  (863)  272-64-73.

В статье рассматриваются вопросы потребного количества путей в парках южной системы станции; проектирование транзитного парка и парка отправления; переустройство сортировочного парка с дополнительной укладкой путей; расчёт и проектирование сортировочной горки и продольных профилей путей.

Ключевые слова: железнодорожная станция, сортировочный парк, горка средней мощности, транзитный парк, продольные профили путей.

Designing  of  south  marshaling  yard  in  Likhaya

Chislov Nikolay Nikiforovich

Rostov State Transport University (RSTU),

2, Rostovskogo Strelkovogo Polka Narodnogo Opolcheniya sq., Rostov-on-Don, 344038, Russia,

chair «Stations and Freight Operation», candidate of engineering sciences, professor,

phone  (863) 272-64-73.

Shkurgan Mikhail Vasilievich

RSTU, chair «Stations and Freight Operation», engineer,

phone  (863) 272-64-73.

Chislov Oleg Nikolaevich

RSTU, chair «Stations and freight operation», candidate of engineering sciences,

associated professor,

phone  (863) 272-64-73.

Luts Victor Leonidovich

RSTU, chair «Stations and Freight Operation», assistant,

phone  (863) 272-64-73.

The problems of track number requirement for the south part of the marshaling yard in Likhaya are examined in the article. The article covers such points as designing of transit yard and departure yard, reconstruction of the car yard by additional track laying, calculation and designing of gravity hump and the track profile elevation.

Key words: railway station, marshaling yard, medium size gravity hump, transit yard, track profile elevation.

УДК 338.462

РАЗВИТИЕ  ПРОДУКТОВОГО  КОНКУРЕНТНОГО  ПРЕИМУЩЕСТВА

РОССИЙСКОЙ  СТИВИДОРНОЙ  КОМПАНИИ  В  СИСТЕМЕ

ОТРАСЛЕВЫХ  КОНКУРЕНТНЫХ  ОТНОШЕНИЙ

Костоглодов Дмитрий Дмитриевич

Ростовский государственный экономический университет (РГЭУ – РИНХ),

344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 69,

кафедра «Маркетинг и реклама»,

доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой,

телефон  (863) 237-02-50,  263-22-83,

e-mail:  fakkim@bk.ru

Кипа Николай Александрович

РГЭУ – РИНХ, кафедра «Маркетинг и реклама», аспирант,

телефон  8-918-515-27-88,

e-mail:  nkipa@mail.ru.

Стивидорные компании играют одну из ведущих ролей в формировании транспортной системы России. В статье представлена структура конкурентоспособности стивидорной компании в виде интеграции основных составляющих: продуктового, экономического, управленческого и маркетингового конкурентного преимущества. Разработана модель реализации продуктового конкурентного преимущества стивидорной компании на основе маркетинга взаимоотношений в практике коммерческой деятельности российских компаний в зависимости от уровня конкурентных отношений на рынке стивидорных услуг России.

Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность услуги, конкурентное преимущество, стивидорная компания, маркетинг взаимоотношений.

Development  of  product  competitive  advantage

of  Russian  stevedoring  company  in  sector

competitive  relation  system

Kostoglodov Dmitriy Dmitrievich

Rostov State Economy University (RSEU-RINH),

69, Bolshaya Sadovaya st., Rostov-on-Don, 344002, Russia,

chair «Marketing and Advertising»,

doctor of economic sciences, professor, head of the chair,

phone  (863) 237-02-50,  263-22-83,

e-mail:  fakkim@bk.ru

Kipa Nikolay Alexandrovich

Rostov State Economy University (RSEU-RINH),

chair «Marketing and Advertising», postgraduate,

phone  8-918-515-27-88,

e-mail:  nkipa@mail.ru

Stevedoring companies play one of the key roles in forming the transport system of Russia. The competitiveness structure of a stevedoring company is represented in the form of integration of the main components: product, economy, management and marketing competitive advantage. The model of product competitive advantage of a stevedoring company is developed on the basis of interrelation marketing in commercial activities of Russian companies depending on competitive relation level in the stevedoring service market in Russia.

Key words: competition, competitiveness of service, competitive advantage, stevedoring company, interrelation marketing.

УДК 621.329.63 + 06

ВЛИЯНИЕ  ПЕРЕМЕННЫХ  ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ  ПОЛЕЙ  ВЫСОКОЙ

НАПРЯЖЕННОСТИ  НА  ИНТЕНСИВНОСТЬ  ДЕГРАДАЦИОННЫХ  ПРОЦЕССОВ

В  СТРУКТУРЕ  ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ  КАБЕЛЕЙ

Бочев Александр Сергеевич

Ростовский государственный университет путей сообщения (РГУПС),

344038, г. Ростов-на-Дону, пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, 2,

кафедра «Теоретические основы электротехники»,

доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой,

телефон  (863) 272-62-53,

e-mail:  bas_toe@kaf.rgups.ru

Соловьев Георгий Евтихиевич

РГУПС, кафедра «Теоретические основы электротехники»,

кандидат технических наук, доцент,

телефон  (863) 272-62-53,

e-mail:  toe@kaf.rgups.ru

Осипов Владимир Александрович

РГУПС, кафедра «Теоретические основы электротехники»,

кандидат технических наук, доцент,

телефон  (863) 272-65-15,

e-mail:  dw_@rambler.ru

Невретдинова Ольга Валерьевна

РГУПС, кафедра «Теоретические основы электротехники», соискатель,

телефон  (863) 272-62-53,

e-mail:  toe@kaf.rgups.ru

В работе рассмотрены электрофизические процессы, происходящие в сплошной многослойной структуре волоконно-оптических кабелей при воздействии на них электрических полей высокой напряженности и сложной конфигурации. Приведены результаты проведенных исследований, и определены основные факторы деструктивного воздействия на ВОК.

Ключевые слова: волоконно-оптический кабель, напряженность электрического поля, электротермическая деградация.

Influence  of  alternating  magnetic  high  fields  on  intensity

of  degradation  processes  in  the  optical-fiber  cable  structure

Bochev Alexander Sergeevich

Rostov State Transport University (RSTU),

2, Rostovskogo Strelkovogo Polka Narodnogo Opolcheniya sq., Rostov-on-Don, 344038, Russia,

chair «Theoretical Foundations of Electric Engineering»,

doctor of engineering sciences, professor, head of chair,

phone  (863) 272-62-53,

e-mail:  bas_toe@kaf.rgups.ru

Soloviev Georgiy Evtikhievich

RSTU, chair «Theoretical Foundations of Electric Engineering»,

candidate of engineering sciences, associated professor,

phone  (863) 272-62-53,

e-mail:  toe@kaf.rgups.ru

Osipov Vladimir Alexandrovich

RSTU, chair «Theoretical Foundations of Electric Engineering»,

candidate of engineering sciences, associated professor,

phone  (863) 272-65-15,

e-mail:  dw_@rambler.ru

Nevretdinova Olga Valerievna

RSTU, chair «Theoretical Foundations of Electric Engineering»,

candidate of engineering sciences, competitor,

phone  (863) 272-62-53,

e-mail:  toe@kaf.rgups.ru

The article deals with electrophysical processes happening in continuous multilayer structure of optical-fiber cables if they are under the influence of electric high field and fields of irregular shape. The research results are represented and the main factors of destructive influence on the optical-fiber cables are determined.

Key words: optical-fiber cable, electric field intensity, electro thermal degradation.

УДК 621.436.004

Оптимальный  выбор  тепловых  двигателей  для  локомотивов

## Жигулин Игорь Николаевич

Ростовский государственный университет путей сообщения (РГУПС),

344038, г. Ростов-на-Дону, пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, 2,

кафедра «Теплоэнергетика на железнодорожном транспорте»,

кандидат технических наук, доцент,

телефон  (863) 272-64-15,

e-mail:  vm_2@kaf.rgups.ru

Приводится метод выбора двигателей для локомотива. Оптимизируется мощность двигателей по суточной работе. Минимизируется затраченная работа двигателей. Приводится величина коэффициента полезного действия локомотива с разными тепловыми двигателями.

Ключевые слова: оптимизация, суточная работа локомотива, тепловой двигатель, коэффициент полезного действия двигателя, затраченная работа локомотива, полезная работа локомотива.

Optimum  choice  of  thermal  engines  for  locomotives

Zhigulin Igor Nikolaevich

Rostov State Transport University (RSTU),

2, Rostovskogo Strelkovogo Polka Narodnogo Opolcheniya sq., Rostov-on-Don, 344038, Russia,

chair «Heat-power engineering in railway transport»,

candidate of engineering sciences, associated professor,

phone  (863) 272-64-15,

e-mail:  vm_2@kaf.rgups.ru

The article is devoted to examining the method of engine choice for locomotives. The power of engines is optimized in accordance with the 24 hours’ work. The expended work of engines is minimized. The efficiency coefficient of locomotives with different thermal locomotives is identified.

Key words: optimization, 24 hours’ work of locomotive, thermal engine, efficiency coefficient, expended work of locomotive, effective work of locomotive.

УДК 629.423:621.333

Устройство  для  улучшения  формы  напряжения

на  токоприемнике  электровоза

Кулинич Юрий Михайлович

Дальневосточный государственный университет путей сообщения (ДВГУПС),

680021, г. Хабаровск, ул. Серышева, 47,

кафедра «Электроподвижной состав», доктор технических наук, профессор,

телефон  7-914-199-24-99,

e-mail:  kulinitsch@rambler.ru

Кабалык Юрий Сергеевич

ДВГУПС, кафедра «Электроподвижной состав», инженер,

телефон  7-924-215-31-77,

e-mail:  uk_box@mail.ru

Предложено устройство, с помощью которого можно уменьшить колебания напряжения в контактной сети при работе электровоза. Полученные результаты математического и физического моделирования подтвердили его эффективность.

Ключевые слова: электровоз, коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения, устройство, моделирование.

device  for  voltage  form  improvement  in pantograph

of  electric  locomotives

Kulinich Yuriy Mikhailovich

Far Eastern State Transport University (FESTU),

47, Serysheva st., Khabarovsk, 680021, Russia,

chair «Electric Rolling Stock», doctor of engineering sciences, professor,

phone  7-914-199-24-99,

e-mail:  kulinitsch@rambler.ru

Kabalyk Yuriy Sergeevich

FESTU, chair «Electric Rolling Stock», engineer,

phone  7-924-215-31-77,

e-mail:  uk_box@mail.ru

By means of the device which is offered in the article it is possible to decrease voltage fluctuations in the overhead system when the electric locomotive is running. The obtained results of mathematical and physical simulation confirmed its efficiency.

Key words: electric locomotive, coefficient of sine voltage curve distortion, device, simulation.

УДК 621.331:621.332.3

ОСНОВЫ  ОПТИМАЛЬНОЙ  ФИЛЬТРАЦИИ  СИГНАЛОВ

ОТ  ДУГОВЫХ  НАРУШЕНИЙ  ТОКОСЪЕМА

АВТОМАТИЗИРОВАННЫМИ  СИСТЕМАМИ  КОНТРОЛЯ

Семенов Юрий Георгиевич

Ростовский государственный университет путей сообщения (РГУПС),

344038, г. Ростов-на-Дону, пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, 2,

кафедра «Автоматизированные системы электроснабжения»,

кандидат технических наук, доцент,

телефон  2-72-63-85,  2-72-62-28,

e-mail:  jarkov@asel.rgups.ru

Статья посвящена теоретическим основам оптимальной фильтрации случайных импульсных сигналов от дуговых нарушений токосъема из смеси с «гладкими» помехами фонов. Приводятся результаты синтеза квазиоптимальных фильтров для оптических и радиосистем регистрации дуговых нарушений токосъема в электротяговых сетях.

Ключевые слова: контактная сеть, диагностика токосъема, системы регистрации.

Basic  principles  of  optimal  signal  filtering

from  arc  breakdowns  of  current  transfer  by means

of  automated  verification  systems

Semenov Yuriy Georgievich

Rostov State Transport University (RSTU),

2, Rostovskogo Strelkovogo Polka Narodnogo Opolcheniya sq., Rostov-on-Don, 344038, Russia,

chair «Automated Systems of Electric Power Supply»,

candidate of engineering sciences, associated professor,

phone  (863) 272-63-85,  272-62-28,

e-mail:  jarkov@asel.rgups.ru

The article is devoted to theoretical foundations of optimal random impulse signal filtering from arc breakdowns of current transfer. These signals are to be distinguished from the mixture of “white” background noise. The results of quasioptimal filter synthesis are represented for optical and radio systems of arc breakdowns monitoring in electric traction lines.

Key words: overhead system, current transfer diagnostics, monitoring system.

УДК 621.313.333

О  рациональном  взаимном  расположении  индуктора

и  вторичного  элемента  тягового  линейного  асинхронного  двигателя  для  высокоскоростного  движения

Соломин Владимир Александрович

Ростовский государственный университет путей сообщения (РГУПС),

344038, г. Ростов-на-Дону, пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, 2,

кафедра «Электрические машины и аппараты»,

доктор технических наук, профессор,

телефон  (863) 272-62-12,

e-mail:  ema@kaf.rgups.ru

Соломин Андрей Владимирович

РГУПС, кафедра «Вагоны и вагонное хозяйство»,

кандидат технических наук, доцент,

телефон  (863)  272-63-86.

Замшина Лариса Леонидовна

РГУПС, кафедра «Электрические машины и аппараты»,

кандидат технических наук, доцент,

телефон  (863) 272-62-12,

e-mail:  ema@kaf.rgups.ru

В статье рассмотрены вопросы рационального выбора геометрических соотношений линейных асинхронных двигателей с поперечным магнитным потоком с целью увеличения тягового усилия экипажей высокоскоростного транспорта. С этой целью получены соотношения для определения координаты точки перегиба линий тока во вторичном элементе линейного тягового двигателя. Приведены результаты расчетно-теоретических исследований.

Ключевые слова: линейный асинхронный двигатель, индуктор, вторичный элемент, высокоскоростной транспорт, полюсное деление, поперечный магнитный поток, геометрические размеры линейного асинхронного двигателя.

About  rational  mutual  arrangements  of  inductor

and  secondary  element  of  the  driving  linear  rotary-field

motor  for  high-speed  running

Solomin Vladimir Alexandrovich

Rostov State Transport University (RSTU),

2, Rostovskogo Strelkovogo Polka Narodnogo Opolcheniya sq., Rostov-on-Don, 344038, Russia,

chair «Electrical Machinery»,

doctor of engineering sciences, professor,

phone  (863) 272-62-12,

e-mail:  ema@kaf.rgups.ru

Solomin Andrey Vladimirovich

RSTU, chair «Cars and car equipment»,

candidate of engineering sciences, associated professor,

phone  (863) 272-63-86.

Zamshina Larisa Leonidovna

RSTU, chair «Electrical machinery»,

candidate of engineering sciences, associated professor,

phone  (863) 272-62-12,

e-mail:  ema@kaf.rgups.ru

The article deals with the problems of rational choice of geometrical correlations between linear rotary-field motors and the cross-cut magnetic flow in order to increase the traction effort of high-speed transport crews. To determine the coordinate of flex point of current-flow lines in the secondary element of linear driving motor the correlations are obtained. The results of calculating and theoretical investigations are demonstrated.

Key words: linear rotary-field motor, inductor, secondary element, high-speed transport, polar pitch, cross-cut magnetic flow, geometrical dimensions of linear rotary-field motor.

УДК 621.333.024

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ  МОДЕЛЬ  ПРОГНОЗИРОВАНИЯ  ВЛИЯНИЯ

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО  ПОЛЯ  НА  УСТОЙЧИВОСТЬ  РАБОТЫ  РАДИАЛЬНОГО ПОДШИПНИКА,  РАБОТАЮЩЕГО  НА  ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩЕЙ  СМАЗКЕ

Ахвердиев Камил Самедович

Ростовский государственный университет путей сообщения (РГУПС),

344038, г. Ростов-на-Дону, пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, 2,

кафедра «Высшая математика-2»,

доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой,

телефон  (863) 272-63-99,

e-mail:  vm_2@kaf.rgups.ru

Лагунова Елена Олеговна

РГУПС, кафедра «Высшая математика-2», ассистент,

телефон  (863) 272-62-63,

e-mail:  vm_2@kaf.rgups.ru

Проведен расчет радиального подшипника при наличии электромагнитного поля. Определены значения безразмерных критериев, обеспечивающих устойчивый режим работы подшипника, работающего на электропроводящей смазке.

Ключевые слова: радиальный подшипник, электропроводящая смазка, сила трения.

Mathematical  prediction  model  of  electromagnetic

field  influence  on  radial  bearing  stability

in  conductive  lubricants

Akhverdiev Kamil Samedovich

Rostov State Transport University (RSTU),

2, Rostovskogo Strelkovogo Polka Narodnogo Opolcheniya sq., Rostov-on-Don, 344038, Russia,

chair «Higher mathematics-2»,

doctor of engineering sciences, professor, head of the chair,

phone  (863) 272-63-99,

e-mail:  vm_2@kaf.rgups.ru

Lagunova Elena Olegovna

RSTU, chair «Higher mathematics-2», assistant,

phone  (863) 272-62-63,

e-mail:  vm_2@kaf.rgups.ru

The radial bearing is calculated in electromagnetic field. The values of dimensionless criteria are determined that provide the stable operation of the bearing in the conductive lubricant.

Key words: radial bearing, conductive lubricant, frictional force.

ТРЕБОВАНИЯ  К  ОФОРМЛЕНИЮ  СТАТЕЙ

ДЛЯ  ПУБЛИКАЦИИ  В  ЖУРНАЛЕ «ВЕСТНИК  РГУПС»

1	Материалы статей представляются в виде текстов, отформатированных и распечатанных на лазерном или струйном принтере (пригодных для сканирования) на белой бумаге формата А4 (210x297 мм) в одном экземпляре. Рекомендуемый объем статьи – 4–10 страниц.

Одновременно текст представляется в виде файла на дискете в текстовом редакторе Word for Windows, шрифт Times New Roman Cyr, 11 pt, межстрочный интервал – одинарный, выравнивание по ширине, абзацный отступ – 1,25 см, все поля – 2 см.

2	На первой странице должны быть указаны:

■	УДК – в левом верхнем углу;

■	интервал;

■	инициалы и фамилии авторов – по центру, курсивом;

■	интервал;

■	название статьи – заглавными буквами, полужирным шрифтом, по центру, без переносов;

■	интервал;

■	текст статьи – печатается с переносами.

■	Статья должна содержать вводную часть, цель научной разработки, основную часть и выводы.

3	Буквы латинского алфавита набираются курсивом, буквы греческого и русского алфавитов – прямым шрифтом. Математические символы lim, ln, arg, const, sin, cos, min, max и т. д. набираются прямым шрифтом.

4	Формулы. При наборе формул пользоваться редактором формул Math Type – Equation.

Большие формулы необходимо разбить на отдельные фрагменты. Фрагменты формул по возможности должны быть независимы (при работе в формульном редакторе каждая строка – отдельный объект). Нумерацию следует печатать в Word отдельно от формул. Располагать формулы следует по центру строки.

Буквы J и I, e и l, h и n, q и g, V и U, О (буква) и 0 (ноль) должны различаться по начертанию.

Тире, дефис, знак «минус» обозначать соответствующими знаками.

Нумеровать следует только те формулы, на которые есть ссылки в тексте.

Обозначения, термины и иллюстративный материал должны соответствовать действующим ГОСТам.

5	Рисунки и фотографии (не более пяти), выполненные четко и контрастно, размещать в порядке их упоминания в тексте, подрисуночная подпись обязательна.

6	Библиографический список приводится общим списком в конце статьи и составляется в соответствии с последовательностью ссылок в тексте, которые обозначаются арабскими цифрами в квадратных скобках. Литература оформляется только согласно ГОСТ 7.1-2003.

Текст статьи должен быть тщательно отредактирован и готов для макетирования и верстки журнала на компьютере.

7	Статья должна быть обязательно подписана всеми авторами.

Материалы, прилагаемые к статье. Печатают на отдельном листе.

Обращаем внимание авторов, что со второго квартала 2008 года введены дополнительные требования к изданиям, вошедшим в Перечень ВАК (Решение Президиума ВАК от 7 марта 2008 года).

8	Аннотация (на русском и английском языках):

■	УДК.

■	Название статьи (заглавными буквами, полужирным шрифтом).

■	Аннотация (краткое содержание статьи, включающее 3–4 предложения).

■	Ключевые слова.

Каждое ключевое слово или словосочетание отделяется от другого запятой или точкой с запятой.

9	Сведения об авторах (на русском и английском языках):

■	Фамилия, имя, отчество автора (полностью, без сокращений).

■	Место работы каждого автора в именительном падеже.

■	Почтовый адрес места работы с указанием почтового индекса.

■	Ученая степень, ученое звание, должность.

Важно четко, не допуская иной трактовки, указать место работы конкретного автора. Если все авторы статьи работают или учатся в одном учреждении, можно не указывать место работы каждого автора отдельно.

■	Контактный телефон.

■	E-mail.

Сведения по п. 9 составляются для каждого автора отдельно в порядке упоминания в статье.

Условия и порядок публикации статей в журнале

1	Статья должна быть оформлена по прилагаемым требованиям.

2	Автор имеет право опубликовать в номере одну статью.

###### 3	Автор может прислать статью в адрес редакции:

###### ●	по почте

344038, г. Ростов н/Д, пл. им. Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, 2.

Ростовский государственный университет путей сообщения.

Редакция журнала «ВЕСТНИК РГУПС».

###### ●	по электронной почте

###### E-mail:  vlm_nis@sci.rgups.ru,

###### nis@rgups.ru  (дополнительный).

●	принести в редакцию и передать секретарю Винниковой Ларисе Матвеевне

(гл. корпус, ком. Д 107), телефон  (863) 272-62-74, факс (863) 255-37-85.

4	Статья, подаваемая в редакцию, должна соответствовать тематике издания.

Тематика журнала охватывает основные проблемы транспорта, а также энергетики, машиностроения, экономики и управления. Публикуются статьи по следующим секциям:

–	машиностроение;

–	подвижной состав, безопасность движения и экология;

–	транспортная энергетика;

–	информационные технологии, автоматика и телекоммуникации;

–	управление и логистика на транспорте;

–	экономика и социальная работа на транспорте;

–	железнодорожный путь и транспортное строительство;

–	физико-математические науки.

5	Редакционная коллегия принимает для публикации статьи после тщательной научной экспертизы.

Для публикации отбираются статьи, которые представляют научный интерес и являются новой ступенью в разработке данной проблемы. Статьи публицистического плана не принимаются.

6	На заседании редколлегии принимается решение о возможности публикации статьи только при наличии положительной рецензии.

7	Все расходы по подготовке к публикации и изданию журнала оплачивает университет, в том числе и почтовые расходы при пересылке журнала авторам.

Краткая информация о журнале

Научно-технический журнал «Вестник Ростовского государственного университета путей сообщения» («Вестник РГУПС») издается с октября 1999 года, зарегистрирован в Госкомитете по печати РФ, свидетельство о регистрации № 018074. Журнал имеет международный стандартный сериальный номер (ISSN 0201-727Х), присвоенный Книжной палатой Российской Федерации.

Учредителем и издателем является Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ростовский государственный университет путей сообщения» (РГУПС).

Главный редактор журнала – ректор университета, академик РАН, заслуженный деятель       науки РФ, доктор технических наук, профессор В.И. Колесников.

В состав редакционной коллегии входят ведущие ученые РГУПС, а также других транспортных и академических университетов Северо-Кавказского региона, Москвы, Санкт-Петербурга и Чешской Республики (Остравский технический университет).

В настоящее время журнал выходит с периодичностью 4 номера в год, т. е. каждый квартал.

# С апреля 2004 года «Вестник РГУПС» включен в «Перечень периодических научных и научно-технических изданий, выпускаемых в Российской Федерации, в которых рекомендуется публикация основных результатов диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора наук» (решения Президиума ВАК № 6/4 от 6.02.2004 г., № 7/6 от 13.02.2004 г., № 8/7 от 20 02.2004 г., № 9/8 от 27.02 2004 г.). Также издание вошло и в новый Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий (30.11.2006), который действует с 01 января 2007 года.

Журнал «Вестник РГУПС» – подписное издание. С 2004 года журнал включен в каталог подписных изданий агентства «Роспечать» (в специальном каталоге «ГАЗЕТЫ. ЖУРНАЛЫ» зарегистрирован под индексом – 53720).

Подписаться на журнал можно в любом отделении связи, распространяется на территории Российской Федерации. Подписку можно оформить на квартал, на полгода или на год. Цена одного номера – 150 рублей.

Журнал «Вестник РГУПС» бесплатно рассылается всем отраслевым вузам, в ряд вузов Министерства образования и науки России, центральным и зональным научно-техническим библиотекам, НИИ информации.

Почтовый адрес редакции:

344038, г. Ростов н/Д, пл. им. Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, 2.

Ростовский государственный университет путей сообщения.

Редакция журнала «Вестник РГУПС».

Телефон:    (863) 272-62-74.  Факс: (863) 255-37-85.

E-mail:  vlm_nis@sci.rgups.ru

###### nis@rgups.ru  (дополнительный).