АННОТАЦИИ

УДК 621.331, 621.311

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ДАННЫХ  О  ТОКОВЫХ  НАГРУЗКАХ  ФИДЕРОВ

КОНТАКТНОЙ  СЕТИ  ДЛЯ  ПРОВЕРКИ  АДЕКВАТНОСТИ  МОДЕЛИ

СИСТЕМЫ  ТЯГОВОГО  ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Гаранин Максим Алексеевич

Самарский государственный университет путей сообщения (СамГУПС),

443051, г. Самара, ул. Олимпийская, 45А,

кафедра «Электроснабжение железнодорожного транспорта»,

кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой,

телефон  8-917-945-74-77,

e-mail:  Garanin_maxim@mail.ru

Блинкова Светлана Александровна

Куйбышевская дирекция инфраструктуры (КДИ),

443030, г. Самара, Комсомольская площадь, 2/3,

Служба электрификации и электроснабжения – структурное подразделение Куйбышевской дирекции инфраструктуры Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД», инженер,

телефон  8-927-755-35-97,

e-mail:  blinkov_igor@mail.ru

Для проверки адекватности расчета модели системы тягового электроснабжения (СТЭ) предложено использовать сопоставление результатов расчета токовых нагрузок фидеров контактной сети, а также температуры контактной сети с фактическими значениями этих величин. В качестве источника фактических значений токовых нагрузок фидеров контактной сети предлагается использовать устройства цифровой защиты фидеров контактной сети. В качестве источника фактических значений температуры контактной сети предлагается использовать устройство тепловой защиты контактной сети.

Ключевые слова: система тягового электроснабжения, модель, адекватность расчета, токовая нагрузка фидера контактной сети, температура, цифровая защита, тепловая защита.

DATA  STATING  CURRENT  LOADS  OF  CONTACT  WIRE  FEEDERS

USED  TO  PROVE  THE  MODEL  OF  TRACTION  POWER  SUPPLY  SYSTEM

Garanin Maxim Alexeevich

Samara State University of Transport,

45a, Olimpiyskaya st., Samara, 443051, Russia,

Chair «Power Supply of Railway Transport»,

Candidate of Engineering Sciences, Associated Professor, Head of the Chair,

phone  8-917-945-74-77,

e-mail:  Garanin_maxim@mail.ru

Blinkova Svetlana Alexandrovna

Kuibyshev Infrastructure Directorate,

2/3, Komsomolskaya sq., Samara, 443030, Russia,

Electrification and Power Supply Service, Kuibyshev Infrastructure Directorate,

Engineer,

phone  8-927-755-35,

e-mail:  blinkov_igor@mail.ru

To prove the model of traction power supply system it is suggested to compare the results obtained by calculating current loads of contact wire feeders, as well as the temperatures of contact wire with their measured values. Digital protection devices of contact wire feeders can be used as a source to provide the measured current loads values of contact wire feeders. A thermal protection device of contact wire can be used as a source to provide the measured temperature values of contact wire feeders.

Keywords: traction power supply system, calculation, current load, contact wire feeder, temperature, digital protection, thermal protection.

УДК 621.331 : 621.311.025

СОВРЕМЕННАЯ  СХЕМА  ПРОДОЛЬНОЙ  ЕМКОСТНОЙ  КОМПЕНСАЦИИ

В  СИСТЕМЕ  ТЯГОВОГО  ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Герман  Леонид Абрамович

Нижегородский филиал Московского государственного университета путей сообщения,

603011, г. Н. Новгород, Комсомольская пл., 3,

доктор технических наук, профессор,

телефон  (831) 248-63-82,

e-mail:  lagerman@mail.ru

Гончаренко Владимир Павлович

Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры (НИИЭФА-ЭНЕРГО),

196641, г. Cанкт-Петербург, промзона «Металлострой», 3, строение 2,

заместитель директора по науке, кандидат технических наук,

телефон  (812) 464-72-76,

e-mail:  info@nfenergo.ru

Рассмотрена схема управляемой продольной емкостной компенсации в отсасывающей линии тяговой подстанции переменного тока системы 25 кВ с тиристорным ключом в качестве переключателя регулируемой ступени. Предложен новый метод расчета параметров, снижающих установленную мощность.

Ключевые слова: продольная емкостная компенсация, отсасывающая линия, тиристорный ключ, регулируемая ступень, метод расчета.

MODERN  DESIGN   OF  SERIES  CAPACITIVE  COMPENSATION

IN  THE  TRACTION  ELECTRICAL  SUPPLY  SYSTEM

German Leonid Abramovich

Moscow State University of Railway Engineering, Nizhny Novgorod Branch,

3, Komsomol’skaya sq., N. Novgorod, 603011, Russia,

Doctor of Engineering Sciences, Professor,

phone  (831) 248-63-82,

e-mail:  lagerman@mail.ru

Goncharenko Vladimir Pavlovich

Research Institute of Electric and Physical Apparatus (NIIEFA-ENERGO),

3, build. 2, Promzona «Metallostroy», St.-Petersburg, 196641, Russia,

Candidate of Engineering Sciences, Deputy Director of Sciences,

phone  (812) 464-72-76,

e-mail:  info@nfenergo.ru

The scheme of the automated series capacity in the sucking line of the alternative current traction substation of 25 kV system with the thyristor key for the switching of the regulated stage has been considered. A new method of parameters calculation decreasing the set power has been suggested.

Keywords: series capacity, sucking line, thyristor key, regulated stage, method of calculating.

УДК 621.331 : 621.311.52

ПОВЫШЕНИЕ  ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ  ЭФФЕКТИВНОСТИ  СИСТЕМ

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ  ТЯГИ  И  ПИТАЮЩИХ  ЛИНИЙ  ЭНЕРГОСИСТЕМ

Доманский Валерий Тимофеевич

Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт»

(НТУ «ХПИ»),

Украина, 61002, г. Харьков, ул. Фрунзе, д. 21,

кафедра «Электрический транспорт и тепловозостроение»,

доктор технических наук, профессор,

телефон  +38 (056) 373-58-86,  +38-067-563-35-64,

e-mail:  dvt_nord@mail.ru

Доманский Василий Валерьевич

Ростовский государственный университет путей сообщения (РГУПС),

344038, г. Ростов-на-Дону, пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, д. 2,

кафедра «Информатика», кандидат технических наук, доцент,

телефон  8-918-578-88-82.

Доманский Илья Валерьевич

Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт»

(НТУ «ХПИ»), кафедра «Электрический транспорт и тепловозостроение»,

кандидат технических наук, доцент,

e-mail:  dvt_nord@mail.ru

Выполнен системный анализ отечественных и зарубежных электротяговых систем и обоснована перспектива их развития для обеспечения энергосбережения. Разработаны концептуальные направления развития электрических сетей внешнего электроснабжения тяговых подстанций и алгоритмы моделирования перетоков мощности по тяговым сетям с учетом их неразрывной взаимосвязи с питающими энергосистемами.

Ключевые слова: энергетическая эффективность, системы тягового электроснабжения, внешнее электроснабжение, перетоки мощности, методы и модели.

INCREASE  OF  POWER  EFFICIENCY  OF  SYSTEMS  OF  TRACTION  POWER

SUPPLY  AND  FEED-IN  LINES  OF  GRIDS

Domansky Valery Timofeevich

National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute»,

21, Frunze st., Kharkiv, 61002, Ukraine,

Chair «Electrical Transport and Diesel Locomotive Building»,

Doctor of Engineering Sciences, Professor,

phone  +38 (056) 373-58-86, +38 (067) 563-35-64,

e-mail:  dvt_nord@mail.ru

Domansky Vasiliy Valerievich

Rostov State Transport University (RSTU),

2, Rostovskogo Strelkovogo Polka Narodnogo Opolcheniya sq., Rostov-on-Don, 344038, Russia,

Chair «Informatics»,

Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor,

phone  8-918-578-88-82.

Domansky Ilya Valerievich

National Technical University «Kharkiv Polytechnical Institute»,

Chair «Electrical Transport and Diesel Locomotive Building»,

Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor,

e-mail: dvt_nord@mail.ru

The analysis of the systems of domestic and foreign electric traction systems is made and the prospects of their development for energy saving are explained. Conceptual ways of development of electric networks of external power supply of tracion substations and algorithms of design of crossflows of power are developed for traction networks taking into account their close intercommunication with feed-in grids.

Keywords: power efficiency, systems of traction power supply, external power supply, crossflows of power, methods and models.

УДК 621.332.3 : 621.315.75 + 06

ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫЕ  РЕЖИМЫ  КОНТАКТНОЙ  СЕТИ

Жарков Юрий Иванович

Ростовский государственный университет путей сообщения (РГУПС),

344038, г. Ростов-на-Дону, пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, д. 2,

кафедра «Автоматизированные системы электроснабжения»,

доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой,

телефон  (863) 272-62-67,

e-mail:  jarkov@asel.rgups.ru

Фигурнов Евгений Петрович

РГУПС, кафедра «Автоматизированные системы электроснабжения»,

доктор технических наук, профессор,

телефон  (863) 272-63-85.

Петрова Татьяна Евгеньевна

РГУПС, кафедра «Информатика», кандидат технических наук, доцент,

телефон  (863) 272-65-43,

e-mail:  petrov24@live.ru

Рассмотрены схемы питания и расчеты параметров противогололедных режимов профилактического подогрева проводов и плавки гололеда для контактной сети электрического транспорта. Приведена методика определения граничных значений метеорологических условий, при которых рассматриваемые режимы могут быть успешными.

Ключевые слова: контактная сеть, противогололедные режимы, схемы питания, профилактический подогрев проводов, плавка гололеда, допустимые токи, метеорологические условия.

DE-ICING  MODES  OF  THE  RAILWAY  CONTACT  LINE

Zharkov Yuriy Ivanovich

Rostov State Transport University (RSTU),

2, Rostovskogo Strelkovogo Polka Narodnogo Opolcheniya sq., Rostov-on-Don, 344038, Russia,

Chair «Automated Systems of Electric Power Supply»,

Doctor of Engineering Sciences, Professor, Head of the Chair,

phone  (863) 272-62-67,

e-mail:  jarkov@asel.rgups.ru

Figurnov Eugene Petrovich

RSTU, Chair «Automated Systems of Electric Power Supply»,

Doctor of Engineering Sciences, Professor,

phone  (863) 272-63-85.

Petrova Tatyana Yevgenyevna

RSTU, Chair «Informatics»,

Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor,

phone  (863) 272-65-43,

e-mail:  petrov24@live.ru

The article describes the feeding circuits and computations of preventive heating of wires and ice melting for overhead lines of electrified transport. The procedure of determination of boundary values of meteorological conditions for successful de-icing modes is given.

Keywords: overhead lines, de-icing modes, feeding circuits, preventive heating of wires, ice melting, rated currents, meteorological conditions.

УДК 621.311 : 621.331

ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ  ИДЕНТИФИКАЦИЯ  ЭЛЕМЕНТОВ  СИСТЕМЫ

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ  ЖЕЛЕЗНОЙ  ДОРОГИ  ПЕРЕМЕННОГО  ТОКА

Закарюкин Василий Пантелеймонович

Иркутский государственный университет путей сообщения (ИрГУПС),

664039, Иркутск, ул. Чернышевского, 15,

кафедра «Электроснабжение железнодорожного транспорта»,

доктор технических наук, профессор,

телефон  (3952) 638-345,

e-mail:  zakar49@mail.ru

Крюков Андрей Васильевич

ИрГУПС, кафедра «Электроснабжение железнодорожного транспорта»,

доктор технических наук, профессор,

телефон  (3952) 638-345,

e-mail:  and_kryukov@mail.ru

Шульгин Максим Сергеевич

ИрГУПС, кафедра «Электроснабжение железнодорожного транспорта», аспирант,

телефон  (3952) 638-345,

e-mail:  bullet_ride99@yahoo.com

Предложен новый метод параметрической идентификации линий электропередачи высокого напряжения, основанный на использовании фазных координат и применимый в задачах определения несимметричных режимов систем внешнего электроснабжения железных дорог переменного тока.

Предложен оригинальный метод параметрической идентификации тяговых трансформаторов, отличающийся от известных использованием фазных координат и построением модели трансформатора в виде решетчатой схемы замещения, элементы которой соединены по схеме полного графа. Результаты вычислительных экспериментов подтвердили адекватность идентификации.

Ключевые слова: параметрическая идентификация, линии электропередачи, тяговые трансформаторы, фазные координаты.

PARAMETRIC  IDENTIFICATION  OF  SYSTEM  ELEMENTS  OF  AC  TRACTION

POWER  SUPPLY

Zakaryukin Vasiliy Panteleimonovich

Irkutsk State University of Railway Transport (ISURT),

15, Chernishevskogo st., Irkutsk, 664039, Russia,

Chair «Railway Transport Power-Supply Systems»,

Doctor of Engineering Sciences, Professor,

phone  8 (3952) 638-345,

e-mail:  zakar49@mail.ru

Kryukov Andrey Vasilevich

ISURT, Chair «Railway transport power-supply systems»,

Doctor of Engineering Sciences, Professor,

phone  8 (3952) 638-345,

e-mail:  and_kryukov@mail.ru

Shulgin Maksim Sergeevich

ISURT, Chair «Railway Transport Power-Supply Systems», Postgraduate,

phone  8 (3952) 638-345,

e-mail:  bullet_ride99@yahoo.com

A new method of high-voltage power lines parametric identification based on phase coordinates is proposed. This method is proven applicable for determining asymmetric states of traction power-supply systems.

Another new method of power transformers parametric identification based on phase coordinates and creation of equivalent grid circuit of power transformer where all connected elements form a complete graph is proposed. Results of numerical experiments have confirmed the adequacy of identification.

Keywords: parametric identification, power-supply lines, power transformers, phase coordinates.

УДК 631.316.7

ПРИМЕНЕНИЕ  ПРЕОБРАЗОВАНИЯ  ПАРКА-ГОРЕВА  ДЛЯ  УПРАВЛЕНИЯ

СТАТИЧЕСКИМ  КОМПЕНСАТОРОМ  РЕАКТИВНОЙ  МОЩНОСТИ

ТЯГОВОЙ  СЕТИ  ПЕРЕМЕННОГО  ТОКА

Марикин Александр Николаевич

Петербургский государственный университет путей сообщения (ПГУПС),

190031, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 9,

кафедра «Электроснабжение железных дорог», доктор технических наук, профессор,

телефон  +7 (812) 457-83-16,

e-mail:  sharp40@mail.ru

Кузьмин Станислав Валерьевич

ПГУПС, кафедра «Электроснабжение железных дорог», аспирант,

телефон  +7 (921) 375-25-10,

e-mail:  stason1986@mail.ru

Виноградов Сергей Александрович

ПГУПС, кафедра «Электроснабжение железных дорог», аспирант,

телефон  +7 (950) 037-21-41,

e-mail:  stason1986@mail.ru

Известные недостатки системы тягового электроснабжения переменного тока (несинусоидальность и несимметричность потребляемого из сети тока) ведут к повышенному реактивному электропотреблению, повышению потерь энергии как в системе тягового, так и в системе внешнего электроснабжения и т.д. В статье рассмотрено обоснование применения преобразования Парка-Горева для управления новым классом полупроводниковых устройств для улучшения качества электроэнергии, получившее название статический компенсатор или в зарубежной литературе static synchronous compensator. Рассмотрены существующие методы управления, проанализированы их недостатки, доказано, что преобразование Парка-Горева существенно упрощается расчёт компенсационных токов даже в условиях несинусоидальности и несимметричности питающего напряжения.

Ключевые слова: реактивная мощность, коэффициент несимметрии по обратной последова-тельности, статический компенсатор реактивной мощности, мгновенная мощность, обобщённый вектор, преобразование Кларка, преобразование Парка-Горева.

PARK-GOREV  TRANSFORMATION  APPLICATION  FOR  CONTROL  OF  STATIC

SYNCHRONOUS  COMPENSATOR  OF  A.C.  TRACTION  POWER  SUPPLY  SYSTEMS

Marikin Alexander Nikolaevich

Petersburg State Transport University (PSTU)

9, Moskovskiy av., Saint-Petersburg, 190031, Russia,

Chair «Power Supply of Railways»,

Doctor of Engineering Sciences, Professor,

phone  +7 (812) 457 83 16,

e-mail:  sharp40@mail.ru

Kuzmin Stanislav Valerievich

PSTU, Chair «Power Supply of Railways», Postgraduate,

phone  +7 (921) 375-25-10,

e-mail:  stason1986@mail.ru

Vinogradov Sergei Alexandrovich

PSTU, Chair «Power Supply of Railways», Postgraduate,

phone  +7 (950) 037-21-41,

e-mail:  stason1986@mail.ru

Well-known disadvantages of a.c. traction power supply systems (such as unsinusoidality and non-symmetry of current consumed from the network) result in the increased reactive power supply and higher power losses both in the traction and external power supply. The article focuses on substantiation of park-gorev transformation application for the control of the new type of semiconductor devices called static synchronous compensators in foreign literature. Existing methods of conrol are considered, their disadvantages are analyzed.  It is proved that park-gorev transformation simplifies significantly the calculation of compensation currents even in the conditions of unsinusoidality and non-symmetry of power supply voltage.

Keywords: reactive power, asymmetry coefficient on the negative sequence, static synchronous compensator, instantaneous power, main vector, Clark's transformation, Park-Gorev transformation.

УДК 621.332.33(043)

ИССЛЕДОВАНИЕ  ВЛИЯНИЯ  НАТЯЖЕНИЯ  ПРОВОДОВ

КОНТАКТНОЙ  ПОДВЕСКИ  НА  КАЧЕСТВО  ТОКОСЪЕМА

Сидоров Олег Алексеевич

Омский государственный университет путей сообщения (ОмГУПС),

644046, г. Омск, пр. Маркса, 35,

кафедра «Электроснабжение железнодорожного транспорта»,

доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой,

телефон  8-913-667-50-72,

e-mail:  sidorovoa@omgups.ru

Заренков Семен Валерьевич

ОмГУПС, кафедра «Электроснабжение железнодорожного транспорта»,

кандидат технических наук, доцент,

телефон  8-908-313-91-34,

e-mail:  svz-05@mail.ru

Ходунова Олеся Андреевна

ОмГУПС, кафедра «Электроснабжение железнодорожного транспорта», аспирант,

телефон  8-923-674-87-20,

e-mail:  fffoxx@mail.ru

Беккер Антон Владимирович

ОмГУПС, кафедра «Электроснабжение железнодорожного транспорта», аспирант,

телефон  8-909-536-39-46,

e-mail:  anton-bekker@yandex.ru

Тенденция повышения скоростей движения на магистральных железнодорожных линиях предполагает изменение параметров контактной подвески, в том числе увеличение натяжения проводов и тросов контактной подвески. Однако натяжение проводов и тросов по длине анкерного участка остается непостоянным и зависит от множества различных факторов. В статье рассмотрены методы оценки влияния конструктивных параметров на изменение натяжения проводов и тросов контактных подвесок вдоль анкерного участка и на качество токосъема, а также предложено новое устройство для измерения натяжения проводов.

Ключевые слова: контактный провод, несущий трос, контактная сеть, натяжение проводов, токосъем, рессорный трос, анкерный участок, трение.

INVESTIGATION  OF  THE INFLUENCE  OF  CATENARY  WIRES  TENSION

ON  THE  QUALITY  OF  CURRENT  COLLECTION

Sidorov Oleg Alexeevich

Omsk State Transport University (OSTU),

35, Marx av., Omsk, 644046, Russia,

Chair «Power Supply of Railroad Transport»,

Doctor of Engineering Sciences, Professor, Head of chair,

phone  8-913-667-50-72,

e-mail:  sidorovoa@omgups.ru

Zarenkov Semyon Valerevich

OSTU, Chair «Power Supply of Railroad Transport»,

Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor,

phone  8-908-313-91-34,

e-mail:  svz-05@mail.ru

Khodunova Olesya Andreevna

OSTU, Chair «Power Supply of Railroad Transport», Postgraduate,

phone  8-923-674-87-20,

e-mail:  fffoxx@mail.ru

Bekker Anton Vladimirovich

OSTU, Chair «Power Supply of Railroad Transport», Postgraduate,

phone  8-909-536-39-46,

e-mail:  anton-bekker@yandex.ru

The trend towards higher speeds on railway lines causes catenary parameters changing, including the increase of contact and messenger wires tension. In this case, the tension of the wires changes along the anchor section length and depends on many different factors. The influence of design parameters on the change of catenary wires tension along the anchor section length and on the quality of current collection is considered in the article. A new device for measuring contact and messenger wires tension is proposed.

## Keywords: contact wire, messenger wire, wire tension, catenary system, current collection, mechanical suspension wire, anchor section, friction.

УДК 621.313

ОПТИМИЗАЦИЯ  СИСТЕМЫ  УПРАВЛЕНИЯ  ВЕНТИЛЬНО-ИНДУКТОРНОГО

ДВИГАТЕЛЯ  ДЛЯ  СТРЕЛОЧНОГО  ПЕРЕВОДА

Буряковский Сергей Геннадиевич

Украинская государственная академия железнодорожного транспорта,

61050, Украина, г. Харьков, пл. Фейербаха, 7,

кафедра «Автоматизированные системы электрического транспорта»,

кандидат технических наук, доцент,

телефон  +380-50-301-20-69,

e-mail:  sergbyr@i.ua

Любарский Борис Григорьевич

Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт»,

61050, Украина, г. Харьков, ул. Фрунзе, 21,

кафедра «Электрический транспорт и тепловозостроение»,

кандидат технических наук, доцент,

телефон  +380-67-993-75-69,

e-mail:  lboris19111972@mail.ru

Маслий Артем Сергеевич

Украинская государственная академия железнодорожного транспорта,

кафедра «Автоматизированные системы электрического транспорта», аспирант,

телефон  +380-97-413-79-70,

e-mail:  a.masliy@bk.ru

Маслий Андрей Сергеевич

Научно-коммерческое предприятие «Укртранссигнал»,

61075, Украина, г. Харьков, ул. Луи Пастера, 2,

заместитель директора по производству,

телефон  096-542-67-45,

e-mail:  an_com@ukr.ru

Шевкунова Анастасия Владимировна

Ростовский государственный университет путей сообщения (РГУПС),

344038, г. Ростов-на-Дону, пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, д. 2,

кафедра «Электрический подвижной состав», аспирант,

телефон  8-951-830-01-12,

e-mail:  nastya3051990@mail.ru

Показан путь снижения пульсаций электромагнитного момента вентильно-индукторного двигателя путем оптимизации системы управления, а именно: выбора оптимальной формы тока уставки.

Ключевые слова: ток уставки, оптимизация системы управления, генетический алгоритм, амплитудный критерий колебательности.

IMPROVEMENT  OF  DYNAMICS  OF  RAILWAY  FRECUENCY

CONTROLLED  ELECTRIC  DRIVE  SWITCH

Buryakovskiy Sergey Gennadevich

Ukrainian state academy of railway transport,

7, av. Feuerbach, Kharkov, 61050, Ukraine,

Chair «Automated Systems of Electric Drafts»,

Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor,

phone  +380-50-301-20-69,

e-mail:  sergbyr@i.ua

Lubarskiy Boris Grigorevich

National technical university «Kharkov polytechnic institut»,

21, Frunze st., Kharkov, 61002, Ukraine,

Chair «Electric Transport and Locomotives Building»,

Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor,

phone  +380-67-993-75-69,

e-mail:  lboris19111972@mail.ru

Masliy Artem Sergeevich

Ukrainian state academy of railway transport,

Chair «Automated Systems of Electric Transport», Postgraduate,

phone  096-542-67-45,

e-mail:  an_com@ukr.ru

Masliy Andrey Sergeevich

Scientific and commercial enterprise «Ukrtranssignal»,

2, Lui Pastera st., Kharkov, 61067, Ukraine,

Deputy Director for Operations,

phone  096-542-67-45,

e-mail:  an_com@ukr.ru

Shevkunova Anastasiya Vladimirovna

Rostov State Transport University (RSTU),

2, Rostovskogo Strelkovogo Polka Narodnogo Opolchenia sq., Rostov-on-Don, 344038, Russia,

Chair «Electric Rolling Stock», Postgraduate,

phone  8-951-830-01-12,

e-mail:  nastya3051990@mail.ru

The way to decrease the pulsations of the electromagnetic moment in frequency controlled AC motors by optimisation of control system, namely the choice of the optimum form of current setting is shown.

Keywords: current setting, control system optimisation, genetic algorithm, oscillation amplitude criterion.

УДК 621.313.333 + 06

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ  МОДЕЛИРОВАНИЕ  ПЛОТНОСТИ  ТОКА

В  ОБМОТКЕ  ИНДУКТОРА  ЛИНЕЙНОГО  АСИНХРОННОГО  ДВИГАТЕЛЯ

С  ПОПЕРЕЧНЫМ  МАГНИТНЫМ  ПОТОКОМ

Соломин Владимир Александрович

Ростовский государственный университет путей сообщения (РГУПС),

344038, г. Ростов-на-Дону, пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, д. 2,

кафедра «Электрические машины и аппараты»,

доктор технических наук, профессор,

телефон  (863) 272-62-12,

e-mail:  ema.@kaf.rgups.ru

Соломин Андрей Владимирович

РГУПС, кафедра «Вагоны и вагонное хозяйство»,

кандидат технических наук, доцент,

телефон  (863) 272-63-88,

e-mail:  vag.@kaf.rgups.ru

Трубицина Надежда Анатольевна

РГУПС, кафедра «Электрические машины и аппараты»,

кандидат технических наук, доцент,

телефон  (863) 272-65-12,

e-mail:  ema.@kaf.rgups.ru

Савин Глеб Александрович

РГУПС, кафедра «Электрические машины и аппараты», аспирант,

телефон  (863) 272-62-12,

e-mail:  ema.@kaf.rgups.ru

Разработана математическая модель, позволяющая дополнительно учитывать распределение плотности тока в лобовых частях обмотки индуктора тягового линейного асинхронного двигателя с поперечным магнитным потоком, предназначенного для высокоскоростного транспорта на магнитном подвесе. Учет токов в лобовых частях обмотки повышает точность расчета тягового усилия.

Ключевые слова: математическая модель, линейный асинхронный двигатель с поперечным магнитным потоком, обмотка индуктора, плотность тока.

MATHEMATICAL  SIMULATION  OF  CURRENT  DENSITY

IN  INDUCTOR  WINDING  OF  LINEAR  INDUCTOR  MOTOR

WITH  TRANSVERSE  MAGNETIC  FLUX

Solomin Vladimir Alexandrovich

Rostov State Transport University (RSTU),

2, Rostovskogo Strelkovogo Polka Narodnogo Opolcheniya sq., Rostov-on-Don, 344038, Russia,

Chair «Electric Machines and Devices»,

Doctor of Engineering Sciences, Professor,

phone  (863) 272-62-12,

e-mail:  ema.@kaf.rgups.ru

Solomin Andrei Vladimirovich

RSTU, Chair «Cars and Car Facilities»,

Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor,

phone  (863) 272-63-86,

e-mail:  vag.@kaf.rgups.ru

Trubitsyna  Nadezhda Anatolyevna

RSTU, Chair «Electric Machines and Devices»,

Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor,

phone  (863) 272-65-12,

e-mail:  ema.@kaf.rgups.ru

Savin Gleb Alexandrovich

RSTU, Chair «Electric Machines and Devices», Postgraduate,

phone  (863) 272-6212,

e-mail:  ema.@kaf.rgups.ru

The mathematical model allowing the additional considering of the distribution of current density in the front parts of an inductor winding of the traction linear asynchronous motor with a transverse magnetic flux intended for high-speed transport on maglev suspension is developed. Taking into consideration the currents in the front parts of a winding increases the accuracy of calculation of traction effort.

Keywords: mathematical model, linear asynchronous motor with a transverse magnetic flux, inductor winding, current density.

УДК 621.321

ИССЛЕДОВАНИЕ  ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ  СОВМЕСТИМОСТИ

ЭЛЕКТРОПОДВИЖНОГО  СОСТАВА

Сыченко Виктор Григорьевич

Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта

им. акад. В. Лазаряна (ДИИТ),

Украина, 49010, Днепропетровск, ул. Лазаряна, 2,

кафедра «Электроснабжение железных дорог»,

доктор технических наук, доцент,

телефон  (056) 793-19-11,

e-mail:   elsnz@mail.ru

В статье приведен краткий анализ результатов экспериментальных исследований электромагнитной совместимости электроподвижного состава постоянного тока со смежными устройствами. Показано, что электровоз генерирует в тяговую сеть неканонические гармоники, амплитуда которых определяется конкретными условиями энергообменных процессов. Доказано, что при взаимодействии электровоза с тяговой сетью возникают локальные резонансные явления, ухудшающие электромагнитную обстановку.

Ключевые слова: электроподвижной состав, тяговая сеть, гармоники, электромагнитная совместимость.

STUDY  OF  electric  rolling  stock  ELECTROMAGNETIC  COMPATIBILITY

Sichenko Viktor Grigoryevich

Dnepropetrovsk national university of railway transport named after academician V. Lazaryan,

2, Lazaryana st., Dnepropetrovsk, 49010, Ukraine,

Chair «Power Supply of Railways»,

Doctor of Engineering Sciences,  Associate Professor,

phone  (056) 793-19-11,

e-mail:   elsnz@mail.ru

A brief analysis of the results of experimental studies of electric DC rolling stocks electromagnetic compatibility with interconnecting devices is given. It is shown that electric locomotive generates noncharacteristic harmonics with amplitudes determined by the specific conditions of the energy exchange processes. It's demonstrated that the interaction of traction lines with electric locomotives leads to local resonance effects that worsen electromagnetic environment.

Keywords: electric rolling stock, traction line, harmonics, electromagnetic compatibility.

УДК 539.3

РАСЧЕТ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  ТОРМОЗНОЙ  КОЛОДКИ

И  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО  КОЛЕСА  НА  ОСНОВЕ  ТЕРМОУПРУГОЙ  МОДЕЛИ

Чебаков Михаил Иванович

Южный федеральный университет (ЮФУ),

344090, г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 200/1,

кафедра «Теория упругости», доктор физико-математических наук, профессор,

Научно-исследовательский институт механики и прикладной математики

им. И.И. Воровича ЮФУ,

Отдел механики контактных взаимодействий, заведующий отделом,

телефон  (863) 297-52-55,

e-mail:  chebakov@math.sfedu.ru

Ляпин Александр Александрович

Научно-исследовательский институт механики и прикладной математики ЮФУ,

Отдел механики контактных взаимодействий, аспирант,

телефон  (863) 297-52-55,

Колесников Игорь Владимирович

Ростовский государственный университет путей сообщения (РГУПС),

344038, г. Ростов-на-Дону, пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, д. 2,

кафедра «Теоретическая механика», кандидат технических наук, доцент,

телефон  (863) 255-35-22,

e-mail:  kolesnikoviv@rgups.ru

Построена конечно-элементная модель взаимодействия тормозной колодки и железнодорожного колеса с учетом трения, тепловыделения от трения и вращения колеса по достаточно произвольному закону. Проведены расчеты напряженно-деформированного состояния и температурных полей в моделируемой системе при различных режимах вращения колеса и различных физико-механических параметрах задачи.

Ключевые слова: тормозная колодка, трение, тепловыделение от трения, термоупругость, математическое моделирование, контактное взаимодействие.

CALCULATION  OF  THE  INTERACTION  OF  BRAKE  PAD

AND  TRAIN  WHEELS  BASED  ON  THERMOELASTIC  MODEL

Chebakov Mikhail Ivanovich

Southern Federal University (SFedU),

200/1, Stachki av., Rostov-on-Don, 344090, Russia,

Chair «Elasticity Theory»,

Doctor of Physics and Mathematics, Professor,

The Vorovich Research Institute of Mechanics and Applied Mathematics of SFedU,

Contact Mechanics Department, Head of Department,

phone  (863) 297-52-55,

e-mail:  chebakov@math.sfedu.ru

Lyapin Alexandr Alexandrovich

The Vorovich Research Institute of Mechanics and Applied Mathematics of SfedU,

Contact Mechanics Department, Postgraduate,

phone  (+7863) 297-52-55,

e-mail:  Jeroma61@yandex.ru

Kolesnikov Igor Vladimirovich

Rostov State Transport University (RSTU),

2, Rostovskogo Strelkovogo Polka Narodnogo Opolchenia sg., Rostov-on-Don, 344038, Russia,

Chair «Theoretical Mechanics», Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor,

phone  (863) 255-35-22,

e-mail:  kolesnikoviv@rgups.ru

The finite element model of the interaction of brake pads and railway wheel taking into consideration friction, friction heat generation and rotation of a wheel is created. Calculations of the stress-strain state and temperature fields in the simulated system for different modes of rotation of a wheel and various physical and mechanical parameters of the problem are made.

Keywords: brake pads, friction, heat from friction, thermoelasticity, mathematical modeling, contact interaction.

УДК 621.893 + 06

МОДЕЛИРОВАНИЕ  НАНОИНДЕНТИРОВАНИЯ  МАТЕРИАЛОВ

АНТИФРИКЦИОННЫХ  ПОКРЫТИЙ  ДЛЯ  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ  РЕЛЬСОВ

Данильченко Сергей Александрович

Ростовский государственный университет путей сообщения (РГУПС),

344048, г. Ростов-на-Дону, пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, д. 2,

кафедра «Теоретическая механика», старший лаборант,

телефон  (863) 272-63-49,

e-mail:  iordanec@yandex.ru

Наседкин Андрей Викторович

Южный федеральный университет (ЮФУ),

344090, г. Ростов-на-Дону, ул. Мильчакова, 8а,

кафедра «Математическое моделирование»,

доктор физико-математических наук, профессор,

телефон  (863) 297-52-82,

e-mail:  nasedkin@math.sfedu.ru

C использованием конечно-элементных технологий программного комплекса ANSYS исследуется процесс упругопластического наноиндентирования материалов трехслойного образца антифрикционного покрытия рельса индентором Берковича и его модификациями. Рассмотрены некоторые особенности моделирования. Проведено сравнение результатов расчетов с экспериментальными данными.

Ключевые слова: наноиндентирование, контактное взаимодействие, неоднородность, антифрикционное покрытие, рельс, метод конечных элементов.

MODELING  OF  NANOINDENTATION  OF  ANTIFRICTION  MATERIAL

COVERINGS  FOR  RAILS

Danilchenko Sergey Aleksandrovich

Rostov State Transport University (RSTU),

2, Rostovskogo Strelkovogo Polka Narodnogo Opolcheniya sq., Rostov-on-Don, 344048, Russia,

Chair «Theoretical Mechanics», assistant,

phone  (863) 272-63-49,

e-mail:  iordanec@yandex.ru

Nasedkin Andrey Viktorovich

Southern Federal University (SFedU),

8a, Miltchakova st., Rostov-on-Don, 344090, Russia,

Chair «Mathematical Modeling»,

Doctor of Physics and Mathematics, Professor,

phone  (863) 297-52-82,

e-mail:  nasedkin@math.sfedu.ru

The elastoplastic nanoindentation of the three-layer antifriction rail covering by the Berkovich indenter is investigated by using finite element technologies and ANSYS software. Some features of modeling are discussed. The comparison between finite element results and experimental data is made.

Keywords: nanoindentation, contact interaction, inhomogeneous, antifriction covering, rail, finite element method.

УДК 621.331 : 621.332

СОВРЕМЕННЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ  ДЛЯ  ПЕРЕХОДА

К  ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ  СИСТЕМАМ  ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Бадёр Михаил Петрович

Московский государственный университет путей сообщения (МГУПС (МИИТ),

127994, г. Москва, ул. Образцова, д. 9, стр. 9,

кафедра «Энергоснабжение электрических железных дорог»,

доктор технических наук, профессор,

телефон  (095) 684-22-87,

e-mail:  BADJORamail.ru

Рассматриваются задачи, связанные с повышением энергетической эффективности систем тягового электроснабжения постоянного и переменного токов и внедрением на железнодорожном транспорте интеллектуальных систем управления перевозочным процессом.

Комплексное решение этих задач позволит не только обеспечить пассажиро- и грузопотоки на железных дорогах России, но и реализовать высокие уровни надежности и безопасности перевозочного процесса.

Ключевые слова: имитационная модель, система моделирования, детерминированный подход, стохастический фактор, промышленная транспортная система, элемент, операция, оператор управления, техническая структура, технология, пропускная способность, путевое развитие, межоперационные простои.

MODERN  TECHNOLOGIES  FOR  TRANSITION

TO  INTELLECTUAL  RAILWAY  TRANSPORT  POWER  SUPPLY

Badyor Mikhail Petrovich

Moscow State University of Railway Engineering (MIIT),

127994, Moscow, Russia, Obrazcova street, 9, building 9,

Chair «Operation of Maintenance Works»,

Doctor of Engineering Sciences, Professor, Head of the Chair,

phone  (095) 684-22-87,

e-mail:  BADJORamail.ru

The tasks connected with the increase of power efficiency of systems of DC and AC traction power supply and introduction of intellectual control systems of transportation process on railway transport are considered.

The complex solution of these tasks will allow not only to provide growing passenger and freght traffics of the railroads of Russia, but also to realize high levels of reliability and safety of transportation process.

Keywords: simulation model, system of modeling, determination approach, factor, industrial transport system, element, operation, management operator, technical structure, technology, traffic efficiency, track development, interoperational delays.

УДК  656.2 + 06

ГИБРИДНАЯ  МОДЕЛЬ  ИДЕНТИФИКАЦИИ  ПОДВИЖНЫХ  ЕДИНИЦ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО  ТРАНСПОРТА

Гвоздев Денис Сергеевич

Ростовский государственный университет путей сообщения (РГУПС),

344038, г. Ростов-на-Дону, пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, д. 2,

кафедра «Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте», аспирант,

телефон  (863) 230-25-27,

e-mail:  den_gvozd@mail.ru

Линденбаум Михаил Давыдович

РГУПС, кафедра «Вычиcлительная техника и автоматизированные системы управления»,

кандидат технических наук, профессор,

телефон  (863) 272-62-42,

e-mail:  den_gvozd@mail.ru

Храмов Владимир Викторович

РГУПС, кафедра «Вычиcлительная техника и автоматизированные системы управления»,

кандидат технических наук, профессор,

телефон  (863) 272-62-42,

e-mail:  vxpamov@inbox.ru

Ковалев Сергей Михайлович

РГУПС, кафедра «Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте»,

доктор технических наук, профессор,

телефон  (863) 272-63-02,

e-mail:  ksm@rfniias.ru

Представлен новый подход к автоматизации процесса классификации подвижных единиц железнодорожного транспорта на основе гибридной модели, объединяющей модели идентификации графических изображений кузова и бортового номера вагона с нейросетевой моделью классификации и привлечением дополнительных данных из натурного листа поезда.

Ключевые слова: гибридная модель идентификации, надежность модели идентификации, система коммерческого осмотра, идентификация, классификация, подвижные единицы железнодорожного транспорта, нейронная сеть.

HYBRID  MODEL  OF  IDENTIFICATION  OF  ROLLING  STOCK

ON  RAILWAY  TRANSPORT

Gvozdev Denis Sergeevich

Rostov State Transport University (RSTU),

2, Rostovskogo Strelkovogo Polka Narodnogo Opolcheniya sq., Rostov-on-Don, 344038, Russia,

Chair «Automatics and Telemechanics on Railway Transport», Postgraduate,

phone  (863) 230-25-27,

e-mail:  den_gvozd@mail.ru

Lindenbaum Michael Davidovich

RSTU, Chair «Computer Engineering and Automated Control System»,

Candidate of Engineering Sciences, Professor,

phone  (863) 272-62-42,

e-mail:  den_gvozd@mail.ru

Khramov Vladimir Viktorovich

RSTU, Chair «Computer Engineering and Automated Control System»,

Candidate of Engineering Sciences, Professor,

phone  (863) 272-62-42,

e-mail:  vxpamov@inbox.ru

Kovalev Sergey Michailovich

RSTU, Chair «Automatics and Telemechanics on Railway Transport»,

Doctor of Engineering Sciences, Professor,

phone  (863) 272-63-02,

e-mail:  ksm@rfniias.ru

The work describes a new approach to automate the classification of rolling stock on the bases of hybrid model that combines the model of identification of graphics on body and tail number of the car with a neural network model of classification, and the involvement of additional data from the wagon list of a train.

Keywords: hybrid model identification, reliability of model identification, commercial inspection system, identification, classification, rolling stock of rail transportation, neural network.

УДК 681.518 + 06

АВТОМАТИЗАЦИЯ  ПРОЦЕССА  КЛАССИФИКАЦИИ  ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ

ТРАНСПОРТНЫХ  КОМПЛЕКСОВ  НА  ОСНОВЕ  ЭКСПЕРТНЫХ  СИСТЕМ

Лябах Николай Николаевич

Государственный университет управления (ГУУ),

109542, г. Москва, Рязанский проспект, 99,

кафедра «Управление на транспорте»,

доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой,

телефон  8-903-462-43-21,

e-mail:  liabakh@rambler.ru

Умрихин Николай Георгиевич

Ростовский государственный университет путей сообщения (РГУПС),

344038, г. Ростов-на-Дону, пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, д. 2,

кафедра «Информатика», аспирант,

телефон  8-960-452-96-36,

e-mail:  deth369@yandex.ru

На основе теории приемосдаточных испытаний и элементов теории распознавания образов разработана экспертная система автоматизированной классификации, пригодная для применения в прикладных задачах классификации и кластеризации интеллектуальных транспортных комплексов. Решение задачи предлагается искать в объединении элементов указанных теорий. В первой части программного комплекса производится оценка теста для квалификационного отбора экспертов, представляющая собой процесс тестирования как задачу приемосдаточных испытаний, во второй – автоматизированная кластеризация и классификация набора экземпляров оцениваемых объектов (систем, комплексов) на основании экспертных решений.

Ключевые слова: интеллектуализация, экспертная система, ошибка первого рода, классифи-кация, кластеризация.

CLASSIFICATION  PROCESS  AUTOMATION  OF  INTELLIGENT  TRANSPORT

COMPLEXES  ON  THE  BASIS  OF  EXPERT  SYSTEMS

Liabakh Nikolay Nikolaevich

State University of Management (SUM),

99, Ryazanskiy av., Moscow, 109542, Russia,

Chair «Transport Management»,

Doctor of Engineering Sciences, Professor, Head of the Chair,

phone  8-903-462-43-21,

e-mail:  liabakh@rambler.ru

Umrikhin Nikolay Georgievich

Rostov State Transport University (RSTU),

2, Rostovskogo Strelkovogo Polka Narodnogo Opolcheniya sq., Rostov-on-Don, 344038, Russia,

Chair «Informatics», Postgraduate,

phone  8-960-452-96-36,

e-mail:  deth369@yandex.ru

Expert system of automated classification was developed on the basis of the theory of acceptance tests and elements of pattern recognition theory, suitable for use in applications of classification and clustering intelligent transport complexes. Solution to the problem is proposed to seek in the union of elements of these theories. Test estimation for expert qualification selection is in the first part of the software system. It represents the testing process as a task of acceptance tests theory. Automated clustering and classification of a set of copies of evaluated objects (systems, complexes) based on expert judgment is placed in the second part of the software system.

Keywords: intellectualization, expert system, the error of the first kind, classification, clusterization.

УДК 620.179.16

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ЭФФЕКТА  АКУСТОУПРУГОСТИ  ПРИ  ИССЛЕДОВАНИИ

МЕХАНИЧЕСКИХ  НАПРЯЖЕНИЙ  В  РЕЛЬСАХ

Бехер Сергей Алексеевич

Сибирский государственный университет путей сообщения (СГУПС),

630049, г. Новосибирск, ул. Д. Ковальчук, 191,

кафедра «Электротехника, диагностика, сертификация»,

кандидат технических наук, доцент,

телефон  (8-383) 328-03-46,

e-mail:  beher@stu.ru

Курбатов Александр Николаевич

СГУПС, кафедра «Электротехника, диагностика, сертификация», старший преподаватель,

телефон  (8-383) 328-05-11,

e-mail:  bev@stu.ru

Степанова Людмила Николаевна

СГУПС, кафедра «Электротехника, диагностика, сертификация»,

доктор технических наук, профессор, заведующая кафедрой,

телефон  (8-383) 328-05-59,

e-mail:  stepanova@ stu.ru

В статье приведены результаты измерений скорости распространения акустических волн продольного и поперечного типа при изменении температуры и продольных напряжений в рельсе. Предложена схема и определены условия измерения напряжений в рельсах.

Ключевые слова: акустоупругость,  измерение, механические напряжения, рельс, упругая волна, тензор, поперечная  и продольная волна, ультразвук

USE  OF  ACOUSTIC  ELASTICITY  EFFECT  IN  INVESTIGATION

OF  MECHANICAL  STRESSES  IN  RAILS

Beher Sergey Alexeyevich

Siberian State Transport University (SSTU),

191, Dusi Kovalchuk st., Novosibirsk, 630049, Russia,

Chair «Electrotechnology, Diagnostics and Certification»,

Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor,

phone  (8-383) 328-03-46,

e-mail:  beher@stu.ru

Kurbatov Alexander Nikolayevich

SSTU, Chair «Electrotechnology, Diagnostics and Certification», senior lecturer

phone (8-383) 328-05-11,

e-mail:  bev@stu.ru

Stepanova Ludmila Nikolayevna

SSTU, Chair «Electrotechnology, Diagnostics and Certification»,

Doctor of Engineering Sciences, Professor, Head of the Chair,

phone  (8-383) 328-05-59,

e -mail:  stepanova@ stu.ru

The results of transverse and longitudinal acoustic waves speed measurements under temperature and longitudinal stress variations in a rail are given. The method and conditions of stress measurements in rail is proposed.

Keywords: acoustic elasticity, measurement, mechanical stresses, rail, elastic wave, tensor, transverse and longitudinal wave, ultrasound.

УДК 621.332.31 : 625.1 : 624.078.5

дополнительные  факторы  образования  трещин

в  железобетонных  опорах  контактной  сети

Ли Валерий Николаевич

Дальневосточный государственный университет путей сообещиня (ДВГУПС),

680021, г. Хабаровск, ул. Серышева, 47,

кафедра «Электроснабжение транспорта»,

доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой,

телефон  8 (4212) 407-087,

e-mail:  livn@festu.khv.ru

Демина Людмила Сергеевна

ДВГУПС, кафедра «Электроснабжение транспорта», преподаватель,

телефон  8 (4212) 407-559,

e-mail:  shtakal@mail.ru

Сапов Александр Сергеевич

ДВГУПС, кафедра «Электроснабжение транспорта», преподаватель,

телефон  8 (4212) 407-559,

e-mail:  sapovas@mail.ru

В статье рассматривается влияние электромагнитного поля на процессы трещинообразования в бетонной части опоры. Определен ток, протекающий по спиральной арматуре железобетонной опоры, вызывающий ее нагрев. Рассчитано превышение температуры арматуры над температурой окружа-ющей среды, которое способствует образованию поперечных трещин.

Ключевые слова: опора контактной сети, ток, арматура, превышение температуры, поперечные трещины.

additional  factorS  of  cracks  FORMATION

in  reinforced  concrete  SUPPORTS  OF  OVERHEAD  WIRE  SYSTEMS

Li Valery Nikolayevich

Far Eastern State University of soobeschinya (FESTU),

47, Serysheva st., Khabarovsk, 680021, Russia,

Chair «Power Supply of Transport»,

Doctor of Engineering Sciences, Professor, Head of the Chair,

phone  8 (4212) 407-087,

e-mail:  livn@festu.khv.ru

Demina Ludmila Sergeyevna

FESTU, Chair «Power Supply of Transport», Teacher,

phone  8 (4212) 407-559,

e-mail:  shtakal@mail.ru

Sapov Alexander Sergeyevich

FESTU, Chair «Power Supply of Transport», Teacher,

phone  8 (4212) 407-559,

e-mail:  sapovas@mail.ru

The influence of electromagnetic fields on the processes of cracking in a concrete part of a support are discussed. The current flowing along the spiral reinforcement in concrete supports causing its heating has been defined.The rise of reinforcement temperature compared with environmental temperature promoting the formation of transverse cracks was calculated.

Keywords: support overhead wire system, current, reinforcement, temperature rise, transverse cracks.

УДК 656.25

АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ  УПРАВЛЕНИЕ  ПРОЦЕССАМИ

В  ТРАНСПОРТНОМ  УЗЛЕ

Козлов Пётр Алексеевич

Научно-производственный холдинг «СТРАТЕГ»,

111395, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32, стр. 15,

президент холдинга, доктор технических наук, профессор,

телефон  8 (985) 969-77-04,

e-mail:  Laureat_k@mail.ru

Осокин Олег Викторович

Научно-производственный холдинг «СТРАТЕГ»,

вице-президент холдинга,

кандидат технических наук, докторант УрГУПС,

телефон  8 (499) 262-31-89,

e-mail:  oov_@mail.ru

Пермикин Вадим Юрьевич

Уральский государственный университет путей сообщения (УрГУПС),

620034, г. Екатеринбург, ул. Колмогорова, 66,

кафедра «Управление эксплуатационной работой»,

кандидат технических наук, доцент,

телефон  +7-912-24-08-079,  +7 (343) 214-35-19,

e-mail:  vprm@mail.ru

В статье утверждается, что современные АСУ на железнодорожном транспорте – это информационные системы. Переход к информационно-управляющим системам требует создания оптимизирующего блока. Описывается метод выбора оптимальных технологических решений в транспортных узлах – имитационный метод динамического согласования И-МДС. Он позволяет выстраивать элементарные технологические процессы в рациональной последовательности с тем, чтобы обеспечить некоторые конечные ритмы (ритмы выгрузки груза на терминалах, погрузки судна и др.). Предлагается вставлять И-МДС в узловые АСУ, что позволит создать системы поддержки решений диспетчера.

Ключевые слова: имитация, технология, решение, оптимизация, АСУ, станция, узел.

AUTOMATED  PROCESS  CONTROL  ON  THE  TRANSPORT  UNIT

Kozlov Peter Alexeevich

Research-and-Production Holding «STRATEG»,

32, build. 15, Nizhegorodskaya st., Moscow, 111395, Russia,

President of the holdind, Doctor of Engineering Sciences, Professor,

phone  8 (985) 969-77-04,

e-mail:  Laureat_k@mail.ru

Osokin Oleg Viktorovich

Research-and-Production Holding «STRATEG»,

Vice-President of the holdind, Candidate of Engineering Sciences,

phone  8 (499) 262-31-89,

e-mail:  oov_@mail.ru

Permikin Vadim Yuryevich

Urals State University of Railway Transport (USURT),

66, Kolmogorova st., Ekaterinburg, 620034, Russia,

Chair «Control of Operating Business»,

Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor,

phone  +7-912-24-08-079,  +7 (343) 214-35-19,

e-mail:  vprm@mail.ru

Modern automatic control systems on railways are information systems. The transition to the information and control systems requires the creation of optimization block. The method for the selection of optimal technology solutions on transportation hubs, that is, the imitation method of dynamic coordination is described. It allows placing the basic technological processes in a rational sequence in order to provide some end-point rhythms (rhythms of discharge of cargo at the terminals, ship loading, etc.). It is proposed to install imitation method of dynamic coordination into node automatic control systems, to create a support system of controller decision.

Keywords: simulation, technology, solution, optimization, process control, node station.

УДК 656 + 06

## Система  качества  транспортной  деятельности:

## последовательность  построения  и  оценка  ПАРАМЕТРОВ

Макеев Владимир Александрович

Ростовский государственный университет путей сообщения (РГУПС),

344038, г. Ростов-на-Дону, пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, д. 2,

кафедра «Экономика и предпринимательство»,

доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой,

телефон  (863) 272-62-27,

e-mail:  ep@kaf.rgups.ru

Оксенюк Елена Евгеньевна

РГУПС, кафедра «Экономика и предпринимательство», ассистент,

телефон  (863) 272-62-27,

e-mail:  ep@kaf.rgups.ru

Рассмотрены вопросы построения системы качества транспортной деятельности и оценки ее параметров: ретроспективный анализ исследований; подсистемы качества транспортного обеспечения, качества эксплуатационной работы, качества перевозок, качества транспортного обслуживания; структурирование качества транспортной услуги по функциям.

Ключевые слова: качество транспортной деятельности, качество транспортного обеспечения, качество эксплуатационной работы, качество перевозок, система качества транспортной деятельности, структурирование качества транспортной услуги, оценка параметров транспортной услуги.

QUALITY  OF  TRANSPORT:  order  of  CONSTRUCTION

AND  EVALUATION  OF  PARAMETERS

Makeev Vladimir Aleksandrovich

Rostov State Transport University (RSTU),

2, Rostovskogo Strelkovogo Polka Narodnogo Opolcheniya sq., Rostov-on-Don, 344038, Russia,

Chair «Economy and Business»,

Doctor of Economics Sciences, Professor, Head of the Chair,

phone  (863) 272-62-27,

e-mail:  ep@kaf.rgups.ru

Oksenyuk Elena Evgenyevna

RSTU, Chair «Economy and Business»,

phone  (863) 272-62-27,

e-mail:  ep@kaf.rgups.ru

Questions of construction of system of quality of transport system and estimation of its parametres are considered: the retrospective analysis of researches; subsystems of quality of transport maintenance, quality of operational work, quality of transportations, qualities of transport service; structurization of quality of transport service by functions.

Keywords: quality of transport activity, quality of transport maintenance, quality of operational work, quality of transportations, system of quality of transport activity, structurization of quality of transport service, an estimation of parametres of transport service.

УДК 621.331, 332.8

МОДЕЛИ  ПОКАЗАТЕЛЕЙ  ЭФФЕКТИВНОСТИ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ  ИНФРАСТРУКТУРЫ

ФИЛИАЛОВ  ОАО  «РЖД»

Митрофанов Александр Николаевич

Самарская академия государственного и муниципального управления (САГМУ),

443084, г. Самара, ул. Стара Загора, д. 96,

кафедра «Менеджмент»,

доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой,

телефон  +7-927-203-58-46,

e-mail:  almit77@mail.ru

Сальникова Надежда Викторовна

Самарская академия государственного и муниципального управления (САГМУ),

кафедра «Математические методы и информационные технологии», аспирант,

телефон  +7-927-203-58-46,

e-mail:  almit77@mail.ru

В статье представлены результаты анализа показателей эффективности производственной деятельности 15 хозяйств электроэнергетической инфраструктуры ОАО «РЖД». Предложено оценку эффективности работы по хозяйствам электроэнергетической инфраструктуры строить не на объеме  выполненной тонно-километровой работы, а как удельный показатель в функции расхода электроэнергии и развернутой длины контактной сети. Представлены модели взаимосвязи известного и предлагаемого показателей производительности труда.

Ключевые слова: электроэнергетическая инфраструктура, длина контактной сети, производ-ственно-экономическая деятельность, производительность труда.

MODELS  OF  PERFORMANCE  INDICATORS  OF  PRODUCTION  ACTIVITY

OF  ELECTRIC  POWER  INFRASTRUCTURE  BRANCHES

OF  JSC  «RUSSIAN  RAILWAYS»

Mitrofanov Alexander Nikolaevich

Samara Academy of Public Administration (SAPA),

96, Stara Zagora st., Samara, 443084, Russia,

Chair «Management»,

Doctor of Engineering Sciences, Professor, Head of the Chair,

phone  +7-927-203-58-46,

e-mail:  almit77@mail.ru

Salnikova Nadezhda Viktorovna

Samara Academy of Public Administration (SAPA),

Chair «Mathematical Methods and Information Technologies», Postgraduate,

phone  +7-927-203-58-46,

e-mail:  almit77@mail.ru

The results of the analysis of indicators of industrial activity efficiency of 15 enterprises of electropower infrastructure of Joint Stock Company «Russian Railways» are presented. It is proposed to make overall performance estimation not on volume of the performed ton-kilometre work, but on the specific indicator of the electric power consuption and the developed length of contact network. Models of interrelation of a known and proposed indicators of labour productivity are presented.

Keywords: electropower infrastructure, length of contact network, production-economic activities, labour productivity.

УДК 51 : 621 : 891 + 06

РАЗРАБОТКА  РАСЧЕТНОЙ  МОДЕЛИ  С  УЧЕТОМ  ЗАВИСИМОСТИ  ВЯЗКОСТИ

ОТ  ДАВЛЕНИЯ  ДВУХСЛОЙНОЙ  ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЙ  СМАЗКИ

УПОРНОГО  ПОДШИПНИКА,  ОБЛАДАЮЩЕГО  ПОВЫШЕННОЙ

НЕСУЩЕЙ  СПОСОБНОСТЬЮ

Ахвердиев Камил Самедович

Ростовский государственный университет путей сообщения (РГУПС),

344038, г. Ростов-на-Дону, пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, д. 2,

кафедра «Высшая математика-2»,

доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой,

телефон  (863) 272-63-99,

e-mail:  vm_2@kaf.rgups.ru

Мукутадзе Мурман Александрович

РГУПС, кафедра «Высшая математика-2»,

кандидат технических наук, доцент,

телефон  (863) 272-62-63,

e-mail:  vm_2@kaf.rgups.ru

Лагунова Елена Олеговна

РГУПС, кафедра «Высшая математика-2»,

кандидат технических наук, доцент,

телефон  (863) 272-62-63,

e-mail:  lagunova@rambler.ru

В работе разработана расчетная модель с учетом зависимости вязкости от давления двухслойной гидродинамической смазки упорного подшипника, обладающего повышенной несущей способностью. Дана оценка влияния вязкостных отношений слоев и их протяженностей на основные рабочие характеристики подшипников.

Ключевые слова: упорный подшипник, несущая способность, двухслойная гидродинамическая смазка.

DEVELOPMENT  OF  DESIGN  MODELS  ACCOUNTING  FOR  THE  DEPENDENCE

OF  VISCOSITY  ON  PRESSURE  IN  THRUST  BEARING  WITH  HIGH  BEARING

CAPACITY  WITH  TWO-LAYER  HYDRODYNAMIC  LUBRICATION

Akhverdiev Kamill Samedovich

Rostov State Transport University (RSTU),

2, Rostovskogo Strelkovogo Polka Narodnogo Opolcheniya sq., Rostov-on-Don, 344038, Russia,

Сhair «Higher Mathematic-2»,

Doctor of Engineering Sciences, Professor, Head of the Chair,

phone  (863) 272-62-63,

e-mail:  vm_2@kaf.rgups.ru

Mukutadze Murman Alexandrovich

RSTU, Chair « Higher Mathematics-2»,

Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor,

phone  (863) 272-62-63,

e-mail:  vm_2@kaf.rgups.ru

Lagunova Elena Olegovna

RSTU, Chair «Higher Mathematics-2»,

Candidate of Engineering Sciences, Associated Professor,

phone  (863) 272-62-63,

e-mail:  lagunova@rambler.ru

The analytical model taking into account the dependence of viscosity on pressure of two-layer hydrodynamic lubrication of a thrust bearing with high bearing capacity is developed. The estimation of the influence of viscous relations of layers and their lengths on the basic performance characteristics of bearings is given.

Keywords: thrust bearing, bearing capacity, two-layer hydrodynamic lubrication.

УДК 539.186 + 06

АНОМАЛЬНОЕ  НЕУПРУГОЕ  РАССЕЯНИЕ  ФОТОНА

ВОЗБУЖДЕННЫМ  АТОМОМ  НА  АТТОСЕКУНДНОЙ  ШКАЛЕ  ВРЕМЕНИ

Хоперский Алексей Николаевич

Ростовский государственный университет путей сообщения (РГУПС),

344038, г. Ростов-на-Дону, пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, д. 2,

кафедра «Высшая математика-1»,

доктор физико-математических наук, профессор,

телефон  (863) 272-64-20,

e-mail:  hopersky_vm_1@rgups.ru

Надолинский Алексей Михайлович
РГУПС, кафедра «Физика»,
доктор физико-математических наук, профессор,
телефон  (863)272-64-20,
e-mail:  amnrnd@mail.ru

Явна Виктор Анатольевич
РГУПС, кафедра «Физика»,
доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой,
телефон  (863) 272-64-20,
e-mail:  yva@rgups.ru

Конеев Рустам Викторович
РГУПС, кафедра «Высшая математика-1», старший преподаватель,
телефон  (863) 272-64-20,
e-mail:  koneev@gmail.com

На примере атома Be теоретически предсказано существование резонансов аномального неупругого рассеяния в дважды дифференциальном сечении рассеяния рентгеновского фотона возбужденным атомом на аттосекундной шкале времени контактного взаимодействия.

Ключевые слова: аномальное неупругое рассеяние, дважды дифференциальное сечение, контактное взаимодействие, аттосекундная шкала времени.

ANOMALOUS  INELASTIC  SCATTERING  OF  A  PHOTON

BY  AN  EXCITED  ATOM ON  ATTOSECOND  TIME  SCALE

Hopersky Alexey Nikolaevich

Rostov State Transport University (RSTU),
2, Rostovskogo Strelkovogo Polka Narodnogo Opolcheniya sq., Rostov-on-Don, 344038, Russia,
Chair «Higher Mathematics-1»,

Doctor of Physics and Mathematics Sciences, professor,

phone  (863) 272-64-20,
e-mail:  hopersky_vm_1@rgups.ru

Nadolinsky Alexey Mikhailovich
RSTU, chair «Physics»,

Doctor of Physics and Mathematics Sciences, professor,

phone  (863) 272-64-20,
e-mail:  amnrnd@mail.ru

Yavna Victor Anatolevich
RSTU, chair «Physics»,

Doctor of Physics and Mathematics Sciences, professor, Head of the chair,

phone  (863) 272-64-20,
e-mail:  yva@rgups.ru

Koneev Rustam Victorovich
RSTU, chair «Higher Mathematics-1», senior lecturer,
phone  (863) 272-64-20,
e-mail:  koneev@gmail.com

On the example of Be atom the existence of resonances of anomalous inelastic scattering in double-differential scattering cross section of the X-ray photon by the excited atom on attosecond time scale of contact interaction is theoretically predicted.

Keywords anomalous inelastic scattering, double-differential cross section, contact interaction, attosecond time scale.

ТРЕБОВАНИЯ  К  ОФОРМЛЕНИЮ  СТАТЕЙ

ДЛЯ  ПУБЛИКАЦИИ  В  ЖУРНАЛЕ «ВЕСТНИК  РГУПС»

1	Материалы статей представляются в виде текстов, отформатированных и распечатанных на лазерном или струйном принтере (пригодных для сканирования) на белой бумаге формата А4 (210x297 мм) в одном экземпляре. Рекомендуемый объем статьи – 4–10 страниц.

Одновременно текст представляется в виде файла на дискете в текстовом редакторе Word for Windows, шрифт Times New Roman Cyr, 11 pt, межстрочный интервал – одинарный, выравнивание по ширине, абзацный отступ – 1,25 см, все поля – 2 см.

2	На первой странице должны быть указаны:

■	УДК – в левом верхнем углу;

■	интервал;

■	инициалы и фамилии авторов – по центру, курсивом;

■	интервал;

■	название статьи – заглавными буквами, полужирным шрифтом, по центру, без переносов;

■	интервал;

■	текст статьи – печатается с переносами.

■	Статья должна содержать вводную часть, цель научной разработки, основную часть и выводы.

3	Буквы латинского алфавита набираются курсивом, буквы греческого и русского алфавитов – прямым шрифтом. Математические символы lim, ln, arg, const, sin, cos, min, max и т. д. набираются прямым шрифтом.

4	Формулы. При наборе формул пользоваться редактором формул Math Type – Equation.

Большие формулы необходимо разбить на отдельные фрагменты. Фрагменты формул по возможности должны быть независимы (при работе в формульном редакторе каждая строка – отдельный объект). Нумерацию следует печатать в Word отдельно от формул. Располагать формулы следует по центру строки.

Буквы J и I, e и l, h и n, q и g, V и U, О (буква) и 0 (ноль) должны различаться по начертанию.

Тире, дефис, знак «минус» обозначать соответствующими знаками.

Нумеровать следует только те формулы, на которые есть ссылки в тексте.

Обозначения, термины и иллюстративный материал должны соответствовать действующим ГОСТам.

5	Рисунки и фотографии (не более пяти), выполненные четко и контрастно, размещать в порядке их упоминания в тексте, подрисуночная подпись обязательна.

6	Библиографический список приводится общим списком в конце статьи и составляется в соответствии с последовательностью ссылок в тексте, которые обозначаются арабскими цифрами в квадратных скобках. Литература оформляется только согласно ГОСТ 7.1-2003.

Текст статьи должен быть тщательно отредактирован и готов для макетирования и верстки журнала на компьютере.

7	Статья должна быть обязательно подписана всеми авторами.

Материалы, прилагаемые к статье, печатают на отдельном листе.

8	Аннотация (на русском и английском языках):

■	УДК.

■	Название статьи (заглавными буквами, полужирным шрифтом).

■	Аннотация (краткое содержание статьи, включающее 3–4 предложения).

■	Ключевые слова.

Каждое ключевое слово или словосочетание отделяется от другого запятой.

9	Сведения об авторах (на русском и английском языках):

■	Фамилия, имя, отчество автора (полностью, без сокращений).

■	Место работы каждого автора в именительном падеже.

■	Почтовый адрес места работы с указанием почтового индекса.

■	Ученая степень, ученое звание, должность.

Важно четко, не допуская иной трактовки, указать место работы конкретного автора. Если все авторы статьи работают или учатся в одном учреждении, можно не указывать место работы каждого автора отдельно.

■	Контактный телефон.

■	E-mail.

Сведения по п. 9 составляются для каждого автора отдельно в порядке упоминания в статье.

Условия и порядок публикации статей в журнале

1	Статья должна быть оформлена по прилагаемым требованиям.

2	Автор имеет право опубликовать в номере одну статью.

###### 3	Автор может прислать статью в адрес редакции:

###### ●	по почте

344038, г. Ростов н/Д, пл. им. Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, 2.

Ростовский государственный университет путей сообщения.

Редакция журнала «ВЕСТНИК РГУПС».

###### ●	по электронной почте

###### E-mail:  vlm_nis@sci.rgups.ru,

###### nis@rgups.ru  (дополнительный).

●	принести в редакцию и передать секретарю Винниковой Ларисе Матвеевне

(гл. корпус, ком. Д 107), телефон  (863) 272-62-74, факс (863) 255-37-85.

4	Статья, подаваемая в редакцию, должна соответствовать тематике издания.

Тематика журнала охватывает основные проблемы транспорта, а также энергетики, машиностроения, экономики и управления. Публикуются статьи по следующим секциям:

–	машиностроение;

–	подвижной состав, безопасность движения и экология;

–	транспортная энергетика;

–	информационные технологии, автоматика и телекоммуникации;

–	управление и логистика на транспорте;

–	экономика и социальная работа на транспорте;

–	железнодорожный путь и транспортное строительство;

–	физико-математические науки.

5	Редакционная коллегия принимает для публикации статьи после тщательной научной экспертизы.

Для публикации отбираются статьи, которые представляют научный интерес и являются новой ступенью в разработке данной проблемы. Статьи публицистического плана не принимаются.

6	На заседании редколлегии принимается решение о возможности публикации статьи только при наличии положительной рецензии.

7	Все расходы по подготовке к публикации и изданию журнала оплачивает университет, в том числе и почтовые расходы при пересылке журнала авторам.

Краткая информация о журнале

Научно-технический журнал «Вестник Ростовского государственного университета путей сообщения» («Вестник РГУПС») издается с октября 1999 года, зарегистрирован в Госкомитете по печати РФ, свидетельство о регистрации № 018074. Журнал имеет международный стандартный сериальный номер (ISSN 0201-727Х), присвоенный Книжной палатой Российской Федерации.

Учредителем и издателем является Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ростовский государственный университет путей сообщения» (РГУПС).

Главный редактор журнала – академик РАН, заслуженный деятель науки РФ, доктор технических наук, профессор В.И. Колесников.

В состав редакционной коллегии входят ведущие ученые РГУПС, а также других транспортных и академических университетов Северо-Кавказского региона, Москвы, Санкт-Петербурга, Украины (Днепропетровский государственный технический университет железнодорожного транспорта им. акад. В. Лазаряна, г. Днепропетровск), Республики Беларусь (Белорусский государственный университет транспорта, г. Гомель), Чешской Республики (Остравский технический университет, г. Острава), Польши (Силезский технический университет, г. Катовице), Франции (Университет дю Мэн, г. Ле-Ман).

В настоящее время журнал выходит с периодичностью 4 номера в год, т.е. каждый квартал.

# С апреля 2004 года «Вестник РГУПС» включен в «Перечень периодических научных и научно-технических изданий, выпускаемых в Российской Федерации, в которых рекомендуется публикация основных результатов диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора наук» (решения Президиума ВАК № 6/4 от 6.02.2004 г., № 7/6 от 13.02.2004 г., № 8/7 от 20 02.2004 г., № 9/8 от 27.02 2004 г.). Журнал вошел во все последующие редакции Перечня.

«Вестник РГУПС» – подписное издание. С 2004 года журнал включен в каталог подписных изданий агентства «Роспечать» (в специальном каталоге «ГАЗЕТЫ. ЖУРНАЛЫ» зарегистрирован под индексом – 53720).

Подписаться на журнал можно в любом отделении связи, распространяется на территории Российской Федерации. Подписку можно оформить на квартал, на полгода или на год. Цена одного номера – 200 рублей.

Журнал «Вестник РГУПС» бесплатно рассылается всем отраслевым вузам, в ряд вузов Министерства образования и науки России, центральным и зональным научно-техническим библиотекам, НИИ информации.

Почтовый адрес редакции:

344038, г. Ростов н/Д, пл. им. Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, д. 2.

Ростовский государственный университет путей сообщения.

Редакция журнала «Вестник РГУПС».

Телефон:  (863) 272-62-74.  Факс:  (863) 255-37-85.

E-mail:  vlm_nis@sci.rgups.ru ; nis@rgups.ru  (дополнительный).

Научное издание

###### ВЕСТНИК

Ростовского государственного университета

путей сообщения

Научно-технический журнал

№ 2 (50)

2013

Уважаемые читатели!

Вы можете подписаться на наш журнал в любом отделении связи.

Индекс журнала по каталогу «Роспечати»  53720

Требования к оформлению статей размещены на сайте:

http://vestnik.rgups.ru

Редакторы:  А.В. Артамонов, Т.В. Бродская,

Н.С. Федорова, Т.И. Исаева, Т.М. Чеснокова,

И.П. Агабекян (английский текст)

Корректоры:  А.В. Артамонов, Т.В. Бродская,

Н.С. Федорова, Т.И. Исаева, Т.М. Чеснокова,

И.А. Агабекян (английский текст)

Оригинал-макет журнала подготовлен  Л.М. Винниковой

_________________________________________________________________________________

| Подписано в печать 15.05.13. | Формат 60х84/8. | Бумага офсетная. |
| --- | --- | --- |
| Печать офсетная. | Усл. печ. л. 19,76. | Изд. № 46. |
| Тираж 500 экз. |  | Заказ № 25. |

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего профессионального образования

«Ростовский государственный университет путей сообщения»

(ФГБОУ ВПО РГУПС)

Адрес университета:

344038, г. Ростов н/Д, пл. Ростовского Стрелкового Полка

Народного Ополчения, д. 2.

Телефон редакции  (863) 272-62-74;  факс (863)  255-37-85.

E-mail:  vlm_nis@sci.rgups.ru;  nis@rgups.ru

Издательство «D&V». Св-во № 003679887.

344037, г. Ростов-на-Дону, ул. 20 линия, 54.

E-mail: divprint@mail.ru. Телефон  +7 (918) 543-75-63.