АННОТАЦИИ

УДК 621.792 + 06

К  вопросу  связи  адгезии  и  качества  Поверхностного

слоя  субстрата  клеевого  соединения

Зиновьев Владимир Евгеньевич

Ростовский государственный университет путей сообщения (РГУПС),

344038, г. Ростов-на-Дону, пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, 2,

кафедра «Эксплуатация и ремонт машин»,

кандидат технических наук, доцент,

телефон  (863) 272-64-29,

е-mail:  erm@kaf.rgups.ru

В работе рассматривается взаимосвязь качества адгезии и качества поверхностного слоя субстрата клеевого соединения. Проведен поиск доминирующих факторов, влияющих на качество           адгезии.

Установлено, что показатели качества поверхностного слоя субстрата оказывают первоочередное влияние на прочность и эксплуатационные свойства клеевого соединения. Приведены формулы для расчета работы адгезии и зависимости адгезионной прочности от технологических факторов.

Ключевые слова: клеевое соединение, полимер, адгезия, субстрат, качество поверхности.

TO  THE  QUESTION  OF  GRIPPING  POWER  AND  QUALITY

OF  THE  HOST  MATERIAL  SURFACE  LAYER  OF  THE  GLUE  JOINT

Zinovjev Vladimir Evgenjevich

Rostov State Transport University (RSTU),

344038, Rostov-on-Don, sq. Rostovskogo Strelkovogo Polka Narodnogo Opolcheniya, 2,

chair «Maintenance and Machine Repair»,

candidate of engineering sciences, associated professor,

phone  (863) 272-64-29,

e-mail:  erm@kaf.rgups.ru

In this paper relation of quality of the gripping power and one of the host material surface layers of the glue joint is considered. Dominating factors influencing the quality of the gripping power are determined. It has been stated that quality indices of the host material surface layer are of paramount importance for lasting properties of the glue joint. We have also given some formulae for calculation of gripping power performance and dependence of gripping power lasting properties upon technological factors.

Keywords: glue joint, polymer, gripping power, host material, surface quality.

УДК 625.032.3 : 681.3.06 + 06

ВЫБОР  ИНФОРМАЦИОННЫХ  КАНАЛОВ  ДЛЯ  ДИНАМИЧЕСКОГО

МОНИТОРИНГА  АНОМАЛЬНЫХ  ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ  ПРОЦЕССОВ

В  КОНТАКТЕ  «КОЛЕСО – РЕЛЬС»

Озябкин Андрей Львович

Ростовский государственный университет путей сообщения (РГУПС),

344038, г. Ростов-на-Дону, пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, 2,

кафедра «Транспортные машины и триботехника»,

кандидат технических наук, доцент,

телефон  (863) 272-62-86.

Александров Анатолий Александрович

РГУПС, кафедра «Транспортные машины и триботехника», аспирант,

телефон  (863) 272-62-86,

е-mail:  tol-otd121@rambler.ru

Высокие контактные напряжения и скорости скольжения в контакте «гребень колеса – боковая поверхность головки рельса», возникающие при вписывании грузового вагона в кривую, приводят к увеличению объемной температуры в контакте и как следствие – к термоповреждениям поверхностей.

Для идентификации аномальных термодинамических процессов в контакте «колесо – рельс» необходима система мониторинга и диагностики термодинамики контакта. Диагностировать процессы термического схватывания (схватывание II рода) можно на основе метода трибоспектральной идентификации процессов трения по амплитудо-фазо-частотным характеристикам. Наибольшей информативностью обладают интегральные оценки по степени и величине диссипации процессов в контакте и дополнительный канал анализа взаимной корреляции момента трения и температуры.

Ключевые слова: грузовой вагон, фрикционный контакт, гребень колеса, боковая поверхность рельса, фактическая площадь касания, градиент температуры, термоповреждение.

THE  CHOICE  OF  INFORMATION  CHANNELS  FOR  DYNAMIC  MONITORING

OF  ABNORMAL  THERMODYNAMIC  PROCESSES

IN  THE  «WHEEL-RAIL»  CONTACT

Ozyabkin Andrey Lvovich

Rostov State Transport University (RSTU),

2, Rostovskogo Strelkovogo Polka Narodnogo Opolcheniya sq., Rostov-on-Don, 344038, Russia,

chair «Transport Machines and Tribotechnics»,

candidate of engineering sciences, associated professor,

phone  (863) 272-62-86.

Alexandrov Anatoliy Alexandrovich

RSTU, chair «Transport Machines and Tribotechnics», post-graduate,

phone  (863) 272-62-86,

е-mail:  tol-otd121@rambler.ru

High contact stresses and slip velocities in the «wheel flange – lateral surface» contact of the rail head occurring in a freight car joining a curve lead to increasing of volume temperature in the contact and consequently to surface thermal defects.

To identify the abnormal processes in the «wheel-rail» contact one needs the system of the contact thermodynamics monitoring and diagnostics. Thermal gripping processes (second type gripping) can be diagnosed by means of the method of friction process tribospectral identification according to amplitude-phase-frequency characteristics. The most informative are integral estimates in terms of the degree and size of dissipation processes in the contact and the additional channel of the analysis of frictional moment and temperature cross correlation.

Keywords: freight car, adhesion contact, wheel flange, rail lateral face, actual contact area, temperature gradient, thermal damage.

УДК 628.517.2 : 629.13.001 + 06

Теоретическое  обоснование  выбора  звукопоглощающего

материала  для  кабин  электроподвижного  состава

и  ограждающих  констркуций  на  участках  обкатки

двигателей  подвижного  состава

Пронников Юрий Викторович

Ростовский электровозостроительный завод,

344001, г. Ростов-на-Дону, проспект Ставского, 1,

директор,

Ростовский государственный университет путей сообщения (РГУПС),

344038, г. Ростов-на-Дону, пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, 2,

кафедра «Теоретическая механика», аспирант,

телефон  (863) 272-64-49.

Багиев Юсиф Ибрагимович

РГУПС, кафедра «Основы проектирования машин», аспирант,

телефон  (863) 272-64-49.

В статье приведены результаты теоретических исследований шумообразования в кабинах машинистов и звукозащитных конструкций на участках обкатки двигателей. Получены аналитические зависимости для выбора звукопоглощающих материалов, обеспечивающих снижение уровней звукового давления.

Ключевые слова: звукопоглощение, кабины машинистов, обкатка двигателей подвижного состава.

THEORETICAL  SUBSTANTIATION  OF  SAMPLING  OF  SOUND-ABSORBING

MATERIAL  FOR  CABINS  OF  ROLLING  STOCK  AND  FENCING  DESIGNS

ON  the  SECTIONS  OF  THE  RUNNING-iN  the  ENGINES  OF  ROLLING  STOCK

Pronnikov Yury Victorovich

Rostov Electric Locomotive Building Plant,

1, Stavsky av., Rostov-on-Don, 344001, Russia,

director,

Rostov State Transport University (RSTU),

2, Rostovskogo Strelkovogo Polka Narodnogo Opolcheniya sq.,

chair «Theoretical Mechanics», post-graduate,

phone  (863) 272-64-49.

Bagiev Jusif Ibragimovich

Rostov State Transport University (RSTU),

2, Rostovskogo Strelkovogo Polka Narodnogo Opolcheniya sq., Rostov-on-Don, 344038, Russia,

chair «Machine Design Principles», post-graduate,

phone  (863) 272-64-49.

In the article the results of theoretical research of noise formation in cabins of loco drivers and sound protective designs on sections running-in the engines are instanced. Analytical dependences for sampling the sound-absorbing materials providing decrease of levels of a sound pressure are received.

Keywords: sound absorption, cabins of loco drivers, running-in the engines of rolling stock.

# УДК 629.421.1

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ДОПУСТИМОЙ  РАЗНОСТИ  ДИАМЕТРОВ

# БАНДАЖЕЙ  КОЛЕСНОЙ  ПАРЫ  ЭЛЕКТРОВОЗОВ

Буйносов Александр Петрович

Уральский государственный университет путей сообщения (УрГУПС),

620025, г. Екатеринбург, ул. Колмогорова, 66,

кафедра «Электрическая тяга», кандидат технических наук, доцент,

телефон  (343) 358-55-04 (ж.д. 4-55-04),  (343) 345-59-32,

е-mail: byinosov@mail.ru

В статье изложена методика расчета допустимой разности диаметров бандажей колесной пары электровозовов в эксплуатации для различных депо и серий тягового подвижного состава. Приведены результаты расчетов выполненных на основе теории вероятностей и математической статистики. Показано, что разность диаметров бандажей на одной колесной паре существенно влияет на интенсивность уменьшения толщины гребня и незначительно на рост проката. Получены значения предельно допустимой разности диаметров для различных депо и серий электровозов.

Ключевые слова: электровоз, колесная пара, бандаж, контролируемые параметры, методика, разность диаметров, расчет, допустимое значение.

DEFINITION  OF  THE  ADMISSIBLE  DIFFERENCE  OF DIAMETERS

OF  BANDAGES  FOr  WHEEL  PAIR  of  ELECTRIC  LOCOMOTIVES

Buinosov Alexander Petrovich

Urals State University of Railway Transport (USURT),

66, Kolmogorova st., Ekaterinburg, 620034, Russia,

chair «Electric Traction», candidate of engineering sciences, associated professor,

phone  (343) 358-55-04,  (343) 345-59-32,

е-mail:  byinosov@mail.ru

In article the design procedure of an admissible difference of diameters of bandages for wheel pair of electric locomotives in operation for various depots and series of a tractive rolling stock is stated. Results of calculations executed on the basis of probability theory and the mathematical statistics are resulted. It is shown that the difference of diameters of bandages on one wheel pair essentially influences intensity of reduction of a thickness of a crest and is insignificant on hire growth. Values of a maximum permissible difference of diameters for various depots and series of electric locomotives are received.

Keywords: electric locomotive, wheel pair, bandage, controllable parametres, technique, difference of diameters, calculation, admissible value.

УДК 629.424.15 + 06

КОМПЬЮТЕРНАЯ  МОДЕЛЬ  ЭКИПАЖНОЙ  ЧАСТИ  ГРУЗОВОГО  ТЕПЛОВОЗА

Козубенко Алексей Владимирович

Ростовский государственный университет путей сообщения (РГУПС),

344038, г. Ростов-на-Дону, пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, 2,

кафедра «Локомотивы и локомотивное хозяйство», аспирант,

телефон  (863) 272-64-66,

e-mail:  aleksejkozubenko@yandex.ru

Гребенников Николай Вячеславович

РГУПС, кафедра «Локомотивы и локомотивное хозяйство», аспирант,

телефон  (863) 272-64-66,

e-mail:  grebennikovnv@mail.ru

Рассмотрен пример создания компьютерной модели механической части грузового тепловоза. С использованием формального метода Ньютона – Эйлера получены уравнения движения механической системы. Исследован режим работы экипажной части, процессы в контакте «колесо – рельс».

Ключевые слова: асинхронный тяговый двигатель, трехосная тележка, система твердых тел, метод подсистем, компьютерная модель.

COMPUTER  MODEL  OF  DIESEL  FREIGHT

LOCOMOTIVE  UNDERCARRIAGE

Kozubenko Alexey Vladimirovich

Rostov State Transport University (RSTU),

2, Rostovskogo Strelkovogo Polka Narodnogo Opolcheniya sq., Rostov-on-Don, 344038, Russia,

chair «Locomotives and Locomotive Facilities», post-graduate,

phone  (863) 272-64-66,

e-mail:  aleksejkozubenko@yandex.ru

Grebennikov Nikolaj Vyacheslavovich

RSTU, chair «Locomotives and Locomotive Facilities», post-graduate,

phone  (863) 272-64-66,

e-mail:  grebennikovnv@mail.ru

The paper is devoted to the examination of creating a computer model of diesel freight locomotive’s mechanical part. Applying the formal method of Newton – Euler, motion equation of mechanical part was achieved. The operating mode of undercarriage was examined, the operation of contact «wheel – rail» was examined.

Keywords: asynchronous driving motor, six-wheel truck, the complex of solid body, intersystem method, computer model.

УДК 628.517.2 : 656.2

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ  УРОВНЯ  ШУМА  УДАРОВ  КОЛЕС

О  СТЫКИ  РЕЛЬСОВОГО  ТРАНСПОРТА  ПО  ОДНОМЕРНОЙ  РЕАЛИЗАЦИИ

Колыхалин Виталий Михайлович

СП ЗАО «Петербургский нефтяной терминал»,

198096, г. Санкт-Петербург, Элеваторная площадка, дом 32,

кандидат технических наук, начальник смены,

телефон  8 (812) 751-35-55,

e-mail:  cap-007@mail.ru

Рассмотрена реализация дипольного (компенсационного) эффекта, полученного путем формирования когерентных пар монопольных источников, генерируемых ударами колесных пар вагонов о технологические стыки рельсов. Подобное достигается путем замены параллельных стыков на паре рельсов на последовательные, например, на правом рельсе относительно левого или наоборот со смещением на определенное расстояние в зависимости от скорости движения составов на данном участке магистрали.

В свою очередь, отмеченное расстояние устанавливает корреляционную (по времени) взаимосвязь между возбуждаемыми акустическими импульсами. Полученные данные позволяют в определенной мере корректировать результаты измерения воздушного шума рельсового транспорта для определения наиболее эффективных методов его уменьшения.

Ключевые слова: шумомер, микрофон, взаимная компенсация звука, корреляционная составляющая.

INVESTIGATION  THE  ACOUSTICAL  CONTROL  OF RAILWAY  NOISE

BY  ONE   DIRECTION  REALIZATION

Kolykhalin Vitaly Mihaylovich

Sankt-Petersburg Oil Terminal,

32, Elevatornaya ploschadka, Sankt-Petersburg, 198096, Russia,

candidate of engineering sciences, chief of shift,

phone  8 (812) 751-35-55,

e-mail:  cap-007@mail.ru

Possibilities of application of methods of acoustical compensation of the noise from railway wagon wheels knocks at the rail joints are considered. The noise corresponding to different distance between a pair of joints registered by the microphone is estimated. The noisemeter signals and spectrums considerably different from each other in the field of low frequency are analyzed. Results of possibility of practical using the method of acoustical diagnostics are proved.

Keywords: control noise, acoustical, railway, registered by the microphone.

УДК 621.436 : 629.421

Расчетно-экспериментальная  оценка  эффективности

использования  сжиженного  нефтяного  газа  в  качестве

добавки  к  дизельному  топливу  в тепловозных  дизелях

# Носырев Дмитрий Яковлевич

Самарский государственный университет путей сообщения (СамГУПС),

443066, г. Самара, 1-й Безымянный пер., 18,

кафедра «Локомотивы», доктор технических наук, профессор,

телефон  8 (846) 999-01-84.

# Муратов Алексей Владимирович

СамГУПС, кафедра «Локомотивы», кандидат технических наук, доцент,

телефон  8 (846) 999-01-84.

Петухов Сергей Александрович

СамГУПС, кафедра «Локомотивы», аспирант, преподаватель,

телефон  8 (846) 999-01-84,

e-mail:  sakmara-cite@mail.ru

В статье дана расчетно-экспериментальная оценка экономичности и экологической безопасности маневровых тепловозов при добавлении сжиженного нефтяного газа к дизельному топливу. Получены аналитические зависимости.

Ключевые слова: тепловоз, экологичность, альтернативные виды топлива, уровни выбросов вредных веществ.

calculated-EXPERIMENTAL  ESTIMATION  OF  THE  EFFICIENCY

OF  liquefied  OIL  GAS  usage  AS  THE  ADDITIVE  TO  DIESEL

FUEL  IN  DIESEL  ENGINES

Nosyirev Dmitriy Yacovlevich

Samara State Railway Transport Universitety (SRTU),

18, Pervi Bezimyanni pereulok, Samara, 443066, Russia,

chair of «Locomotives», doctor of engineering sciences, professor,

phone  8 (846) 999-01-84.

Muratov Alexey Vladimirovich

SRTU, chair «Locomotives», candidate of engineering sciences, associated professor,

phone  8 (846) 999-01-84.

Petukhov Sergey Alexandrovich

SRTU, chair «Locomotives», post-graduate, teacher,

phone  8 (846) 999-01-84,

e-mail:  sakmara-cite@mail.ru

In the article the calculated-experimental estimation of profitability and ecological safety of shunting diesel locomotives with the additive of liquefied oil gas to diesel fuel is given. Analytical dependences are received.

Keywords: diesel locomotive, ecological compatibility, alternative kinds of fuel, levels of emission of harmful substance.

УДК 629.423.3

Выбор  типа  электродвигателя  безредукторного  исполнения

для  электропоезда

Петрушин Александр Дмитриевич

Ростовский государственный университет путей сообщения (РГУПС),

344038, г. Ростов-на-Дону, пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, 2,

кафедра «Электрический подвижной состав»,

доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой,

телефон  (863) 272-63-21.

Гребенников Николай Вячеславович

РГУПС, кафедра «Локомотивы и локомотивное хозяйство», аспирант,

телефон  (863) 272-64-66.

Пиотровский Александр Павлович

РГУПС, кафедра «Электрический подвижной состав», аспирант,

телефон  (863) 272-64-90.

В качестве безредукторного электродвигателя электропоезда предложено использовать вентильно-индукторный двигатель с пассивным ротором. В результате сравнительного анализа с двигателем постоянного тока по массо-габаритным показателям и тяговым свойствам стали очевидны существенные преимущества вентильно-индукторного электродвигателя. Дана сравнительная оценка перспективы внедрения вентильно-индукторного электродвигателя и двигателя на постоянных магнитах для безредукторного привода электропоезда.

Ключевые слова: безредукторный тяговый привод, вентильно-индукторный двигатель, преимущество, электропоезд, синхронный двигатель, сравнительный анализ.

###### CHOICE  OF  DIRECT  DRIVE  TRACTION

###### MOTOR  TYPE  FOR  ELECTRIC  TRAIN

Petrushin Alexander Dmitrievich

Rostov State Transport University (RSTU),

2, Rostovskogo Strelkovogo Polka Narodnogo Opolchtniya sq., Rostov-on-Don, 344038, Russia,

chair «Electric Locomotives»,

doctor of engineering sciences, professor, head of the chair,

phone  (863) 272-63-21.

Grebennikov Nikolai Vyacheslavovich

RSTU, chair «Locomotives and Locomotive Facilities», post-graduate,

phone  (863) 272-64-66.

Piotrovski Alexander Pavlovich

RSTU, chair «Electric Locomotives», post-graduate,

phone  (863) 272-64-90.

The switched reluctance motor (SRM) with passive rotor has been offered as direct-drive traction motor for electric train. The result of the comparative analysis (weight, sizes and traction characteristics) shows the advantages of the SRM. Synchronous motors with permanent magnets and SRM's have received the comparative estimation of the introduction of electric train direct-drive.

Keywords: direct traction drive, switched reluctance motor, advantage, electric train, synchronous motor, comparative analysis.

УДК 621.398

ОЦЕНКА  СОСТОЯНИЙ  ЭЛЕМЕТОВ  ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ  СЕТИ

В  СИСТЕМЕ  ИЕРАРХИЧЕСКОГО  УПРАВЛЕНИЯ  С  ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

ТЕОРИИ  НЕЧЁТИХ  МНОЖЕСТВ

Бычков Евгений Дмитриевич

Омский государственный университет путей сообщения (ОмГУПС),

644046, г. Омск, пр. Карла Маркса, 35,

кафедра «Системы передачи информации»,

кандидат технических наук, доцент,

телефон  (3812) 31-06-94, 44-36-00,  8-913-645-57-50,

e-mail:  bychkov_ev@mail.ru

Статья посвящена задачам оценки технического состояния элементов телекоммуникационной сети. Рассматривается иерархическая схема управления сетью связи и её обобщенная математическая модель. Приведена методика оценки состояний и работоспособности сетевых элементов NEi  телекоммуникационной сети с использованием теории нечетких (fuzzy) множеств, что позволяет оперативно формализовать экспертные заключения и не исключать накопленную статистическую информацию в системе ЕСМА.

Ключевые слова: управление, нечеткая связанность, нечеткая мера, нечеткая вероятность, нечеткий интеграл.

ESTIMATION  OF  CONDITIONS  OF  ELEMENTS  OF  TELECOMMUNICATION

NETWORK  IN  the  SYSTEM  OF  HIERARCHICAL  MANAGEMENT

WITH  the  USE  OF  FUZZY  SETS  THEORY

Bychkov Evgeniy Dmitrievich

Omsk State Transport University (OSTU),

35, K. Marx av., Omsk, 644042, Russia,

chair «Systems of Information Ttransmission»,

candidate of engineering sciences, associated professor,

phone  (3812) 31-06-94, 44-36-00,  8-913-645-57-50,

e-mail:  bychkov_ev@mail.ru

The article is devoted to the problems of estimation technical condition of the elements of telecommunication network. The hierarchical scheme of management by communication network and its generalised mathematical model is considered. The method of estimation the conditions and working capacity of network elements NEi of telecommunication network with the use of fuzzy sets theory that allows to formalize operatively expert conclusions is considered..

Keywords: management, fuzzy coherence, fuzzy measure, fuzzy probability, fuzzy integral.

УДК 681.3.06 : 656.2 + 06

Оценка  вероятности  распознавания  подвижных  единиц

железнодорожного  транспорта

Гвоздев Денис Сергеевич

Ростовский государственный университет путей сообщения (РГУПС),

344038, г. Ростов-на-Дону, пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, 2,

кафедра «Управление процессами перевозок», аспирант,

телефон  (863) 230-25-27

e-mail:  den_gvozd@mail.ru

Храмов Владимир Викторович

РГУПС, кафедра «Вычиcлительная техника и автоматизированные системы управления»,

кандидат технических наук, профессор,

телефон  (863) 272-62-42,

e-mail:  den_gvozd@mail.ru

В работе описываются методика и алгоритм оценки вероятности требуемого уровня распознавания графических изображений подвижных единиц железнодорожного транспорта и их номеров в реальных (нечетких, размытых) условиях при наличии на фотографии нескольких объектов, заданных замкнутыми контурами.

Ключевые слова: автоматическая система контроля, подвижные единицы железнодорожного транспорта, распознавание графических изображений, вероятность распознавания объектов.

ESTIMATE  of  PROBABILITY  RECOGNITION

of  THE  ROLLING  Stock  Units

Gvozdev Denis Sergeevich

Rostov State Transport University (RSTU),

2, Rostovskogo Strelkovogo Polka Narodnogo Opolcheniya sq., Rostov-on-Don, 344038, Russia, chair «Transportation Processes Management», post-graduate,

phone  (863) 230-25-27,

e-mail:  den_gvozd@mail.ru

Khramov Vladimir Viktorovich,

RSTU, chair «Computer Facilities and Automated Control Systems»,

candidate of engineering sciences, professor,

phone  (863) 272-62-42,

e-mail:  den_gvozd@mail.ru

The paper is devoted to the technique and algorithm of probability estimate of required recognition level of graphic representations of rolling stock mobile units and their numbers in real (indistinct, dim) conditions in the presence of several objects given by closed contours on the photo.

Keywords: automatic control system, rolling stock mobile units, recognition of graphic representations, units recognition probability.

УДК 656.25 : 681.3.06

О  МЕТОДЕ  ВЫЯВЛЕНИЯ  ЛОГИЧЕСКИХ  СИТУАЦИЙ

В  СИСТЕМАХ  ТЕХНИЧЕСКОЙ  ДИАГНОСТИКИ  И  МОНИТОРИНГА

УСТРОЙСТВ  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ  АВТОМАТИКИ  И  ТЕЛЕМЕХАНИКИ

Ефанов Дмитрий Викторович

Петербургский государственный университет путей сообщения (ПГУПС),

190031, г. Санкт-Петербург, пр. Московский, д. 9,

кафедра «Автоматика и телемеханика на железных дорогах», аспирант,

телефон  (812) 457-85-79,  58-579 (ж.-д).

e-mail:  mitriche@yandex.ru

Приведен новый метод выявления логических ситуаций в системах технической диагностики и мониторинга. Рассмотрена реализация данного алгоритма на примере выявления ситуации ложной занятости рельсовой цепи. Приведена технология работы над новыми алгоритмами.

Ключевые слова: техническая диагностика, мониторинг, отказ, предотказ, логическая ситуация, теория графов.

About  the  method  for  identifying  logical  situations

in  the  systems  for  technical  diagnostics  and  monitoring

of  the  railway  for  automatics  and  telemechanics  devices

Efanov Dmitry Viktorovich

St.-Petersburg State University of Transport Communications (PSUTC),

9, Moscow st., Petersburg, 190031, Russia,

chair «Automatics and Telemechanics on Railway Transport», post-graduate,

phone  (812) 457-85-79,  58-579 (r.-y.).

e-mail:  mitriche@yandex.ru

A new method for identifying logical situations in the systems for technical diagnostics and monitoring is described. Realization of this algorithm for identifying the 'false occupied' situation is described. The procedure of working with new algorithms is given.

Keywords: technical diagnostics, monitoring, refusal, prerefusal, logical situation, theory of counts.

УДК 656.25 + 06

ЛОГИКО-АЛГЕБРАИЧЕСКИЙ  МЕТОД  ДИАГНОСТИКИ

ОДНОКРАТНЫХ  ОШИБОК  В  УСТРОЙСТВАХ  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ

АВТОМАТИКИ  И  ТЕЛЕМЕХАНИКИ

Иванченко Владимир Николаевич

Ростовский государственный университет путей сообщения (РГУПС),

344038, г. Ростов-на-Дону, пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, 2,

кафедра «Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте»,

доктор технических наук, профессор,

телефон  (863) 272-63-02.

Сепетый Александр Анатольевич

Ростовский государственный университет путей сообщения (РГУПС),

344038, г. Ростов-на-Дону, пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, 2,

Научно-исследовательский центр «Микропроцессорные технологии»,

заместитель начальника,

телефон  (863) 272-67-21,

e-mail:  si@ugpa.ru

Чернов Андрей Владимирович

Ростовский государственный строительный университет (РГСУ),

344022, г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 162,

кафедра «Прикладная математика и вычислительная техника»,

доктор технических наук, доцент,

телефон  (863) 263-10-82,

e-mail:  avche@yandex.ru

В статье предлагается математическая модель дискретного анализа и синтеза в задачах технической диагностики устройств ЖАТ, использующая логическое дифференциальное исчисление и алгебраические преобразования.

Ключевые слова: математическая модель, дифференциальное исчисление, методы декомпозиции, релейно-контактные схемы, техническая диагностика

LOGIC-ALGEBRAICAL  METHOD  FOR  DIAGNOSTICS  OF  UNITARY

ERRORS  IN  the  DEVICES  OF  RAILWAY  AUTOMATICS  AND  TELEMECHANICS

Ivanchenko Vladimir Nikolaevich

Rostov State Transport University (RSTU),

2, Rostovskogo Strelkovogo Polka Narodnogo Opolcheniya sq., Rostov-on-Don, 344038, Russia,

chair «Automatics and Telemechanics on Railway Transport»,

doctor of engineering sciences, professor,

phone  (863) 272-63-02.

Sepetiy Alexander Anatolievich

Rostov State Transport University (RSTU),

2, Rostovskogo Strelkovogo Polka Narodnogo Opolcheniya sq., Rostov-on-Don, 344038, Russia,

Research center «Microprocessor Technologies», deputy chief,

phone  (863) 272-67-21,

e-mail:  si@ugpa.ru

Chernov Andrey Vladimirovich

Rostov State Building University,

162, Socialisticheskaya st., 344022, Rostov-on-Don, Russia,

chair «Applied Mathematics and Computers»,

doctor of engineering sciences, associated professor,

phone  (863) 263-10-82,

e-mail:  avche@yandex.ru

In the article the mathematical model for discrete analysis and synthesis in problems of technical diagnostics of devices is offered, using logic differential calculus and algebraic transformations.

Keywords: mathematical model, differential calculus, decomposition methods, switch circuits, technical diagnostics.

УДК 656.2.073 + 06

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ  МОДЕЛЬ  ОРГАНИЗАЦИИ  ПЕРЕВОЗОЧНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  КОНТЕЙНЕРНОЙ  КОМПАНИИ

Боцвин Дмитрий Васильевич

Ростовский государственный университет путей сообщения (РГУПС),

344038, г. Ростов-на-Дону, пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, 2,

кафедра «Логистика и управление транспортными системами», аспирант,

телефон  (863) 275-54-20,

e-mail:  bocvin@mail.ru

В статье проводится анализ состояния контейнерных перевозок и перспектив их развития. Для привлечения дополнительных объемов перевозок предлагается использовать контейнерные поезда, курсирующие между опорными терминалами по определенным логистическим цепям. Предложена модель организации перевозочной деятельности компании-координатора контейнерных перевозок.

Ключевые слова: контейнерные перевозки, контейнерная компания, опорные терминалы, информационное обеспечение, логистический центр.

CONCEPTUAL  MODEL  FOR  ORGANIZATION  OF  TRANSPORTATION

at  THE  CONTAINER  COMPANY

Botsvin Dmitriy Vasilyevich

Rostov State Transport University (RSTU),

2, Rostovskogo Strelkovogo Polka Narodnogo Opolcheniya sq., Rostov-on-Don, 344038, Russia,

chair «Logistics and Transport Systems Management», post-graduate,

phone  (863) 275-54-20,

e-mail:  bocvin@mail.ru

The author analyses the status of the container transportation and prospects of its development in this article. It is offered to use the container trains, plying between basic terminals on certain logistic chains for attraction the additional volumes of transportation. The author offers the model for organization of transportation at the company of the coordinator of container transportation.

Keywords: container transportation, container company, basic terminals, information maintenance, logistic center.

УДК 625.1 : 681.3.06 + 06

ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ  КОМПЛЕКС  ОПРЕДЕЛЕНИЯ  КАЧЕСТВА

УКЛАДКИ  ОБЪЕМНОЙ  ГЕОРЕШЕТКИ  В  ПОДБАЛЛАСТНЫХ  СЛОЯХ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО  ПУТИ

Долгий Александр Игоревич

Ростовский государственный университет путей сообщения (РГУПС),

344038, г. Ростов-на-Дону, пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, 2,

Научно-исследовательская часть, научно-исследовательская лаборатория «Системы диспетчерского контроля и управления» (НИЧ НИЛ «СДКУ»),

научный сотрудник, кандидат технических наук,

телефон  (863) 259-49-74,

e-mail:  adolgy@list.ru

Уманский Владимир Ильич

ЗАО «ИнтехГеоТранс»,

107996, Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 1,

генеральный директор, кандидат технических наук,

телефон/факс  (499) 967-77-02,

e-mail:  umanvi@yandex.ru

Явна Виктор Анатольевич

РГУПС, кафедра «Физика»,

доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой,

телефон  (863) 272-64-20,

e-mail:  vay@rgups.ru

Хатламаджиян Агоп Ервандович

РГУПС, НИЧ НИЛ «СДКУ», научный сотрудник, кандидат технических наук,

телефон  (863) 259-49-74,

e-mail:  agopx@yandex.ru.

В работе рассматривается программно-аппаратный комплекс, представляющий собой георадиолокационные средства неразрушающего контроля и разработанное для них специализированное программное обеспечение, реализующее функции автоматического выявления основных параметров укладки объемной георешетки.

Ключевые слова: георадиолокация, георешетка, экспертные системы, автоматическое профилирование радарограмм.

SOFTWARE-HARDWARE  COMPLEX  FOr  DETERMINATION

OF  the   QUALITY  OF  PLACEMENT  VOLUME  GEOLATTICE

IN  LOWER  BALLAST  LAYERS  OF  RAILWAY  TRACK

Dolgiy Alexander Igorevich

Rostov State Transport University (RSTU),

2, Rostovskogo Strelkovogo Polka Narodnogo Opolcheniya sq., Rostov-on-Don, 344038, Russia,

Scientifical – research laboratory «Systems of Dispatching Signaling and Control»,

(SRL «SDSC»), scientific worker, candidate of engineering sciences,

phone  (863) 259-49-74,

e-mail:  adolgy@list.ru

Umansky Vladimir Ilyich

Closed joint-stock company «IntechGeoTrans»,

5, ent. 2, Orlikov lane, Moscow, 109544, Russia,

general director, candidate of engineering sciences,

phone/fax  +7 (495) 967-77-02,

e-mail:  umanvi@yandex.ru

Yavna Victor Anatolievich

RSTU, chair «Physics»,

doctor of engineering sciences, professor, head of the chair,

phone  (863) 272-64-20,

e-mail:  vay@rgups.ru

Khatlamadgiyan Agop Ervandovich

RSTU, SRL «SDSC», scientific worker,

phone  (863) 259-49-74,

e-mail:  agopx@yandex.ru

The complex representing georadar aids of non-destructive control and specialised software developed for them, realising functions of automatic detection of key parametres of placement a volume geolattice is examined.

Keywords: geo penetrating radar, geolattice (geocell), expert systems, automatic layering of GPR-data.

УДК 625.143.482 + 06

УСТОЙЧИВОСТЬ  БЕССТЫКОВОГО  ПУТИ  ПОД  ДЕЙСТВИЕМ

ПРОДОЛЬНЫХ  СЖИМАЮЩИХ  СИЛ  В  КРИВЫХ  УЧАСТКАХ

Новакович Марина Васильевна

Ростовский государственный университет путей сообщения (РГУПС),

344038, г. Ростов-на-Дону, пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, 2,

кафедра «Высшая математика-1», кандидат технических наук, доцент,

телефон  (863) 272-63-30,

e-mail:  vm_2@kaf.rgups.ru

Карпачевский Вячеслав Вадимович

РГУПС, кафедра «Путь и путевое хозяйство», заведующий лабораторией,

телефон  (863) 272-64-04,

e-mail:  pph@kaf.rgups.ru

Шубитидзе Виктория Викторовна

РГУПС, кафедра «Теоретическая механика», ассистент,

телефон  (863) 272-63-49.

В работе рассмотрено исследование поперечных сил и деформаций в бесстыковом пути. Модель учитывает влияние вязкости балласта и радиуса кривых.

Ключевые слова: бесстыковой путь, радиус кривой, вязкость балласта, поперечные силы и деформации.

STABILITY  OF  long-welded  Rails  UNDER  THE  INFLUENCE

OF  LONGITUDINAL  COMPRESSING  FORCES  IN  CURVE  Sections

Novakovich Marina Vasilevna

Rostov State Transport University (RSTU),

2, Rostovskogo Strelkovogo Polka Narodnogo Opolcheniya sq., Rostov-on-Don, 344038, Russia,

chair «Higher Mathematics-1», candidate of engineering sciences, associated professor,

phone  (863) 272-63-30,

e-mail:  vm_2@kaf.rgups.ru

Karpachevsky Vyacheslav Vadimovich

RGUPS, chair «Track and Track facilities», head of laboratory,

phone  (863) 272-64-04,

e-mail:  pph@kaf.rgups.ru

Shubitidze Victoria Viktorovna

RGUPS, chair «Theoretical Mechanics», assistant,

phone  (863) 272-63-49.

In this work exploration of shear forces and deformation in long-welded rails was considered. Influence of ballast viscosity and curve radius is faken into account in this model.

Keywords: long-welded rails, curve radius, ballast viscosity, shear forces and deformation.

УДК 621.331 : 621.311 + 06

МОДЕЛИРОВАНИЕ  ДИНАМИЧЕСКИХ  ПРОЦЕССОВ

В  СИСТЕМЕ  ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ  ТЯГИ  ЖЕЛЕЗНЫХ  ДОРОГ

Быкадоров Александр Леонович

Ростовский государственный университет путей сообщения (РГУПС),

344038, г. Ростов-на-Дону, пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, 2,

кафедра «Электрические машины и аппараты»,

доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой,

телефон  (863) 2-726-512,

e-mail:  azrlc@rambler.ru

Жуков Александр Вадимович

РГУПС, кафедра «Теоретические основы электротехники»,

кандидат технических наук, доцент,

телефон  (863) 2-726-253,

e-mail:  azrlc@rambler.ru

Для повышения точности расчетов системы электрической тяги необходимо построение математических моделей, объединяющих электромагнитные процессы в тяговых сетях и силовых цепях электровозов. Рассматривается методика динамического моделирования и особенности построения математических моделей агрегатов системы электрической тяги.

Ключевые слова: тяговая сеть, электровоз, математическое моделирование, тяговый расчет.

MODELLING  OF  DYNAMIC  PROCESSES  IN  ELECTRIC  TRACTION

RAILWAY  SYSTEM

Bykadorov Alexander Leonovich

Rostov State Transport University (RSTU),

2, Rostovskogo Strelkovogo Polka Narodnogo Opolcheniya st., Rostov-on-Don, 344038, Russia,

chair «Electric Machines and Instruments»,

doctor of engineering sciences, professor, head of the chair,

phone  (863) 2-726-512,

e-mail:  azrlc@rambler.ru

Zhukov Alexander Vadimovich

RSTU, chair «Theoretical Principles of Electric Technology»,

candidate of engineering sciences, associated professor,

phone  (863) 2-726-253,

e-mail:  azrlc@rambler.ru

To increase the calculation accuracy of the electric traction system it is necessary to build mathematical models, uniting electromagnetic processes in tractive nets and power circuits of electric locomotives. The method of dynamic modelling and particularities of building the mathematical models for the units of electric traction system is analysed.

Keywords: electric-traction railway network, electric locomotive, mathematical modelling, traction calculation.

УДК 681.518.54

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ  МОДЕЛЬ  ТЕХНИЧЕСКОГО  РЕСУРСА

СИЛОВОГО  ТРАНСФОРМАТОРА,  УЧИТЫВАЮЩАЯ  ИНТЕНСИВНОСТЬ

И  УСЛОВИЯ  ЭКСПЛУАТАЦИИ

Лозовский Владимир Валерьевич

Ростовский военный институт ракетных войск,

344038, г. Ростов-на-Дону, пр. Нагибина, 24/50,

кафедра «Электротехника и электроснабжение ракетных комплексов», адъюнкт,

телефон  8-928-11-77-88-3,

e-mail:  tristankarlovich@bk.ru

Лозовский Андрей Валерьевич

Ростовский военный институт ракетных войск,

кафедра «Автоматизированные системы боевого управления»,

преподаватель,

телефон  (863) 237-26-29,

e-mail:  alozovsky@bk.ru

Руденко Николай Валерьевич,

Ростовский военный институт ракетных войск,

кафедра «Электротехника и электроснабжение ракетных комплексов»,

кандидат технических наук, доцент,

телефон  8-928-17-96-01-9,

e-mail:  rnv.09@mail.ru

Соловьёв Владимир Николаевич

Ростовский филиал Московского государственного технического

университета гражданской авиации,

344069, г. Ростов-на-Дону, Авиамоторная 30,

кафедра, «Авиационное электрорадиоприборное оборудование»,

кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой,

телефон  (863) 278-37-72.

Срок службы силовых трансформаторов, указанный в нормативно-технической документации, рассчитывается исходя из определённых нормативных условий, в которых трансформатор эксплуатируется. Однако эти условия могут отличаться от нормативных, что оказывает влияние на срок службы трансформаторов. Учёт особенностей условий эксплуатации позволит вносить корректировки в управление техническим состоянием трансформаторов.

Существующие математические модели оценки технического состояния силовых трансформаторов обладают рядом недостатков, что делает решаемую в статье задачу актуальной. Предложенная в статье математическая модель может быть использована при разработке методики автоматизированного мониторинга технического состояния силовых трансформаторов и технических средств, реализующих данную методику.

Ключевые слова: срок службы, фактический сработанный ресурс, автоматизированный мониторинг, переходной тепловой процесс, эксплуатационная надёжность.

MATHEMATICAL  MODEL  OF  TECHNICAL  RESOURCE  OF  power

TRANSFORMER,  CONSIDERING  INTENSITY  AND  OPERATING  CONDITIONS

Lozovsky Vladimir Valerievich

Rostov Military Institute of Rocket Troops,

24/50, M. Nagibina Av., Rostov-on-Don, 344038, Russia,

chair «Electrotechnics and Power Supply of the Missile Complexes », junior scientific assistant,

phone  8-928-117-78-83,

e-mail:  tristankarlovich@bk.ru

Lozovsky Andrey Valerievich

Rostov Military Institute of Rocket Troops,

сhair «Automated Systems for Fighting Management», candidate of engineering sciences, teacher,

phone  (863) 237-26-29,

e-mail:  alozovsky@bk.ru

Rudenko Nikolay Valerevich

Rostov Military Institute of Rocket Troops,

24/50, M. Nagibina Av., Rostov-on-Don, 344038, Russia,

chair «Electrotechnics and Power Supply of the Missile Complexes»,

candidate of engineering sciences, associated professor,

phone  8-928-17-96-01-9,

e-mail:  rnv.09@mail.ru

Solovyev Vladimir Nikolaevich

Rostov Branch Department of the Moscow State Technical University of Civil Aircraft,

344069, Rostov-on-Don, Aviamotor 30,

chair «Aviation ElectroRadioinstrument Equipment»,

candidate of engineering sciences, associated professor, head of the chair,

phone  (863) 278-37-72.

The life of power transformers specified in the specifications and technical documentation, is calculated, proceeding from certain normative conditions in which the transformer is operated. However these conditions can differ from normative, that influences the life of transformers. The account of operating conditions will allow to bring updatings in management of technical condition of transformers. Existing mathematical models of an estimation of a technical condition of power transformers possess a number of disadvantages that make the problem solved in the article actual. The mathematical model offered in the articie  can be used for the development of the technique for automated monitoring of technical condition of power transformers and the means realizing the given technique.

Keywords: life, actual worked resource, automated monitoring, transitive thermal process, operational reliability.

УДК 621.313.333.2 + 06

Расширение  Диапазона  регулирования  Пускового

тягового  УСИЛИЯ  линейного  асинхронного  двигателя

Соломин Владимир Александрович

Ростовский государственный университет путей сообщения (РГУПС),

344038, г. Ростов-на-Дону, пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, 2,

кафедра «Электрические машины и аппараты»,

доктор технических наук, профессор,

телефон  (863) 272-62-12,

e-mail:  ema@rgups.ru

Замшина Лариса Леонидовна

РГУПС, кафедра «Электрические машины и аппараты»,

кандидат технических наук, доцент,

телефон  (863) 272-62-12,

e-mail:  ema@rgups.ru

Куценко Вячеслав Владиславович

РГУПС, кафедра ««Электрические машины и аппараты», аспирант,

телефон  (863) 272-62-12,

e-mail:  ema@rgups.ru

В статье рассмотрена задача расширения диапазона регулирования пускового тягового усилия линейного асинхронного двигателя путем изменения сопротивления части стержней короткозамкнутой обмотки вторичного элемента. Установлены критерии, обеспечивающие реализацию максимального пускового тягового усилия при таком регулировании.

Ключевые слова: линейный асинхронный двигатель, сопротивление короткозамкнутой обмотки, пусковое усилие.

expansion  of  the  range  of  regulation  the  starting  traction

effort  of  the  linear  asynchronous  engine

Solomin Vladimir Alexandrovich

Rostov State Transport University (RSTU),

2, Rostovskchogo Strelkovogo Polka Narodnogo Opolcheniya sq., Rostov-on-Don, 344038, Russia,

chair «Electric Machinery and Devices», doctor of engineering sciences, professor,

phone  (863) 272-62-12,

e-mail:  ema@rgups.ru

Zamshina Larisa Leonidovna

RSTU, chair «Electric Machinery and Devices»,

candidate of engineering sciences, assistant professor,

phone  (863) 272-62-12,

e-mail:  ema@rgups.ru

Kutsenko Viatheslav Vladislavovich

RSTU, chair «Electric Machinery and Devices», post-graduate,

phone  (863) 272-62-12.

e-mail:  ema@rgups.ru

In the article the problem of expansion of the  range the regulation of starting traction effort of the linear asynchronous engine by change of resistance of a part of cores of a short-circuited winding of a secondary element is considered. The criteria providing realisation of the maximum starting traction effort at such regulation are established.

Keywords: linear asynchronous engine, resistance of a short-circuited winding, starting effort.

УДК 621.822 + 06

Стратифицированное  течение  трехслойной  смазки

в  зазоре  радиального  подшипника,  обладающего  повышенной несущей  способностью  и  демпфирующими  свойствами

Ахвердиев Камил Самедович

Ростовский государственный университет путей сообщения (РГУПС),

344038, г. Ростов-на-Дону, пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, 2,

кафедра «Высшая математика-2»,

доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой,

телефон  (863) 272-63-99,

e-mail:  vm_2@kaf.rgups.ru

Эркенов Ахмат Чокаевич

Карачаево-Черкесская государственная технологическая академия (КЧГТА),

569000, г. Черкесск, ул. Ставропольская, 35,

проректор по научной работе, доктор технических наук, доцент,

телефон  (87822) 34-611,

e-mail:  erkenov2@kchgta.ru

Александрова Екатерина Евгеньевна

РГУПС, кафедра «Высшая математика-2», аспирант,

телефон  (863) 272-62-63,

e-mail:  vm_2@kaf.rgups.ru

Мукутадзе Мурман Александрович

РГУПС, кафедра «Высшая математика-2», кандидат технических наук, доцент,

телефон  (863) 272-62-63,

e-mail:  vm_2@kaf.rgups.ru

В работе на основе модели стратифицированного течения трехслойной смазки дается метод расчета радиального подшипника, обладающего повышенной несущей способностью и демпфирующими свойствами. Дана оценка влияния параметра, характеризующего степень отклонения опорной поверхности подшипника от кругового, вязкостных отношений слоев смазки, а также параметра, обусловленного наличием пористого слоя на поверхности вала, на основные рабочие характеристики подшипника. Найдены условия, обеспечивающие по несущей способности и силе трения наиболее рациональный режим работы подшипника, работающего на стратифицированной трехслойной смазке.

Ключевые слова: стратифицированное течение, трехслойная смазка, несущая способность, демпфирующие свойства.

Stratified  flow  of  three-layer  lubrication  in  the  gap

of  the  radial  Bearing  with  increand  bearing  capacity

AND  DEMPING  CHARACTERISTICS

Akhverdiev Kamill Samedovich

Rostov State Transport University (RSTU),

2, Rostovskogo Srrelkovogo Polka Narodnogo Opolcheniya sg., Rostov-on-Don, 344038, Russia,

chair «Higher Mathematics-2»,

doctor of engineering sciences, professor, head of the chair,

phone  (863) 272-63-99,

e-mail:  vm_2@kaf.rgups.ru

Erkenov Akhmat Chokaevich

Karachaevo-Cherkessian Technological Academy,

35, Stavropol st., Cherkessk, 569000, Russia,

vice-rector, doctor of engineering sciences, assistant professor,

phone  (87822) 34-611,

e-mail:  erkenov@kchgta.ru

Alexandrova Ekaterina Evgenievna

RSTU, chair «Higher Mathematics-2», post-graduate,

phone  (863) 272-62-63,

e-mail:  vm_2@kaf.rgups.ru

## Mukutadze Murman Alexandrovich

RSTU, chair «Higher Mathematics-2»,

candidate of engineering sciences, associated professor,

phone  (863) 272-62-63,

e-mail:  vm_2@kaf.rgups.ru

In this paper the method for calculation of radial bearing with increased bearing capacity and dempfing features on the basis of the model of stratified flow of three-layer lubrication is given. Estimation of parametres, which characterize the degree of declination of bearing surface from circle bearing, viscous relations of layers of the lubrication and the parameter being due to a porous layer on the shaft surface, and also estimation of the basic performance characteristics of a bearing is given. Conditions, providing the most efficient regime of bearing performance, working with stratified three-layer lubrication, according to bearing capacity and friction are found.

Keywords: stratified flow, three-layer lubrication, bearing capacity, dempfing features.

УДК 621.891 + 06

# ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ  ИССЛЕДОВАНИЕ  ПРОЦЕССОВ  ТЕПЛООБМЕНА

# В  СИСТЕМЕ  «КОЛЕСО – РЕЛЬС»  ПРИ  ТОРМОЖЕНИИ

Соседкина Ольга Сергеевна

Ростовский государственный университет путей сообщения (РГУПС),

344038, г. Ростов-на-Дону, пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, 2,

кафедра «Основы проектирования машин», ассистент,

телефон  (863) 272-62-70.

Получена математическая модель распределения и стабилизации тепловых потоков, создаваемых скольжением колеса подвижного состава по рельсу, позволяющая получить картину распространения тепловой волны в радиальном направлении колеса после прерывания контакта с рельсом.

Ключевые слова: сортировка вагонов, башмачное торможение, скольжение колеса по рельсу, распространение температурной волны в колесе, аналитическое выражение.

BASIC  RESEARCH  of  the  WARM-UP  EXCHANGE  PROCESSES

In  the  SYSTEM  «WHEEL – RAIL»  DURING  BRAKING

Sosedkina Oliga Sergeevna

Rostov State Transport University (RSTU),

2, Rostovskogo Strelkovogo Polka Narodnogo Opolcheniya sq., Rostov-on-Don, 344038, Russia,

chair «Principles of Machine Design », assistent,

phone  (863) 272-62-70.

The mathematical model for the distribution and stabilizations of heat flows, created by sliding of the wheel of the rolling stock on the rail, allowing to get the picture of spreading the warm-up wave in radial direction of wheel after the interruption of contact with rail.

Keywords: sorting of cars, shoe braking, wheel slide on the rail, spreading the warm-up wave in wheel, mathematical model.

ТРЕБОВАНИЯ  К  ОФОРМЛЕНИЮ  СТАТЕЙ

ДЛЯ  ПУБЛИКАЦИИ  В  ЖУРНАЛЕ «ВЕСТНИК  РГУПС»

1	Материалы статей представляются в виде текстов, отформатированных и распечатанных на лазерном или струйном принтере (пригодных для сканирования) на белой бумаге формата А4 (210x297 мм) в одном экземпляре. Рекомендуемый объем статьи – 4–10 страниц.

Одновременно текст представляется в виде файла на дискете в текстовом редакторе Word for Windows, шрифт Times New Roman, 11 pt, межстрочный интервал – одинарный, выравнивание по ширине, абзацный отступ – 1,25 см, все поля – 2 см.

2	На первой странице должны быть указаны:

■	УДК – в левом верхнем углу;

■	интервал;

■	инициалы и фамилии авторов – по центру, курсивом;

■	интервал;

■	название статьи – заглавными буквами, полужирным шрифтом, по центру, без переносов;

■	интервал;

■	текст статьи – печатается с переносами.

■	Статья должна содержать вводную часть, цель научной разработки, основную часть и выводы.

3	Буквы латинского алфавита набираются курсивом, буквы греческого и русского алфавитов – прямым шрифтом. Математические символы lim, ln, arg, const, sin, cos, min, max и т. д. набираются прямым шрифтом.

4	Формулы. При наборе формул пользоваться редактором формул Math Type – Equation.

Большие формулы необходимо разбить на отдельные фрагменты. Фрагменты формул по возможности должны быть независимы (при работе в формульном редакторе каждая строка – отдельный объект). Нумерацию следует печатать в Word отдельно от формул. Располагать формулы следует по центру строки.

Буквы J и I, e и l, h и n, q и g, V и U, О (буква) и 0 (ноль) должны различаться по начертанию.

Тире, дефис, знак «минус» обозначать соответствующими знаками.

Нумеровать следует только те формулы, на которые есть ссылки в тексте.

Обозначения, термины и иллюстративный материал должны соответствовать действующим ГОСТам.

5	Рисунки и фотографии (не более пяти), выполненные четко и контрастно, размещать в порядке их упоминания в тексте, подрисуночная подпись обязательна.

6	Библиографический список приводится общим списком в конце статьи и составляется в соответствии с последовательностью ссылок в тексте, которые обозначаются арабскими цифрами в квадратных скобках. Литература оформляется только согласно ГОСТ 7.1-2003.

Текст статьи должен быть тщательно отредактирован и готов для макетирования и верстки журнала на компьютере.

7	Статья должна быть обязательно подписана всеми авторами.

Материалы, прилагаемые к статье, печатают на отдельном листе.

Обращаем внимание авторов, что со второго квартала 2008 года введены дополнительные требования к изданиям, вошедшим в Перечень ВАК (Решение Президиума ВАК от 7 марта 2008 года).

8	Аннотация (на русском и английском языках):

■	УДК.

■	Название статьи (заглавными буквами, полужирным шрифтом).

■	Аннотация (краткое содержание статьи, включающее 3–4 предложения).

■	Ключевые слова.

Каждое ключевое слово или словосочетание отделяется от другого запятой или точкой с запятой.

9	Сведения об авторах (на русском и английском языках):

■	Фамилия, имя, отчество автора (полностью, без сокращений).

■	Место работы каждого автора в именительном падеже.

■	Почтовый адрес места работы с указанием почтового индекса.

■	Ученая степень, ученое звание, должность.

Важно четко, не допуская иной трактовки, указать место работы конкретного автора. Если все авторы статьи работают или учатся в одном учреждении, можно не указывать место работы каждого автора отдельно.

■	Контактный телефон.

■	E-mail.

Сведения по п. 9 составляются для каждого автора отдельно в порядке упоминания в статье.

Условия и порядок публикации статей в журнале

1	Статья должна быть оформлена по прилагаемым требованиям.

2	Автор имеет право опубликовать в номере одну статью.

###### 3	Автор может прислать статью в адрес редакции:

###### ●	по почте

344038, г. Ростов н/Д, пл. им. Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, 2.

Ростовский государственный университет путей сообщения.

Редакция журнала «ВЕСТНИК РГУПС».

###### ●	по электронной почте

###### E-mail:  vlm_nis@sci.rgups.ru,

###### nis@rgups.ru  (дополнительный).

●	принести в редакцию и передать секретарю Винниковой Ларисе Матвеевне

(гл. корпус, ком. Д 107), телефон  (863) 272-62-74, факс (863) 255-37-85.

4	Статья, подаваемая в редакцию, должна соответствовать тематике издания.

Тематика журнала охватывает основные проблемы транспорта, а также энергетики, машиностроения, экономики и управления. Публикуются статьи по следующим секциям:

–	машиностроение;

–	подвижной состав, безопасность движения и экология;

–	транспортная энергетика;

–	информационные технологии, автоматика и телекоммуникации;

–	управление и логистика на транспорте;

–	экономика и социальная работа на транспорте;

–	железнодорожный путь и транспортное строительство;

–	физико-математические науки.

5	Редакционная коллегия принимает для публикации статьи после тщательной научной экспертизы.

Для публикации отбираются статьи, которые представляют научный интерес и являются новой ступенью в разработке данной проблемы. Статьи публицистического плана не принимаются.

6	На заседании редколлегии принимается решение о возможности публикации статьи только при наличии положительной рецензии.

7	Все расходы по подготовке к публикации и изданию журнала оплачивает университет, в том числе и почтовые расходы при пересылке журнала авторам.

Краткая информация о журнале

Научно-технический журнал «Вестник Ростовского государственного университета путей сообщения» («Вестник РГУПС») издается с октября 1999 года, зарегистрирован в Госкомитете по печати РФ, свидетельство о регистрации № 018074. Журнал имеет международный стандартный сериальный номер (ISSN 0201-727Х), присвоенный Книжной палатой Российской Федерации.

Учредителем и издателем является Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ростовский государственный университет путей сообщения» (РГУПС).

Главный редактор журнала – ректор университета, академик РАН, заслуженный деятель       науки РФ, доктор технических наук, профессор В.И. Колесников.

В состав редакционной коллегии входят ведущие ученые РГУПС, а также других транспортных и академических университетов Северо-Кавказского региона, Москвы, Санкт-Петербурга и Чешской Республики (Остравский технический университет).

В настоящее время журнал выходит с периодичностью 4 номера в год, т. е. каждый квартал.

# С апреля 2004 года «Вестник РГУПС» включен в «Перечень периодических научных и научно-технических изданий, выпускаемых в Российской Федерации, в которых рекомендуется публикация основных результатов диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора наук» (решения Президиума ВАК № 6/4 от 6.02.2004 г., № 7/6 от 13.02.2004 г., № 8/7 от 20 02.2004 г., № 9/8 от 27.02 2004 г.). Также издание вошло и в новый Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий (30.11.2006), который действует с 01 января 2007 года.

Журнал «Вестник РГУПС» – подписное издание. С 2004 года журнал включен в каталог подписных изданий агентства «Роспечать» (в специальном каталоге «ГАЗЕТЫ. ЖУРНАЛЫ» зарегистрирован под индексом – 53720).

Подписаться на журнал можно в любом отделении связи, распространяется на территории Российской Федерации. Подписку можно оформить на квартал, на полгода или на год. Цена одного номера – 150 рублей.

Журнал «Вестник РГУПС» бесплатно рассылается всем отраслевым вузам, в ряд вузов Министерства образования и науки России, центральным и зональным научно-техническим библиотекам, НИИ информации.

Почтовый адрес редакции:

344038, г. Ростов н/Д, пл. им. Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, 2.

Ростовский государственный университет путей сообщения.

Редакция журнала «Вестник РГУПС».

Телефон:    (863) 272-62-74.  Факс: (863) 255-37-85.

E-mail:  vlm_nis@sci.rgups.ru

###### nis@rgups.ru  (дополнительный).