АННОТАЦИИ

УДК 621.833.01 : 625.4.027.2

О  ПУТЯХ  УВЕЛИЧЕНИЯ  НЕСУЩЕЙ  СПОСОБНОСТИ  И  РЕСУРСА

ТЯЖЕЛОНАГРУЖЕННЫХ  ЗУБЧАТЫХ  ПЕРЕДАЧ

Бутов Эдуард Соломонович

Ростовский государственный университет путей сообщения (РГУПС),

344038, г. Ростов-на-Дону, пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, д. 2,

кафедра «Транспортные машины и триботехника»,

кандидат технических наук, доцент,

телефон  (863) 272-64-33.

Журавлев Герман Александрович

НИИ механики и прикладной математики им. И.И. Воровича

Южного федерального университета,

344090, г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 200/1,

заведующий отделом конструктивной прочности,

кандидат технических наук, старший научный сотрудник,

телефон  (863) 297-52-25,

e-mail:  zhuravl@math.rsu.ru

Статья посвящена проблемам повышения несущей способности и ресурса тяжелонагруженных цилиндрических эвольвентных зубчатых передач. Предложена методика трибологической оптимизации геометрии зацепления зубчатой передачи. Апробация методики выполнена для тяговых зубчатых передач магистральных электровозов.

Ключевые слова: тяжелонагруженная зубчатая передача, предельное состояние, ресурс, геометрия зацепления, трибологическая оптимизация, электровоз.

THE  PROLEMS  OF  the  increase  of  BEARING  CAPACITY  AND  RESOURCE

OF  A  HEAVILY  LOADED  GEARINGS

Butov Eduard Solomonovich

Rostov State Transport University (RSTU),

2, Rostovskogo Strelkovogo Polka Narodnogo Opolcheniya sq., Rostov-on-Don, 344038, Russia,

Chair «Transport Machines and Tribotechnics»,

Candidate of Engineering Sciences, Associated Professor,

phone  (863) 272-64-33.

Zhuravlev German Alexandrovich

Research Institute of Mechanics & Applied Mathematics,

Southern Federal University (SFU),

200/1, Stachki av., Rostov-on-Don, 344090, Russia,

Head of Department «Constructive Strength»,

Candidate of Engineering Sciences, senior researcher,

phone  (863) 297-52-25,

e-mail:  zhuravl@math.rsu.ru

The article is devoted to the problems of the increase of bearing capacity and resource of high-loaded cylindrical involute gearings. The method of tribology optimizing the geometry of engagement of tooth gears is considered. The method have been validated with traction tooth gears of mainline electric locomotive.

Keywords: heavily loaded gearings, limit condition, resource, geometry of engagement, tribology optimization, electric locomotive.

УДК 621.923.4

Методологические  аспекты  определения  технологических

характеристик  при  шлифовании  торцовых  поверхностей

Вайнер Леонид Григорьевич

Тихоокеанский государственный университет,

680035, Россия, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136,

кафедра «Начертательная геометрия и машинная графика»,

кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой,

телефон:  +7 (4212) 22-43-83,  8-914-541-51-49,

e-mail:  lgvainer@mail.ru

Рассмотрены методологические аспекты и разработана методика расчетного определения таких технологических параметров, как распределение текущего съема припуска, скорости съема припуска, сил резания и упругих деформаций вдоль круговой и линейной траектории подачи потока заготовок с учетом асимметрии условий шлифования со стороны противоположных торцов. Разработанная математическая модель позволяет проанализировать влияние технологических факторов на структуру цикла двустороннего торцешлифования и может быть использована для обоснованного выбора управляемых параметров технологической среды.

Ключевые слова: двусторонняя торцешлифовальная обработка, технологическое пространство, шлифовальные круги, съем припуска, упругие смещения, эквивалентное врезное перемещение, эквивалентная врезная подача, асимметрия условий шлифования.

Methodological  aspects  of  technological  characteristics

analysis  aT  face  grinding

Vayner Leonid Grigorevich

Pacific State University,

136, Pasific st., Khabarovsk, 680035, Russia,

Chair «Descriptive Geometry and Computer Graphics»,

Candidate of Engineering Sciences, Associated Professor, Head of the Chair,

phone  +7 (4212) 22-43-83,  8-914-541-51-49,

e-mail:  lgvainer@mail.ru

Methodological aspects were considered and method was worked out for determination of technological parameters such as stock allowance assignment, variation of work removal parameter, cutting forces, elastic deformation along the circular and linear trajectory of the blanks supply movement with asymmetrical grinding conditions. The developed mathematical model makes it possible to analyse technological factors effects on structure of double-disc grinding cycle and may be used for theoretically substantiated choice of  controlled technological parameters.

Keywords: double-disc grinding, technological space, grinding wheels shape, stock allowance, elastic deformation, equivalent cut-in displacement, equivalent cut-in supply, asymmetry of grinding conditions.

УДК 621.8 + 06

ВЫЯВЛЕНИЕ  ДОМИНИРУЮЩИХ  ФАКТОРОВ,  ВЛИЯЮЩИХ  НА  ПРОЧНОСТЬ

НЕПОДВИЖНЫХ  СОЕДИНЕНИЙ,  СОБРАННЫХ  С  ПРИМЕНЕНИЕМ

МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫХ  СОСТАВОВ

Зиновьев Владимир Евгеньевич

Ростовский государственный университет путей сообщения (РГУПС),

344038, г. Ростов-на-Дону, пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, д. 2,

кафедра «Эксплуатация и ремонт машин»,

кандидат технических наук, доцент,

телефон  (863) 272-64-29,

е-mail:  erm@kaf.rgups.ru

В работе рассматривается взаимосвязь качества поверхностного слоя субстрата и прочности клеевого неподвижного соединения деталей. Проведен поиск доминирующих факторов, влияющих на прочность неподвижных соединений. Приведена блок-схема взаимного влияния показателей качества неподвижного соединения деталей с применением металлополимерных компенсаторов зазора. Доказано, что качество поверхностного слоя субстрата,  по совокупности и степени важности факторов, оказывает наибольшее доминирующее влияние на прочность неподвижного соединения, собранного с применением металлополимерных составов.

Ключевые слова: качество, поверхность, показатель, взаимосвязь, прочность, соединение, полимер, состав.

Revealing  OF  THE  DOMINATING  FACTORS,  INFLUENCING  the  STRENGTH

OF  STATIONARY  JOINTS,  ASSEMBLED  WITH  the  APPLICATION

OF  metal-polymeric  compositions

Zinovjev Vladimir Evgenjevich

Rostov State Transport University (RSTU),

2, Rostovskogo Strelkovogo Polka Narodnogo Opolcheniya sq., Rostov-on-Don, 344038, Russia,

Chair «Maintenance and Machine Repair»,

Candidate of Engineering Sciences, Associated Professor,

phone  (863) 272-64-29,

e-mail:  erm@kaf.rgups.ru

In this paper the interrelation of quality of substratum blanket and strength of glutinous stationary joint of details is considered. The search of the dominating factors influencing the strength of stationary joints is carried out. The block-diagram of mutual influence of indicators of quality of stationary joint of details, with application of metal-polymeric spacing compensator bars is shown. It is proved that the quality of substratum blanket, according to the set and degree of importance of factors, has the greatest dominating impact on the strength of the stationary joints assembled with application of metal-polymeric compositions.

Keywords: quality, surface, indicator, interrelation, strength, joint, polymer, composition.

УДК 628.517.2

МОДЕЛИРОВАНИЕ  ШУМООБРАЗОВАНИЯ  В  РАБОЧЕЙ  ЗОНЕ

ЭЛЕКТРОГИДРОИМПУЛЬСНЫХ  ПРЕССОВ  И  СТАНКОВ  ФРЕЗЕРНОЙ  ГРУППЫ

ПРИ  ОГРАЖДЕНИИ  ЗОНЫ  РЕЗАНИЯ  АКУСТИЧЕСКИМИ  ЭКРАНАМИ

Иваночкин Павел Григорьевич

Южный научный центр Российской академии наук (ЮНЦ РАН),

344006, Россия, г. Ростов-на-Дону, пр. Чехова, 41,

доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник,

телефон  (863) 259-53-48,

e-mail:  ivanochkin_P_G@mail.ru

Финоченко Виктор Анатольевич

Ростовский государственный университет путей сообщения (РГУПС),

344038, г. Ростов-на-Дону, пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, д. 2,

кафедра «Безопасность жизнедеятельности»,

доктор технических наук, профессор,

телефон  (863) 272-63-75,

e-mail:  rgups_npcot@mail.ru

Козлюк Виталий Викторович

РГУПС, кафедра «Безопасность жизнедеятельности», аспирант,

телефон  (863) 272-64-79,

e-mail:  rgups_npcot@mail.ru

Мамченко Екатерина Александровна

РГУПС, кафедра «Безопасность жизнедеятельности», аспирант,

телефон  (863) 272-64-79,

e-mail:  rgups_npcot@mail.ru

В данной статье рассматриваются теоретические аспекты моделирования шума в рабочей зоне электрогидроимпульсных прессов и станков фрезерной группы при ограждении зоны резания акустическими экранами.

Ключевые слова: шум, звук, акустические экраны, рабочая зона, станок.

MODELING  of a  NOISE  LEVEL  IN  THE  WORKING  AREA

of  ELEcTRic  hydro  impulsive  MILLING  GROUP

WHEN  protecting  a  zone  of  CUTTING by  ACOUSTIC  SCREENS

Ivanochkin Pavel Grigorevich

Southern Scientific Centre of the Russian Academy of Sciences (SSC RAS),

41, Chekhov av., Rostov-on-Don, 344006, Russia,

Doctor of Physics and Mathematics, Leading Researcher,

phone  (863) 259-53-48,

e-mail:  ivanochkin_P_G@mail.ru

Finochenko Victor Anatolevich

Rostov State Transport University (RSTU),

2, Rostovskogo Strelkovogo Polka Narodnogo Opolcheniya, Rostov-on-Don, 344038, Russia,

Chair «Life Safety», Doctor of Technical Sciences, Professor,

phone  (863) 272-63-75,

e-mail:  rgups_npcot@mail.ru

Kozlyuk Vitaliy Viktorovich

RSTU, Chair «Life Safety», Post-graduate,

phone  (863) 272-64-79,

e-mail:  rgups_npcot@mail.ru

Mamchenko Ekaterina Alexandrovna

RSTU, Chair «Life Safety», Post-graduate,

phone  (863) 272-64-79,

e-mail:  rgups_npcot@mail.ru

This article discusses theoretical aspects of modeling the noise in the working area of electric hydro impulsive presses and machine-tools of milling group protecting the cutting zone by acoustic screens.

Keywords: noise, sound, acoustic screens, working area, machine.

УДК 628.517 : 625.1.08 + 625.144.5/7 + 06

МОДЕЛИРОВАНИЕ  ВИБРОАКУСТИЧЕСКОЙ  ДИНАМИКИ  СИСТЕМЫ

«КОЛЕСО – КОЛОДКА»  ПРИ  ТОРМОЖЕНИИ

Колесников Игорь Владимирович

Ростовский государственный университет путей сообщения (РГУПС),

344038, г. Ростов-на-Дону, пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, д. 2,

проректор по инновациям и инвестициям,

кандидат технических наук, доцент,

телефон  (863) 255-35-22,

e-mail:  kolesnikoviv@rgups.ru

В данной статье приведены результаты теоретических и экспериментальных исследований виброакустических характеристик тормозной системы с колодками композиционными и чугунными. Получены аналитические зависимости для определения уровней шума, создаваемого тормозными колодками. Теоретические выводы о целесообразности замены чугунных колодок композитными подтверждены экспериментальными исследованиями.

Ключевые слова: спектры шума, тормозная система, колодки чугунные и композиционные.

SIMULATION  OF  VIBRATION  AND  ACOUSTIC  DYNAMICs  OF  the  SYSTEM

«SPROCKET – BRAKING  CLAMP»  AT  BRAKING  ACTION

Kolesnikov Igor Vladimirovich

Rostov State Transport University (RSTU),

2, Rostovskogo Strelkovogo Polka Narodnogo Opolcheniya sq., Rostov-on-Don, 344038, Russia,

Prorector on Innovations and Investments,

Candidate of Engineering Sciences, Associated Professor,

phone  (863) 255-35-22,

e-mail:  kolesnikoviv@rgups.ru

In the given paper the results of theoretical and experimental researche of vibration and acoustic characteristics of a brake system with composition and pig-iron carrier sockets are given. Analytical dependences for definition of the noise levels created by braking clamps are obtained. Theoretical conclusions about the expediency of replacing pig-iron carrier sockets by composite ones are confirmed by experimental researches.

Keywords: spectra of noise, brake system, pig-iron and composition, braking clamp.

УДК 621.896 : 625.32.03 + 06

РАЗРАБОТКА  ОПТИМАЛЬНОГО  СОСТАВА  СМАЗКИ,  ПОВЫШАЮЩЕГО

ТЕРМОСТОЙКОСТЬ  СМАЗОЧНЫХ  СТЕРЖНЕЙ  РАПС

Майба Игорь Альбертович

Ростовский государственный университет путей сообщения (РГУПС),

344038, Ростов-на-Дону, пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, д. 2,

кафедра «Транспортные машины и триботехника»,

доктор технических наук, профессор,

телефон  (863) 272-65-90.

Могилевский Виктор Анатольевич

РГУПС, кафедра «Транспортные машины и триботехника»,

кандидат технических наук, доцент,

телефон  (863) 272-65-90.

Глазунов Дмитрий Владимирович

РГУПС, Центр мониторинга качества образования (ЦМКО),

заместитель директора,

телефон  (863) 272-65-05,  272-65-55,

е-mail:  gdv_cmko@dep.rgups.ru

Приходько Виктор Маркович

РГУПС, кафедра «Начертательная геометрия и графика»,

доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой,

телефон  (863) 272-65-16,

e-mail:  prihodko@rgups.ru

Морозкин Игорь Сергеевич

РГУПС, кафедра «Технология металлов»,

доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой,

телефон  (863) 272-63-47.

Представлены результаты исследований расширения рабочего температурного диапазона смазочных стержней РАПС и улучшения процесса нанесения их на гребень колеса. Поставленная задача достигается выбором присадки или смазки в качестве дополнения к смазочным стержням РАПС, работающим в вышеуказанных диапазонах температур, а также определением правильного процентного соотношения компонентов в смазке стержней РАПС.

Ключевые слова: твердые смазочные элементы, бесприводные гребнерельсосмазыватели, контакт колесо – рельс, экспериментальные исследования.

Development  the  OPTIMUM  STRUCTURE  OF  GREASING  RAISING

THERMAL  STABILITY  OF  LUBRICAT  CORES  SACG

Majba Igor Albertovich

Rostov State Transport University (RSTU),

2, Rostovskogo Strelkovogo Polka Narodnogo Opolcheniya, Rostov-on-Don, 344038, Russia,

chair «Transport Machines and Tribotehnics»,

Doctor of Engineering Sciences, Professor,

phone  (863) 272-65-90.

Mogilevskiy Victor Anatolevich

Rostov State Transport University (RSTU),

2, Rostovskogo Strelkovogo Polka Narodnogo Opolcheniya, Rostov-on-Don, 344038, Russia,

Chair «Transport Machines and Tribotechnics»,

Candidate of Engineering Sciences, Associated Professor,

phone  (863) 272-65-90.

Glazunov Dmitry Vladimirovich

Rostov State Transport University (RSTU),

Center for Monitoring the Quality of Education (CMQE),

Deputy Director of the Center,

phone  (863) 272-65-05,  272-65-55,

e-mail: gdv_cmko@dep.rgups.ru

Prihodko Viktor Markovich

RSTU, Chair «Descriptive Geomentry and Drawing»,

Doctor of Engineering Sciences, Professor, Head of the Chair,

phone  (863) 272-65-16,

e-mail:  prihodko@rgups.ru

Morozkin Igor Sergeevich

RSTU, Chair «Technology of Metals»,

Doctor of Engineering Sciences, Associated Professor, Head of the Chair,

phone  (863) 272-63-47.

Primary goal of researches of the SACG is expansion of a working temperature range of lubricant cores and improvement of the process of their drawing on a wheel crest.

The task in view is reached by choice of an additive or greasing as an addition to lubricant cores SACG, working in the above-stated ranges as well as the definition of a correct percentage of components in greasing of cores SACG.

Keywords: single antifrictional covering greasing (SACG), firm lubricant elements, lubricators,  wheel-rail interface, experimental researches.

УДК 621.762

Влияние  комплексного  поверхностного  легирования  стали

на  износ  диффузионных  покрытий

Ялышев Равиль Гидеятулович

Ростовский государственный университет путей сообщения (РГУПС),

344038, г. Ростов-на-Дону, пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, д. 2,

кафедра «Транспортные машины и триботехника», кандидат технических наук, профессор,

телефон  (863) 272-64-33.

Представлены результаты исследований влияния комплексного поверхностного легирования стали на износ диффузионных покрытий. Борирование стали с предварительной нитроцементацией позволяет повысить износостойкость диффузионных покрытий. Электролизное борохромирование стали с использованием разработанных электролитов способствует повышению износостойкости и ускорению процесса насыщения.

Ключевые слова: трение, износ, коэффициент трения, уравнение регрессии, деформирование, заедание, поверхность, бориды, слой, микроструктура, насыщение, борирование, борохромирование, диффузия, микротвердость, электролит, покрытие, износостойкость.

THE  INFLUENCE  OF  A  COMPLEX  ALLOYING  STEEL  ON  THE  WEAR

OF  DIFFUSION  SOVERS

Yalishev Ravil Gideyatulovich

Rostov State Transport University (RSTU),

2, Rostovskogo Strelkovogo Polka Narodnogo Opolcheniya sq., Rostov-on-Don, 344038, Russia,

Chair «Transport Machines and Tribotechnics», Candidate of Engineering Sciences, Professor,

phone  (863) 272-64-33.

The research results of the influence of a complex alloying steel on the wear of diffusion covers are given. Boronizing of steel with a previous nitro cementation allows increasing the wear resistance of diffusion cover. The electrolysis boronizing and chroming plating of steel with the usage of worked out electrolytes helps increase the wear resistance and accelerate the process of saturation.

Keywords: friction, wear resistance, factor of friction, equation of regresses, deformation, jamming, cover, borides, layer, microstructure, saturation, boronizing, boronizing and chroming plating, diffusion, micro hardness, electrolyte, durability.

УДК 629.423.016.12 + 06

МЕТОДИКА  ТЕПЛОВОГО  РАСЧЕТА  ОБМОТКИ  ЯКОРЯ  ТЯГОВОГО

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ  ЭЛЕКТРОПОЕЗДОВ  И  НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ

КОНТРОЛЬ  ТЕМПЕРАТУРЫ  ЯКОРЯ  С  ПОМОЩЬЮ  КОНТАКТНОГО  ДАТЧИКА

Аганов Роман Аркадьевич

ООО НПП «САРМАТ»,

344038, г. Ростов-на-Дону, пр. Ленина, 44/13,

отдел технического контроля (ОТК), контролер,

телефон  (863) 252-38-60,  8-928-163-43-59,

e-mail:  aganoff@mail.ru

Михайлов Владимир Владимирович

Новочеркасский политехнический институт (НПИ),

346428, г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132,

кафедра «Электроснабжение промышленных предприятий и городов»,

кандидат технических наук, доцент,

телефон  (863) 522-28-02,

e-mail:  wm53@mail.ru

В работе на основе уравнения теплового баланса и методики расчета тепла по Алексееву А.Е разработана методика моделирования теплового режима в любой момент времени по значениям скорости вращения двигателя и тока якоря. Сконструирован контактный тепловой датчик, позволяющий определять температуру якоря двигателя во время его работы. Достоверность показаний датчика и расчетных параметров были проверены при проведении экспериментальных поездок, что позволяет использовать данный метод в системах термоконтроля.

Ключевые слова: якорь двигателя, методика расчета, тепловой датчик, экспериментальная поездка, система термоконтроля.

THE  METHOD  FOR  THERMAL  CALCULATION  OF  THE  ARMATURE  WINDING for  drive  motor  ELECTRIC  locomotives  AND  DIRECT  CONTROL

of  the  ARMATURE  TEMPERATURE  WITH  a  PROBE

Aganov Roman Arcadevich

OOO NPP «SARMAT»,

44/13, Lenin Av., Rostov-on-Don, 344038, Russia,

Technical Control Department (TCD), Controller,

phone  (863) 252-38-60,

e-mail:  aganoff@mail.ru

Mikhailov Vladimir Vladimirovich

Novocherkassk Polytechnic Institute (NPI),

132, Prosveshcheniya st., Novocherkassk, 346428, Russia,

Chair «Electric Supply of Enterprises and Cities»,

Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor,

phone  (863) 522-28-02,

e-mail:  wm53@mail.ru

The method for modeling the thermal regime at any time by the values of motor speed and armature current is developed on the basis of the heat balance equation and the method of calculation of heat by A.E. Alekseev.

Pin thermal sensor, which allows to determine the temperature of the armature during its operation is designed. The reliability of the sensor and the design parameters were tested during the pilot trips, which allows to use this method in temperature control systems.

Keywords: motor armature, method for calculation, thermal sensor, experimental trip, thermal control system.

УДК 621.313.2.014 : 621.33

ИМИТАЦИОННАЯ  МОДЕЛЬ  УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЙ  СИСТЕМЫ

РЕМОНТА  ТЯГОВЫХ  ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ  МАШИН  ПОДВИЖНОГО  СОСТАВА

Исмаилов Шафигула Калимуллович

Омский государственный университет путей сообщения (ОмГУПС),

644046, г. Омск, пр. Карла Маркса, 35,

кафедра «Подвижной состав электрических железных дорог»,

доктор технических наук, профессор, старший научный сотрудник,

телефон  (3812) 31-34-19,  8-913-628-3305,

e-mail:  ismailovshk@mail.ru

Гателюк Олег Владимирович

ОмГУПС, кафедра «Высшая математика»,

кандидат физико-математических наук, доцент, заведующий кафедрой,

телефон  (3812) 311-811,  8-906-918-56-17.

Селиванов Евгений Иванович

Тайгинский институт железнодорожного транспорта (ТИЖТ) – филиал ОмГУПС,

652080, г. Тайга Кемеровская область, ул. Молодежная, 13,

директор,

телефон  8-923-499-1122.

Бублик Владимир Васильевич

ОмГУПС, кафедра «Подвижной состав электрических железных дорог»,

преподаватель,

телефон  (3812) 31-34-19;  8-904-322-5506,

e-mail:  bublikvv52@mail.ru

В статье проведено исследование имитационной модели СМО, наиболее адекватно описывающее специфику усовершенствованной системы ремонта тяговых электрических машин (ТЭМ). Для этого был построен алгоритм имитационной модели, проведено достаточное количество итераций этой модели, позволяющее сделать обоснованные выводы о параметрах данной модели, которые позволяют обосновать необходимость ее внедрения. В усовершенствованной системе ремонта авторами предлагается производить ремонт тяговых электродвигателей (ТЭД) в зависимости от их технического состояния.

В силу особенностей схемы новой системы ремонта ТЭД традиционные методы теории систем массового обслуживания либо вообще неприменимы, либо приводят к весьма ненадежным результатам. Поэтому для определения параметров системы массового обслуживания для реальных условий локомотивных ремонтных депо, авторами применен метод имитационного моделирования с целью уменьшения доли возвращаемых двигателей с испытательной станции в ЭМЦ.

Ключевые слова: тяговый электродвигатель, система массового обслуживания, текущий ремонт, имитационная модель, сердечник ДП, коэффициент возврата, плотность распределения, дисперсия выборок, гипотеза о нормальном распределении.

MATHEMATICAL  MODEL  FOR  REPAIR  OF  TRACTION  ELECTRIC

engines  OF  THE  ROLLING  STOCK

Ismailov Shafigula Kalimullovich

Omsk State Transport University (OSTU),

35, K. Marx av., Omsk, 644042, Russia,

Chair «Rolling Stock of the Electric Railways»,

Doctor of Engineering Sciences, Professor, Senior Research Assistant,

phone  (3812 31-34-19,  8-913-6-283-305,

e-mail:  ismailovshk@mail.ru

Gateljuk Oleg Vladimirovich

OSTU, Сhair «Higher Mathematics»,

Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Associated Professor, Head of the Chair,

phone  (3812 311-811,  8-906-918-56-17.

Selivanov Evgenie Ivanovich,

Tajginsky Institute of Railway Transportation – Branch of OSTU,

13, Molodezhnaya st., Taiga, Kemerovo region, 652080, Russia,

Director,

phone  8-923-499-1122.

Bublik Vladimir Vasilevich

OSTU, Chair «Rolling Stock of the Electric Railways»,

Teacher,

phone  (3812 31-34-19;  8-904-322-55-06,

e-mail:  bublikvv52@mail.ru

Research of imitating model СМО most adequately describing specificity of advanced system of repair of traction electric cars (ТEC) is conducted into the article. The algorithm of imitating model has been developed for this purpose, enough  number  of iterations of this model is done, allowing to make substantiated conclusions about parameters of the given model which allow to prove the necessity of its introduction. In advanced system of repair the authors offer to make repair of traction electric motors (ТEM) depending on their technical condition. Owing to features of the scheme of new system of ТEC repair traditional methods of the theory of systems for mass service are inapplicable in general, or lead to rather unreliable results. Therefore for definition the parameters of the system of mass service for real conditions of locomotive repair depots, the authors apply a method of imitating modeling for the purpose of the reduction of a share of returned engines from test station in Electromachine shop (EMS).

Keywords: traction electric motor, system of mass service, operating repair, imitating model, core DP, return factor, distribution density, dispersion sampling, hypothesis of  normal distribution.

УДК 625.1.032.3 : 519.6

ПРИМЕНЕНИЕ  МЕТОДА  МОНТЕ-КАРЛО  ДЛЯ  АНАЛИЗА  СЦЕПНЫХ  СВОЙСТВ

ЭЛЕКТРОВОЗОВ  НА  ОСНОВЕ  ПОГОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ  ДАННЫХ

#### Волков Игорь Васильевич

Ростовский государственный университет путей сообщения (РГУПС),

344038, г. Ростов-на-Дону, пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, д. 2,

кафедра «Электрический подвижной состав», доктор технических наук, профессор,

телефон  (863) 272-63-21,

e-mail:  volkov_eps@kaf.rgups.ru

#### Коновалов Павел Юрьевич

РГУПС, кафедра «Электрический подвижной состав», ассистент,

телефон  (863) 272-63-93,

е-mail:  pk_zao@dek.rgups.ru

В статье приведены результаты анализа сцепных свойств грузовых электровозов на основе численного метода Монте-Карло. Для этого были использованы погодно-климатические данные района эксплуатации. Полученные гистограммы распределений коэффициентов трения и сцепления колеса с рельсом могут быть использованы при разработке рациональных режимов эксплуатации электровозов.

Ключевые слова: метод Монте-Карло, электровоз, коэффициент сцепления колеса с рельсом.

APPLICATION  OF  THE  MONTE  CARLO’S  METHOD  FOR  THE  ANALYSIS

OF  COUPLING  PROPERTIES  OF  ELECTRIC  LOCOMOTIVES  ON  THE  BASIS

OF  THE  WEATHER-CLIMATIC  DATA

#### Volkov Igor Vasilievich

Rostov State Transport University (RSTU),

2, Rostovskogo Strelkovogo Polka Narodnogo Opolcheniya sq., Rostov-on-Don, 344038, Russia,

Chair «Electric Rolling Stock», Doctor of Engineering Sciences, Professor,

phone  (863) 272-63-21,

e-mail:  volkov_eps@kaf.rgups.ru

#### Konovalov Pavel Yurievich

RSTU, Chair «Electric Rolling Stock», Assistent,

phone  (863) 272-63-93,

е-mail:  pk_zao@dek.rgups.ru

The results of the analysis of coupling properties of cargo electric locomotives on the basis of a numerical method of Monte Carlo are given in the article. For this purpose the weather-climatic data of the area of operation have been used. The received histograms of distributions of factors of friction and coupling of a wheel with a rail can be used when developing rational modes of operation of electric locomotives.

Keywords: method of Monte Carlo, electric locomotive, factor of coupling of a wheel with a rail.

УДК 629.4.083

Имитационное  моделирование  технологических

процессов  предприятий  транспортного  машиностроения

Смирнов Виктор Александрович

Омский государственный университет путей сообщения (ОмГУПС),

644046, г. Омск, пр. Карла Маркса, 35,

кафедра «Подвижной состав электрических железных дорог»,

кандидат технических наук, доцент,

телефон  (3812) 31-34-19,  44-36-62,

e-mail:  smirnovva@bk.ru

Семенов Александр Михайлович

Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского

(ОмГУ им. Ф.М. Достоевского),

644077, г. Омск, пр. Мира, 55-А,

кафедра «Математический анализ», кандидат физико-математических наук, доцент,

телефон  8-913-608-31-83,

e-mail:  almsemenov@mail.ru

В статье рассматриваются вопросы моделирования технологических процессов предприятий транспортного машиностроения. Предлагается методология построения математических моделей на основе представления технологических операций в виде модулей паттерновых сетей. Приводятся алгоритм работы имитационной модели и результаты моделирования на примере ремонта тяговых электрических двигателей.

Ключевые слова: транспортное машиностроение, ремонт подвижного состава, технологические процессы, оптимизация производства, имитационное моделирование, паттерновые сети.

Simulation  of  operating  procedures  of  transport

manufacturing  enterprises

Smirnov Victor Alexandrovich

Omsk State Transport University (OSTU),

35, K. Marx av., Omsk, 644042, Russia,

Chair «Rolling Stock of Electric Railways»,

Candidate of Engineering Sciences, Associated Professor,

phone  (3812) 31-34-19,  44-36-62,

e-mail:  smirnovva@bk.ru

Semenov Alexander Mihailovich9

Omsk F.M. Dostoevsky State University,

55-A, Mira av., Omsk, 644077, Russia,

Chair «Mathematical Analysis»,

Candidate of Physics and Mathematics Sciences, Associated Professor,

phone  8-913-608-31-83,

e-mail:  almsemenov@mail.ru

Simulation matters of operating procedures of transport manufacturing enterprises are considered. The methodology of mathematical models construction based on the concept of operating procedures in pattern network modules is offered. The algorithm of simulation model and modeling results of railway motor repairing aregiven.

Keywords: transport manufacturing, rolling stock repairing, operating procedures, optimization of manufacture, simulation, pattern networks.

УДК 519.81 : 004.04

Метод  оценки  Парето-оптимального  решения

с  учетом  полезности

Заргарян Юрий Артурович

Таганрогский технологический институт Южного федерального университета (ТТИ ЮФУ),

347930, г. Таганрог, пер. Некрасовский, 44,

кафедра «Системы автоматического управления», аспирант,

телефон  8 (8634) 371-773,

e-mail:  finaev_val_iv@tsure.ru

В статье кратко рассмотрены методы поиска Парето-оптимальных решений для многокритериальных задач и существующие ограничения. Определены условия окончательного решения выбора варианта Парето-оптимального нечеткого решения. Разработан и представлен алгоритм метода оценки Парето-оптимального решения с учетом полезности.

Ключевые слова: оптимизация, критерии, Парето-оптимальные решения, эксперт.

METHOD  FOR  ESTIMATING  THE  PARETO-OPTIMAL  SOLUTION

TAKING  ACCOUNT  OF  USEFULNESS

Zargarjan Jury Arturovich

Taganrog Institute of Technology – Federal State Educational Establishment

of Higher Education «Southern Federal University»(TIT SFedU),

44, Nekrasovskiy byst., Taganrog, 347930, Russia,

Chair «Automatic Control Systems», Postgraduate,

phone  8 (8634) 371-773,

e-mail:  finaev_val_iv@tsure.ru

The article briefly examines the methods for finding Pareto-optimal solutions for multiobjective problems and limitations. The conditions for a final choice decision options of Pareto-optimal fuzzy solution. The algorithm has been developed and evaluation method for Pareto-optimal solutions based on utility.

Keywords: optimization of the criteria, Pareto-optimal solutions, expert.

УДК 681.51 + 06

МЕТОД  ФОРМАЛЬНОЙ  НОРМАЛИЗАЦИИ  ОТНОШЕНИЙ

РЕЛЯЦИОННОЙ  МОДЕЛИ  базы  данных

Клименко Игорь Валерьевич

Ростовский государственный университет путей сообщения (РГУПС),

344038, г. Ростов-на-Дону, пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, д. 2,

кафедра «Вычислительная техника и автоматизированные системы управления»,

кандидат технических наук, доцент,

телефон  (863) 294-32-62,

e-mail:  tak@aaanet.ru

В современной теории баз данных наиболее актуальной считается задача нормализации отношений реляционной модели, так как до настоящего времени не является формализованной. Процесс нормализации основан на наличии зависимостей между атрибутами исходных отношений и позволяет снизить избыточность (дублирование) хранимых данных, а следовательно, устранить аномалии добавления, обновления и удаления хранимых записей.

С другой стороны, безызбыточные файлы баз данных занимают меньше места на внешних носителях и требуют меньше времени при обработке информационных запросов пользователей базы данных. В работе разработан формализованный метод нормализации отношений реляционной модели до третьей нормальной формы. Предложенный подход позволит оптимизировать и автоматизировать процесс нормализации.

Ключевые слова: нормализация отношений реляционной модели, нормальные формы, задача о наименьшем покрытии, первичный ключ, функциональные зависимости.

METHOD  FOR  FORMALIZED  NORMALIZATION  THE  RELATIONS

OF  RELATIONAL  MODEL

Klimenko Igor Valerevich

Rostov State Transport University (RSTU),

2, Rostovskogo Strelkovogo Polka Narodnogo Opolcheniya sq., Rostov-on-Don, 344038, Russia,

Chair «Computer Facilities and the Automated Control Systems»,

Candidate of Engineering Sciences, Associated Professor,

phone  (863) 294-32-62,

e-mail:  tak@aaanet.ru

In the modern theory of databases the most actual is the problem of normalization for relations of relational model as till now it is not formalized. Normalization process is based on the presence of dependences between attributes of initial relations and allows to lower redundancy (duplication) of the keep data, and, hence, to eliminate anomalies of addition, updating and removal of the keep records. On the other hand, irredundant files of databases take less space on external carriers and demand less time at processing the  queries of database users. Formalized method for normalization the relations of relational model to third normal forms is developed. The offered approach will allow to optimize and automate normalization process.

Keywords: normalisation the relations of relational model, normal forms, problem about the least covering, primary key, functional dependences.

УДК 004.032.26 : 519.87

МОДЕЛЬ  СЕТИ  ХОПФИЛДА  НА  ОСНОВЕ  КЛАССИЧЕСКОЙ  СЕТИ  ПЕТРИ

Маршаков Даниил Витальевич

Донской государственный технический университет (ДГТУ),

344023, г. Ростов-на-Дону, пл. Страны Советов, 1,

кафедра «Вычислительные системы и информационная безопасность», аспирант,

телефон  8-904-344-63-75,

e-mail:  daniil_marshakov@mail.ru

Фатхи Дмитрий Владимирович

Ростовский юридический институт МВД России (РЮИ МВД),

# 344015, г. Ростов-на-Дону, ул. Маршала Ерёменко, 83,

# кафедра «Боевой подготовки»,

# кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой,

телефон  (863) 225-05-40,

e-mail:  d.v.fatkhi@gmail.com

Фатхи Денис Владимирович

ДГТУ, кафедра «Вычислительные системы и информационная безопасность»,

кандидат технических наук, доцент,

телефон  (863) 264-69-94,

e-mail:  ttfet@mail.ru

В работе исследуются перспективы применения аппарата классической сети Петри для моделирования нейронных сетей Хопфилда. Представлена модель сети Хопфилда на основе сети Петри, дано формальное описание функционирования модели, проведен анализ дерева достижимости сетевой модели. Выявлены достоинства и недостатки представленной модели.

Ключевые слова: искусственные нейронные сети, сеть Хопфилда, моделирование, сети Петри, дерево достижимости.

HOPFIELD  NETWORK  MODEL  BASED  ON  THE  PETRI  NET

Marshakov Daniil Vitalievich

Don State Technical University (DSTU),

1, Strana Sovetov sq., Rostov-on-Don, 344023, Russia,

Chair «Computing Systems and Information Security», Postgraduate,

phone  8-904-344-63-75,

e-mail:  daniil_marshakov@mail.ru

Fatkhi Dmitry Vladimirovich

Rostov Institute of Law of the Russian Interior Ministry,

83, Marshal Eremenko st., Rostov-on-Don, 344015, Russia,

Chair «Combat training»,

Candidate of Engineering Sciences, Associated Professor, Head of the Chair,

phone  (863) 2-25-05-40,

e-mail:  d.v.fatkhi@gmail.com

Fatkhi Denis Vladimirovich

DSTU, Chair «Computing Systems and Information Security»,

Candidate of Engineering Sciences, Associated Professor,

phone  (863) 264-69-94

e-mail:  ttfet@mail.ru

The paper deals with the prospects of using the mathematical modeling language of Petri nets for simulation of Hopfield neural networks. The model of Hopfield networks based on Petri nets and a formal description of the model functioning are given. The analysis of the reachability tree network model is made. Advantages and drawbacks of the present model are identified.

Keywords: artificial neural networks, Hopfield network, simulation, Petri nets, reachability tree.

УДК 656.42 : 656.25-52 : 656.22.05

# Математическое  обеспечение  планирования

# зонного  движения  поездов  метрополитена

Сидоренко Валентина Геннадьевна

Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ),

127994, г. Москва, ул. Образцова, д. 9, стр. 9,

кафедра «Управление и информатика в технических системах»,

доктор технических наук, профессор,

телефон  +7-916-217-50-76,

e-mail:  valenfalk@mail.ru.

Новикова Мария Владимировна

МИИТ, кафедра «Управление и информатика в технических системах», аспирант,

телефон  (495)-684-23-16,

e-mail:  asana01@gmail.com.

Рассмотрены вопросы планирования движения поездов по радиальным линиям при наличии регулярных оборотов на промежуточных станциях. Формализованы необходимые условия, которым должны отвечать параметры линии, чтобы плановый график движения пассажирских поездов зонного типа (ГЗТ) мог быть построен. Разработаны сценарий построения стационарного процесса ГЗТ при планировании перевозочного процесса в условиях нехватки ресурсов и сценарий построения переходного процесса снятия составов. Приведен фрагмент графика переходного процесса снятия составов, построенный автоматизировано с использованием созданного сценария, для одной из линий Московского метрополитена. Проведено сравнение фрагмента графика переходного процесса снятия составов, созданного автоматизировано и разработанного инженерами-графистами. Для целей сравнения использовался критерий равномерности расположения снимаемых составов, результаты расчетов приведены в табличной форме.

Ключевые слова: метрополитен, плановый график движения поездов зонного типа, необходимые условия построения планового графика движения поездов зонного типа, сценарий построения стационарного процесса планового графика движения поездов зонного типа, сценарий построения переходного процесса снятия составов.

MATHEMATICAL  SOFTWARE  of  planned  zone  schedule

# FOR  underground

Sidorenko Valentina Gennadyevna

Moscow State University of Railway Engineering (MIIT),

9/9, Obrazcova st., Moscow, 127994, Russia,

Chair of «Management and Informatics in Technical Systems»,

Doctor of Engineering Sciences, Professor,

phone  +7-916-217-50-76,

e-mail:  valenfalk@mail.ru.

Novikova Maria Vladimirovna

MIIT, Chair of «Management and Informatics in Technical Systems», Postgraduate,

phone  (495)-684-23-16,

e-mail:  asana01@gmail.com.

In the article the problems of scheduling train traffic on the radial lines in the presence of a regular rotation of the intermediate stations are considered. The necessary conditions to be satisfied by the parameters of the line for construction planned schedule of passenger trains of the zone type (HRT) are formalized. The scenario for construction a steady process of HRT in the lack of resources and the scenario for  transition process of removal the trains to depot are developed. A fragment of graph for transition process of removal the trains to depot, built automaticly using the developed scenario for one of the Moscow metro lines is introduced.

The comparison of the fragment of graph of transition process of removal the trains to depot, created automaticly and developed by the engineers, is perfomed. The criterion of uniformity of the location of removing trains was used for comparison purposes, the results of calculations are presented in tabular form.

Keywords: underground, trains planned schedule of the zone type, necessary conditions for construction the trains planned schedule of the zone type, the scenario for construction the steady process of the trains planned schedule of the zone type, the scenario for transition process of removal the trains to depot.

УДК 621.306

ТЕОРЕТИКО-ИГРОВОЕ  РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  РЕСУРСОВ  В  ЗАДАЧАХ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ  ТЕХНИЧЕСКОГО  СОСТОЯНИЯ  СЛОЖНЫХ

ТЕХНИЧЕСКИХ  СИСТЕМ

Строцев Андрей Анатольевич

Южный федеральный университет (ЮФУ),

344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 105/42,

кафедра «Информационные и измерительные технологии»,

доктор технических наук, профессор,

телефон  (863) 292-62-42,

e-mail:  aastrocev@gmail.com

Шестаков Геннадий Анатольевич

Ростовский государственный университет путей сообщения (РГУПС),

344038, г. Ростов-на-Дону, пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, д. 2,

кафедра «Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте», аспирант,

телефон  (863) 272-63-02,

e-mail:  atrwt@rgups.ru

Швалов Дмитрий Викторович

РГУПС, кафедра «Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте»,

кандидат технических наук, доцент,

телефон  (863) 272-63-02,

e-mail:  atrwt@rgups.ru

Рассматривается задача оптимального распределения ресурсов в условиях предстоящего конфликта, когда число реализаций игровой ситуации может быть произвольным, а начальная матрица игры в общем случае не имеет седловых точек. Показано, что такая задача может быть решена на основе применения модели смешанного расширения матричных игр неклассического типа.

Ключевые слова: теоретико-игровая оптимизация, матричные игры, алгоритмы контроля.

game-theoretical  resource  allocation  in  the  problems

of  statusing  the  technical  state  of  complex

engineering  systems

Strocev Andrey Anatolyevich

Southern Federal University(SFedU),

105/42, Bolshaya Sadovaya st., Rostov-on-Don, 344006, Russia,

Chair «Information and Measurement Technologies»,

Doctor of Engineering Sciences, Professor,

phone  (863) 292-62-42,

e-mail:  aastrocev@gmail.com

Shestakov Gennady Anatolyevich

Rostov State Transport University (RSTU),

2, Rostovskogo Strelkovogo Polka Narodnogo Opolcheniya sq., Rostov-on-Don, 344038, Russia,

Chair «Railway Automation and Telemachanics», Postgraduate,

phone  (863) 272-63-02,

e-mail:  atrwt@rgups.ru

Shvalov Dmitry Victorovich

RSTU, Сhair «Railway Automation and Telemachanics»,

Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor,

phone  (863) 272-63-02,

e-mail:  atrwt@rgups.ru

The problem of optimal resources allocation in forthcoming conflict conditions, if game situation implementations capacity could be free and initial game matrix has no saddle points in the general case, is described. The task solution based of mixed expansion of non-classical matrix games model is showed.

Keywords: game-theoretical optimization, matrix games, checking algorithms.

УДК 658.7 : 656.07 + 06

Минилогистика  на  железнодорожном  транспорте

Кирищиева Ирина Рафаэлевна

Ростовский государственный университет путей сообщения (РГУПС),

344038, г. Ростов-на-Дону, пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, д. 2,

кафедра «Экономика, учет и анализ», доктор экономических наук, профессор,

телефон  2-726-309,

e-mail:  eua@mosk.ru

Скорев Михаил Михайлович

РГУПС, кафедра «Экономика, учет и анализ»,

доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой,

телефон  2-726-309,

e-mail:  eua@mosk.ru

В статье представлена возможность применения системы минилогистики на железнодорожном транспорте, обоснована необходимость развития ее основных разделов – минилогистики материальной, экономической, информационной.

Ключевые слова: железнодорожный транспорт, хозяйствующий субъект, логистический подход, система ресурсов, материальная, экономическая, информационная минилогистика.

Mini  LogisticS  ON  THE  railway  transport

Kirischieva Irina Rafaelevna

Rostov State Transport University (RSTU),

2, Rostovskogo Strelkovogo Polka Narodnogo Opolcheniya sq., Rostov-on-Don, 344038, Russia,

Сhair «Economics, Accounting and Analysis»,

Doctor of Economic Sciences, Professor,

phone  (863) 272-63-09,

e-mail:  eua@mosk.ru

Skorev Mikhail Mikhaylovich

RSTU, Сhair «Economics, Accounting and Analysis»,

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Сhair,

phone  (863) 272-63-09,

e-mail:  eua@mosk.ru

The paper presents the possibility of a system of mini logistics on the railway transport. Also, the necessity of development of its main sections – material, economic and information mini logistics.

Keywords: railway transport, business entity, logistic approach, system of resources, financial mini logistics, economic mini logistics, informational mini logistics.

УДК 656.2.003 + 06

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  СОВМЕСТИМОСТЬ  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ  СТАНЦИИ

И  МОРСКОГО  ПОРТА

Макеев Владимир Александрович

Ростовский государственный университет путей сообщения (РГУПС),

344038, г. Ростов-на-Дону, пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, д. 2,

кафедра «Экономика и предпринимательство»,

доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой,

телефон  (863) 272-62-27,

e-mail:  ep@kaf.rgups.ru

В статье дано определение, краткий анализ и недостатки экономической совместимости транспортных предприятий. Сформирована матрица экономических показателей предприятий, представляющая их комплексную систему. Произведены расчеты числовых значений, характеризующих совместимость предприятий. Сделаны неочевидные выводы по оптимизации взаимодействия железнодорожных транспортных станций и морского порта.

Ключевые слова: экономическая совместимость, морфологический подход, интенсивность использования ресурсов, рентабельность активов.

ECONOMIC  COMPATIBILITY  OF A  RAILWAY  STATION  AND  A  SEA  PORT

Makeev Vladimir Alexandrovich

Rostov State Transport University (RSTU),

2, Rostovskogo Strelkovogo Polka Narodnogo Opolcheniya sq., Rostov-on-Don, 344038, Russia,

Chair «Economics and Entrepreneurship»,

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Chair,

phone  (863) 272-62-27,

e-mail:  ep@kaf.rgups.ru

In this paper a definition and a brief analysis of the economic disadvantages of the compatibility of transport companies are given. Matrix of economic performance of enterprises, representing their complete system is formed. Calculations of numerical values that characterize the compatibility of the enterprises. Non-obvious conclusions are made to optimize the interaction between a rail stations and a seaport.

Keywords: economic compatibility, morphological approach, intensity of resource utilization, return of assets.

ББК 65.052 + 06

АУТСОРСИНГ  В  СИСТЕМЕ  СТРУКТУРНОГО  РЕФОРМИРОВАНИЯ

ОАО «РЖД»

Шагинян Сергей Георгиевич

Ростовский государственный университет путей сообщения (РГУПС),

344038, г. Ростов-на-Дону, пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, д. 2,

кафедра «Экономика и менеджмент»,

доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой,

телефон  (863)259-58-21,

e-mail:  em@kaf.rgups.ru

Тухтеева Наталия Юрьевна

РГУПС, кафедра «Экономика и менеджмент», старший преподаватель,

телефон  (863)259-58-21,

e-mail:  em@kaf.rgups.ru

Аутсорсинг является мощным и доступным инструментом повышения эффективности деятельности предприятий железнодорожного транспорта в условиях структурного реформирования отрасли. Аутсорсинг поэтапно и системно применяется практически во всех департаментах ОАО «РЖД». Передача технологических процессов, функций и бизнес-процесов – следующий этап аутсорсинговых отношений.

Основными проблемами развития аутсорсинговых отношений в ОАО «РЖД» являются низкий уровень обоснованности принятия решений по аутсорсингу, непроработанность специализированных инструментов планирования и оценки социально-экономических и финансовых эффектов их реализации; отсутствие методического обеспечения оценки аутсорсинговых отношений.

Ключевые слова: железнодорожный транспорт, корпорация, аутсорсинг, структурные преобразования, издержки.

OUTSOURCING  IN  THE  STRUCTURAL  REFORM  OF  THE  JOINT  STOCK

COMPANY  «RUSSIAN  RAILWAYS»  (JSCO  «RZD»)

Shaginyan Sergei Georgievich

Rostov State Transport University (RSTU),

2, Rostovskogo Strelkovogo Polka Narodnogo Opolcheniya sq., Rostov-on-Don, 344038, Russia,

Chair «Economics and Management»,

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Chair,

phone  (863)259-58-21,

e-mail:  em@kaf.rgups.ru

Tuhteeva Natalie Yurievna

RSTU, Chair «Economics and Management», Senior Lecturer,

phone  (863)259-58-21,

e-mail:  em@kaf.rgups.ru

Outsourcing is a powerful and accessible tool for the increase of the efficiency of activity railway transportation in  enterprises conditions of structural reforming of the branch. Outsourcing stage by stage also it is system it is applied practically in all departments of Open Society «RZD». Outsourcing is gradually and systematically applied in almost all the departments of Joint Stock Company «Russian Railways» (JSCo «RZD»). The transfer of technological processes, functions and business-processes is the next phase of outsourcing relationships. The main problems of outsourcing relationships in JSCo «RZD» are a low validity of decision-making on outsourcing, absence of thorough planning and specialized tools to assess the socio-economic and financial effects of their implementation, lack of methodological support for evaluation of outsourcing relationships.

Keywords: railway transport, corporation, outsourcing, structural changes, costs.

УДК 656.225.073.235 + 06

ОРГАНИЗАЦИЯ  СБОРНЫХ  КОНТЕЙНЕРНЫХ  ПЕРЕВОЗОК

НА  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ  ТРАНСПОРТЕ

Боцвин Дмитрий Васильевич

Ростовский государственный университет путей сообщения (РГУПС),

344038, г. Ростов-на-Дону, пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, д. 2,

кафедра «Логистика и управление транспортными системами», аспирант,

телефон  (863) 275-54-20,

e-mail:  bocvin@mail.ru

Ковалев Григорий Анатольевич

РГУПС, кафедра «Логистика и управление транспортными системами», аспирант,

телефон  (863) 275-54-20,

e-mail:  KovalevGA@rostov.rzdlog.ru

Мамаев Энвер Агапашаевич

РГУПС, кафедра «Логистика и управление транспортными системами»,

доктор технических наук, профессор,

телефон  (863) 275-54-20,

e-mail:  mamaev_enver@mail.ru

В статье рассмотрены опыт организации перевозок мелких отправок на железнодорожном транспорте и существующие способы перевозки сборных грузов в России. Определены направления исследований в области организации сборных контейнерных перевозок. Рассмотрены вопросы технико-экономического обоснования схем перевозок грузов в сборных контейнерах.

Ключевые слова: сборные грузы, сборные контейнерные перевозки, экспедиторские компании, контейнерные компании, склад консолидации.

Organization  of  railway  modular  container  transportation

Botsvin Dmitriy Vasilyevich

Rostov State Transport University (RSTU),

2, Rostovskogo Strelkovogo Polka Narodnogo Opolcheniya sq., Rostov-on-Don, 344038, Russia,

Chair «Logistics and Transport Systems Management», Post-graduate,

phone  (863) 275-54-20,

e-mail:  bocvin@mail.ru

Kovalev Grigoryi Anatolyevich

RSTU, Chair «Logistics and Transport Systems Management», Post-graduate,

phone  (863) 275-54-20,

e-mail:  KovalevGA@rostov.rzdlog.ru

Mamaev Enver Agapashaevich

RSTU, Chair «Logistics and Transport Systems Management»,

Doctor of Engineering Sciences, Professor,

phone  (863)275-54-20,

e-mail:  mamaev_enver@mail.ru

The experience of the organization of small rail services and existing ways of modular cargoes transportation in Russia were considered in the article. Directions of researches in the field of the organization of modular container transportation were determined. Feasibility report of the diagrams of transportation in modular containers were studied.

Keywords: modular cargoes, modular container transportation, forwarding companies, container companies, constitution of consolidation.

УДК 656.222.6

ПРИНЦИПЫ  ПОСТРОЕНИЯ  СИСТЕМЫ  ИНТЕРВАЛЬНОГО  РЕГУЛИРОВАНИЯ

ДВИЖЕНИЯ  ПОЕЗДОВ  С  ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  КОСМИЧЕСКОЙ  НАВИГАЦИИ

Железнов Дмитрий Валерианович

ГОБУ ВПО «Иркутский государственный университет путей сообщения»,

664074, г. Иркутск, ул. Чернышевского, 15,

проректор, кандидат технических наук, доцент,

телефон  8-914-470-94-04,

e-mail:  zheleznov_dim@mail.ru

Выполнен анализ влияния ограничений существующих систем автоблокировки на величину межпоездного интервала. Произведена оценка надёжности использования спутниковой связи для организации интервального регулирования и предложено дополнение с применением вспомогательных считывающих устройств. Введено понятие истинного интервала между поездами в пакете. Предложена концепция непрерывного пересчёта истинного интервала для выбора оптимального скоростного режима движения поезда как научной основы построения системы интервального регулирования движения поездов с использованием средств космической навигации. Рассмотрены принципы управления движением поездов при взаимодействии с глобальными навигационными системами.

Ключевые слова: система интервального регулирования движением поездов, спутниковая навигация, определение межпоездного интервала, применение считывающих устройств, принципы построения системы управления движением поездов

PRINCIPLES  OF  CONSTRUCTION  OF  TRAIN  CONTROL  INTERVAL  SYSTEM

USING  SPACE  NAVIGATION

Zheleznov Dmitry Valerianovich

Zabaikalian railway Institute – branch of «Irkutsk State University of Means of Communication»,

15, Chernyshevskogo st., Irkutsk, 664074, Russia,

Vice-Rector, Candidate of Engineering Sciences, Associated Professor,

phone  8-914-470-94-04,

e-mail:  zheleznov_dim@mail.ru

Analysis of the influence of the limitations of existing systems for automatic blocking over the interval between trains. Reliability of the use of satellite communications for the organization and management of the interval is estimated. The notion of true interval between trains in the package is introduced. The concept of true recalculation of interval to choose an optimal high-speed trains as a scientific basis for the system construction of the band train management using space navigation is proposed. Train control principles are considered when interacting with global navigation systems.

Keywords: train control interval system, satellite navigation, the determination of intervals between trains, principles of construction of the train control system.

УДК 658.7.01

Модель  формирования  транспортно-логистической  сети

мусороперегрузочных  станций  в  населенном  месте

Миронюк Виталий Петрович

Ростовский государственный строительный университет (РГСУ),

344022, г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 162,

кафедра «Организация перевозок и дорожного движения»,

доктор экономических наук, профессор,

телефон  (863) 263-12-90,

e-mail:  promter@aaanet.ru

Цыплаков Владимир Юрьевич

РГСУ, кафедра «Организация перевозок и дорожного движения», аспирант,

телефон  (863) 227-04-68,

e-mail:  vu.tsyplakov@mail.ru

В статье рассмотрена проблема внедрения транспортного процесса перевозки твердых муниципальных отходов по схеме двухэтапного транспортирования. Целью исследования является разработка модели формирования сети мусороперегрузочных станций как промежуточного звена логистической цепи движения потока отходов от мест зарождения до мест поглощения в рамках конкретной территории населенного места.

Ключевые слова: технологический процесс перевозки, твердые муниципальные отходы (ТМО), категория земель, санитарно-защитная зона, административно-территориальная единица, оптимальность, оптимизация, полигон размещения, критическое расстояние.

MODEL  FOR  THE   FORMATION  OF  transport – LOGISTICAL  NETWORK

foR  Waste  transfer  STATIONS  IN  THE  INHABITED  PLACE

Mironyuk Vitaly Petrovich

Rostov State Construction University (RSCU),

162, Socialisticheskaya st., Rostov-on-Don, 344022, Russia,

Chair «Transportation and Traffic Management»,

Doctor of Economic Sciences, Professor,

phone  (863) 263-12-90,

e-mail:  promter@aaanet.ru

Tsyplakov Vladimir Yurevich

RSCU, Chair «Transportation and Traffic Management», Post-graduate,

phone  (863) 227-04-68,

e-mail:  vu.tsyplakov@mail.ru

The article considers the problem of the introduction the transport process of a firm municipal waste  transferring under the scheme of two stage transportations. The research objective is working out the model of formation the network of waste transfer stations, as intermediate link of a logistical chain of transferring the stream of waste from the places of origin to absorption places, within the limits of a certain territory of the inhabited place.

Keywords: technological process of transportation, solid municipal waste (SMW), category of the earths, sanitary-protective zone, administrative and territorial unit, optimality, optimization, placing range, critical distance.

УДК 656.073

СПОСОБЫ  ПОВЫШЕНИЯ  ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ

МОРСКИХ  КОНТЕЙНЕРНЫХ  ПОРТОВ

Панова Юлия Николаевна

Петербургский государственный университет путей сообщения (ПГУПС),

190031, Санкт-Петербург, Московский пр., 9,

кафедра «Логистика и коммерческая работа», аспирант,

телефон  (812) 457-80-94,

e-mail:  panovayulia87@gmail.com

Коровяковский Евгений Константинович

ПГУПС, кафедра «Логистика и коммерческая работа»,

кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой,

телефон  (812) 457-80-94,

e-mail:  ekorsky@mail.ru

Рассматривается сравнение вариантов повышения пропускной способности морского контейнерного порта. Расчетами установлено, что строительство тылового терминала обеспечивает максимальное увеличение контейнерного оборота порта. С учетом зарубежного опыта и особенностей российского законодательства выполнена систематизация тыловых терминалов морских портов – Санкт-Петербурга, Новороссийска, Владивостока.

Ключевые слова: тыловые терминалы; контейнерный рынок; российские морские порты; пропускная способность.

WAYS  FOR  INCREASING  THE  CAPACITY  OF  CONTAINER  SEAPORTS

Panova Yulia Nikolaevna

Petersburg State Transport University, (PSTU)

9, Moscow av., Petersburg, 190031, Russia,

Chair «Logistics and Commercial Operations», Post-graduate,

phone  (812) 457-80-94,

e-mail:  panovayulia87@gmail.com

Korovyakovsky Eugene Konstantinovich

PSTU, Chair «Logistics and Commercial Operations»,

Candidate of Engineering Sciences, Associated Professor, Head of the Chair,

phone  (812) 457-80-94,

e-mail:  ekorsky@mail.ru

The comparison of different ways for increasing the container seaports capacity is considered. The calculations indicated that the construction of dry port provides maximum volume of containers processed within the seaport. On the ground of overseas experience and specific features of Russian regulations the systematisation of dry ports servicing the seaports of Saint Petersburg, Novorossiysk, and Vladivostok is provided.

Keywords: dry ports, container market, Russian seaports, capacity.

УДК 656.212.2.073.21

ОБОБЩЁННАЯ  МАТЕМАТИЧЕСКАЯ  МОДЕЛЬ  КРЕПЛЕНИЙ  ГРУЗА

С  ПОДКЛАДКАМИ  СОВМЕСТНО  С  ГИБКИМИ  И  УПОРНЫМИ  ЭЛЕМЕНТАМИ

ПРИ  ВОЗДЕЙСТВИИ  ПРОСТРАНСТВЕННОЙ  СИСТЕМЫ  СИЛ

Туранов Хабибулла Туранович

Уральский государственный университет путей сообщения (УрГУПС),

620025, г. Екатеринбург, ул. Колмогорова, 66,

кафедра «Мехатроника», доктор технических наук, профессор,

телефон  8-963-035-31-89,

e-mail:  turanov@inbox.ru; khturanov@yandex.ru

В статье изложены результаты построенной обобщённой математической модели креплений груза с подкладками совместно с гибкими и упорными элементами креплений. Разработанная (впервые) обобщённая математическая модель совместного закрепления груза с подкладками – гибкими и упорными элементами – позволила найти условия, при которых обеспечиваются работоспособность упорных брусков совместно с предварительно скрученными проволоками креплений и подкладками под груз. При этом лишь при несоблюдении таких условий включаются в работу по удержанию груза упругие силы гибких элементов креплений.

Ключевые слова: гибкие крепежные элементы, упорные бруски, площадки, обеспечение фиксации гибких крепежных элементов с грузом колодки, реакция площадок, пространственная система сил, крепление компонентов, напряжение в крепежных элементах.

GENERALIZED  MATHEMATICAL  MODEL  FOR  FASTENING  THE  CARGO

WITH  PADS  JOINTLY  WITH  FLEXIBLE  AND  THRUST  ELEMENTS

UNDER  THE  ACTION  OF  SPATIAL  FORCE  SYSTEM

Turanov Khabibulla Turanovich

Urals State University of Railway Transport (USURT),

66, Kolmogorova st., Ekaterinburg, 620034, Russia,

Сhair «Mechatronika», Doctor of Engineering Sciences, Professor,

phone  8-963-035-31-89,

e-mail:  turanov@inbox.ru; khturanov@yandex.ru

The article gives an account of the results of the constructed generalized mathematical model of fixation the cargo with pads jointly with flexible and thrust fastening elements. Developed for the first time the generalized mathematical model of collateral fixation of cargo with padding by flexible and thrust elements made it possible to indentify the conditions providing workability of thrust bars together with pretwisted fastening wires and cargo pads. It should be emphasised that it is only when these conditions are not fulfilled that elastic forces of flexible fastening elements are engaged in work on retaining cargo from shifting.

Keywords: flexible fastening elements, thrust bars, pads, collateral fixation of flexible and thrust fastening elements with cargo pads, thrust bar reaction, reaction pads, spatial force system, fastening components, tension in fastening elements.

УДК 625.724.001.57 : 656.052.1 + 06

ОЦЕНКА  ТОЧНОСТИ  ОПРЕДЕЛЕНИЯ  ПОЛОЖЕНИЯ  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ

КРИВОЙ  В ПЛАНЕ  ПО  РЕЗУЛЬТАТАМ  НАВИГАЦИОННЫХ

СПУТНИКОВЫХ  ИЗМЕРЕНИЙ

#### Курочка Павел Никитович

Ростовский государственный университет путей сообщения (РГУПС),

344038, г. Ростов-на-Дону, пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, д. 2,

кафедра «Изыскания, проектирование и строительство железных дорог»,

доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой,

телефон  (863) 272-62-26.

#### Ревякин Алексей Анатольевич

РГУПС, кафедра «Изыскания, проектирование и строительство железных дорог»,

кандидат технических наук, доцент,

телефон  (863) 272-62-19.

Колошина Галина Викторовна

РГУПС, кафедра «Изыскания, проектирование и строительство железных дорог»,

старший преподаватель,

телефон  (863) 272-64-12.

Щербак Петр Николаевич

РГУПС, кафедра «Путь и путевое хозяйство»,

доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой,

телефон  (863) 272-64-95.

##### Добрынин Николай Федорович

РГУПС, кафедра «Изыскания, проектирование и строительство железных дорог»,

доктор технических наук, профессор,

телефон  (863) 272-62-19.

Разработан метод, позволяющий просчитать и спланировать эксперимент по спутниковому определению положения круговой кривой в плане. Кроме того, разработана программа, позволяющая определять параметры кривой по данным, полученным в результате прохода по реальной кривой путеизмерительной тележки с установленной приемной спутниковой аппаратурой, что в конечном итоге позволяет вычислить величины рихтовок при выправке пути.

Ключевые слова: оценка параметров круговой кривой, метод наименьших квадратов, спутниковая навигация, статистическое моделирование.

ESTIMATION  the  ACCURACY  OF  locating a  RAILWAY  curve

IN  the  layout  PLANE  using  NAVIGATION  SATELLITE  DATA

Kurochka Pavel Nikitovich

Rostov State Transport University (RSTU),

2, Rostovskogo Strelkovogo Opolcheniya sq., Rostov-on-Don, 344038, Russia,

Сhair «Investigation, Designing and Construction of the Railways»,

Doctor of Engineering Sciences, Professor, Head of the Chair,

phone  (863)272-62-26.

Revyakin Alexey Anatolyevich

RSTU, Сhair «Investigation, Designing and Construction of the Railways»,

Candidate of Engineering Sciences, Associated Professor,

phone  (863)272-62-19.

Koloshina Galina Viktorovna

RSTU, Сhair «Investigation, Designing and Construction of the Railways»,

Senior Teacher,

phone  (863) 272-64-12.

Shcherbak Peter Nicholaevich

RSTU, Сhair «Track and Track Facilities»,

Doctor of Engineering Sciences, Professor, Head of the Chair,

phone  (863) 272-64-95.

Dobrinin Nikolay Fedorovich

RSTU, Chair «Investigation, Designing and Construction of Railways»,

Doctor of Engineering Sciences, Professor,

phone (863) 272-62-19.

The method enabling to calculate and plan the experiment due to satellite determination of circular curve in the layout is developed in this work. Besides it the program of curve rate determination by the data  obtained as a result of moving along the real curve is developed, at the example of the track measuring bogie with installed receiver device. In the final analysis it allows to determine the dimension of track linning during the track adjusting.

Keywords: estimation of parameters of the curve, least square method, satellite navigation, statistical modeling.

УДК 625.12.03

Управление  стабильностью  подбалЛастной  зоны

земляного  полотна

Петряев Андрей Владимирович

Петербургский государственный университет путей сообщения (ПГУПС),

190031,Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 9,

кафедра «Управление и технология строительства»,

кандидат технических наук, старший научный сотрудник,

телефон  (812) 457-84-45,

e-mail:  pgups60@mail.ru

Ганчиц Виктор Всеволодович

ПГУПС, кафедра «Управление и технология строительства», научный сотрудник,

телефон  (812) 457-84-45,

e-mail:  lumina1993@mail.ru

В статье приведены современные методы усиления рабочей зоны железнодорожного земляного полотна. Обосновывается сфера применения этих методов.

Ключевые слова: подбалластный мат, земляное полотно, усиление.

Controlling  the  stiffness  of  roadbeds  working  zone

Petriaev Andrey Vladimirovich

Petersburg State Transport University (PSTU),

9, Moskovsky av., St.-Petersburg,190031, Russia,

Chair «Management and Technology of Construction»,

Candidate of Technical Sciences, Senior Research Assistant,

phone  (812) 457-84-45,

e-mail:  pgups60@mail.ru

Ganchits Viktor Vsevolodovich

PSTU, Сhair «Management and Technology of Construction», Research Assistant,

phone  (812) 457-84-45,

e-mail:  lumina1993@mail.ru

The paper presents roadbed working zone reinforcing methods. The areas of using these methods are substantiated.

Keywords: underballast mat, roadbed, reinforcement.

УДК 621.332.3: 62-78 + 06

ПОВЫШЕНИЕ  ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ  НА  ОСНОВЕ  АВТОМАТИЗАЦИИ

И  МОНИТОРИНГА  ОПАСНЫХ  РЕЖИМОВ  ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ  НАПРЯЖЕНИЙ

НА  ИЗОЛИРУЮЩИХ  РАБОЧИХ  ПЛОЩАДКАХ  РЕМОНТНЫХ  ДРЕЗИН

Жарков Юрий Иванович

Ростовский государственный университет путей сообщения (РГУПС),

344038, г. Ростов-на-Дону, пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, д. 2,

кафедра «Автоматизированные системы электроснабжения»,

доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой,

телефон  (863) 272-62-67,

e-mail:  Zharkov43@gmail.com

Карпенко Вячеслав Иванович

Северо-Кавказская железная дорога – Филиал ОАО «Российские железные дороги»

(СКЖД – Филиал ОАО «РЖД»),

344019, г. Ростов-на-Дону, Театральная пл., д. 4,

Служба электрификации и электроснабжения, начальник службы, инженер,

телефон  (863) 259-48-23,

e-mail:  E-skzd@ skzd.rzd.ru

Семенов Юрий Георгиевич

РГУПС, кафедра «Автоматизированные системы электроснабжения»,

кандидат технических наук, доцент,

телефон  (863) 272-63-85,

e-mail:  ygsem@mail.ru

Фигурнов Евгений Петрович

РГУПС, кафедра «Автоматизированные системы электроснабжения»,

доктор технических наук, профессор,

телефон  (863) 272-62-67.

Ставится задача повышения электробезопасности при производстве работ с изолирующей платформы дрезины с помощью автоматизированной бесконтактной системы контроля. Посредством компьютерного моделирования установлена возможность определить различные режимы напряжения в контактных сетях и на изолированной платформе посредством двух антенн-датчиков.

Ключевые слова: контактная сеть, ремонтный подвижной состав, изолирующая рабочая площадка, опасные режимы напряжений, электробезопасность, компьютерное моделирование, система мониторинга.

ELECTRIC-SAFETY  INCREASE  ON  THE  BASIS  OF  AUTOMATION

AND  MONITORING  OF  DANGEROUS  MODES  OF  ELECTRICAL  VOLTAGE

ON  REPAIR  RAILCARS  WORKING  INSULATING  PLATFORM

Zharkov Yuriy Ivanovich

Rostov State Transport University (RSTU),

2, Rostovskogo Strelkovogo Polka Narodnogo Opolcheniya sq., Rostov-on-Don, 344038, Russia,

Chair «Automated Systems of Electric Power Supply»,

Doctor of Engineering Sciences, Professor, Head of the Chair,

phone  (863) 272-62-67,

e-mail:  Zharkov43@gmail.com

Karpenko Vyacheslav Ivanovich

North-Caucasian Railway – branch of Joint-Stock Company «Russian Railways»,

(SKZD – Branch of JSC «RZD»),

4, Teatralnaya sq., Rostov-on-Don, 344019, Russia,

Service of Electrification and Power Supply, Chief of Service, engineer,

phone  (863) 259-48-23,

e-mail:  E-skzd@ skzd.rzd.ru

Semyenov Yuriy Georgievich

RSTU, Chair «Automated Systems of Electric Power Supply»,

Candidate of Engineering Sciences, Associated Professor,

phone  (863) 272-63-85,  272-62-28,

e-mail:  ygsem@mail.ru

Figurnov Evgeniy Petrovich

RSTU, Chair «Automated Systems of Electric Power Supply»,

Doctor of Engineering Sciences, Professor,

phone  (863) 272-63-85.

The task to increase electric-safety during the work on a railcars insulating platform by means of the automated contactless monitoring system is set. By means of computer modeling, the possibility to define different voltage modes in contact lines and on the insulating platform by means of two sensors aerials is established.

Keywords: contact network, repair railcar, insulating working platform, dangerous modes of voltage, electro-safety, computer modeling, monitoring system.

УДК 621.314.1

АНАЛИЗ  РАБОЧИХ  ПРОЦЕССОВ  В  ДВУНАПРАВЛЕННОМ  КОНВЕРТЕРЕ

НАПРЯЖЕНИЯ  C  КОММУТАЦИЕЙ  ПРИ  НУЛЕВОМ  ТОКЕ

Ниткин Дмитрий Андреевич

Московский авиационный институт (Государственный технический университет),

125993, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 4, корпус 57 «Г»,

кафедра «Электроэнергетические, электромеханические и биотехнические системы»,

аспирант,

телефон  8-916-244-06-04,

e-mail:  dmitry.nitkin@mail.ru

Петрашевская Арина Александровна

Московский авиационный институт (Государственный технический университет),

ООО «Трансконвертер»,

119071, г. Москва, ул. Малая Калужская, д. 15, стр. 17,

кафедра «Электроэнергетические, электромеханические и биотехнические системы»,

аспирант,

телефон  8-906-650-96-36,

e-mail:  petrashevskaya@transconverter.ru

В статье предложена силовая схема двунаправленного конвертера напряжения с коммутацией при нулевом токе, направленного на понижение уровня коммутационных потерь в силовых полупроводниковых приборах. Описан принцип действия и приведены эквивалентные схемы замещения рассматриваемого устройства для каждого интервала работы схемы. Предложена математическая модель электромагнитных процессов в силовой схеме, позволяющая проводить исследование работы конвертера, анализ его характеристик, а также осуществить выбор основных элементов устройства.

Ключевые слова: конвертер напряжения, двунаправленная передача электрической энергии, коммутация при нулевом токе.

Analysis  of  switching  OperationS  in  the  Bidirectional

DC-DC  Converter  with  Zero-Current

Nitkin Dmitry Andreevich

Moscow Aviation Institute (State Technical University),

4, Volokolamskoe shosse, casing 57 «G», Moscow, 125993, Russia,

Chair «Electric Power, Electromechanical and Biotechnical Systems», Post-graduate,

phone  8-916-244-06-04,

e-mail:  dmitry.nitkin@mail.ru

Petrashevskaya Arina Alexandrovna

Moscow Aviation Institute (State Technical University),

15, M. Klauzhskaya st., build. 17, Moscow, 119071, Russia,

Chair «Electric Power, Electromechanical and Biotechnical Systems», Post-graduate,

phone  8-906-650-96-36,

e-mail:  petrashevskaya@transconverter.ru

This paper presents the power circuit of bidirectional DC-DC converter with zero-current switching, intended for reduction of commutation losses in semiconductor devices. Operating principle is described and equivalent circuits for each time lag are given. Mathematical model of electromagnetic processes are presented, allowing performing operation research and analyzing the characteristics of the converter, as well as implementing the choice of the main circuit elements.

Keywords: power DC-DC converter, bidirectional electrical energy transmission, zero-current switching.

УДК 621.313.333.2 : 681.3.06 + 06

Компьютерное  моделирование  тепловых  процессов

в  асинхронном  вспомогательном  двигателе  электровоза

при  несимметрии  питающих  напряжений  и дефектах

беличьей  клетки

Пустоветов Михаил Юрьевич

Ростовский государственный университет путей сообщения (РГУПС),

344038, г. Ростов-на-Дону, пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, д. 2,

НИИЦ «Криотрансэнерго»,

кандидат технических наук, доцент, старший научный сотрудник,

телефон  8-928-136-26-41.

Синявский Игорь Владимирович

ОАО «ВЭлНИИ»,

346413, г. Новочеркасск, Ростовская область, ул. Машиностроителей, д. 3,

Комплексный отдел статических преобразователей,

заместитель заведующего отдела,

телефон  8-903-462-84-47.

Статья посвящена разработке тепловой модели асинхронного двигателя. Описаны особенности модели для учёта несимметрии питающих напряжений и дефектов беличьей клетки ротора. Приведены результаты моделирования опасных в тепловом отношении режимов работы.

Ключевые слова: электровоз, асинхронный двигатель, беличья клетка, компьютерное моделирование.

COMPUTER  MODELING  OF  HEATING  PROCESSES  IN  THE  INDUCTION

MOTOR  OF  ELECTRIC  LOCOMOTIVE  AUXILIARY  DRIVE  IN  CASE

OF  ASYMMETRICAL  VOLTAGES  AND  DEFECTS

#### Pustovetov Mikhail Yurievich

Rostov State Transport University (RSTU),

2, Rostovskogo Strelkovogo Polka Narodnogo Opolcheniya sq., Rostov-on-Don, 344038, Russia,

NIITS «Kriotransenergo»,

Candidate of Engineering Sciences, Associated Professor, Senior Researcher,

phone  8-928-136-26-41.

Sinyavsky Igor Vladimirovich

JSC «VELNII»,

3, Mashinostroiteley st., Novocherkassk, Rostov Region, 346413, Russia,

Integrated Department of Static Converters,

Deputy Director,

phone  8-903-462-84-47.

The article is dedicated to the problem of a heating processes model in the induction motor development. Features of the model in case of asymmetrical voltages and squirrel cage defects are described. The results of extra heating dangerous regimes modeling are shown.

Keywords: electric locomotive, induction motor, squirrel cage, computer modeling.

УДК 51 : 621. 891 + 06

Математическая  модель  микрополярной  смазки  упорных

подшипников  скольжения  с  нежесткой  опорной  поверхностью

Ахвердиев Камил Самедович

Ростовский государственный университет путей сообщения (РГУПС),

344038, г. Ростов-на-Дону, пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, д. 2,

кафедра «Высшая математика-2»,

доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой,

телефон  (863) 272-63-99,

e-mail:  vm_2@kaf.rgups.ru

Колесников Игорь Владимирович

РГУПС, проректор по инновациям и инвестициям,

кандидат технических наук, доцент,

телефон  (863) 255-35-22,

e-mail:  kolesnikoviv@rgups.ru

Семенко Инна Сергеевна

РГУПС, кафедра «Высшая математика-2», аспирант,

телефон  (863) 272-62-63,

e-mail:  sis_vm_2@kaf.rgups.ru

В работе на основе уравнений движения микрополярной смазки для случая «тонкого слоя», уравнения неразрывности и уравнения Ламэ приводится расчетная модель микрополярной смазки упорных подшипников скольжения с нежесткой опорной поверхностью. Дана оценка влияния параметра микрополярной смазки, а также упругогидродинамического параметра на основные рабочие характеристики подшипника.

Ключевые слова: микрополярная смазка, нежесткая опорная поверхность, подшипники скольжения, математическая модель.

MATHEMATICAL  MODEL  FOr  MICROPOLAR  GREASING  OF  plain  ball

thrust  BEARINGS  WITH  THE  NONRIGID  BASIC  SURFACE

Akhverdiev Kamill Samedovich

Rostov State Transport University (RSTU),

2, Rostovskogo Srrelkovogo Polka Narodnogo Opolcheniya sg., Rostov-on-Don, 344038, Russia,

Chair «Higher Mathematics-2»,

Doctor of Engineering Sciences, Professor, Head of the Chair,

phone  (863) 272-63-99,

e-mail:  vm_2@kaf.rgups.ru

Kolesnikov Igor Vladimirovich

RSTU, Prorector on Innovations and Investments,

Candidate of Engineering Sciences, Associated Professor,

phone  (863) 255-35-22,

e-mail:  kolesnikoviv@rgups.ru

Semenko Inna Sergeevna

RSTU, Chair «Higher Mathematics-2», Post-graduate Student,

phone  (863) 272-62-63,

e-mail:  sis_vm_2@kaf.rgups.ru

The equation of indissolubility and the equation of Lame a calculating model of micropolar greasing of plain ball thrust bearings with a nonrigid basic surface is given on the basis of the equations of movement of micropolar greasing for a case of «a thin layer». The estimation of the effect of parameter micropolar greasing and also elastic hydrodynamic parameter on the basic performance characteristics of the bearing is given.

Keywords: micropolar greasing, nonrigid basic surface, sliding bearings, mathematical model.

УДК 621.896 : 621.31 + 06

МЕТОД  РАСЧЕТА  УПОРНОГО  ПОДШИПНИКА,  РАБОТАЮЩЕГО

НА  ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩЕЙ  ГАЗОВОЙ  СМАЗКЕ

ПРИ  НАЛИЧИИ  ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО  ПОЛЯ

Ванеев Константин Андреевич

Ростовский государственный университет путей сообщения (РГУПС),

344038, г. Ростов-на-Дону, пл. Ростовского стрелкового полка народного ополчения, д. 2,

кафедра «Высшая математика-2», аспирант,

телефон  8-950-85-42-178,

e-mail:  konstantin_rstu@mail.ru

В работе на основе уравнений движения электропроводящей газовой смазки и уравнения неразрывности приводится автомодельное решение задачи гидродинамического расчета упорного газодинамического подшипника. Дана оценка влияния магнитной индукции и напряженности электрического поля на основные рабочие характеристики подшипника.

Ключевые слова: течение смазки, подшипник, автомодельное решение, параметр сжимаемости газа, число Гартмана, гидродинамическое давление, несущая способность.

CALCULATION  OF  THE  THRUST  BEARING,  WORKING

WITH  THE  Conducting  gas  lubrication  IN  THE  PRESENCE

OF  AN  ELECTROMAGNETIC  FIELD

Vaneev Konstantin Andreevich

Rostov State Transport University (RSTU),

2, Rostovskogo Srrelkovogo Polka Narodnogo Opolcheniya sg., Rostov-on-Don, 344038, Russia,

Chair «Higher Mathematics-2», Post-graduate,

phone  8-950-85-42-178,

e-mail:  konstantin_rstu@mail.ru

The work includes a self-modeling solution of the task of the hydrodynamic calculation of gas dynamic thrust bearing on the base of the equations of motion of electric conducting gas lubrication and the equation of continuity. The effect of magnetic induction and intensity of electric field to the main bearing performance is assessed.

Keywords: movement of lubricant, bearings, self-modeling solution, parameter of the gas compressibility, the number of Hartmann, hydrodynamic pressure, bearing capacity.

УДК 621. 896. 001.2 + 06

Гидродинамический  расчет  Радиального  пористого

подшипника  бесконечной  длины  с  повышенной

несущей  способностью  с  учетом  сил инерциИ

Мукутадзе Мурман Александрович

Ростовский государственный университет путей сообщения (РГУПС),

344038, г. Ростов-на-Дону, пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, д. 2,

кафедра «Высшая математика-2», кандидат технических наук, доцент,

телефон  (863) 272-62-63,

e-mail:  vm_2@kaf.rgups.ru

Александрова Екатерина Евгеньевна

РГУПС, кафедра «Высшая математика-2», аспирант,

телефон  (863) 272-62-63,

e-mail:  vm_2@kaf.rgups.ru

Константинов Арег Артемович

РГУПС, кафедра «Высшая математика-2», аспирант,

телефон  (863) 272-62-63,

e-mail:  vm_2@kaf.rgups.ru

Шевченко Анатолий Иванович

РГУПС, кафедра «Эксплуатация и ремонт машин», доктор технических наук, доцент,

телефон  (863) 272-65-29,

e-mail:  vm2@kaf.rgups.ru

В работе на основе нелинейных уравнений движения Навье-Стокса и уравнений Дарси решена задача гидродинамического расчета радиального неоднородного пористого подшипника бесконечной длины. В результате установлено, что в случае, когда проницаемость пористого слоя в окружном направлении меняется по той же закономерности, что и форма зазора, подшипник по несущей способности обладает свойством подшипника двойного действия. При учете нелинейных факторов несущая способность подшипника повышается на 5–10 %.

Ключевые слова: радиальный подшипник, несущая способность, проницаемость пористого слоя, силы инерции.

HYDRODYNAMIC  CALCULATION  OF  INFINITE  LENGTH  POROUS  JOURNAL

BEARING  WITH  INCREASED  CARRYING  CAPACITY,  INERTIA  FORCES  BEING

TAKEN  INTO  ACCOUNT

## Mukutadze Murman Alexandrovich

Rostov State Transport University (RSTU),

2, Rostovskogo Srrelkovogo Polka Narodnogo Opolcheniya sq., Rostov-on-Don, 344038, Russia,

Chair «Higher Mathematics-2»,

Candidate of Engineering Sciences, Associated Professor,

phone  (863) 272-62-63,

e-mail:  vm_2@kaf.rgups.ru

Alexandrova Ekaterina Evgenievna

RSTU, Chair «Higher Mathematics-2», Post-graduate,

phone  (863) 272-62-63,

e-mail:  vm_2@kaf.rgups.ru

# Konstantinov Areg Artemovich

RSTU, Chair «Higher Mathematics-2», Post-graduate,

phone  (863) 272-62-63,

e-mail:  vm_2@kaf.rgups.ru

Shevchenko Anatoliy Ivanovich

RSTU, Сhair «Operation and Repairing of Machinery»,

Doctor of Engineering Sciences, Professor,

phone  (863) 272-65-29,

e-mail:  vm@kaf.rgups.ru

The task of hydrodynamic calculation of infinite length heterogeneous porous journal bearing has been solved in this work on the basis of Navier-Stokes nonlinear motion equations and Darcy equations. The following results have been got: if the porous layer permeability in peripheral direction and the clearance shape change in the same conformity, the bearing with the given carrying capacity possesses the qualities of dual operation bearing. With nonlinear factors taken into account, the bearing carrying capacity is 5–10 % higher.

Keywords: radial bearing, carrying capacity, porous layer permeability, inertia forces.

УДК 621.313.333.2 + 06

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ  МОДЕЛИРОВАНИЕ  ДИНАМИЧЕСКИХ  УСИЛИЙ

ПОПЕРЕЧНОЙ  САМОСТАБИЛИЗАЦИИ  ВЫСОКОСКОРОСТНОГО  ТРАНСПОРТА

НА  МАГНИТНОЙ  ПОДВЕСКЕ  С  ЛИНЕЙНЫМИ  ТЯГОВЫМИ  ДВИГАТЕЛЯМИ

Соломин Владимир Александрович

Ростовский государственный университет путей сообщения (РГУПС),

344038, г. Ростов-на-Дону, пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, д. 2,

кафедра «Электрические машины и аппараты», доктор технических наук, профессор,

телефон  (863) 272-62-12,

e-mail:  ema.@kaf. rgups.ru

Замшина Лариса Леонидовна

РГУПС, кафедра «Электрические машины и аппараты»,

кандидат технических наук, доцент,

телефон  (863) 272-62-12,

e-mail:  ema.@kaf. rgups.ru

Волков Игорь Васильевич

РГУПС, кафедра «Электрический подвижной состав»,

доктор технических наук, профессор,

телефон  (863) 272-62-12,

e-mail:  eps.@kaf. rgups.ru

В статье рассмотрены вопросы повышения безопасности движения высокоскоростного транспорта на магнитном подвесе, приводится математическая модель для анализа динамических усилий поперечной самостабилизации транспортного экипажа при его боковом смещении.

Ключевые слова: высокоскоростной транспорт, поперечная динамика, линейный асинхронный двигатель, магнитодвижущая сила, усилие поперечной стабилизации.

MATHEMATIC  MODELLING  OF  DYNAMIC  FORCES  OF  CROSS

SELF-STABILIZATION  OF  HIGH-SPEED  TRANSPORT  BASED  ON  MAGNETIC

LEVITATION  WITH  LINEAR  POWER  ENGINES  DYNAMIC  FORCES

Solomin Vladimir Alexandrovich

Rostov State Transport University (RSTU),

2, Rostovskogo Strelkovogo Polka Narodnogo Opolcheniya sq., Rostov-on-Don, 344038, Russia,

Chair «Electric Mashines and Devices», Doctor of Engineering Sciences, Professor,

phone  (863) 272-62-12,

e-mail:  ema.@kaf. rgups.ru

Zamshina Larisa Leonidovna

RSTU, Сhair «Electric Mashines and Devices»,

Candidate of Engineering Sciences, Associated Professor,

phone  (863) 272-6212,

e-mail:  ema.@kaf. rgups.ru

Volkov Igor Vasilyevich

RSTU, Chair «Electric Rolling Stock», Doctor of Engineering Sciences, Professor,

phone  (863) 272-62-12,

e-mail:  eps.@kaf. rgups.ru

Safety motion problems of high-speed transport based on magnetic levitation are considered in the article.

Mathematic model for the analysis of dynamic forces of self-stabilization of the vehicle under its lateral displacement is given.

Keywords: high-speed transport, cross dynamics, linear asynchronous engine, magnetic motive force, cross stabilization force.

ТРЕБОВАНИЯ  К  ОФОРМЛЕНИЮ  СТАТЕЙ

ДЛЯ  ПУБЛИКАЦИИ  В  ЖУРНАЛЕ «ВЕСТНИК  РГУПС»

1	Материалы статей представляются в виде текстов, отформатированных и распечатанных на лазерном или струйном принтере (пригодных для сканирования) на белой бумаге формата А4 (210x297 мм) в одном экземпляре. Рекомендуемый объем статьи – 4–10 страниц.

Одновременно текст представляется в виде файла на дискете в текстовом редакторе Word for Windows, шрифт Times New Roman, 11 pt, межстрочный интервал – одинарный, выравнивание по ширине, абзацный отступ – 1,25 см, все поля – 2 см.

2	На первой странице должны быть указаны:

■	УДК – в левом верхнем углу;

■	интервал;

■	инициалы и фамилии авторов – по центру, курсивом;

■	интервал;

■	название статьи – заглавными буквами, полужирным шрифтом, по центру, без переносов;

■	интервал;

■	текст статьи – печатается с переносами.

■	Статья должна содержать вводную часть, цель научной разработки, основную часть и выводы.

3	Буквы латинского алфавита набираются курсивом, буквы греческого и русского алфавитов – прямым шрифтом. Математические символы lim, ln, arg, const, sin, cos, min, max и т. д. набираются прямым шрифтом.

4	Формулы. При наборе формул пользоваться редактором формул Math Type – Equation.

Большие формулы необходимо разбить на отдельные фрагменты. Фрагменты формул по возможности должны быть независимы (при работе в формульном редакторе каждая строка – отдельный объект). Нумерацию следует печатать в Word отдельно от формул. Располагать формулы следует по центру строки.

Буквы J и I, e и l, h и n, q и g, V и U, О (буква) и 0 (ноль) должны различаться по начертанию.

Тире, дефис, знак «минус» обозначать соответствующими знаками.

Нумеровать следует только те формулы, на которые есть ссылки в тексте.

Обозначения, термины и иллюстративный материал должны соответствовать действующим ГОСТам.

5	Рисунки и фотографии (не более пяти), выполненные четко и контрастно, размещать в порядке их упоминания в тексте, подрисуночная подпись обязательна.

6	Библиографический список приводится общим списком в конце статьи и составляется в соответствии с последовательностью ссылок в тексте, которые обозначаются арабскими цифрами в квадратных скобках. Литература оформляется только согласно ГОСТ 7.1-2003.

Текст статьи должен быть тщательно отредактирован и готов для макетирования и верстки журнала на компьютере.

7	Статья должна быть обязательно подписана всеми авторами.

Материалы, прилагаемые к статье, печатают на отдельном листе.

Обращаем внимание авторов, что со второго квартала 2008 года введены дополнительные требования к изданиям, вошедшим в Перечень ВАК (Решение Президиума ВАК от 7 марта 2008 года).

8	Аннотация (на русском и английском языках):

■	УДК.

■	Название статьи (заглавными буквами, полужирным шрифтом).

■	Аннотация (краткое содержание статьи, включающее 3–4 предложения).

■	Ключевые слова.

Каждое ключевое слово или словосочетание отделяется от другого запятой или точкой с запятой.

9	Сведения об авторах (на русском и английском языках):

■	Фамилия, имя, отчество автора (полностью, без сокращений).

■	Место работы каждого автора в именительном падеже.

■	Почтовый адрес места работы с указанием почтового индекса.

■	Ученая степень, ученое звание, должность.

Важно четко, не допуская иной трактовки, указать место работы конкретного автора. Если все авторы статьи работают или учатся в одном учреждении, можно не указывать место работы каждого автора отдельно.

■	Контактный телефон.

■	E-mail.

Сведения по п. 9 составляются для каждого автора отдельно в порядке упоминания в статье.

Условия и порядок публикации статей в журнале

1	Статья должна быть оформлена по прилагаемым требованиям.

2	Автор имеет право опубликовать в номере одну статью.

###### 3	Автор может прислать статью в адрес редакции:

###### ●	по почте

344038, г. Ростов н/Д, пл. им. Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, 2.

Ростовский государственный университет путей сообщения.

Редакция журнала «ВЕСТНИК РГУПС».

###### ●	по электронной почте

###### E-mail:  vlm_nis@sci.rgups.ru,

###### nis@rgups.ru  (дополнительный).

●	принести в редакцию и передать секретарю Винниковой Ларисе Матвеевне

(гл. корпус, ком. Д 107), телефон  (863) 272-62-74, факс (863) 255-37-85.

4	Статья, подаваемая в редакцию, должна соответствовать тематике издания.

Тематика журнала охватывает основные проблемы транспорта, а также энергетики, машиностроения, экономики и управления. Публикуются статьи по следующим секциям:

–	машиностроение;

–	подвижной состав, безопасность движения и экология;

–	транспортная энергетика;

–	информационные технологии, автоматика и телекоммуникации;

–	управление и логистика на транспорте;

–	экономика и социальная работа на транспорте;

–	железнодорожный путь и транспортное строительство;

–	физико-математические науки.

5	Редакционная коллегия принимает для публикации статьи после тщательной научной экспертизы.

Для публикации отбираются статьи, которые представляют научный интерес и являются новой ступенью в разработке данной проблемы. Статьи публицистического плана не принимаются.

6	На заседании редколлегии принимается решение о возможности публикации статьи только при наличии положительной рецензии.

7	Все расходы по подготовке к публикации и изданию журнала оплачивает университет, в том числе и почтовые расходы при пересылке журнала авторам.

Краткая информация о журнале

Научно-технический журнал «Вестник Ростовского государственного университета путей сообщения» («Вестник РГУПС») издается с октября 1999 года, зарегистрирован в Госкомитете по печати РФ, свидетельство о регистрации № 018074. Журнал имеет международный стандартный сериальный номер (ISSN 0201-727Х), присвоенный Книжной палатой Российской Федерации.

Учредителем и издателем является Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ростовский государственный университет путей сообщения» (РГУПС).

Главный редактор журнала – ректор университета, академик РАН, заслуженный деятель       науки РФ, доктор технических наук, профессор В.И. Колесников.

В состав редакционной коллегии входят ведущие ученые РГУПС, а также других транспортных и академических университетов Северо-Кавказского региона, Москвы, Санкт-Петербурга и Чешской Республики (Остравский технический университет).

В настоящее время журнал выходит с периодичностью 4 номера в год, т. е. каждый квартал.

# С апреля 2004 года «Вестник РГУПС» включен в «Перечень периодических научных и научно-технических изданий, выпускаемых в Российской Федерации, в которых рекомендуется публикация основных результатов диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора наук» (решения Президиума ВАК № 6/4 от 6.02.2004 г., № 7/6 от 13.02.2004 г., № 8/7 от 20 02.2004 г., № 9/8 от 27.02 2004 г.). Также издание вошло и в новый Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий (30.11.2006), который действует с 01 января 2007 года.

Журнал «Вестник РГУПС» – подписное издание. С 2004 года журнал включен в каталог подписных изданий агентства «Роспечать» (в специальном каталоге «ГАЗЕТЫ. ЖУРНАЛЫ» зарегистрирован под индексом – 53720).

Подписаться на журнал можно в любом отделении связи, распространяется на территории Российской Федерации. Подписку можно оформить на квартал, на полгода или на год. Цена одного номера – 150 рублей.

Журнал «Вестник РГУПС» бесплатно рассылается всем отраслевым вузам, в ряд вузов Министерства образования и науки России, центральным и зональным научно-техническим библиотекам, НИИ информации.

Почтовый адрес редакции:

344038, г. Ростов н/Д, пл. им. Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, 2.

Ростовский государственный университет путей сообщения.

Редакция журнала «Вестник РГУПС».

Телефон:    (863) 272-62-74.  Факс: (863) 255-37-85.

E-mail:  vlm_nis@sci.rgups.ru

###### nis@rgups.ru  (дополнительный).

Научное издание

###### ВЕСТНИК

Ростовского государственного университета

путей сообщения

Научно-технический журнал

№ 2 (46)

2012

Уважаемые читатели!

Вы можете подписаться на наш журнал в любом отделении связи.

Индекс журнала по каталогу «Роспечати»  53720

Требования к оформлению статей размещены на сайте:

http://www.rgups.ru  в разделе «Издания»

Редакторы:  А.В. Артамонов, Т.В. Бродская,

Н.С. Федорова, Т.И. Исаева, Т.М. Чеснокова, Л.И. Сергейчик,

Л.А. Свиридова (английский текст)

Корректоры:  А.В. Артамонов, Т.В. Бродская,

Н.С. Федорова, Т.И. Исаева, Т.М. Чеснокова, Л.И. Сергейчик,

Л.А. Свиридова (английский текст)

Оригинал-макет журнала подготовлен  Л.М. Винниковой

________________________________________________________________________________

| Подписано в печать 27.04.12. | Формат 60х84/8. | Бумага офсетная. |
| --- | --- | --- |
| Печать офсетная. | Усл. печ. л. 27,42. | Изд. № 49. |
| Тираж 500 экз. |  | Заказ № 1659. |

Ростовский государственный университет путей сообщения.

Адрес университета:

344038, г. Ростов н/Д, пл. Ростовского Стрелкового Полка

Народного Ополчения, д. 2.

Тел. редакции  (863) 272-62-74;  факс  (863) 255-37-85.

E-mail:  vlm_nis@sci.rgups.ru;  nis@rgups.ru

Отпечатано в типографии ООО «Аркол».

Адрес: 344002, г. Ростов н/Д, пр. Буденновский, 19а, оф. 9.

Тел. (863) 240-60-85.