АННОТАЦИИ

УДК 621.891 + 06

Повышение  эффективности  брикетного  активизатора

сцепления  путем  варьирования  состава  наполнителя

Кикичев Шамиль Владимирович

Ростовский государственный университет путей сообщения (РГУПС),

344038, г. Ростов-на-Дону, пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, 2,

кафедра «Транспортные машины и триботехника», ассистент,

телефон  (863) 272-62-86,

e-mail:  s_kikichev@mail.ru

Приведены результаты экспериментальных исследований влияния вязкости жидкости, смачивающей абразивные частицы, на ее адгезионные свойства. Экспериментально установлено, что использование жидкостей с низкой вязкостью в качестве связующего вещества повышает коэффициент сцепления трибосистемы «колесо – рельс» при использовании абразивных материалов.

Ключевые слова: адгезия, коэффициент сцепления, вязкость, колесо – рельс, абразив.

efficiency  improvement  of  briguette  adhesion  coupling

by  varying  the  composition  of  filling

Kikichev Shamil Vladimirovich

Rostov State Transport University (RSTU),

2, Rostovskogo Strelkovogo Polka Narodnogo Opolcheniya sq., Rostov-on-Don, 344038, Russia,

chair «Transportation Vehicles and Tribotechnique», assistant,

phone  (863) 272-62-86,

e-mail: s_kikichev@mail.ru

The results of experimental investigations of influence of viscosity of liquid wetting abrasive particles over its adhesive properties are given. Experimentally found that the use of liquids with low viscosity as the solvent increases the coefficient of adhesion of tribosystem «wheel-rail» using of abrasive materials.

Key words: adhesion, coefficient of adhesion, viscosity, wheel-rail, abrasive.

УДК 621.436.222.004

РАСЧЕТНО-ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ  МОДЕЛЬ  ИЗНАШИВАНИЯ  СОПРЯЖЕНИЯ

ГИЛЬЗА – ПОРШНЕВОЕ  КОЛЬЦО  ТЕПЛОВОЗНЫХ  ДИЗЕЛЕЙ

Просвиров Юрий Евгеньевич

Самарский государственный университет путей сообщения (СамГУПС),

443066, г. Самара, 1-й Безымянный пер., 18,

кафедра «Локомотивы», доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой,

телефон  8(846) 999-01-84,

e-mail:  samgups@list.ru

Петухов Сергей Александрович

СамГУПС, кафедра «Локомотивы», преподаватель, аспирант,

телефон  8(846) 999-01-84,

e-mail:  sakmara-cite@mail.ru

Муратов Алексей Владимирович

СамГУПС, кафедра «Локомотивы», преподаватель,

телефон  8(846) 999-01-84.

Разработана теоретическая модель процесса изнашивания сопряжения гильза – поршневое кольцо. Полученная модель адекватна эксплуатационным условиям работы сопряжения и может использоваться для теоретического анализа интенсивности изнашивания сопряжения гильза – поршневое кольцо.

Ключевые слова: тепловозный дизель, интенсивность изнашивания, упругий контакт, гильза, поршневое кольцо, расчетно-теоретическая модель.

CALCULATION-THEORETICAL  MODEL  OF  WEAR  OF  INTERFACE

of  SHELL-PISTON  RING  of  diesel  ENGINE  DIESELS

Prosvirov Yury Yevgen’evich

Samara State Railway Transport Universitety (SRTU),

18, Pervi Bezimyanni pereulok, Samara, 443066, Russia,

chair of «Locomotives», doctor of engineering sciences, professor, head of the chair,

phone  8(846) 999-01-84,

e-mail:  samgups@list.ru

Petukhov Sergey Alexandrovich

SRTU, chair «Locomotives», teacher, post-graduate,

phone  8(846) 999-01-84,

e-mail:  samara-cite@mail.ru

Muratov Alexey Vladimirovich

SRTU, chair «Locomotives», teacher,

phone  8(846) 999-01-84.

The theoretical model of the process of wear of shell – piston-ring interface is developed a. The developed model is adequate to the operating terms of interface work and can be used for the theoretical analysis of intensity of wear of the shell – piston-ring interface.

Key words: diesel engine diesel, intensity of the wear-out, resilient contact, shell, piston-ring, calculation-theoretical model.

УДК 62-82

Рекуперация  энергии  при  испытании  гидроцилиндров

Чукарин Александр Николаевич

Донской государственный технический университет (ДГТУ),

344000, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1,

кафедра «Технологическое оборудование»,

доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой,

телефон  (863) 272-62-70,  273-87-77.

Рыбак Александр Тимофеевич

ДГТУ, кафедра «Технологическое оборудование»,

кандидат технических наук, профессор, докторант,

телефон  (863) 273-87-77.

Устьянцев Михаил Валерьевич

ДГТУ, кафедра «Технологическое оборудование», инженер, магистр,

телефон  (863) 273-87-77.

Сердюков Алексей Владимирович

ДГТУ, кафедра «Технологическое оборудование», ведущий инженер, аспирант,

телефон  (863) 273-87-77.

Предлагаются принципиальные схемы стендов для ресурсных испытаний гидроцилиндров с рекуперацией энергии.

Ключевые слова: стендовые испытания, гидравлические машины, рекуперация энергии, плунжерные гидроцилиндры, поршневые гидроцилиндры.

recuperation  of  ENERGY  AT  the  TEST  OF  HYDROCYLINDERS

Chukarin Alexandr Nikolaevich

Don State Technical University (DSTU),

1, Gagarin sq., Rostov-on-Don, 344000, Russia,

chair «Technological Equipment»,

doctor of engineering sciences, professor, head of the chair,

phone  (863) 272-62-70,  273-87-77.

Rybak Alexandr Тimofeevich

DSTU, chair «Technological Equipment»,

candidate of engineering sciences, professor, working for a doctor's degree,

phone  (863) 273-87-77.

Ustyantsev Michail Valerievich

DSTU, chair «Technological Equipment», engineer, master,

phone  (863) 273-87-77.

Serdyukov Alexey Vladimirovich

DSTU, chair «Technological Equipment», engineer, post-graduate,

phone  (863) 273-87-77.

The principle schemes of stands are offered for resource tests of hydrocylinders with recuperation of energy and information on its preliminary analysis.

Keywords: tests, hydraulic machines, recuperation of energy, hydrocylinders.

УДК 629.4.077-597.7 + 06

Динамические  характеристики  рычажной  тормозной

системы  в  установившихся  режимах

Балон Леонид Вениаминович

Ростовский государственный университет путей сообщения (РГУПС),

344038, г. Ростов-на-Дону, пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, 2,

кафедра «Вагоны и вагонное хозяйство», доктор технических наук, профессор,

телефон  (863) 272-65-41,

e-mail:  vag@kaf.rgups.ru

Коропец Петр Алексеевич

ООО «Центр новых технологий»,

344019, г. Ростов-на-Дону, ул. Каяни, 17/2-22,

директор по внедрению,

e-mail:  vega99@front.ru

Косаревский Валерий Валерьевич

Пассажирское депо «Ростов»,

344001, г. Ростов-на-Дону, пл. Привокзальная, 1/2,

начальник депо,

e-mail:  tvv.73@mail.ru

Задачей, поставленной в данной работе, является разработка математической модели и методики ее исследования для оценки влияния жесткости отдельных элементов рычажной тормозной передачи на величину и перераспределение динамических нагрузок в контакте колодок с колесами с целью выявления причин неравномерного износа колодок.

Ключевые слова: тормозная рычажная передача, колодка, колесо, тормозное нажатие, распределение усилия.

Dynamic  characteristics  of  brake  lever  transmission

under  the  established  modes

Balon Leonid Veniaminovich

Rostov State Transport University (RSTU),

2, Rostovskogo Strelkovogo Polka Narodnogo Opolcheniya Sq., Rostov-on-Don, 344038, Russia,

chair «Cars and Car Facilities», doctor of engineering sciences, professor,

phone  (863) 272-65-41,

e-mail:  vag@kaf.rgups.ru

Koropets Petr Alexeyevich

«Tsentr Novykh Tekhnologiy» LLC,

17/2-22, Kayani st., Rostov-on-Don, 344019, Russia,

director development,

e-mail:  vega99@front.ru

Kosarevskiy Valeriy Valeryevich

passenger depot «Rostov»,

1/2, Privokzalnaya sq., Rostov-on-Don, 344001, Russia,

head of the depot,

e-mail: tvv.73@mail.ru

The aim of the present work is to construct the mathematical model and to develop its research technique for studying the influence of rigidity of individual elements of the lever brake transmission over the impact forces value and redistribution in the brake block-wheel contact in order to find out the reasons for the irregular wear of the brake blocks.

Key words: lever brake linkage, brake block, wheel, brake pressing, force distribution.

УДК 629.4.028.1

Оптимальное  управление  асинхронным  тяговым  приводом  электровоза  в  режимах  пуска  и  торможения

Мамедов Зия Арзуман оглы

Министр транспорта Республики Азербайджан,

телефон  (863) 245-06-13.

Решена задача оптимального управления пуском и торможением для асинхронного тягового привода электровоза. Особенностью алгоритма решения является учет теплового состояния двигателя при формировании оптимальных управляющих воздействий.

Ключевые слова: электрический подвижной состав; асинхронный тяговый электропривод; динамические режимы; оптимальное управление; учет теплового состояния.

optimum  operation  of  asynchronous traction drive

of  electric  locomotive  in  the  modes  of  starting  and  braking

Mamedov Ziya Arzuman Ogly

Minister of Transport of the republic of Azerbaijan,

phone  (863) 245-06-13.

The problem of optimum operation of setting in motion and braking for asynchronous traction drive of electric locimotive is solved. Peculiar feature of the solution algorithm is the accounting of heat state of the engine during the formation of optimum operation influence.

Key words: electric rolling stock, asynchronous traction electric drive, dynamic modes, optimum operation, assounting of heat state.

УДК 621.911 + 06

Исследование  виброакустических  характеристик

малошумного  механизма  поддержки  прутКа

Месхи Бесарион Чохоевич

Донской государственный технический университет (ДГТУ),

344000, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1,

кафедра «Безопасной жизнедеятельности и защиты окружающей среды»,

доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой, ректор университета,

телефон  (863) 273-85-25.

Финоченко Татьяна Анатольевна

Ростовский государственный университет путей сообщения (РГУПС),

344038, г. Ростов-на-Дону, пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, 2,

научно-производственный центр «Охрана труда», начальник центра,

телефон  (863) 230-25-27,

е-mail:  fta09@bk.ru

В работе рассматриваются экспериментальные исследования конструкции механизма поддержки прутка в лабораторных условиях, которые включают три этапа: исследование динамических характеристик на вибростенде; исследование акустических характеристик; исследование изностойкости демпфирующих втулок. Приведены замеры виброакустических характеристик механизмов поддержки прутка.

Ключевые слова: уровень шума, виброакустические характеристики, механизм поддержки прутка.

investigation  of  vibroacoustic characteristics

of  low  noise  for  rod  support

Meskhi Bessarion Chokhoevich

Don State Technical University (DSTU),

1, Gagarin sq., Rostov-on-Don, 344000, Russia,

сhair «Life Safety and Environmental Profection»,

doctor of engineering sciences, professor, head of the chair, rector,

phone  (863) 273-85-25.

Finochenko Tatyana Anatolyevna

Rostov State Transport University (RSTU),

2, Rostovskogo Strelkovogo Polka Narodnogo Opolcheniya sq., Rostov-on-Don, 344038, Russia,

Scientific-production centre, chief of the centre,

phone  (863) 230-25-27,

е-mail:  fta09@bk.ru

Experimental reseach of construction of mechanism for rod support in the laboratory is considered. They include three stages: investigation of dynamic characteristics on the vibrostend; investigation of acoustic characteristics; investigation of wear resistance of demphering bushes. Measurements of vibroacoustic characteristics of mechanism for supporting the rod are given.

Key words: level of noise, vibroacoustic characteristics, mechanism for supporting the rod.

УДК 629.424.1 : 502.1

Метод  аналитического  контроля  экологической  безопасности

тепловозных  дизелей

Сковородников Евгений Иванович

Омский университет путей сообщения (ОмГУПС),

644042, г. Омск, пр. Карла Маркса, 35,

кафедра «Локомотивы», доктор технических наук, профессор,

телефон  8 (3812) 31-34-17,  8 (3812) 68-45-08.

Анисимов Александр Сергеевич

ОмГУПС, кафедра «Локомотивы», кандидат технических наук, доцент,

телефон  (3812) 31-34-17,  44-34-79.

Тарута Мария Викторовна

ОмГУПС, кафедра «Локомотивы», аспирант,

телефон  (3812) 31-06-23.

Некрасов Илья Владимирович

ОмГУПС, кафедра «Локомотивы», аспирант,

телефон  (3812) 31-34-17

В статье представлен анализ теоретических методов контроля экологической безопасности тепловозных энергетических установок на установившихся режимах работы. Предложена методика расчета экологических характеристик тепловозных дизелей с использованием условия равновесия химических окислительных реакций, показан алгоритм реализации методики с использованием результатов контрольных, реостатных, испытаний.

Ключевые слова: экологические характеристики дизельных двигателей; методы расчета; математическая модель оценки экологической безопасности дизелей; оценка адекватности модели.

Method  foR  analytical  control  of  environmental  safety

of  diesel  rolling  stock

Skovorodnikov Eugenie Ivanovich

Omsk State Transport University (OSTU),

35, K. Marx av., Omsk, 644042, Russia,

chair «Locomotives», doctor of engineering sciences, professor,

phone  (3812) 31-34-17,  68-45-08,

e-mail:  skov1945@mail.ru

Anisimov Alexander Sergeevich

OSTU, chair «Locomotives», candidate of engineering sciences, associated professor,

phone  (3812) 31-34-17,  44-34-79.

e-mail:  zaofak@mail.ru

Taruta Maria Viktorovna

OSTU, chair «Locomotives», post-graduate student,

phone  (3812) 31-06-23,

e-mail:  Marta_omgups@mail.ru

Nekrasov Ilya Vladimirovich

OSTU, chair «Locomotives», post-graduate student,

phone  (3812) 31-34-17,

e-mail:  skov1945@mail.ru

In the article the analysis of theoretical methods for control of environmental safety of a diesel power installations at the steady states of work is presented. Methods of calculation of ecological characteristics of diesel engines using equilibrium condition of chemical oxidation reactions are suggested, the algorithm for realization of methods, using control results of tests is given.

Key words: ecological characteristics of diesel engine; methods for calculation; mathematical model for appraisal environmental safety of diesels; appraisal of the model of adequacy.

УДК 629.463.65

ИССЛЕДОВАНИЕ  ВОЗДЕЙСТВИЯ  СЫПУЧЕГО  ГРУЗА  НА  ТОРЦЕВУЮ  СТЕНУ  СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО  ВАГОНА  ДЛЯ  ПЕРЕВОЗКИ  ЩЕПЫ

Турутин Иван Владимирович

ОАО «НВЦ «Вагоны»,

190031, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 10-12, лит. Д, пом. 64-Н,

инженер-конструктор,

телефон  8-911-754-36-01,

e-mail:  turutin-ivan@yandex.ru

В статье анализируются применяемые методы расчета и описывается уточненная расчетная модель воздействия сыпучего груза на торцевую стенку полувагона с использованием элементов теории сыпучих сред. Показывается, что для вагонов щеповозов возможно снижение действующих нагрузок. Результаты расчетов сравниваются с экспериментальными.

Ключевые слова: пассивное давление, динамическое давление, торцевая стена, расчет, щепа, вагон.

RESEARCH  OF  INFLUENCE  OF  LOOSE  CARGO  ON  A  FACE  WALL

OF  THE  SPECIALISED  CAR  FOR  TRANSPORTATION  WOOD  CHIPS

Turutin Ivan Vladimirovich

Public corporation «NVC «Vagoni»,

10-12, letter D, office 64-N, Moskovsky av., Saint-Petersburg, 190031, Russia,

design engineer,

phone  8-911-754-36-01,

e-mail:  turutin-ivan@yandex.ru

In article applied methods of calculation are analyzed, and the specified settlement model of influence of loose cargo on a face wall of the gondola car with the use of elements of the theory of loose environments are described. It is shown, that for cars for transportating wood chips decrease in operating loadings is possible. Results of calculations are compared to the experimental ones.

Key words: passive pressure, dynamic pressure, face wall, calculation, wood chips, a car.

УДК 625.1.032.3.001.58

КОНТАКТИРУЮЩАЯ  ПОВЕРХНОСТЬ  ДИСКОВОГО  ГРЕБНЯ

ГИБКОЙ  КОЛЕСНОЙ  ПАРЫ

Шилер Валерий Викторович

Омский университет путей сообщения (ОмГУПС),

644042, г. Омск, пр. Карла Маркса, 35,

кафедра «Подвижной состав электрических железных дорог»,

кандидат технических наук, доцент,

телефон  (3812) 41-96-84,  8-913-626-87-53.

Шипилов Павел Александрович

ОмГУПС, кафедра «Подвижной состав электрических железных дорог», аспирант,

e-mail:  shipilov_omsk@mail.ru

Плосков Антон Валерьевич

ОмГУПС, кафедра «Подвижной состав электрических железных дорог», аспирант,

e-mail:  anton.ploskov@gmail.com

Для повышения безопасности движения и надежной работы подвижного состава предложена криволинейная форма поверхности контакта упорного гребня колесной пары с рельсом. Малая кривизна поверхности в области нормального контакта уменьшает вертикальную составляющую от направляющей силы и в результате вероятность вкатывания колеса на рельс и последующего схода существенно снижается. Для надежной работы со стрелочным переводом кривизна поверхности к вершине гребня увеличивается.

Ключевые слова: грузоперевозки, колесная пара, гребень, поверхность контакта, безопасность движения.

Disk-shaped  flange  contact  area  of  a  flexible  wheel  pair

Shiler Valeri Victorovich

Omsk State Transport University (OSTU),

35, Marx av., Omsk, 644042, Russia,

chair «Electric Railway Transport»,  candidate of engineering sciences, associated professor,

phone  (3812) 41-96-84,  8-913-626-87-53.

Shipilov Pavel Alexandrovich

OSTU, chair «Electric Railway Transport», post-graduate,

e-mail:  shipilov_omsk@mail.ru

Ploskov Anton Valerievich

OSTU, chair «Electric Railway Transport», post-graduate,

e-mail:  anton.ploskov@gmail.com

For increase of traffic safety and reliable work of the rolling stock the curved shape of a contact area of a thrust wheel flange with a rail is offered. Small curvature of the surface in the area of normal contact reduces a vertical component of a directing force and as a result probability of the rolling of wheels on the rail and subsequent derailment essentially decreases. For reliable work with а railway point the curvature of the surface to the flange top increases.

Key words: cargo transportation, wheel pair, flange, contact area, traffic safety.

## УДК 625.173.2/5 : 528.02

## ОЦЕНКА  НАДЕЖНОСТИ  СИСТЕМЫ  УПРАВЛЕНИЯ  ВЫПРАВКОЙ  ПУТИ

## НА  БАЗЕ  ГЛОБАЛЬНЫХ  НАВИГАЦИОННЫХ  СПУТНИКОВЫХ  СИСТЕМ

Верескун Владимир Дмитриевич

Сибирский государственный университет путей сообщения (СГУПС),

630049, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 191,

кандидат технических наук, доцент, ректор,

телефон  (8-383) 328-04-70,

e-mail:  rectorat@stu.ru

Воробьев Валерий Степанович

СГУПС, кафедра «Технология, организация, экономика строительства»,

доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой,

телефон  (8-383) 328-05-00,  8-913-916-46-76,

e-mail  Vorobjev@stu.ru

Щербаков Владимир Васильевич

СГУПС, кафедра «Инженерная геодезия»,

кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой,

телефон  (8-383) 328-05-90,  8-913-2148691,

e-mail:  vvs@stu.ru

Предложен подход к оценке эффективности и надежности системы управления выправкой пути (СУВП) на базе Глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС). Обоснованы требования к надежности СУВП. Предложена методика оценки эффективности применения СУВП, выполнены расчеты при ее использовании на выправочных машинах. Рассчитаны нормативные значения показателей надежности СУВП.

Ключевые слова: система управления выправкой пути, надежность, глобальная навигационная спутниковая система, выработка, «окно», выправочная машина, затраты, потери, срок окупаемости, время простоя, время восстановления, доверительная вероятность, интенсивность, вероятность безотказной работы, коэффициент готовности.

Assessment  of  reliability  of  track  alignment  control  system

on  the  base  of  global  navigation satellite  systems

Vereskun Vladimir Dmitrievich

Siberian Transport University (STU),

191, Dusy Kovalchuk st., Novosibirsk, 630049, Russia,

candidate of technical sciences, associate professor, rector,

phone  (8-383) 328-04-70,

e-mail:  rectorat@stu.ru

Vorobjev Valeriy Stepanovich

STU, кафедра «Technology, Organization, Economics of Construction»,

doctor of technical science, professor, head of the chair,

phone  (8-383) 328-05-00,  8-913-916-46-76,

e-mail:  Vorobjev@stu.ru

Scherbakov Vladimir Vasilyevich

STU, сhair «Engineering Geodesy»,

candidate of technical science, associate professor, head of the chair,

phone  (8-383) 328-05-90,  8-913-214-8691,

e-mail:  vvs@stu.ru

The approach to assessment of efficiency and reliability of track alignment control system (TACS) on the base of Global navigation satellite systems is suggested. The requirements to reliability of TACS are grounded. Assessment methods of TACS efficiency are suggested, by means of the methods the estimation of the system on aligning machines is carried out. Normative values of reliability indexes of TACS are calculated.

Key words: track alignment control system, reliability, Global navigation satellite system, elaboration, «window», aligning machine, costs, loss, payback period, detention time, restoration time, confidence probability, intensity, probability of no-failure operation, readiness coefficient.

УДК 629.113 : 519.237

ПРИМЕНЕНИЕ  ГЕОРАДИОЛОКАЦИИ  ДЛЯ  ОЦЕНКИ  ПРОХОДИМОСТИ

ТРАНСПОРТНЫХ  СРЕДСТВ

Захаров Владимир Александрович

Ростовский военный институт ракетных войск (РВИ РВ),

344038, г. Ростов-на-Дону, ул. М. Нагибина, 24/50,

кафедра «Материаловедение и ремонт ракетного вооружения», адъюнкт,

телефон  (863) 292-43-46.

В работе представлены экспериментальные исследования по установлению связи данных пенетрации различных грунтовых покрытий и георадиолокации. Отмечено, что вне зависимости от типа грунта наблюдается хорошая корреляция между данными динамической пенетрации и георадиолокации до значения влажности 8–10 %. Результаты исследований позволяют предложить метод оценки несущей способности грунта, основанный на георадиолокационных измерениях.

Ключевые слова: пенетрация, георадиолокация, грунты.

The  application  of  georadar  location  data  for  estimation

of  transport  means  practicability

Zakharov Vladimir Alexandrovich

Rostov Military Institute of Rockets Troops (RMIRT),

24/50, M. Nagibina st., Rostov-on-Don, 344038, Russia,

chair «Material Competence and Repair of Rocketry Arms»,

phone  (863) 292-43-43.

Experimental research data on the establishment of correlation between various soil covering penetration and georadar-location are presented. It is noticed that regardless of the type of ground positive correlation between dynamic penetration and georadar-location takes place under 8-10 % of humidity. The results of this research make it possible to offer the method for estimation of bearing capacity of soil based on georadar measurements.

Keywords: penetration, the georadar-location, soil.

УДК 629.735.015 : 681.3

ДИНАМИЧЕСКОЕ  МОДЕЛИРОВАНИЕ  ПРОЦЕССА  ПРОИЗВОДСТВА

ТРАНСПОРТНОЙ  УСЛУГИ

Жуков Василий Егорович

Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации,

196210, г. Санкт-Петербург, ул. Пилотов, 38,

кафедра «Менеджмент», кандидат технических наук, доцент,

телефон  (812) 704-18-83,

e-mail:  vasizhukov@yandex.ru

Для анализа деятельности транспортного предприятия предлагается представить процесс производства транспортной услуги как взаимодействие двух систем – перевозчика и совокупной маршрутной сети, которая представляет собой аналог розничного звена производственной модели Форрестера. Ввиду особенности построения системы для описания процесса предоставления транспортной услуги, а не продажи реального товара, структура уравнений имеет ряд отличий.

Ключевые слова: динамическая модель, уравнения, диаграмма потоков.

DYNAMIC  MODELLING  OF  the  PROCESS  FOR  MANUFACTURE

OF  TRANSPORT  SERVICE

Zhukov Vasily Egorovich

St.-Petersburg State University of Civil Aviation,

38, st. of Pilots, St.-Petersburg, 196210, Russia,

chair «Management», candidate of engineering sciences, associated professor,

phone  (812) 704-18-83,

e-mail:  vasizhukov@yandex.ru

For the analysis of the activity of a transport agency it is offered to present the process of manufacture transport service as interaction of two systems - a carrier and a cumulative routing network which represents analogue of retail link of industrial model of Forrestera. With view of specific construction of the system for description the process of rendering transport service, instead of sale the real goods, the structure of the equations has a number of differences.

Keywords: dynamic model, equation, diagram of streams.

УДК 656.2.073.2 + 06

Логистикоориентированное  управление  экспортными

перевозками – средство  снижения  транспортных  расходов

Зубков Виктор Николаевич

Ростовский государственный университет путей сообщения (РГУПС),

344038 г. Ростов-на-Дону, пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, 2,

кафедра «Управление эксплуатационной работой»,

кандидат технических наук, профессор, заведующий кафедрой,

телефон  (863) 272-64-44.

Рязанова Екатерина Владимировна

РГУПС, кафедра «Управление эксплуатационной работой»,

кандидат технических наук, доцент,

телефон  (863) 272-64-44.

Черняев Алексей Геральдович

Северо-Кавказкая железная дорога – филиал ОАО «РЖД»,

344019, г. Ростов-на-Дону, пл. Театральная, 4,

заместитель начальника службы перевозок СКЖД,

телефон  (863) 259-10-00.

Рассмотрены причины задержек транспортного конвейера на стыке железнодорожного и морского видов транспорта. На основе логистических принципов предложены меры по их исключению, что способствует снижению эксплуатационных расходов на перевозки.

Ключевые слова: экспортные грузы, виды транспорта, системы управления, разобщенность, логистика, взаимодействие, эффективность.

logisticoriented  management  FOR  export  transportation

is  a  means  facility  of  the  reduction  of  transportATION  expenses

Zubkov Victor Nicolaeyevich

Rostov State Transport University (RSTU),

2, Rostovskogo Strelcovogo Polka Narodnogo Opolcheniya sq., Rostov-on-Don, 344038, Russia,

chair «Management of Operating Work»,

candidate of technical sciences, professor, head of the chair,

phone  (863) 272-64-44.

Ryazanova Ecatherina Vladimirovna

RSTU, chair «Management of Operating Work»,

candidate of technical sciences, associate professor,

phone  (863) 272-64-44.

Chernyaev Aleksey Geralidovich

North-Caucasian Railway RZD – JSC Branch,

4, Teatralnaya sq., Rostov-on-Don, 344019, Russia,

deputy chief of traffic service of the North-Caucasian Railway,

phone  (863) 259-10-00.

The reasons of delays of transport conveyor at the buttjoint of railway and sea types of transport have been considered. Measures are offered on the base of logistics principles for their elimination which help the reduction of the operating costs of transportation.

Key words: outward cargoes, types of the transport, managerial system, separating, logistics, interaction, efficiency.

# УДК 21.391.8

Влияние  остаточной  намагниченности  рельсов

на  устойчивость  работы  АЛСН

Абрамов Валерий Михайлович

ЗАО «Отраслевой центр внедрения новой техники и технологий» (ОЦВ),

129626, Москва, ул. 3-я Мытищинская, д. 10, стр. 8,

доктор технических наук, профессор,

телефон  (495) 262-90-93,

e-mail:  abramov@ocv.ru

Чегуров Андрей Борисович

Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ),

127994, ГСП-4, Москва, Образцова, 15,

кафедра «Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте», аспирант,

телефон  (495) 185-16-08,

e-mail:  chegurovi@mail.ru

Рассматриваются вопросы ЭМС локомотивной сигнализации с рельсовой линией как с трактом передачи сигналов АЛСН при наличии на рельсах зон остаточной намагниченности. Аналитически рассчитываются эквивалентные параметры помехи в полосе полезного сигнала, возникающей при прохождении магнитных «пятен» на изолирующих стыках. Приводятся основные меры по ослаблению остаточной намагниченности рельс вблизи изолирующих стыков.

Ключевые слова: изолирующие стыки, остаточная намагниченность, ЭМС.

Effects  of  rails  residual  magnetization  on  cab

signaling  work  stability

Abramov Valeri Mikhailovich

«Centre of Introduction of New Technologies» Ltd. (OCV Ltd.),

10/8, 3rd Mitishinskaya st., Moscow, 129626, Russia,

doctor of engineering sciences, professor,

phone  (495) 262-90-93,

e-mail:  abramov@ocv.ru

Chegurov Andrei Borisovich

Moscow State University of Railway Engineering (MIIT),

15, Obrazcova st., Moscow, 127994, Russia,

chair «Automation and Telecommunication on Rail Transport», post-graduate,

phone  (495) 185-16-08,

e-mail:  chegurovi@mail.ru

The article describes EMC of cab signalling and rail circuits in case of rails residual magnetization presence. Analytical calculations of equivalent interference aroused in cab signalling bandwidth  during magnetized insulated joint crossing are given. Basic steps to reduce this effect are suggested.

Key words: insulated rail joint; residual magnetization; EMC.

УДК 629.4.027.117.2

НЕЧЕТКАЯ  ЭКСПЕРТНАЯ  СИСТЕМА  ДЛЯ  ДИАГНОСТИКИ

НЕИСПРАВНОСТЕЙ  БУКС  ПОДВИЖНОГО  СОСТАВА

Багиров Сиявуш Муса оглы

Азербайджанский технический университет (АзТУ),

Азербайджан, г. Баку, АZ – 1073, пр. Г. Джавида, 25,

кафедра «Эксплуатация железнодорожного транспорта»,

доктор технических наук, профессор,

е-mail:  siyavush_baqirov@mail.ru

Манафов Эльшан Камил оглы

АзТУ, кафедра «Эксплуатация железнодорожного транспорта», аспирант,

е-mail:  colonel-6@mail.ru

Статья посвящена нечеткой экспертной системе для диагностики буксовых узлов подвижного состава. Применение методологии нечетких систем к построению нечеткой экспертной системы для диагностирования неисправностей буксовых узлов позволило повысить адекватность модели диагностики букс за счет использования опытных и интуитивных знаний экспертов.

Нечеткая экспертная система способна моделировать ход рассуждений эксперта и объяснять свои действия, а также снимать психологический барьер непонимания при взаимодействии конечного пользователя с системой.

Ключевые слова: буксы подвижного состава, нечеткая экспертная система, диагностика неисправностей, база знаний, база данных, лингвистические переменные, функция принадлежности, коэффициент достоверности.

FUZZY  EXPERT  SYSTEM  FOR  DIAGNOSTICS  OF  FAULT

OPERATION  OF  ROLLING  STOCK  AXLE  BOXES

Bagirov Siyavush Musa Ogly

Azerbaijan Technical University (АzТU),

25, H. Cavid av., Baku, АZ – 1073, Azerbaijan,

chair «Exploitation of Railway Transport», doctor of science, professor,

е-mail:  siyavush_baqirov@mail.ru

Manafov Elshan Kamil Ogly

АzТU, chair «Exploitation of Railway Transport», post graduate,

е-mail:  colonel-6@mail.ru

The article is devoted to indistinct expert system for diagnostics axle-box knots of rolling stock. The application of fuzzy systems methodology for construction of fuzzy expert system for diagnostics of axle boxes faults, which has allowed increasing adequacy of the diagnostics model of axle boxes using expert knowledge and experience.

The fuzzy system is able to simulate the course of reasoning of the expert and to explain his actions, also it removes a psychological barrier of misunderstanding in the process of interaction between the user and the system.

Key words: the axle boxes of rolling stock, fuzzy expert system, malfunction diagnosis, database, knowledgebase, linguistics variables, membership function, confidence factor.

УДК  519.7 : 007 + 06

ДЕКЛАРАТИВНЫЙ  ЯЗЫК  ДЛЯ  N-МОДЕЛИ  ДАННЫХ

Белых Александр Валерьевич

Северо-Кавказская региональная дирекция по обслуживанию пассажиров «Севкавэкспресс», структурное подразделение Федеральной пассажирской дирекции – филиала ОАО «РЖД»,

344001, Ростов-на-Дону, Привокзальная пл. 1/2,

сектор информатизации, инженер,

телефон  (863) 225-25-02,  8-909-433-52-52,

e-mail:  white@donses.ru,

Ростовский государственный университет путей сообщения (РГУПС),

344038, г. Ростов-на-Дону, пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, 2,

кафедра «Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте», аспирант,

телефон  (863) 272-63-02.

Ковалев Сергей Михайлович

Ростовский государственный университет путей сообщения (РГУПС),

344038, г. Ростов-на-Дону, пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, 2,

кафедра «Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте»,

доктор технических наук, профессор,

телефон  (863) 272-63-02.

Ольховик Олег Владимирович

Донской государственный технический университет (ДГТУ),

344000, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1,

сектор внедрения информационных технологий в учебный процесс ИВЦ ДГТУ,

кандидат технических наук, заведующий сектором,

телефон  (863) 242-18-40,

e-mail:  olvick@spark-mail.ru

В работе задается синтаксис ядра декларативного SQL-подобного языка N-Declarative Language для N-модели данных. Вводятся операторы манипулирования данными и их определения. Также рассматриваются операторы создания и администрирования базы данных. Для определения синтаксиса языка используется синтаксический метаязык Extended BNF (ISO/IEC 14977:1996).

## Ключевые слова: декларативный язык, класс, категория, база данных, атрибут, N-модель           данных.

DECLARATIVE  LANGUAGE  FOR N-DATA MODEL

Belykh Alexander Valeryevich

S-Kav. RDOP «Sevkavexpress» organization department FPD – branch of  Plc «RZD»,

1/2, Privokzalnaya sq., Rostov-on-Don, 344001, Russia,

sector of informatization, engineer,

phone  (863) 225-25-02,  8-909-433-52-52,

e-mail:  white@donses.ru

Rostov State Transport University (RSTU),

2, Rostovskogo Strelkovogo Polka Narodnogo Opolcheniya sq., Rostov-on-Don, 344038, Russia,

chair «Automatics and Telemechanics on Railway Transport», post-graduate,

phone  (863) 272-63-02.

Kovalev Sergey Mihaylovich

RSTU, chair «Automatics and Telemechanics in Railway Transport»,

doctor of engineering sciences, professor,

phone  (863) 272-63-02,

e-mail:  atrwt@rgups.ru

Olhovik Oleg Vladimirovich

Don State Technical University (DSTU),

1, Gagarin sq., Rostov-on-Don, 344000, Russia,

manager of sector of introduction information technology in educational process of data-processing centre DGTU, candidate of engineering sciences,

phone  (863) 242-18-40,

e-mail:  olvick@spark-mail.ru

## Syntax of a declarative kernel of SQL-like language N-Declarative Language for N-data model is assigned. Operators of a manipulation the data and their definitions are given. Operators for creation and database administration are considered. To determine the syntax of the language syntactic meta language Extended BNF (ISO/IEC 14977:1996) is used.

## Key words: declarative language, class, category, data base, attribute, N-data model.

УДК 652.25.071

АВТОМАТИЗАЦИЯ  СИНТЕЗА  КАБЕЛЬНЫХ  СЕТЕЙ  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ

АВТОМАТИКИ  И  ТЕЛЕМЕХАНИКИ

Василенко Михаил Николаевич

Петербургский государственный университет путей сообщения (ПГУПС),

190031, г. Санкт-Петербург, пр. Московский, д. 9,

кафедра «Автоматика и телемеханика на железных дорогах»,

доктор технических наук, профессор,

телефон  (812) 768-84-95,

e-mail:  x1@inbox.ru

Горбачев Алексей Михайлович

ПГУПС, кафедра «Автоматика и телемеханика на железных дорогах», инженер, аспирант,

телефон  (812) 434-55-37,

e-mail:  x1@inbox.ru

Проектирование кабельных сетей железнодорожной автоматики и телемеханики занимает до 15 % времени, отводимого на разработку проектной документации. Рассмотрены методы автоматизации проектирования кабельных сетей железнодорожной автоматики и телемеханики.

Ключевые слова: кабельная сеть; железнодорожная автоматика; автоматизация проек-тирования.

AUTOMATION  OF  RAILWAY  CABLE  PLAN  SYNTHESIS

Vasilenko Mikhail Nikolayevich

St.-Petersburg State University of Transport Communications (PSUTC),

9, Moscow st., Petersburg, 190031, Russia,

chair «Automatics and Telemechanics on Railways», professor, doctor of technical sciences,

phone  (812) 434-55-37,

e-mail:  x1@inbox.ru

Gorbachev Aleksey Mikhailovich

PSUTC, chair «Automatics and Telemechanics on Railways», engineer, post-graduate,

phone  (812) 434-55-37,

e-mail:  x1@inbox.ru

Designing of railway cable plans takes up to 15% of time, given for developing documentation. Methods of cable plans’ synthesis  automation are given in this article.

Key words: cable network, railway automatics, computer-aided design (CAD).

УДК 004 : 517

ПРЕДИКАТНАЯ  МОДЕЛЬ  ДИАГНОСТИКИ  ПРОГРАММНОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ

В  ПРОЦЕССЕ  ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  ИНФОРМАЦИОННЫХ  СИСТЕМ

Гуда Александр Николаевич

Ростовский государственный университет путей сообщения (РГУПС),

344038, г. Ростов-на-Дону, пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, 2,

кафедра «Информатика», доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой,

проректор по научной работе и информатизации,

e-mail:  guda@rgups.ru

Калинин Тимур Сергеевич

Ростовский государственный строительный университет (РГСУ),

344022, г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 162,

кафедра «Прикладная математика и вычислительная техника», аспирант,

телефон  (863) 263-10-82,

e-mail:  m1a2@yandex.ru

Чернов Андрей Владимирович

РГСУ, кафедра «Прикладная математика и вычислительная техника»,

кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой,

телефон  (863) 263-10-82,

e-mail:  avche@yandex.ru

Рассматриваются особенности диагностики программного обеспечения информационных систем в реальном времени. Выполнен анализ существующих аналитических предикатных моделей диагностики программного обеспечения. Предложена обобщенная предикатная модель диагностики программного обеспечения информационных систем, позволяющая развить существующие методы диагностики в реальном времени.

Ключевые слова: диагностика, предикатная модель, программное обеспечение, информационная система, реальное время.

PREDICATE  MODEL  FOR  REAL  TIME  SOFTWARE  DIAGNOSTICS

OF  INFORMATION  SYSTEMS

Guda Alexandr Nikolayevich

Rostov State Transport University (RSTU),

2, Rostovskogo Strelkovogo Polka Narodnogo Opolcheniya sq., Rostov-on-Don, 344038, Russia,

chair «Information Science», doctor of engineering sciences, professor, head of the chair,

pro-rector for scientific research work and informatization,

e-mail:  guda@rgups.ru

Kalinin Timur Sergeevich

Rostov State University of Civil Engineering (RSUCE),

162, Socialisticheskaya st., Rostov-on-Don, 344020, Russia,

chair «Applied Mathematics and Computerr Technology», post graduate,

pfone  (863) 263-10-82,

e-mail:  m1a2@yandex.ru

Chernov Andrey Vladimirovich

RSUCE, chair «Applied Mathematics and Computerr Technology»,

candidate of engineering sciences, assistant professor, head of the chair,

pfone  (863) 263-10-82,

e-mail:  avche@yandex.ru

Features of diagnostics the software of information systems in real time are considered. The analysis of existing analytical predicate models of diagnostics of the software is made. The generalized predicate model for software diagnostics of the information systems, allowing to develop existing methods of diagnostics in real time is offered.

Key words: diagnostics, predicate model, software, information system, real time.

УДК 621.396.677

Метод  энергетической  оптимизации  сигналов  в  каналах

зеркальной  антенны  с  конической  развёрткой  луча

Зелененко Александр Тимофеевич

ФГУП «ВНИИ „Градиент”»,

344010, г. Ростов-на-Дону, Соколова, 96, начальник отделения.

Землянский Сергей Владимирович

Ростовский военный институт ракетных войск (РВИ РВ),

344038, г. Ростов-на-Дону, пр. М. Нагибина, 24/50,

научно-исследовательский отдел, старший научный сотрудник, кандидат технических наук, телефон  (863) 255-06-40,

e-mail:  zems1980@rambler.ru

Мищенко Евгений Николаевич

Ростовский государственный университет путей сообщения (РГУПС),

344038, г. Ростов-на-Дону, пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, 2,

кафедра «Связь на железнодорожном транспорте», кандидат технических наук, доцент,

телефон  (863) 274-06-00,

e-mail:  bmwganemi@aaanet.ru

Мищенко Сергей Евгеньевич

РВИ РВ, научно-исследовательский отдел,

начальник научно-исследовательской лаборатории,

доктор технических наук, старший научный сотрудник,

телефон  (863) 297-01-58,

e-mail:  mihome@yandex.ru

Шацкий Виталий Валентинович

РВИ РВ, научно-исследовательский отдел,

научно-исследовательская лаборатория,

кандидат технических наук, старший научный сотрудник,

телефон  (863) 241-81-43,  234-84-01,  250-00-15.

Разработан метод энергетической оптимизации принятых сигналов в каналах зеркальной антенны при конической развертке луча. Представлена математическая модель, соответствующая предложенному методу и учитывающая возможность пространственно-временной обработки сигналов по критерию максимизации отношения сигнал/помеха + шум в условиях воздействия мощных помех.

Приведенные примеры подтверждают работоспособность разработанного метода в условиях мощных помех.

Возможно применение данного метода как в одноканальных, так и в многоканальных             антеннах.

Ключевые слова: зеркальная антенна, коническая развёртка, метод, модель, помехи, оптимизация, отношение сигнал/помеха + шум, численные исследования.

METHOD  FOR  ENERGY  OPTIMIZATION  OF  THE  SIGNALS

IN  THE  CHANNELS  OF  THE  MIRROR  ANTENNA

WITH  THE  CONIC  BEAMSCAN

Zelenenko Alexander Timofeevich

FSKE ARSRT «Gradient»,

96, Sokolova st., Rostov-on-Don, 344010, Russia,

head of the department.

Zemlyansky Sergey Vladimirovich

Rostov Military Institute of Rocket Troops (RMIRT),

24/50, M. Nagibina pr., Rostov-on-Don, 344038, Russia,

scientific research department senior researcher, candidate of technical sciences,

pfone  (863) 255-06-40,

e-mail:  zems1980@rambler.ru

Mischenko Yevgeny Nikolaevich

Rostov State Transport University (RSTU),

2, Rostovskogo Strelkovogo Polka Narodnogo Opolcheniya sq., Rostov-on-Don, 344038, Russia,

chair «Communication on Railway Transport», candidate of technical sciences, assistant professor,

phone  (863) 274-06-00,

e-mail:  bmwganemi@aaanet.ru

Mischenko Cergey Yevgenievich

RMIRT, scientific research department, head of scientific research laboratory,

doctor of technical sciences, senior researcher,

phone  (863) 297-01-58,

e-mail:  mihome@yandex.ru

Shatskiy Vitaliy Valentinovich

RMIRT, scientific research department, scientific research laboratory RMIRT,

candidate of technical sciences, senior researcher, honoured inventor of RF,

phone  (863) 241-81-43,  234-84-01,  250-00-15.

There has been developed a method for the energy optimization of the signals received in the channels of mirror antenna with the conic beam scan. There has been given a mathematical model corresponding to the method proposed and providing an opportunity for the space-time signal processing according to the maximization criterion of the signal/interference + noise ratio under powerful interference.

The presented examples verify the serviceability of the method developed in the conditions of the powerful interferences.

The method can be applied both in one-channel and multichannel antennas.

Key words: mirror antenna, conic scan, method, model, optimization, signal/interference + noise ratio, numerical investigations.

УДК 681.3 + 06

ОБОБЩЕННЫЙ  ПОКАЗАТЕЛЬ  ДЛЯ  ОПРЕДЕЛЕНИЯ  ПАРАМЕТРОВ

ФИЗИЧЕСКОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ  БАЗ  ДАННЫХ

Клименко Игорь Валерьевич

Ростовский государственный университет путей сообщения (РГУПС),

344038, г. Ростов-на-Дону, пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, 2,

кафедра «Вычислительная техника и автоматизированные системы управления»,

кандидат технических наук, доцент,

телефон  (863) 294-32-62,

e-mail:  tak@aaanet.ru

Голенищев Эдуард Павлович

Ростовский военный институт ракетных войск (РВИ РВ),

344038, г. Ростов-на-Дону, пр. М. Нагибина, 24/50,

кафедра «Автоматизированные системы управления»,

кандидат технических наук, доцент,

телефон  (863) 294-32-62,

e-mail:  tak@aaanet.ru

Предложена модель внешней памяти для исследования эффективности физической организации и обработки файлов баз данных. Указаны наиболее важные параметры, оказывающие влияние на эффективность обработки файлов баз данных. Предложена постановка исследовательской задачи с использованием обобщенного показателя эффективности.

Ключевые слова: модель внешней памяти, коэффициент резервирования, параметры физической организации баз данных, аддитивный показатель эффективности обработки файлов баз данных.

THE  GENERALIZED  INDICATOR  FOR  DEFINITION  PARAMETERS

OF  PHYSICAL  ORGANIZATION  OF  DATABASES

Klimenko Igor Valerievich

Rostov State Transport University (RSTU),

2, Rostovskogo Strelkovogo Polka Narodnogo Opolcheniya sq., Rostov-on-Don, 344038, Russia,

сhair «Computer Facilities and Automated Control Systems»,

candidate of engineering sciences, assistant professor,

phone  (863) 294-32-62,

e-mail:  tak@aaanet.ru

Golenischev Edward Pavlovich

Rostov Military Institute of Rocket Troops (RMIRT),

24/50, M. Nagibina pr., Rostov-on-Don, 344038, Russia,

chair «Automated Control Systems», candidate of engineering sciences, assistant professor,

phone  (863) 294-32-62,

e-mail:  tak@aaanet.ru

The model of external memory for the research of efficiency of physical organisation and processing the files of databases is offered. The most important parameter influencing the efficiency of processing the files of databases are specified. Statement of research problem with the use of generalised indicator of efficiency is offered.

Key words: model of external memory, reservation factor, parameter of physical organisation of databases, an additive indicator of efficiency of processing the files of databases.

УДК 656.256.3

Повышение  пропускной  способности  участков

при  автоблокировке  с  бесстыковыми  тональными

рельсовыми  цепями

Никифоров Борис Данилович

ЗАО «Отраслевой центр внедрения новой техники и технологий» (ОЦВ),

129626, Москва, ул. 3-я Мытищинская, д. 10, стр. 8,

доктор технических наук, профессор, заместитель генерального директора,

e-mail:  sapronova@ocv.ru

Кравцов Юрий Александрович

Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ),

127994, ГСП-4, г. Москва, Образцова, 15,

кафедра «Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте»,

доктор технических наук, профессор,

телефон  (495) 684-22-92,

e-mail:  kgs1@mail.ru

Архипов Евгений Васильевич

МИИТ, кафедра «Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте»,

кандидат технических наук, доцент,

телефон  (495) 684-22-92.

Щербина Алексей Евгеньевич

МИИТ, кафедра «Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте», аспирант,

телефон  (495) 684-22-92,

alexey_shcherbina@yahoo.com

В статье рассматривается способ интервального регулирования движения поездов, позволяющий обеспечить на участках автоблокировки с бесстыковыми тональными рельсовыми цепями такой же минимальный межпоездной интервал, как и в случае разграничения блок-участков изолирующими стыками.

Ключевые слова: межпоездной интервал, защитный участок, ТРЦ, АЛС-ЕН.

Increasing  the  capacity  of  sections  with  automatic  block

system  with  jointless  voice-frequency  track  circuits

Nikiforov Boris Danilovich

«Centre of Introduction of new technologies» Ltd. (OCV Ltd.),

129626, Moscow, 3rd Mitishinskaya st., 10/8,

doctor of engineering sciences, professor, deputy director,

e-mail:  sapronova@ocv.ru

Kravtsov Yuriy Alexandrovich

Moscow State Transport University (MSTU),

15, Obraztzova st., Moscow, 127994, Russia,

chair «Automation and Telecommunication on Rail Transport»,

doctor of engineering sciences, professor,

phone  (495) 684-22-92,

e-mail:  kgs1@mail.ru

Arkhipov Evgeniy Vasilievich

MSTU, chair «Automation and Telecommunication on Rail Transport»,

candidate of engineering sciences, assistant professor,

phone  (495) 684-22-92.

Shcherbina Alexey Evgenievich

MSTU, chair «Automation and Telecommunication on Rail Transport», post-graduate,

e-mail:  alexey_shcherbina@yahoo.com

In the article a new way of space control with automatic block with jointless track circuits considered. This new way makes it possible to obtain such traffic space, as it is occurred in automatic block system with block joints.

Key words: traffic space, protective section, voice-frequency track circuits, continuous automatical signals.

УДК 656.212.5-52

ОСНОВНЫЕ  ПРИНЦИПЫ  ПОСТРОЕНИЯ  АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ  СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  МАНЕВРОВОЙ  РАБОТОЙ  НА  ОСНОВЕ  ДАННЫХ

О  НАВИГАЦИОННОМ  ПОЗИЦИОНИРОВАНИИ  ЛОКОМОТИВОВ

Уманский Владимир Ильич

ЗАО «ИнтехГеоТранс»,

109544, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 1, подъезд 2,

кандидат технических наук, генеральный директор,

телефон  (495) 967-77-01,

e-mail:  umanvi@yandex.ru

Спутниковое позиционирование маневровых локомотивов на инфраструктуре станций позволяет осуществлять автоматизированное решение задачи выбора очередности выполнения маневровых передвижений на станциях. Соответственно возможна разработка автоматизированной системы управления выбором очередности маневровых маршрутов (АСУММ). В статье рассматриваются основы построения системы, общие принципы, условия, критерии выбора очередности маневровых маршрутов.

Ключевые слова: спутниковое навигационное позиционирование, маневровый маршрут, маневровый локомотив, сортировочная станция, автоматизированное управление.

MAIN  PRINCIPLES  OF  CONSTRUCTION  OF  THE  AUTOMATED  CONTROL

SYSTEM  OF  SHUNTING  WORK  ON  THE  BASIS  OF  THE  DATA

ON  NAVIGATING  POSITIONING  OF  LOCOMOTIVES

Umansky Vladimir Ilyich

Closed joint-stock company «IntechGeoTrans»,

5, ent. 2, Orlikov lane, Moscow, 109544, Russia,

general director, candidate of engineering sciences,

phone  (495) 967-77-01,

e-mail:  umanvi@yandex.ru

Satellite positioning of shunting locomotives on the stations' infrastructure allows to carry out the automated decision of the problem to choose a sequence of performance of shunting movements at stations. Development of the automated control system by a choice of sequence of shunting routes is accordingly possible. The paper is devoted to the construction of system, the general principles, conditions, criteria of the choice of sequence of shunting routes.

Key words: satellite navigating positioning, shunting route, the shunting locomotive, switchyard, automated management.

УДК 621.331 : 621.332.3

РЕГИСТРИРУЮЩАЯ  СПОСОБНОСТЬ  СИСТЕМ  КОНТРОЛЯ

ДУГОВЫХ  НАРУШЕНИЙ  ТОКОСЪЕМА

Семенов Юрий Георгиевич

Ростовский государственный университет путей сообщения (РГУПС),

344038, г. Ростов-на-Дону, пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, 2,

кафедра «Автоматизированные системы электроснабжения»,

кандидат технических наук, доцент,

телефон  (863) 272-63-85,  272-62-28,

e-mail:  ygsem@mail.ru

Для регистрации дуговых отрывов токоприемника от контактного провода могут использоваться бесконтактные радио-, оптические и видеометоды. В статье приводятся теоретические основы определения регистрирующей способности бесконтактных методов. Анализируется эффективность использования различных методов для построения регистрирующих систем.

Ключевые слова: контактная сеть, диагностика токосъема, системы регистрации.

Registration  ability  of  control  systems  of  arc  contact

breaks  between  pantograph  and  contact  wire

Semenov Yuriy Georgievich

Rostov State Transport University (RSTU),

2, Rostovskogo Strelkovogo Polka Narodnogo Opolcheniya sq., Rostov-on-Don, 344038, Russia,

chair «Automated Systems of Electric Power Supply»,

candidate of engineering sciences, associated professor,

phone  (863) 272-63-85,  272-62-28,

e-mail:  ygsem@mail.ru

Radio, optical and video non-contact methods for registration of arc contact break between the pantograph and contact wire may be used. Theoretical principles for determination of registration ability of various non-contact methods are given. The effectiveness of using various methods for building the registration systems is analyzed.

Key words: overhead system, current transfer diagnostics, monitoring system.

УДК 621.313.333

ОПТИМИЗАЦИЯ  ПУСКА  ТЯГОВОГО  РЕГУЛИРУЕМОГО

ЛИНЕЙНОГО  АСИНХРОННОГО  ДВИГАТЕЛЯ

Соломин Владимир Александрович

Ростовский государственный университет путей сообщения (РГУПС),

344038, г. Ростов-на-Дону, пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, 2,

кафедра «Электрические машины и аппараты», доктор технических наук, профессор,

телефон  (863) 272-65-12,  272-62-12.

Трубицина Надежда Анатольевна

РГУПС, кафедра «Электрические машины и аппараты»,

кандидат технических наук, доцент,

телефон  (863) 272-62-12.

Куценко Вячеслав Владиславович

РГУПС, кафедра «Электрические машины и аппараты», аспирант,

телефон  (863) 272-65-12,  272-62-12.

Рассмотрен вопрос об оптимизации пуска в ход тягового линейного асинхронного двигателя с регулируемой величиной активного сопротивления короткозамкнутой обмотки вторичного элемента. Определена закономерность изменения активного сопротивления обмотки вторичного элемента, обеспечивающая минимум времени пуска двигателя и квазиминимум потерь мощности за период пуска.

Ключевые слова: оптимизация, линейный асинхронный двигатель, скольжение, активное сопротивление обмотки вторичного элемента, функционал, время пуска, потери мощности.

OPTIMIZATION  OF  START-UP  OF  THE  TRACTIVE

REGULATED  LINEAR ASYNCHRONOUS  ENGINE

Solomin Vladimir Alexandrovich

Rostov State Transport University (RSTU),

2, Rostovskchogo Strelkovogo Polka Narodnogo Opolcheniya sq., Rostov-on-Don, 344038, Russia,

chair «Electric Machinery and Devices», doctor of engineering sciences, professor,

phone  (863) 272-65-12,  272-62-12.

Trubitsyna Nadezhda Anatolyevna

RSTU, chair «Electric Machinery and Devices»,

candidate of engineering sciences, assistant professor,

phone  (863) 272-62-12.

Kutsenko Viatheslav Vladislavovich

RSTU, chair «Electric Machinery and Devices», post-graduated,

phone  272-65-12, 272-62-12.

The problem of start-up optimisation of the tractive linear asynchronous engine with adjustable value of active resistance in a short-circuited winding of the secondary element is considered. Regularity of changing the active resistance of the winding of the secondary element, providing a minimum of time of start-up of the engine and a quasiminimum of power losses during start-up is defined.

Key words: optimisation, the linear asynchronous engine, sliding, active resistance, windings of a secondary element, functional, time of start-up, power loss.

УДК 532.525.2 : 532.517 : 532 : 59

Стратифицированное  течение  двухслойной  смазки  в  зазоре

радиального  подшипника,  обладающего  повышенной  несущей способностью  и  демпфирующими  свойствами

Ахвердиев Камил Самедович

Ростовский государственный университет путей сообщения (РГУПС),

344038, г. Ростов-на-Дону, пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, 2,

кафедра «Высшая математика-2»,

доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой,

телефон  (863) 272-63-99,

e-mail:  vm_2@kaf.rgups.ru

Александрова Екатерина Евгеньевна

РГУПС, кафедра «Высшая математика-2», аспирант,

телефон  (863) 272-62-63,

e-mail:  vm_2@kaf.rgups.ru

Мукутадзе Мурман Александрович

РГУПС, кафедра «Высшая математика-2», кандидат технических наук, доцент,

телефон  (863) 272-62-63,

e-mail:  vm_2@kaf.rgups.ru

Копотун Борис Евгеньевич

РГУПС, кафедра «Вагоны и вагонное хозяйство», ассистент,

телефон  (863) 272-63 86,

e-mail:  vm_2@kaf.rgups.ru

Разработан аналитический метод расчета радиального подшипника с адаптированным профилем его опорной поверхности, обеспечивающей повышенную несущую способность подшипника на двухслойной смазке при наличии пористого слоя на поверхности шипа. Дана оценка вязкостного отношения слоев параметра, характеризующего адаптированный профиль опорной поверхности подшипника, а также параметров, совестно характеризующих границу раздела слоев и демпфирующие свойства подшипника на основные рабочие характеристики подшипника.

Ключевые слова: стратифицированное течение, двухслойная смазка, радиальный подшипник, несущая способность, демпфирующие свойства.

STRATIFIED  FLOW  OF  TWO-LAYER  LUBRICATION  IN  THE  CLEARANCE

OF  THE  RADIAL  BEARING  WITH  INCREASED  BEARING  CAPACITY

AND  DAMPING  CHARACTERISTICS

Akhverdiyev Kamil Samedovich

Rostov State Transport University (RSTU),

2, Rostovskchogo Strelkovogo Polka Narodnogo Opolcheniya sq., Rostov-on-Don, 344038, Russia,

chair «Higher Mathematics-2», doctor of engineering sciences, professor, head of the chair,

phone  (863) 272-63-99,

e-mail:  vm_2@kaf.rgups.ru

Alexandrova Ekaterina Evgenyevna

RSTU, chair «Higher Mathematics-2», postgraduate,

phone  (863) 272-62-63,

e-mail:  vm_2@kaf.rgups.ru

# Mukutadze Murman Alexandrovich

RSTU, chair «Higher Mathematics-2», candidate of engineering sciences, associate professor,

phone  (863) 272-62-63,

e-mail:  vm_2@kaf.rgups.ru

## Kopotun Boris Evgenievich

RSTU, chair «Cars and Carriages», teacher,

phone  (863) 272-63-86,

e-mail:  vm_2@kaf.rgups.ru

In this paper we have developed an analytical method for calculations of the radial bearing with adapted profile of its bearing surface, providing increased bearing capacity of the bearing with two-layer lubrication at the presence of porous layer on the surface of the pin. We have also evaluated viscous relationship of layers of this parameter, characterising the adapted profile of the bearing surface, and parameters, characterising the border line between the layers and damping characteristics of the bearing and the major working characteristics of the bearing.

Key words: stratified flow, two-layer lubrication, radial bearing, bearing capacity, damping characteristics

УДК 621.833

# ПРИБЛИЖЁННЫЕ  ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ  ЗАВИСИМОСТИ

# МЕЖДУ  ПАРАМЕТРАМИ  КОНТАКТА  И  КРИТЕРИАЛЬНЫЕ

# НАПРЯЖЕНИЯ  В  ПРОСТРАНСТВЕННЫХ  ЗАДАЧАХ

Короткин Виктор Ильич

Научно-исследовательский институт механики и прикладной математики им. И.И. Воровича Южного федерального университета,

344090, Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 200/1,

кандидат технических наук, доцент, заведующий лабораторией,

телефон  (863) 297-52-23,

e-mail:  korotkin@math.rsu.ru

В статье получены приближённые степенные зависимости, позволяющие с достаточно высокой точностью определять основные параметры контакта в пространственной контактной задаче при расчёте зубчатых передач Новикова на контактную выносливость и прочность, не прибегая к сложным итерациям и использованию эллиптических интегралов.

Ключевые слова: контактная пространственная задача, напряжение, прочность, аппроксимация, приближённая степенная зависимость.

AРРROXIMATE  FUNCTIONAL  DEPENDENCES  BETWEEN  PARAMETERS

OF CONTACT  AND  CRITERION  STRESSES  IN  SPATIAL  PROBLEMS

Korotkin Viktor Ilyich

Vorovich Mechanics and Applied Mathematics Research Institute, Southern Federal University, 200/1, Stachki av., Rostov-on-Don, 344090, Russia ,

candidate of technical sciences, associate professor, head of Laboratory,

phone  (863) 297-52-23,

e-mail:  korotkin@math.rsu.ru

Approximate power dependences have been obtained allowing with sufficiently high accuracy to define the main parameters of contact in spatial contact problem at research of Novikov gearings for contact fatigue endurance and strength without using complex iterations and elliptic integrals.

Key words: contact spatial problem, stress, strength, approximate, approximate power dependences.

УДК 519.711.3 : 539.3 + 06

О  математической  модели  системы  «подвижной  состав −

железнодорожный  путь − основание  сложного  строения»

Суворова Татьяна Виссарионовна

Ростовский государственный университет путей сообщения (РГУПС),

344048, г. Ростов-на-Дону, пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, 2,

кафедра «Высшая математика-1», доктор физико-математических наук, профессор,

телефон  (863)272-63-30,

e-mail:  suvorova_tv111@mail.ru

Столяров Юрий Владимирович

РГУПС, кафедра «Высшая математика-1», аспирант,

телефон  (863) 272-63-30.

Рассматривается модель системы «подвижной состав − железнодорожный путь − основание сложного строения», описываемая системой дифференциальных уравнений в частных производных.  Деформации земляного полотна железнодорожного пути моделируются пространственной динамической задачей о напряженно-деформированном состоянии, возникающем в двухслойном гетерогенном полупространстве под действием нестационарной нагрузки. Как входные данные используются результаты натурного эксперимента, представленные в виде спектра. Построено решение краевой задачи, дан численный анализ результатов.

Ключевые слова: моделирование верхнего строения пути, динамическая задача, слоистое гетерогенное полупространсво.

ABOUT  mathematical  model  of THE  system  «TRAIN − track −

the  FOUNDATION  of  a  complex  structure»

Suvorova Tatiana Vissarionovna

Rostov State Transport University (RSTU),

2, Rostovskogo Strelkovogo Polka Narodnogo Opolchenia sq., Rostov-on-Don, 344038, Russia,

сhair «Higher Mathematics-1», doctor of physico-mathematical sciences, professor,

phone  (863) 272-63-30,

e-mail:  suvorova_tv111@mail.ru

Stoliarov Yuriy Vladimirovich

RSTU, сhair «Higher Mathematics-1», post graduate,

phone  (863) 272 63-30.

The model of the system «train − track − the foundation of a complex structure», which is described by the system of differential equations in private derivatives is considered. Deformations of soil foundation of rail track are modelled by a 3-D dynamic problem of stress-strain condition generated in two-layer heterogeneous half space under non-stationary loading. The results of natural experiment submitted as a spectrum are used as the input data. The decision of a regional problem is constructed, the numerical analysis of results is given

Key words: modelling of the top structure of a railway, a dynamic problem, layered heterogeneous half space.

УДК 519.87 : 321.822 : 261.891 + 06

Гидродинамический  расчет  упорного  подшипника

с  повышенной  несущей  способностью,  работающего

на  микрополярной  смазке

Эркенов Ахмат Чокаевич

Карачаево-Черкесская государственная технологическая академия,

569000, г. Черкесск, ул. Ставропольская, 35,

кафедра «Основы конструирования машин», доктор технических наук, доцент,

телефон  8-985-762-86-21.

Вовк Алексей Юрьевич

Ростовский государственный университет путей сообщения (РГУПС),

344038, г. Ростов-на-Дону, пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, 2,

кафедра «Высшая математика-2», аспирант,

телефон  (863) 272-62-63,

e-mail:  vm_2@kaf.rgups.ru

Константинов Владимир Артемович

РГУПС, кафедра «Высшая математика-2», аспирант,

телефон  (863) 272-62-63,

e-mail:  vm_2@kaf.rgups.ru

В работе приводится гидродинамический расчет упорного подшипника, работающего на микрополярной смазке, с учетом геометрии рабочей поверхности подшипника. В результате разработана конструкция подшипника, имеющая на 60–70 % меньшую площадь и более чем в 2 раза повышенную несущую способность по сравнению с традиционным подшипником с линейным контуром опорной поверхности.

Ключевые слова: гидродинамический расчет, микрополярная смазка, упорный подшипник, несущая способность.

Hydrodynamic  calculation  of  the  bearing  with  the  improvedBEARING  capacity, operating  with  micropolar  grease

Erkenov Ahmat Chokaevich

Karachaevo-Chercessian Technological Academy,

35, Stavropol st., Cherkessk, 569000, Russia,

chair «Principles of Machine Design», doctor of engineering sciences, professor, assistant professor,

phone  8-985-762-86-21.

Vovk Aleksey Yuryevich

Rostov State Transport University (RSTU),

2, Rostovskogo Strelkovogo Polka Narodnogo Opolcheniya sq., Rostov-on-Don, 344038, Russia,

chair «Higher Mathematics-2», post-graduate,

phone  (863) 272-62-63,

e-mail:  vm_2@kaf.rgups.ru

Konstantinov Vladimir Artemovich

RSTU, chair «Higher Mathematics-2», post-graduate,

phone (863) 272-62-63,

e-mail: vm_2@kaf.rgups.ru

In this paper we give hydrodynamic calculation of the thrust bearing working with micropolar lubrication with the account of geometry of the working surface of the bearing. As a result we have developed a construction of the bearing whose bearing surface is 60–70 % less than that of a traditional bearing with a linear contour of a supporting surface, and with the bearing capacity twice as big.

Key words: hydrodynamic calculation, micropolar greasing, thrust bearing, bearing ability.

### УДК 300-399/33

РАЗРАБОТКА  БИЗНЕС-МОДЕЛИ  КОМПЛЕКСА  ИНЖЕНЕРНОГО

МАРКЕТИНГА  И  ЕЕ  РЕАЛИЗАЦИЯ  ДЛЯ  ПОВЫШЕНИЯ  ЭФФЕКТИВНОСТИ

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПРЕДПРИЯТИЙ

(НА  ПРИМЕРЕ  ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИТОРСКОЙ  КОМПАНИИ)

# Зозуля Дарья Михайловна

Донской государственный технический университет (ДГТУ),

344000, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, аспирант,

телефон  (863) 273-83-68,

e-mail:  daria_zozulya@mail.ru

Рассмотрена маркетинговая идеология инженеров всех уровней в научно-производственно-хозяйственной деятельности предприятий, в том числе транспортных, через комплекс инженерного маркетинга с помощью инженерных решений. Предложена концепция бизнес-модели комплекса инженерного маркетинга и методика ее реализации на примере транспортно-экспедиторской компании с использованием методов психоэвристического программирования (системы Expert Choice) в рыночных условиях хозяйствования.

Ключевые слова: маркетинг, инженерный маркетинг, комплекс инженерного маркетинга, маркетинговая идеология инженеров, бизнес-модель комплекса инженерного маркетинга, методы психоэвристического программирования.

BUSINESS-MODEL  DEVELOPMENT  FOR  ENGINEERING  MARKETING

AND  ITS  IMPLEMENTATION  FOR  ENTERPRISE

ECONOMIC  EFFICIENCY  INCREASE

(USING THE  EXAMPLE  OF  FREIGHT  FORWARDING  COMPANY)

Zozulya Daria Mikhailovna

Don State Technical University (DSTU),

1, Gagarin sq., Rostov-on-Don, 344000, Russia,

chair «Engineering Economy and Marketing», post-graduate,

phone  (863) 273-83-68,

e-mail:  daria_zozulya@mail.ru

The paper describes marketing ideology of engineers of all levels in scientific-production-economic activity of enterprises, including transport companies, through engineering marketing complex with the use of engineering solutions. The author offers engineering business-model of marketing complex concept and its implementation technique using psychoheuristic programming (system Expert Choice) at freight forwarding company in market business environment.

Key words: marketing, engineering marketing, engineering marketing complex, marketing ideology of engineers, engineering marketing complex business-model, psychoheuristic programming methods.

УДК 681.3.068 : ББК 65.29 + 06

ОСОБЕННОСТИ  И  ОСНОВНЫЕ  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ  КОМПОНЕНТЫ

МАРКЕТИНГА  ПРОГРАММНЫХ  СРЕДСТВ  УЧЕТА

Фейгель Марина Леонидовна

Ростовский государственный университет путей сообщения (РГУПС),

344038, г. Ростов-на-Дону, пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения 2,

кафедра «Бухгалтерский учет и аудит», ассистент,

телефон  (863) 272-62-62.

В статье исследуется вопрос о применении маркетинга при создании и продвижении программных продуктов и формировании маркетинговой политики предприятия-разработчика. Рассматриваются особенности рынка программной продукции для бухгалтерского учета, определяющие состав и структуру маркетинговой деятельности, а также оказывающие влияние на реализацию сбытовой политики.

Ключевые слова: монобрендность и индивидуализация предложения, дистрибуция продуктов, кроссплатформенная поддержка решений, интерактивность сбыта программных средств, регулятивно-законодательные факторы.

# Specific  Features  and  Main  Components  of  Stock-taking

# Software  Marketing

Feigel Marina Leonidovna

Rostov State Transport University (RSTU),

2, Rostovskogo Strelkovogo Polka Narodnogo Opolcheniya sq., Rostov-on-Don, 344038, Russia,

сhair «Accounting and Auditing», assistant,

phone  (863) 272-62-62.

The article studies the problem of marketing application in creating and promoting software products and the usage of marketing policy of the business developer. The specific features of accounting software market which determine the composition and structure of marketing activity and influence the implementation of sales policy are examined.

Key words: multibrand structure and personalization of offers, goods distribution, cross-platform support of decisions, interactivity of software marketing, regulation legislative factors.